# 敏化处理温度对高氮奥氏体不锈钢显微组织和腐蚀性能的影响

### 论文摘要

利用OM、SEM及Cu-H2SO4-CuSO4腐蚀试验方法、双环电化学动电位活化法和电化学阻抗谱,研究了不同敏化温度对高氮奥氏体不锈钢显微组织特征和晶间腐蚀的影响。结果表明:敏化处理后试样的显微组织为奥氏体,晶界上有析出物;不同敏化温度奥氏体不锈钢的腐蚀敏感性不同,经过相同条件的固溶处理,800℃敏化处理6 h的试样耐腐蚀性能较差,此高氮奥氏体不锈钢晶间腐蚀敏感温度约为800℃。

### 论文目录

- 1?试验材料制备

- 2?敏化处理对高氮奥氏体不锈钢显微组织和腐蚀的影响

- 2.1?敏化温度对高氮奥氏体组织形貌的影响

- 2.2?敏化温度对高氮奥氏体不锈钢腐蚀性能的影响

- 2.2.1 不同敏化温度处理试样的Cu-H2SO4-CuSO4腐蚀试验

- 2.2.2 不同敏化温度处理试样的EPR法曲线

- 2.2.3 不同敏化温度下的EIS图

- 3?结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 周文倩,马伟伟,崔冲,孙玉福

关键词: 高氮奥氏体不锈钢,晶间腐蚀,敏化处理,电化学动电位再活化法,电化学阻抗谱

来源: 铸造 2019年07期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 河南师范大学新联学院,郑州大学材料科学与工程学院

分类号: TG142.71

页码: 734-739

总页数: 6

文件大小: 3888K

下载量: 148

### 相关论文文献

- [1].文摘辑要[J]. 表面工程资讯 2008(02)

- [2].敏化处理对含氮奥氏体不锈钢抗腐蚀性能的影响[J]. 金属热处理 2019(05)

- [3].敏化处理对CHS2209双相不锈钢焊条熔敷金属晶间腐蚀的影响[J]. 热加工工艺 2018(12)

- [4].敏化处理对Incoloy028合金析出相和耐晶间腐蚀性能的影响[J]. 热加工工艺 2012(12)

- [5].镧对低镍奥氏体不锈钢晶间腐蚀的影响[J]. 稀土 2015(03)

- [6].敏化对2205双相不锈钢液滴干湿循环下点蚀行为的影响[J]. 材料保护 2019(09)

- [7].304不锈钢激光焊接头敏化行为研究[J]. 焊接技术 2019(06)

- [8].高氮奥氏体不锈钢的腐蚀行为研究[J]. 中国腐蚀与防护学报 2016(03)

- [9].304不锈钢敏化程度的超声无损表征[J]. 机械工程材料 2013(03)

- [10].敏化处理304不锈钢局部腐蚀行为的扫描微电极法研究[J]. 电化学 2013(06)

- [11].316不锈钢的晶间腐蚀行为的研究[J]. 汽轮机技术 2009(01)

- [12].1Cr21Ni5Ti钢管冷弯脆性问题研究[J]. 特钢技术 2011(02)

- [13].烟气脱硫装置换热器腐蚀原因分析[J]. 石油化工腐蚀与防护 2015(01)

- [14].预应变和敏化顺序对304不锈钢晶间腐蚀敏感性的影响[J]. 化工机械 2017(01)

- [15].敏化处理对316L不锈钢晶间腐蚀的影响[J]. 化工机械 2015(06)

- [16].制氢装置中变气管线45°弯头开裂原因分析[J]. 石油和化工设备 2011(10)

- [17].芳烃装置板式换热器开裂原因分析[J]. 化工设备与管道 2009(03)

- [18].轧制工艺对5A12和5A12+0.2Sr铝合金组织及性能的影响[J]. 金属热处理 2019(11)

- [19].贫铬区演化对奥氏体不锈钢晶间腐蚀影响[J]. 材料热处理学报 2013(S2)

- [20].铈对低镍铬锰氮奥氏体不锈钢晶间腐蚀的影响研究[J]. 中国稀土学报 2014(04)

- [21].时效对304不锈钢晶间腐蚀行为的影响[J]. 铸造技术 2016(05)

- [22].载钌空心碳微球复合材料的制备及电容性能[J]. 中北大学学报(自然科学版) 2012(06)

- [23].固溶处理对J3钢组织与性能的影响[J]. 金属热处理 2018(09)

- [24].晶粒尺寸对316LN不锈钢晶间腐蚀敏感性的影响[J]. 中国腐蚀与防护学报 2016(01)

- [25].银包覆石墨粉电接触材料的合成及表征[J]. 材料导报 2013(24)

- [26].市政给排水管道的耐蚀设计与优化[J]. 热加工工艺 2015(06)

- [27].稀土铈对204Cu不锈钢晶间腐蚀的影响研究[J]. 热加工工艺 2016(06)

- [28].304不锈钢大小头短期内开裂原因分析[J]. 腐蚀与防护 2010(03)

- [29].化学镀铜法制备Cu-CNTs复合粉体的预分散工艺研究[J]. 表面技术 2013(05)

- [30].1Cr21Ni5Ti双相钢管材晶间腐蚀的研究[J]. 特钢技术 2010(03)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ed98b5e5ec73d37866fac495.html