# 现浇混凝土超高支模施工技术分析

上海建工七建集团有限公司上海200031

摘要：文章将现浇混凝土超高支模施工技术作为重点研究对象，阐述其在川沙新镇C-04（局部）住宅、宾馆（A地块）工程中的具体应用，以往有所帮助。

关键词：现浇混凝土；超高支模；施工技术；分析

一、工程项目概述

川沙新镇C-04（局部）住宅、宾馆（A地块）工程位于上海浦东新区川沙新镇，地理位置优越且交通便捷。本工程地下2层，地上22层。地震的基本烈度是7度，Ⅳ类场地土，丙类建筑，主楼的抗震等级为二级。其结构是混凝土框架-剪力墙结构体系。

项目中的主楼大厅，在其结构10.400米的位置开展高支模排架施工，高排架区域-1～2层，-1层层高5.650，1层层高5.850m，2层层高4.550m。宴会厅混凝土梁顶、柱顶结构标高为10.400m，梁的最大高度为10.400m。根据砼浇筑顺序先浇筑竖向框架柱，后浇筑水平梁板。

在高支模排架施工建设过程中，将现浇混凝土超高支模施工技术引入其中，能够保证施工方案执行的更加安全与可靠[1]。

二、现浇混凝土超高支模施工技术重难点阐释

因项目的高支模排架施工属于超高支模的范围，所以必须要体现制定模板施工方案，进而对支撑体系的搭设质量加以控制，为混凝土浇筑施工建设的顺利开展奠定坚实的基础。

在项目施工建设中，超高支模施工技术的重难点归纳如下：

第一，模板的支设高度相对较高，而项目部分技术工作人员平均年龄偏低，不具备丰富的工程管理经验。

第二，超高支模区域的外轮廓并不规则，特别是扣件式钢管脚手架的搭设难度较大。

第三，现浇式钢筋混凝土梁板具有两条不同的后浇带，在此位置搭设独立支撑具有较大的难度，最重要的是后浇带的闭合时间相对较长。所以后浇带的位置与具体做法的优化也是此工程项目的施工重点与难点之一。

由此可见，在现浇混凝土超高支模施工技术应用的过程中，一定要综合考虑技术应用的科学性与合理性。

三、高支模模板支架的合理化设计

在传统的钢管支撑架方面，如果搭设的高度增加，必然会直接增加施工的活荷载，所以在计算模板支架体系的过程中，应有机融合手工计算和电子计算方式，以保证结构自身的安全水平。需要注意的是，要根据相关法律规定要求对荷载取值加以确定，将计算的重点放在杆件抗弯强度方面，同时要对杆件抗滑移加以验算，保证实际稳定性能与施工需求相适应。在完成手工计算以后，可以借助施工软件验算并校核手工计算结构。在确定搭设方案的基础上，应要求当地政府职能部门工作人员针对方案内容展开讨论与论证，以期为超高支模施工技术的灵活应用奠定坚实的基础。

四、现浇混凝土超高支模施工技术方案及控制要点

（一）柱模与支撑

结构柱截面尺寸应保证是800×800mm、1200×1200mm的结构柱竖向围檩采用50×100木方，且间距不超过250㎜，横向围檩采用双拼钢管，竖向间距不应超过500mm，并设置φ14对拉螺栓。在柱模板支模的过程中，周边应合理地设置牢固支撑，以免柱模整体歪斜或者是倾倒。另外，钢管柱箍间距最大不允许超过500mm，并在柱模的下方预留出清扫孔，进而对木屑、杂物等进行清除。

（二）梁板模板及排架支撑

梁截面积较大的支撑排架体系要尽量在梁底位置对支撑立杆进行设置。与此同时，全部平台板底立杆的纵横间距是800毫米，扫地杆距楼地面不应超过200毫米，而其它的水平杆步距不允许超过1800毫米，板底方木纵横间距控制在300毫米。

五、现浇混凝土超高支模施工技术具体应用

（一）模板排架支撑构造的基本要求

第一，平台与梁排架一定要设置纵向与横向的扫地杆，并选择使用直角扣件，在与底座上皮距离不超过200毫米的立杆上固定好直角扣件。如果立杆的基础并未处于相同的水平面之上，则要使较高位置的扫地杆向较低位置的扫地杆延伸两跨，并且和立杆固定在一起，要求高低差距不允许超过1米。

第二，如果立杆处于相同的水平面之内，则要保证对接的接长数量不超过总量三分之一，而且要求接长点处于层距端部三分之一的范围之内，而且要保证接长杆在支撑架体平面范围内均匀地分布[2]。若出现平面构件底标高发生改变的情况，为保证高度调节便捷性并节省成本支出，在支撑顶部与模板底部距离不超过800毫米的情况下，应在支撑上部选择使用短钢管搭接的方式，且搭接的长度不应小于1米。除此之外，用于固定的旋转扣件不允许少于2个，与此同时，端部扣件中心与杆端之间的距离要超过100毫米。需要注意的是，搭接段底部位置应当设置十字扣件，确保能够有效顶住另一钢管底部。

第三，在此工程项目中，支撑高度超过8米，所以应每间隔2-3步纵横向水平杆平面位置，都应当合理地设置水平加强层。其中，水平剪刀撑要求和水平面上和纵横向水平牵杠形成角度为45-60°的交叉斜杆，同时和立杆所使用的转角扣件相互连接。

第四，项目第二层到第三层结构砼浇筑施工作业之前，需要在相应的位置预留出高支模排架拉结所需要的连接钢管。而在贯彻落实高支模排架施工作业的过程中，应保证和事先预留的钢管拉结并连接，以保证高支撑排架体系稳定性不断提升。

（二）模板与支撑搭设施工的控制要点

第一，操作工作人员需接受专业化的技术培训并参与专业考试，在成绩合格后持证上岗。另外，要在模板支撑系统的搭设区域内合理地设置安全警戒线。

第二，模板支撑系统的立杆间距需要根据施工方案具体要求完成设置，并优先完成地平面放线工作，明确立杆的具体位置，借助扣件实现立杆和水平杆的连接，并构建第一层支撑架体。在搭设完成以后，要初步校正立杆的垂直程度，并搭设扫地杆，针对立杆的垂直度加以校正，要求扫地杆与地面的距离不超过200毫米，逐层进行支撑架体的搭设。在整个过程中，每搭设一层纵向与横向水平杆的时候，都需要校正立杆的垂直度。而且支撑架体的水平杆位置需遵循施工方案的具体要求予以设置，逐层完成搭设，不允许出现错层搭设的现象。

第三，在支撑立杆接长以后，如果仍然无法与预设高度要求相满足且不超过800毫米，则应当在立杆位置选择使用扣件搭接接长处理方式，以达到对立杆标高进行调节的目的。在此过程中，要求搭接扣件的数量不低于2只，同时扣件之间距离要控制在350-400毫米之间。扣件的中心与立杆顶部的距离应超过100毫米，且相同支撑架体上所搭接的扣件距离要始终保持一致。

第四，模板工程施工控制要点。如果梁的跨度超过4米，应根据2‰的梁跨度起拱处理。在贯彻落实柱、平台和梁模板施工建设的过程中，要有效地规避漏浆问题的出现，避免形成蜂窝麻面。在完成柱模板安装工作以后，需使用比例为1：3的水泥砂浆填实根部的接缝。应注意的是，模板施工的时候，要确保各部构件的尺寸形式与位置是正确的，并具备充足强度以及稳定性，对安装与拆卸的便捷性给予必要的关注，为钢筋施工提供必要的帮助[3]。铺设平台模板的时候，需要根据平台模板的排列图要求落实施工，如果未达到模板模数，应选择使用木模进行严密地镶嵌处理。若模板拼缝平整度不达标，应当使用老粉批嵌处理，以免出现漏浆的问题。在第二次使用施工模板的时候，需事先进行整修与调整，积极开展保养工作，将其表面全面清理以后，涂刷一度清机油，以发挥隔离剂的作用。在此工程项目中所选用的木模体系，应强调梁板间、梁间、梁墙间、墙与楼梯踏步间、结构缝部位与墙模板下端防变形等节点位置的有效处理，只有这样，才能够保证其结构外观的质量满足标准要求。

第五，模板及支撑安装自检环节。在模板支好以后要实施自检工作，并填写自评表格，向项目部门与监理公司等上报，接受相应的验收，在验收结果符合要求以后，即可进行交接工作，随后落实下一道工序施工。

（三）结构混凝土浇捣施工技术的应用

在此工程项目结构当中，砼浇捣都选择使用了商品砼，而浇捣选用的是汽车泵直接布料浇筑的方式，从一端向另外一端浇筑。值得注意的是，在砼浇筑之前，要与安装专业相互合作，在双方自检结果达标以后，只要接收到浇灌令就可以开展浇筑施工作业。但是，在砼浇捣以前，一定要事先开展隐蔽工程项目的验收工作，具备更为完整的分项工程质量保证资料与接收审批的浇捣令，在交底工作开展的基础上，优化配置人力资源与物力资源，强化组织管理的力度，遵循操作程序开展监督工作，以保证砼浇捣作业的顺利开展。在实际浇捣的过程中，要分层使用插入式振捣器或者是平板式振捣器密实振捣，特别要注意的就是梁柱模板拼接位置的振捣施工作业，以免出现漏振的情况。在砼浇捣的过程中，选择使用了插入式振动棒捣固，遵循快插慢拔基本原则，实际移动的间距不允许超过400毫米。需要注意的是，振动棒的头部要进入到下皮混凝土50毫米深度，确保两层间接缝得以消除。

在完成混凝土浇筑施工作业以后，要及时开展养护工作。特别是平台板砼终凝之后要使用麻袋覆盖，每间隔3-4小时需要浇灌一次水，保证砼养护工作的正常开展。

（四）模板与支撑的拆除环节

在此工程项目中，高排架被搭设于地下室顶板之上的位置，所以此区域之内的地下室顶板模架需要保留到拆除高支模以后才能够拆除。在拆除的过程中，应遵循以下几方面要求：

拆模的过程中，若出现结构混凝土强度不满足标准要求的情况下，很容易对结构安全质量产生影响，所以要暂停拆除措施。必须保证实际的强度与要求相吻合，才能够继续拆除处理[4]。只要是后浇带部位的模板排架系统，必须要单独进行设置，并且在拆除周边模板排架系统的过程中，不允许拆除这一部位，在其砼浇筑满足设计强度要求的情况下才能够拆除处理。需要注意的是，应一边拆除一边处理，以免对交通带来影响。

在框架结构拆模的过程中，应根据以下程序开展，即拆柱模斜撑与柱箍→拆除柱侧模→拆楼板底模→拆除梁侧模→拆除梁底模。而且被拆除的模板不应当随意抛掷。由于模板立柱具有诸多水平拉杆，所以需要将上面拆除处理，并从上至下拆除。在对最后拉杆拆除的时候，要保证其与立柱模板同步进行拆除，有效地规避立柱模板对相关人员的安全造成威胁。在拆除多层楼板模板支撑的过程中，应在下面适当地保留几层楼板支撑，并结合施工进度与混凝土度强度的具体状况，在合理计算的基础上确定保留的层数。

结束语

综上所述，在现代建筑工程项目中，高支模施工技术的应用领域十分广泛。将该施工技术应用在川沙新镇C-04（局部）住宅、宾馆（A地块）工程中，进一步优化并提高了工程项目的施工质量，值得推广使用。

参考文献：

[1]刘杰，杨虹轶，刘乐园.装配箱混凝土空心楼板超高支模施工技术[C].中国建筑学会施工学术委员会模板与脚手架专业委员会2012年会论文集天津三建建筑工程有限公司，2012：117-120.

[2]俞水新，陆宏敏，王伟，等.超高大跨度混凝土BDF箱体空心楼盖施工技术[J].浙江建筑，2014（12）：37-39.

[3]张世功，付艳坤，丁学芝，等.超高、超重构件支模架的设计与安装[J].建筑技术，2014（5）：406-409.

[4]中建五局第三建设有限公司.一种超高大跨混凝土现浇梁贝雷架支模施工方法：CN201710386549.2[P].2017-08-25.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/eddbaf8bc26df14b9f6277c5.html