# 冷却塔爆破拆除塔壁触地解体规律研究

### 论文摘要

针对爆破拆除冷却塔倒塌过程中的偏转形态与钢混材料破坏之间的关系,采用最大线应变理论方法建立关于母线L的函数表达式,利用LS-DYNA软件模拟倒塌过程中对材料设置多因素破坏条件,据此分析塔体在触地碰撞瞬间结构体的破碎位置及塑性铰转角极值[θ]。研究表明:除切口处塔壁发生破碎外,上部塔壁也发生破碎,且截面破碎位置在倒塌方向两侧;破碎截面随塑性铰转角极值增大而减小,上部塔壁截面破碎高度降低,当塑性铰转角极值达到3°时,塔壁仅在切口处发生破碎;增设剪应力失效阈值控制人字柱材料破坏条件,模拟倒塌效果与实际过程一致,证明采用最大线应变理论分析结构倒塌特征的准确性。

### 论文目录

- 1 工程概况

- 2 塔体触地瞬间受力解体分析

- 2.1 塔体触地瞬间受力分析

- 2.2 塔体触地瞬间解体力学分析

- 3 冷却塔倒塌数值模拟

- 3.1 模型建立

- 3.2 数值模拟准确性验证

- 3.3 增加整体延期时间对塔壁破碎位置的影响

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 费鸿禄,高建军,张超逸,张龙飞

关键词: 冷却塔,拆除爆破,塑性铰,数值模拟

来源: 爆破 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 建筑科学与工程

单位: 辽宁工程技术大学爆破技术研究院,北方爆破科技有限公司,内蒙古宏大爆破工程有限责任公司

分类号: TU746.5

页码: 86-95

总页数: 10

文件大小: 1700K

下载量: 79

### 相关论文文献

- [1].复杂环境下分离立交桥控制爆破拆除[J]. 爆破 2020(03)

- [2].爆破拆除技术在桥梁中的应用分析[J]. 科技经济导刊 2019(01)

- [3].高卸荷槽技术在100 m高冷却塔爆破拆除中的应用[J]. 现代矿业 2018(07)

- [4].复杂环境下钢筋混凝土水塔的爆破拆除[J]. 安徽建筑 2016(05)

- [5].浅谈钢筋混凝土烟囱爆破拆除的精细化设计与施工[J]. 价值工程 2016(17)

- [6].城市爆破拆除中有害效应的产生与控制措施分析及应用[J]. 煤矿爆破 2016(03)

- [7].怡馨大厦成功爆破拆除[J]. 工程爆破 2015(01)

- [8].上海市普陀区人民政府关于普陀区中环中心“烂尾楼”成功爆破拆除和发展规划的情况报告[J]. 上海市普陀区人民政府公报 2020(03)

- [9].浅谈武英高速公路拱形天桥爆破拆除技术[J]. 四川建材 2020(11)

- [10].复杂环境下350m钢筋砼桥梁爆破拆除[J]. 爆破 2019(04)

- [11].摄像测量在建筑物爆破拆除力学分析应用[J]. 建材与装饰 2018(51)

- [12].武汉交通学校群楼爆破拆除塌落振动分析[J]. 地震工程与工程振动 2019(01)

- [13].不同结构爆破拆除方式的分析[J]. 建材与装饰 2018(05)

- [14].老海航大厦爆破拆除[J]. 采矿技术 2017(01)

- [15].两座100m高薄壁结构冷却塔控制爆破拆除[J]. 工程爆破 2016(04)

- [16].两座90m高冷却塔控制爆破拆除[J]. 工程爆破 2015(02)

- [17].爆破拆除工程中的安全技术分析[J]. 青年科学 2008(05)

- [18].国内最难违建爆破拆除圆满成功[J]. 工程爆破 2014(01)

- [19].浆砌石坝爆破拆除及坝基开挖方案[J]. 中小企业管理与科技(上旬刊) 2012(06)

- [20].复杂环境下建(构)筑物控制爆破拆除的设计与应用[J]. 工程爆破 2012(04)

- [21].对爆破拆除技术的探讨[J]. 河南建材 2010(05)

- [22].岩架大桥爆破拆除与震动测试分析[J]. 矿业研究与开发 2009(01)

- [23].武汉新洲区:最大砖窑爆破拆除[J]. 墙材革新与建筑节能 2009(12)

- [24].复杂环境下钢筋混凝土简支梁式桥爆破拆除[J]. 爆破 2017(04)

- [25].谈爆破拆除工程安全影响因素及其管理措施[J]. 工程建设与设计 2018(11)

- [26].210 m钢筋混凝土烟囱高位缺口控制爆破拆除实践[J]. 爆破 2017(01)

- [27].中低温炉基爆破拆除盲误炮预防措施[J]. 现代矿业 2013(06)

- [28].立窑生产线集中爆破拆除[J]. 四川建材 2011(04)

- [29].稳定框架结构楼房的控制爆破拆除[J]. 煤炭工程 2010(04)

- [30].危桥控制爆破拆除实践[J]. 爆破器材 2009(02)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ee510d6b17886c7e47f62153.html