# 一种基于能量耗散理论的岩石加速蠕变模型

### 论文摘要

岩石加速蠕变阶段的启动条件是分析蠕变全过程的难点问题,现有的西原体模型在描述岩石黏塑性阶段的加速蠕变特性时也存在明显的不足。为了更好地描述岩石蠕变的全过程、划分蠕变的不同阶段和表征加速蠕变阶段的变形特性,基于能量耗散理论定义了加速蠕变启动的控制阈值,将Perzyna黏塑性模型引入西原体模型,由此构建了一种新型的岩石加速蠕变本构模型,并且通过三轴逐级加载蠕变实验数据对模型进行了验证。结果表明:蠕变加载过程中的能耗和蠕变损伤主要来源于岩土类材料内部的内能变化,基于能量耗散理论和考虑蠕变速率变化构建的岩石加速蠕变模型能更好地描述岩石黏弹塑性蠕变特性,不仅反映了岩石能量耗散与蠕变变化之间的关系,也进一步突出了岩石的蠕变速率和蠕变应力状态对加速蠕变的影响;同时,该模型克服了传统的西原模型难以描述加速蠕变变形特征的缺点,更加准确地反映了岩石的衰减和稳定蠕变阶段的蠕变特性;最后,对比分析结果验证了采用耗散率值来定义由稳定蠕变阶段转化为加速蠕变阶段的控制阈值是可行的,引入Perzyna黏塑性模型对改善西原体模型描述岩石加速蠕变阶段的变形特征是有效的,研究结果为分析蠕变变形全过程和划分蠕变变形阶段提供了一个新方法,为研究蠕变模型和蠕变力学特性提供了一个新思路。

### 论文目录

- 1 基于能量耗散理论的加速蠕变模型建立

- 2 砂岩室内试验

- 2.1 试验仪器

- 2.2 常规三轴压缩试验

- 2.3 蠕变试验方案

- 2.4 蠕变试验结果分析

- 3 模型参数识别

- 3.1 模型临界参数确定

- 3.2 模型计算值与试验值对比

- 4 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 刘文博,张树光,李若木

关键词: 能量耗散,黏塑性理论,临界耗散率,蠕变速率,应力状态

来源: 煤炭学报 2019年09期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,基础科学,工程科技Ⅱ辑

专业: 地质学,建筑科学与工程

单位: 辽宁工程技术大学土木工程学院,桂林理工大学土木与建筑工程学院,广西岩土力学与工程重点实验室

基金: 国家自然科学基金资助项目(51274109)

分类号: TU452

DOI: 10.13225/j.cnki.jccs.2018.1393

页码: 2741-2750

总页数: 10

文件大小: 681K

下载量: 203

### 相关论文文献

- [1].考虑初始应变的成都黏土分数阶导数经验蠕变模型[J]. 地下空间与工程学报 2020(02)

- [2].三轴压缩下突出煤粘弹塑性蠕变模型[J]. 重庆大学学报 2010(01)

- [3].不同应力状态下多杂质盐岩分数阶蠕变模型参数演化规律研究[J]. 盐科学与化工 2020(07)

- [4].大理岩单轴蠕变模型参数[J]. 世界地质 2014(02)

- [5].宁波地区淤泥质黏土的三轴蠕变模型[J]. 中国市政工程 2012(03)

- [6].盐岩蠕变模型的建立及其在地下天然气储气库中的应用[J]. 内蒙古石油化工 2011(18)

- [7].一种新的岩石非线性黏弹塑性蠕变模型研究[J]. 力学季刊 2020(01)

- [8].脆硬性玄武岩体经验蠕变模型研究[J]. 山西建筑 2020(14)

- [9].考虑应力历史的冻土一维蠕变模型[J]. 岩土工程学报 2016(05)

- [10].沥青混合料非线性蠕变模型及其参数确定[J]. 长安大学学报(自然科学版) 2009(02)

- [11].基于饱依丁-汤姆逊模型的软岩损伤蠕变模型[J]. 应用力学学报 2020(01)

- [12].单裂隙砂岩蠕变模型参数时间尺度效应及颗粒流数值模拟研究[J]. 岩土工程学报 2019(05)

- [13].基于力学参数时效性的非定常蠕变模型[J]. 中国矿业大学学报 2019(05)

- [14].深部三场环境下页岩蠕变模型的建立与试验[J]. 科技导报 2014(27)

- [15].云母石英片岩的蠕变模型研究[J]. 西安科技大学学报 2011(03)

- [16].一种新的岩石非线性损伤蠕变模型[J]. 应用力学学报 2020(01)

- [17].断续双裂隙砂岩三轴卸荷蠕变特性试验及损伤蠕变模型[J]. 煤炭学报 2016(09)

- [18].改进的蠕变模型及其稳定性[J]. 吉林大学学报(地球科学版) 2008(01)

- [19].考虑干密度影响的红黏土蠕变特性及蠕变模型研究[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2020(08)

- [20].基于固结理论和蠕变模型的软土固结蠕变理论[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2016(08)

- [21].基于变蠕变参数的巷道围岩蠕变模型研究[J]. 煤矿安全 2020(11)

- [22].基于蠕变模型隧道开挖的数值模拟研究[J]. 四川水力发电 2020(01)

- [23].黄土平面蠕变模型[J]. 中山大学学报(自然科学版) 2017(06)

- [24].基于三轴蠕变试验砂岩非线性蠕变模型研究[J]. 河南理工大学学报(自然科学版) 2015(04)

- [25].黄茨滑坡时间预测预报[J]. 山西建筑 2019(05)

- [26].高应力泥质粉砂岩黏弹塑性蠕变模型[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2019(05)

- [27].考虑裂隙塑性的岩石非线性分数阶蠕变模型[J]. 河海大学学报(自然科学版) 2019(06)

- [28].胶凝原油非定常参量蠕变模型研究[J]. 高校化学工程学报 2018(02)

- [29].参数非定常的软岩非线性黏弹塑性蠕变模型[J]. 中国矿业大学学报 2018(04)

- [30].人工冻结软岩粒子群塑性强化开尔文蠕变模型[J]. 地下空间与工程学报 2014(S1)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ee58eabbdd0581b0f589f075.html