# 一种电磁炉用防护底座论文和设计-赵九波

### 全文摘要

本实用新型公开了一种电磁炉用防护底座，包括底座、托边和集水盒，所述托边端面对应套座的顶部设置有流水槽，且托边侧边对应流水槽开设有开口，所述套座外壁侧边对应开口的下方设置有卡块，所述集水盒通过卡槽与卡块固定卡装，且集水盒与开口对应的侧边设置有导流槽，所述底座的底部固定安装有防滑吸盘，所述底座的底部中心设置有镂空通风口。该电磁炉用防护底座，具备对电磁炉表面溢流出的水承接导出，并对电磁炉底部安装电子元件的底座防护，避免外部的水渍进入电磁炉内部对电子元件造成损坏的优点，解决了通过电磁炉做饭时，容器内的水溢出流落在电磁炉表面随着电磁炉表面进入电磁炉内部，对电磁炉内部电子元件造成损坏的问题。

### 主设计要求

1.一种电磁炉用防护底座，包括底座（1）、托边（2）和集水盒（3），其特征在于：所述底座（1）的端面呈开放状设置，且底座（1）的顶部相通连接有与电磁炉底部体积对应的套座（4），所述托边（2）固定设置在套座（4）外壁的周边，所述托边（2）端面对应套座（4）的顶部设置有流水槽（5），且托边（2）侧边对应流水槽（5）开设有开口，所述套座（4）外壁侧边对应开口的下方设置有卡块，所述集水盒（3）的侧边设置有与卡块对应的卡槽，所述集水盒（3）通过卡槽与卡块固定卡装，且集水盒（3）与开口对应的侧边设置有导流槽，所述底座（1）的底部固定安装有防滑吸盘（6）。

### 设计方案

1.一种电磁炉用防护底座，包括底座（1）、托边（2）和集水盒（3），其特征在于：所述底座（1）的端面呈开放状设置，且底座（1）的顶部相通连接有与电磁炉底部体积对应的套座（4），所述托边（2）固定设置在套座（4）外壁的周边，所述托边（2）端面对应套座（4）的顶部设置有流水槽（5），且托边（2）侧边对应流水槽（5）开设有开口，所述套座（4）外壁侧边对应开口的下方设置有卡块，所述集水盒（3）的侧边设置有与卡块对应的卡槽，所述集水盒（3）通过卡槽与卡块固定卡装，且集水盒（3）与开口对应的侧边设置有导流槽，所述底座（1）的底部固定安装有防滑吸盘（6）。

2.根据权利要求1所述的一种电磁炉用防护底座，其特征在于：所述底座（1）顶部端面的面积小于套座（4）底部的面积，所述套座（4）内底部固定设置有定位吸盘（7）。

3.根据权利要求1所述的一种电磁炉用防护底座，其特征在于：所述套座（4）的顶部与电磁炉的受热表面在同一平面上，所述托边（2）的端面与套座（4）的顶部在同一平面上，且套座（4）内壁顶部对应托边（2）设置有密封海绵边。

4.根据权利要求1所述的一种电磁炉用防护底座，其特征在于：所述托边（2）的外壁高于托边（2）与套座（4）连接的侧边，所述托边（2）通过密封胶与套座（4）的外壁固定密封粘接。

5.根据权利要求1所述的一种电磁炉用防护底座，其特征在于：所述底座（1）的底部中心设置有镂空通风口（8），且底座（1）内部对应镂空通风口（8）固定安装有带有独立电源的散热风扇（9）。

6.根据权利要求1所述的一种电磁炉用防护底座，其特征在于：所述防滑吸盘（6）的外壁设置有与防滑吸盘（6）外壁呈垂直的操作片，所述操作片与防滑吸盘（6）为一体结构设置。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及电磁炉技术领域，具体为一种电磁炉用防护底座。

背景技术

电磁炉作为一种厨房常见的电器，电磁炉是利用电磁感应加热原理制成的电气烹饪器具。由高频感应加热线圈（即励磁线圈）、高频电力转换装置、控制器及铁磁材料锅底炊具等部分组成。使用时，加热线圈中通入交变电流，线圈周围便产生一交变磁场，交变磁场的磁力线大部分通过金属锅体，在锅底中产生大量涡流，从而产生烹饪所需的热量。目前，通过电磁炉烹饪做饭时，容器内的水溢出流落在电磁炉的表面，从而通过其表面流入电磁炉内部，对电磁炉内部的电子元件造成损坏，影响电磁炉的使用寿命。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种电磁炉用防护底座，具备对电磁炉表面溢流出的水承接导出，并对电磁炉底部安装电子元件的底座防护，避免外部的水渍进入电磁炉内部对电子元件造成损坏的优点，解决了通过电磁炉做饭时，容器内的水溢出流落在电磁炉表面随着电磁炉表面进入电磁炉内部，对电磁炉内部电子元件造成损坏的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种电磁炉用防护底座，包括底座、托边和集水盒，所述底座的端面呈开放状设置，且底座的顶部相通连接有与电磁炉底部体积对应的套座，所述托边固定设置在套座外壁的周边，所述托边端面对应套座的顶部设置有流水槽，且托边侧边对应流水槽开设有开口，所述套座外壁侧边对应开口的下方设置有卡块，所述集水盒的侧边设置有与卡块对应的卡槽，所述集水盒通过卡槽与卡块固定卡装，且集水盒与开口对应的侧边设置有导流槽，所述底座的底部固定安装有防滑吸盘。

优选的，所述底座顶部端面的面积小于套座底部的面积，所述套座内底部固定设置有定位吸盘。

优选的，所述套座的顶部与电磁炉的受热表面在同一平面上，所述托边的端面与套座的顶部在同一平面上，且套座内壁顶部对应托边设置有密封海绵边。

优选的，所述托边的外壁高于托边与套座连接的侧边，所述托边通过密封胶与套座的外壁固定密封粘接。

优选的，所述底座的底部中心设置有镂空通风口，且底座内部对应镂空通风口固定安装有带有独立电源的散热风扇。

优选的，所述防滑吸盘的外壁设置有与防滑吸盘外壁呈垂直的操作片，所述操作片与防滑吸盘为一体结构设置。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：

1、本实用新型在底座的顶部相通连接套座，并在套座外壁顶部设置托边，套座内部容积与需要防护的电磁炉底部面积一致，电磁炉的底部卡入套座内部，托边与套座对应的侧边通过套座的顶部与电磁炉表面在同一平面上，将电磁炉通过底座底部的防滑吸盘与使用台面防滑吸附固定，在通过电磁炉做饭产生溢出水时，水随着电磁炉的表面流入托边，从而进入托边端面的流水槽内部，流水槽对电磁炉表面的水流承接，避免水流顺着电磁炉的外壁进入电磁炉内部对电子元件造成损坏，对电磁炉使用后，操作者对电磁炉手动向流水槽开设的开口端微微倾斜，使流水槽内部收集的水随着电磁炉的倾斜通过开口流入集水盒内部，对做饭产生溢出的水收集，便于操作者对溢流的水清理。

2、本实用新型底座内部对应镂空通风口设置散热风扇，在炎热的夏天使用电磁炉时，镂空通风口对电磁炉运行产生的热量散热，并在电磁炉自身散热效果不佳时，散热风扇输入端的独立电源与电源电性连接对散热风扇提供电源，散热风扇运行对底座内部承接电磁炉运行产生的热量通过镂空通风口排出，提供底座内部空气流通换气效率，从而提高对电磁炉的散热效果，避免电磁炉散热效果不佳内部温度过高而无法使用的现象发生。

附图说明

图1为本实用新型整体结构示意图；

图2为本实用新型俯视结构示意图；

图3为本实用新型图1外壁侧视结构示意图。

图中：底座1；托边2；集水盒3；套座4；流水槽5；防滑吸盘6；定位吸盘7；镂空通风口8；散热风扇9。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-3，一种电磁炉用防护底座，包括底座1、托边2和集水盒3，所述底座1的端面呈开放状设置，且底座1的顶部相通连接有与电磁炉底部体积对应的套座4，所述托边2固定设置在套座4外壁的周边，所述托边2端面对应套座4的顶部设置有流水槽5，且托边2侧边对应流水槽5开设有开口，所述套座4外壁侧边对应开口的下方设置有卡块，所述集水盒3的侧边设置有与卡块对应的卡槽，所述集水盒3通过卡槽与卡块固定卡装，且集水盒3与开口对应的侧边设置有导流槽，所述底座1的底部固定安装有防滑吸盘6。

具体的，所述底座1顶部端面的面积小于套座4底部的面积，所述套座4内底部固定设置有定位吸盘7。在电磁炉的底部卡入套座4时，定位吸盘7对电磁炉的底部吸附固定，提高电磁炉固定在套座4内部的牢固性。

具体的，所述套座4的顶部与电磁炉的受热表面在同一平面上，所述托边2的端面与套座4的顶部在同一平面上，且套座4内壁顶部对应托边2设置有密封海绵边。便于电磁炉表面对做饭容器内部溢出的水承接后流向托边2，托边2端面设置的流水槽5对电磁炉上流动的水承接，避免电磁炉表面的水随着电磁炉的外壁进入电磁炉内部。

具体的，所述托边2的外壁高于托边2与套座4连接的侧边，所述托边2通过密封胶与套座4的外壁固定密封粘接。托边2的外壁高于托边2与套座4连接的侧边避免流水槽5内部的水通过托边2的外壁流向使用台面，对台面造成水渍脏污难以清理。

具体的，所述底座1的底部中心设置有镂空通风口8，且底座1内部对应镂空通风口8固定安装有带有独立电源的散热风扇9。散热风扇9采用7015直流无刷微型鼓风机设置，在炎热的夏天使用电磁炉时，镂空通风口8对电磁炉运行产生的热量散热，并在电磁炉自身散热效果不佳时，散热风扇9输入端的独立电源与电源电性连接对散热风扇9提供电源，散热风扇9运行对底座1内部承接电磁炉运行产生的热量通过镂空通风口8排出，提供底座1内部空气流通换气效率，从而提高对电磁炉的散热效果，避免电磁炉散热效果不佳内部温度过高而无法使用的现象发生。

具体的，所述防滑吸盘6的外壁设置有与防滑吸盘6外壁呈垂直的操作片，所述操作片与防滑吸盘6为一体结构设置。需要通过底座1对电磁炉移动时，操作者对操作片向一侧按压，使操作片倾斜的同时对防滑吸盘6的侧边翘起，从而使空气进入防滑吸盘6内部，使防滑吸盘6与使用台面脱离吸附，便于对底座1与台面分离操作。

使用时，在底座1的顶部相通连接套座4，并在套座4外壁顶部设置带有流水槽5的托边2，套座4内部容积与需要防护的电磁炉底部面积一致，电磁炉的底部卡入套座4内部，托边2与套座4对应的侧边通过套座4的顶部与电磁炉表面在同一平面上，将电磁炉通过底座1底部的防滑吸盘6与使用台面防滑吸附固定，在通过电磁炉做饭产生溢出水时，水随着电磁炉的表面流入托边2，从而进入托边2端面的流水槽5内部，流水槽5对电磁炉表面的水流承接，避免水流顺着电磁炉的外壁进入电磁炉内部对电子元件造成损坏，对电磁炉使用后，操作者对电磁炉手动向流水槽5开设的开口端微微倾斜，集水盒3对应开口设置的导流槽对流水槽5内部的水承接导流，使流水槽5内部收集的水随着电磁炉的倾斜通过开口流入集水盒3内部，对做饭产生溢出的水收集，便于操作者对溢流的水在烹饪做饭后清理，有效避免了做饭时，容器内的水溢出流落在电磁炉表面随着电磁炉表面进入电磁炉内部，对电磁炉内部电子元件造成损坏的现象发生，提高电磁炉的使用寿命。

综上所述：该电磁炉用防护底座，通过在底座1的顶部相通连接套座4，并在套座4外壁顶部设置带有流水槽5的托边2，套座4内部容积与需要防护的电磁炉底部面积一致，电磁炉的底部卡入套座4内部，托边2与套座4对应的侧边通过套座4的顶部与电磁炉表面在同一平面上，将电磁炉通过底座1底部的防滑吸盘6与使用台面防滑吸附固定，在通过电磁炉做饭产生溢出水时，水随着电磁炉的表面流入托边2，从而进入托边2端面的流水槽5内部，流水槽5对电磁炉表面的水流承接，避免水流顺着电磁炉的外壁进入电磁炉内部对电子元件造成损坏，对电磁炉使用后，操作者对电磁炉手动向流水槽5开设的开口端微微倾斜，集水盒3对应开口设置的导流槽对流水槽5内部的水承接导流，使流水槽5内部收集的水随着电磁炉的倾斜通过开口流入集水盒3内部，对做饭产生溢出的水收集，解决了通过电磁炉做饭时，容器内的水溢出流落在电磁炉表面随着电磁炉表面进入电磁炉内部，对电磁炉内部电子元件造成损坏的问题。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920040019.7

申请日:2019-01-10

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:35(福建)

授权编号:CN209840192U

授权时间:20191224

主分类号:F24C7/00

专利分类号:F24C7/00;F24C15/00;F24C15/08;F24C15/14

范畴分类:15F;

申请人:詹晓文

第一申请人:詹晓文

申请人地址:350800 福建省福州市闽清县白樟镇白南65号

发明人:赵九波

第一发明人:赵九波

当前权利人:詹晓文

代理人:吴嘉滨

代理机构:35001

代理机构编号:福州科扬专利事务所 35001

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ee7cb49ac49a9ef5d6e8aaf2.html