# 空调制冷系统节能设计研究

广东美的制冷设备有限公司广东佛山528311

摘要：从构成特点来进行分析，空调制冷系统主要包括了冷凝器、压缩机、蒸发器、膨胀阀等几个关键部位。由于环境和压力的影响制冷剂会出现沸腾的状态，直到比物体冷却的温度要低之后，另外压缩机能够迅速抽出蒸汽，保证将其控制在冷凝的状态。这样能够液化处理流入冷凝器的物质。在一般的模式条件下，空调制冷系统需要消耗非常大的技能能量，所以需要通过全过程的节能处理来进行控制。对于现阶段空调的一些设备来说，有必要进行节能。需要通过先进的节能设计因地制宜地进行节能设计方案的设置。

关键词：空调；制冷系统；节能设计；现状；

1空调制冷系统的现状

和一些国外先进技术相比，我国制冷空调技术发展的比较晚，尽管经历了几十年的不断发展和努力，当前的智能技术依然不算非常完善，然而随着我国与日剧增的空调销售量。制冷空调的综合能力已逐步趋近世界前列。从当前的角度分析，国内很多企业已经逐步引进国外一些先进方法，并进行自主创新，这样可以不断提升和加快我国制冷企业的发展，但是从现阶段的角度来分析，空调制冷系统方面的现状不容乐观，效果也不是非常好，主要原因在于在相当长的一段时间里面，空调制冷系统主要是基础工程，没有进行很好的创新设计。从现阶段的节能要求而言，科技技术没有很高的积累，创新难度比较大，然而这也就说明了我国在空调制冷系统节能优化方面还有很大的空间，所以需要相关的设计者能整合和优化空调制冷系统，就可以让节能系统达到很好的效果。在这一些问题当中，智能空调的节能技术进行发展和研究是核心的问题。

2空调制冷系统节能的影响因素

2.1制冷部件

制冷的最主要的设备是喷射器，从德国生产的首台喷射器开始，喷射机逐渐使用在抽真空制冷剂气体输送的过程中，设计结构相对简单，维护方便安全，是喷射器最好的特点，但是在空调制冷设备当中，如果只是简单的对喷射器和分离器系统进行连接，会造成机组效率降低，并且造成平均质量降低的情况，对设备的运行可靠性产生非常大的影响。

2.2压缩机

在整个蒸汽压缩式制冷循环系统当中，最为重要的组成部分就是压缩机。压缩机在空调制冷系统节能化改造中是非常重要的一个环节，空调制冷系统当中一般情况下存在着往复式活塞压缩机或者回转式压缩机这两种类型的压缩机，在进行压缩机改造的过程中，腔体里面的气体容积会通过压缩和运输的方式将制冷剂压到高压的区域当中，这个环节当中会消耗非常大的能量，因此对空调制冷系统当进行优化的过程中，如何让压缩机消耗的能源降低是最为关键的。

2.3冷凝压力

另外冷凝压力在空调制冷系统当中也是一个非常重要的节能点。冷凝器当中的气体主要是由于实施分子运动造成其和容器进行碰撞。一般情况下，空调制冷系统都往往会采用风冷式冷凝器，采取多种弹管的结构，另外还需要在盘管的附近进行了一定的增加，这样可以在一定程度上将空调传热的面积增大，但是这种设计会出现一个很大的缺点，就是由于肋片间的距离比较小，如果时间比较久，那么冷凝器上就会出现一些杂物附着的情况，导致空调无法进行很好的使用，造成传热效果变差的情况。

3空调制冷系统节能设计要点

3.1改善制冷部件

对制冷部件进行改善，也是空调系统节能设计过程中的一个非常重要的点。这些年以来，很多研究就都在针对蒸汽压缩制冷循环过程中的设备进行操作和研究，喷射器和蒸汽压缩制冷系统进行结合，可以让空调制冷效果增加，空调机组在进行关键部位的改装后，不需要做非常大的改动，就可以让空调制冷效果大大增加。通过一定的测试，在冷库中运用带热力喷射器的中冷器替代陈旧的蛇管式中冷器，可以让系统的平均质量提升。另外这种研究不单单可以让制冷部件运行的可靠性得到增强，还可能够让金属消耗的情况减少，并且对自动控制体系进行简化，让智能系统的整体功率得到很大提升。对制冷部件进行改善会变成以后对空调制冷系统节能设计进行研究非常关键的一点。

3.2应用新型压缩机

3.2.1涡旋式压缩机

从当前的角度分析，涡轮式压缩机是一种比较新型的压缩机，比较适合在小型空调制冷系统当中使用。涡轮式压缩机又可以分作直流变频涡轮压缩机和数码涡轮压缩机两种，这些类型的涡轮压缩机装置能够降低空调制冷过程中的噪音，让空调的寿命大大延长，并且能够科学的调整空调制冷系统的转速，让能耗降低，推动空调制冷系统化的节能效果。

3.2.2螺杆式压缩机

伴随当前技术的不断发展，螺杆式压缩机逐步由两螺逐步向三螺杆转变。这慢慢变成节能减排的一项关键发展方向，三螺杆的压缩机可以让压缩机的平衡性不断加强，另外还可以出现两个单独的空座容积，这样能够很好的调节排气量。改变气压量的时候，也可以进行有效的处理，这样能够让能源的消耗量大大降低。

3.3有效应用变频技术

从一些科学的统计数据中我们可以发现，一般情况下在大型商场中人流稀少的时间大概可以占到整个营业中时间的1/2，在这种情况下，在夏季进行制冷的过程中仍然会出现比较高的负荷。另外，餐厅的制冷系统负荷也比较大，一般情况下都比计算的大，但是，在就餐人员比较少的情况下，就会出现非常大的浪费，这种情况下会造成空调空调开的室内温度都比较低，空调的使用者没有感觉到非常舒适，反而造成了很大的能源浪费，因此，要想空调能够真正的符合人们达到舒适环境的要求，就一定要根据室内散热的情况，对其进行调整和改变，只有这样才能保持舒适度，一般采取的方法是通过对风阀的调节来进行送风量的调节，然而通过风阀调节的过程中会发现需要消耗非常大的能量，这种方法往往不是非常常用，为了能让空调根据室内环境的变化而进行水管路水流量的变化控制能源的消耗情况。

3.4做好空调系统的应用与保养

3.4.1冷凝器定期清理

空调冷凝器一般情况下采用的是风冷式冷凝器，使用肋片可以让传导的温度进一步增加，让流动速度加快，强制空气取得一种传热提高的效果，如果说空调一直处于使用状态，不进行定期清理的话，冷凝器的翅片表面就会出现很多小飞虫、飞絮等物质，造成风阻和传热热阻变得非常大，产生的效果就是冷凝器的冷凝效果直线下降，而且冷凝的压力会处于上升的状态。通过研究可以发现每立方厘米的压力升高一公斤，就会造成能源8%到10%的消耗，一般情况下清理的时间需要在夏季开始进行制冷或者是结束最冷的时候，还有冬季进行采暖和结束采暖的时候。

3.4.2监测空调系统的冷凝温度

很多企业在进行空调生产的过程中，为了对成本进行控制，在冷凝器配置的过程中，只是对其规定的实验室工况请况进行了研究，让其达到了一定的制冷量和功率消耗情况，但是，在使用过程中当温度超过35℃的时候，或者冷凝器出现散热不良等故障的时候，就会造成空调系统的冷凝温度大大升高，而造成制冷的情况不佳，而且，压缩机处于较大功率的状态，这就造成了空调的制冷效果无法达到要求，却造成了能量的大量消耗，所以需要对空调系统的冷凝温度进行监控，如果出现夏季空调制冷冷凝温度不正常的情况下，一定要进行报警，若是进行几次外机冲洗后，仍然无法达到相应的效果，就需要进行冷凝器的更换。

结束语

显而易见，现在空调制冷系统更新换代的速度不断变快，需要不断地将新能源利用率进行提高，并且让能耗得到控制，只有这样才能让空调产品的节能效率大大提升，在完成节能指标的同时，还可以让建筑空调制冷系统的节能水平进行提升。

参考文献：

[1]施向东.空调制冷系统节能设计研究[J].建材与装饰，2017（23）：107-108.

[2]朱福寿.空调制冷系统的节能设计[J].科技视界，2015（19）：81

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ee7f1419d6460a0fe5cca596.html