# 复杂特征下数控机床状态整体监控应用研究

### 论文摘要

传统的基于数控机床关键部件的故障预警研究具有一定的工程应用局限性,如传感器寿命问题、测试步骤繁琐问题等。通过对关键部件的故障频率进行深入研究,并考虑特殊结构情况下的信号减震及关键部件之间相互影响,提出了Daubechies滤波和Fourier频谱相结合的信号分析策略,改变了原有的传感器安装到具体部件的方式,提出了宏观的整体测试方法。最后,通过数控机床整体测试和单点测试对比研究,验证了基于特征频率的机床整体测试研究方法的正确性。

### 论文目录

- 0 前言

- 1 数据分析基本原理

- 1.1 Daubechies滤波原理

- 1.2 Fourier频谱分析原理

- 2 特征频率计算方法研究

- 2.1 轴承计算

- 2.2 滚珠丝杠计算

- 2.3 导轨滑块计算

- 3 试验验证

- 3.1 测试背景及目的

- 3.2 测试条件及内容

- 3.3 检测结果与分析

- 4 总结

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 陈学振,宋智勇,李颖,王丰,李连玉

关键词: 数控机床,状态监控,特征频率,频谱分析

来源: 机床与液压 2019年11期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑,信息科技

专业: 金属学及金属工艺,自动化技术

单位: 成都飞机工业(集团)有限责任公司数控加工厂,电子科技大学

基金: “高档数控机床与基础制造装备”国家科技重大专项:国产五轴联动数控机床柔性生产线及生产单元飞机结构件应用示范(2015ZX04001002)

分类号: TG659

页码: 188-193

总页数: 6

文件大小: 1604K

下载量: 75

### 相关论文文献

- [1].数控机床中的Safety Integrated功能分析[J]. 世界制造技术与装备市场 2019(06)

- [2].基于数字化双胞胎的数控机床虚拟调试技术[J]. 金属加工(冷加工) 2019(12)

- [3].以数控机床设计为主线的机械设计课程群教学项目构建[J]. 教育观察 2019(35)

- [4].基于联结派的《数控机床原理及应用》课程开发研究[J]. 南方农机 2020(03)

- [5].江苏晨光数控机床有限公司(原泰兴市晨光高新技术开发有限公司)[J]. 炭素技术 2020(01)

- [6].数控机床设备电气故障应急处理探究[J]. 通信电源技术 2020(05)

- [7].提高数控机床机械加工效率的有效措施[J]. 内燃机与配件 2020(04)

- [8].以赛促改，推动技能竞赛反哺教育教学——以数装调项目为例[J]. 职业 2020(08)

- [9].数控机床液压卡盘控制功能的研究与实现[J]. 制造技术与机床 2020(05)

- [10].虚拟现实技术在数控机床装调与维修中的应用探究[J]. 中国设备工程 2020(08)

- [11].数控机床常见故障的基本处理技术[J]. 广西农业机械化 2020(01)

- [12].计算机辅助数控机床故障诊断与管理系统[J]. 科技资讯 2020(15)

- [13].《数控机床与编程》四位一体教学模式研究与实践[J]. 科技风 2020(18)

- [14].《数控机床控制与调试》项目化课程整体设计[J]. 数字通信世界 2020(05)

- [15].基于数据挖掘技术的船用多功能数控机床动态检测[J]. 舰船科学技术 2020(12)

- [16].高校实验室数控机床改造应用实践[J]. 机械研究与应用 2020(03)

- [17].数控机床的安装与用机准备[J]. 现代工业经济和信息化 2020(07)

- [18].个人便携式数控机床在实践教学中的应用研究[J]. 中外企业家 2020(21)

- [19].矿山机械数控机床误差补偿方法研究[J]. 世界有色金属 2020(11)

- [20].基于工作过程的高职《数控机床装调维修技术》教学实践研究[J]. 装备制造技术 2020(07)

- [21].加强数控机床设备管理的重要性及实现途径[J]. 机械管理开发 2020(10)

- [22].多任务数控机床减少在制品积压[J]. 现代制造 2019(Z1)

- [23].数控机床特殊故障的诊断分析与处理[J]. 世界制造技术与装备市场 2020(05)

- [24].数控机床液压与气压系统引发的故障及其诊断技术[J]. 中国新技术新产品 2020(15)

- [25].数控机床设置试用期的应用技术[J]. 金属加工(冷加工) 2020(10)

- [26].互联网技术在数控机床管理与维修中的应用[J]. 科技视界 2018(33)

- [27].数控机床常见的故障与基本处理技术分析[J]. 内燃机与配件 2019(01)

- [28].我国数控机床行业发展趋势预测[J]. 当代经济 2019(01)

- [29].数控机床的安装、调试及维护[J]. 河南科技 2018(34)

- [30].数控机床系统的故障分析方法与处理浅析[J]. 中国设备工程 2019(03)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ee8017d0b00de5fb9a918c6e.html