# 地铁单洞单线区间双扇防护密闭隔断门的研制及应用

### 论文摘要

为了解决地铁正线人防段空间受限条件下的设防难题,克服单扇和大小门扇形式的区间防护密闭隔断门门扇尺寸大、安装难度大的不足,借鉴传统区间防护密闭隔断门的设计原理和实践经验,研制出一种新型的"地铁单洞单线区间双扇防护密闭隔断门"。双扇隔断门单个门扇尺寸的减小,带来所需求人防防护段的空间减小,满足了有限空间内设置隔断门的特殊需求,也降低了隔断门的加工、运输和现场安装的难度和工作量。在不断开刚性接触网的前提下,通过运用接触网密封装置、活门槛密闭梁、轨道密封箱和嵌压密封胶条等方法,解决了接触网、轨道钢轨以及门扇中缝等位置的密封难题。实践证明,这种双扇隔断门构造合理、功能完善、性能可靠,启闭灵活,符合地铁人防工程的设防要求,为地铁人防工程建设提供了可靠的技术支持和保障。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 需要解决的问题

- 2 总体方案

- 3 结构功能概述

- 4 关键结构设计

- 4.1 双扇门体结构设计

- 4.2 闭锁机构设计

- 4.3 铰页设计

- 4.4 刚性接触网密封装置设计

- 4.5 活门槛和轨道密封箱设计

- 4.6 门框、门扇中缝密封设计

- 5 应用及前景分析

- 6 结论与讨论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张建伟,崔艳斌,贾彦明,胡圣伟

关键词: 地铁,人防工程,双扇防护密闭隔断门,刚性接触网,平战转换

来源: 隧道建设(中英文) 2019年09期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 铁路运输

单位: 广州地铁设计研究院股份有限公司

分类号: U231

页码: 1431-1436

总页数: 6

文件大小: 2160K

下载量: 81

### 相关论文文献

- [1].关于地铁区间隔断门施工时序的研究[J]. 施工技术 2020(S1)

- [2].上海轨道交通防淹防护密闭隔断门的设计和应用[J]. 城市轨道交通研究 2015(03)

- [3].跨座式单轨区间防护密闭隔断门的研究与设计[J]. 机械工程与自动化 2020(06)

- [4].地铁区间隔断门的施工安全控制实践与研究[J]. 工程建设与设计 2016(17)

- [5].防护隔断门系统的设计与施工[J]. 现代城市轨道交通 2009(02)

- [6].地铁单洞双线隧道双扇防护密闭隔断门研制[J]. 城市轨道交通研究 2019(01)

- [7].地铁人防区间防护密闭隔断门的结构特点和安装分析[J]. 福建建筑 2015(01)

- [8].液压技术在地铁防淹门和防护密闭隔断门中的应用[J]. 流体传动与控制 2013(04)

- [9].地铁新型人防区间隔断门的研制[J]. 都市快轨交通 2008(06)

- [10].关于地铁人防区间隔断门门框施工方法的思考[J]. 中华民居 2012(03)

- [11].上海轨道交通地下区向防护密闭隔断门改进研究[J]. 城市轨道交通研究 2011(08)

- [12].地铁人防隔断门施工安装要点研究[J]. 中国高新科技 2018(10)

- [13].基于ANSYS的升降式地铁隔断门面板的分析与优化[J]. 烟台职业学院学报 2012(02)

- [14].SolidWorks在地铁区间活门槛防护密闭隔断门生产中的应用[J]. 工程建设与设计 2017(14)

- [15].地铁人防隔断门处刚性接触网施工技术[J]. 现代城市轨道交通 2008(02)

- [16].地铁刚性接触网供电区间单扇防护密闭隔断门研制[J]. 现代城市轨道交通 2014(05)

- [17].干湿灰交换装置设计[J]. 电工技术 2009(12)

- [18].架空接触网通过地铁人防设施的技术方案分析[J]. 铁道工程学报 2009(12)

- [19].地铁车站土建施工图与限界相关的几个问题[J]. 都市快轨交通 2008(06)

- [20].地铁人防工程的设计与施工[J]. 城市轨道交通研究 2011(05)

- [21].地铁区间新型人防设备设计要点[J]. 城市轨道交通研究 2016(02)

- [22].一种抗冲击力构件的方案设计[J]. 内燃机与配件 2018(09)

- [23].回转式空气预热器漏风对锅炉运行的影响分析及处理[J]. 内蒙古石油化工 2011(07)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ee9177ad986276d7aa65d328.html