# UPC催化剂的工业应用

### 论文摘要

UPC催化剂是青岛惠城环保科技股份有限公司利用专利技术,对FCC废催化剂进行逆向拆解回用其中的铝元素与稀土元素,采用先进的分子筛合成、晶化技术重新合成分子筛,再进行生产制备的一种通用型FCC催化剂,在中国石化青岛石油化工有限责任公司140万t/a的催化裂化装置上进行工业应用。工业数据表明,应用UPC催化剂后,液化气收率提高0.94%,轻收提高0.54%,油浆收率下降1.37%。证实UPC催化剂具有良好的活性和选择性,可以进一步优化产品分布,对FCC废催化剂资源化回用,环境保护具有重要意义。

### 论文目录

- 1 工业应用概况

- 1.1 工业应用装置简介

- 1.2 UPC催化剂简介

- 1.3 工业应用过程

- 2 UPC催化剂工业应用数据分析

- 2.1 原料油性质数据

- 2.2 系统平衡剂数据

- 2.3 操作参数

- 2.4 产品分布数据

- 2.5 主要产品性质

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 赵振华,赵勇

关键词: 催化裂化,废催化剂,危废,环保,增产轻收

来源: 山东化工 2019年08期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 燃料化工,石油天然气工业

单位: 青岛惠城环保科技股份有限公司,中国石化青岛石油化工有限责任公司

分类号: TE624.91

DOI: 10.19319/j.cnki.issn.1008-021x.2019.08.047

页码: 117-119+121

总页数: 4

文件大小: 334K

下载量: 24

### 相关论文文献

- [1].飞灰和废催化剂中钒的回收[J]. 北方钒钛 2009(04)

- [2].含铜废催化剂的回收利用现状与技术展望[J]. 节能与环保 2019(12)

- [3].氯化焙烧法从汽车尾气废催化剂中回收铂族金属[J]. 中国资源综合利用 2020(07)

- [4].加氢精制废催化剂引发轮船爆燃事故调查[J]. 消防科学与技术 2020(08)

- [5].催化裂化废催化剂再利用的途径[J]. 化工科技 2019(01)

- [6].含铜废催化剂的回收利用现状与技术展望[J]. 中国资源综合利用 2019(07)

- [7].炼油废催化剂的回收利用现状研究[J]. 化工管理 2019(34)

- [8].电感耦合等离子体原子发射光谱法测定铂铼废催化剂中铼[J]. 冶金分析 2018(02)

- [9].泉州丰鹏3.8万吨/年废催化剂综合利用项目[J]. 乙醛醋酸化工 2018(07)

- [10].分析电感耦合等离子体原子发射光谱法测定铂铼废催化剂中铼[J]. 中国金属通报 2018(05)

- [11].从石油重整废催化剂中回收铂铼的研究进展[J]. 贵金属 2016(04)

- [12].化工废催化剂中钯的回收[J]. 贵金属 2016(S1)

- [13].催化裂化废催化剂综合利用技术[J]. 化工进展 2016(S2)

- [14].流态化催化裂化废催化剂应用研究进展[J]. 广西科学 2015(01)

- [15].工业废催化剂的回收利用与环境保护[J]. 山东工业技术 2015(22)

- [16].废催化剂回收利用现状综述[J]. 常州工程职业技术学院学报 2010(04)

- [17].从含钯废催化剂中回收钯的工艺设计[J]. 中国有色冶金 2020(03)

- [18].电感耦合等离子体原子发射光谱法测定石油化工废催化剂中铂的含量[J]. 中国资源综合利用 2017(06)

- [19].炼油加氢废催化剂中金属分离回收工艺研究[J]. 广东化工 2013(05)

- [20].炼油废催化剂的处理和利用[J]. 炼油技术与工程 2010(01)

- [21].炼油废催化剂对劣质污水中有机物吸附性能的研究[J]. 工业水处理 2008(05)

- [22].炼油废催化剂中分离有害重金属工艺条件研究[J]. 无机盐工业 2014(01)

- [23].镍基废催化剂回收及再利用的科学研究[J]. 硅谷 2014(18)

- [24].用含钴废催化剂制取氯化钴和氧化铁红[J]. 湿法冶金 2011(02)

- [25].制酸废催化剂回收钒[J]. 有色金属 2010(04)

- [26].石化固体废催化剂收集、取样、包装标准正式实施[J]. 中国资源综合利用 2019(03)

- [27].废催化剂回收钯工艺概况[J]. 贵金属 2018(03)

- [28].含镍废催化剂及其稳定化产物特性分析研究[J]. 环境科学与管理 2015(04)

- [29].从炭载体废催化剂回收铂钯[J]. 贵金属 2014(01)

- [30].再生专利[J]. 资源再生 2008(09)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/eebe4dfb44e43a12fbe7b221.html