# 一种自动化光伏电场驱鸟系统论文和设计-夏志勇

### 全文摘要

本实用新型公开了一种自动化光伏电场驱鸟系统，属于光伏电场领域，其包括多个支架和安装于支架上的光伏组件，每组光伏组件均连接有爆闪LED灯和超声波发生器，在支架外设置有底框，底框包围所有支架设置，在底框两侧位置处连接有多根相对设置的安装杆，在每两根安装杆的顶端相互靠近的一侧位置处均安装有一组红外对射报警器，红外对射报警器水平高度高于光伏组件顶端的高度，爆闪LED灯、超声波发生器和红外对射报警器共同连接有控制电路，控制电路包括感应模块、闪光控制模块和超声波控制模块，本实用新型具有当有飞鸟落到光伏组件上时，爆闪LED灯和超声波发生器自动启动进行驱鸟，使驱鸟系统不会一直启动，减少驱鸟系统对周围的影响的效果。

### 设计方案

1.一种自动化光伏电场驱鸟系统，包括多个支架(11)和安装于支架(11)上的光伏组件(1)，其特征在于：每组光伏组件(1)均连接有爆闪LED灯(12)和超声波发生器(13)，在支架(11)外设置有底框(2)，底框(2)包围所有支架(11)设置，在底框(2)两侧位置处连接有多根相对设置的安装杆(21)，在每两根安装杆(21)的顶端相互靠近的一侧位置处均安装有一组红外对射报警器(31)，红外对射报警器(31)水平高度高于光伏组件(1)顶端的高度，爆闪LED灯(12)、超声波发生器(13)和红外对射报警器(31)共同连接有控制电路，控制电路包括：

感应模块(3)，所述感应模块(3)连接红外对射报警器(31)，当红外对射报警器(31)检测到有物体经过时，感应模块(3)输出脉冲信号；

闪光控制模块(4)，所述闪光控制模块(4)连接感应模块(3)并且响应于感应模块(3)输出的脉冲信号，当闪光控制模块(4)接收到脉冲信号后控制爆闪LED灯(12)得电；

超声波控制模块(5)，所述超声波控制模块(5)连接感应模块(3)并且响应于感应模块(3)输出的脉冲信号，当超声波控制模块(5)接收到脉冲信号后控制超声波发生器(13)得电。

2.根据权利要求1所述的一种自动化光伏电场驱鸟系统，其特征在于：闪光控制模块(4)还包括延时单元(41)，当闪光控制模块(4)接收到脉冲信号时，延时单元(41)在延时一段时间后输出断电信号，闪光控制模块(4)接收到断电信号后控制爆闪LED灯(12)失电，超声波控制模块(5)接收到断电信号后控制超声波发生器(13)失电。

3.根据权利要求2所述的一种自动化光伏电场驱鸟系统，其特征在于：控制电路还包括定时启动模块(6)，所述定时启动模块(6)连接闪光控制模块(4)，定时启动模块(6)接收延时单元(41)输出的断电信号，当定时启动模块(6)接收到断电信号后延时一段时间输出启动信号，闪光控制模块(4)接收到启动信号时控制爆闪LED灯(12)得电，闪光控制模块(4)在接收到启动信号时延时一段时间后输出断电信号。

4.根据权利要求1所述的一种自动化光伏电场驱鸟系统，其特征在于：安装杆(21)包括连接于底框(2)上的底杆(211)和连接于底杆(211)上的顶杆(212)，红外对射报警器(31)安装于顶杆(212)上；底杆(211)对应顶杆(212)位置处开设有通槽(2112)，通槽(2112)沿底杆(211)的长度方向设置，顶杆(212)滑动连接于通槽(2112)内。

5.根据权利要求4所述的一种自动化光伏电场驱鸟系统，其特征在于：在底杆(211)靠近顶杆(212)位置处螺纹连接有紧固螺栓(2113)，紧固螺栓(2113)能够抵接于顶杆(212)上。

6.根据权利要求4所述的一种自动化光伏电场驱鸟系统，其特征在于：底杆(211)滑动连接于底框(2)上，底杆(211)沿底框(2)的长度方向滑移。

7.根据权利要求6所述的一种自动化光伏电场驱鸟系统，其特征在于：底杆(211)底部固定连接有T型滑块(2111)，底框(2)两侧对应T型滑块(2111)位置处开设有T型滑槽(23)，T型滑槽(23)沿底框(2)的长度方向设置，T型滑块(2111)滑动连接于T型滑槽(23)内。

8.根据权利要求1所述的一种自动化光伏电场驱鸟系统，其特征在于：在底框(2)两端位置处固定连接有护栏(22)，护栏(22)沿底框(2)的宽度方向设置。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及光伏电场的技术领域，尤其是涉及一种自动化光伏电场驱鸟系统。

背景技术

目前光伏电场越来越普及，光伏电场的驱鸟系统应用也越来越广泛。驱鸟系统主要应用于航空和电力输配电领域，通过电子或物理方法排除飞鸟对航空器飞行安全的威胁，以及因鸟类筑巢或粪便对电力输配电设施正常运行产生的危害，飞鸟对光伏发电领域的影响主要存在电池组件部分，飞鸟粪便在电池组件表面堆积后会造成组件产生“热斑效应”造成组件损坏，同时，因粪便造成的脏污极难清理，给组件清洗带来极大不便。

现有技术可参考授权公告号为CN203896278U的中国实用新型专利，其公开了一种光伏游轮，包括游轮本体，光伏组件，支架，控制器及蓄电池，所述光伏组件通过支架安装在游轮本体上的甲板及顶板上，所述光伏组件的光接收面上设置有钢化玻璃，所述的安装在甲板上的光伏组件钢化玻璃为平面钢化玻璃，所述的安装在顶板上的光伏组件钢化玻璃为曲面钢化玻璃，所述的光伏组件通过控制器、导线与蓄电池相连接，所述的蓄电池与游轮本体内部的耗电设备电连接，本新型通过在甲板及顶板上加设光伏组件，因此有效的将光能转化为电能供游轮日常所需，极大的减少了游轮在日常运营中所自带的燃油、煤炭电力转化；通过采用支架设计，极大的增加了后期太阳能光伏组件的后期维护及更换。

上述中的现有技术方案存在以下缺陷：光伏电场驱鸟系统采用声光驱鸟办法虽然对飞鸟几乎不会造成伤害，但是如果一直启动声光驱鸟系统会对周围的人员工作和生活造成影响。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种自动化光伏电场驱鸟系统，当有飞鸟落到光伏组件上时，爆闪LED灯和超声波发生器自动启动进行驱鸟，使驱鸟系统不会一直启动，减少驱鸟系统对周围的影响。

本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的：

一种自动化光伏电场驱鸟系统，包括多个支架和安装于支架上的光伏组件，每组光伏组件均连接有爆闪LED灯和超声波发生器，在支架外设置有底框，底框包围所有支架设置，在底框两侧位置处连接有多根相对设置的安装杆，在每两根安装杆的顶端相互靠近的一侧位置处均安装有一组红外对射报警器，红外对射报警器水平高度高于光伏组件顶端的高度，爆闪LED灯、超声波发生器和红外对射报警器共同连接有控制电路，控制电路包括：

感应模块，所述感应模块连接红外对射报警器，当红外对射报警器检测到有物体经过时，感应模块输出脉冲信号；

闪光控制模块，所述闪光控制模块连接感应模块并且响应于感应模块输出的脉冲信号，当闪光控制模块接收到脉冲信号后控制爆闪LED灯得电；

超声波控制模块，所述超声波控制模块连接感应模块并且响应于感应模块输出的脉冲信号，当超声波控制模块接收到脉冲信号后控制超声波发生器得电。

通过采用上述方案，在有飞鸟经过红外对射报警器的感应区时，爆闪LED灯和超声波发生器自动启动，对飞鸟进行声光驱逐，防止飞鸟停留在光伏组件上。在平时没有飞鸟落到光伏组件上时，爆闪LED灯和超声波发生器不启动，减少驱鸟系统对周围的影响。

本实用新型进一步设置为：闪光控制模块还包括延时单元，当闪光控制模块接收到脉冲信号时，延时单元在延时一段时间后输出断电信号，闪光控制模块接收到断电信号后控制爆闪LED灯失电，超声波控制模块接收到断电信号后控制超声波发生器失电。

通过采用上述方案，在爆闪LED灯和超声波发生器启动一端时间后自动停止，不需要人为控制，自动化程度高。

本实用新型进一步设置为：控制电路还包括定时启动模块，所述定时启动模块连接闪光控制模块，定时启动模块接收延时单元输出的断电信号，当定时启动模块接收到断电信号后延时一段时间输出启动信号，闪光控制模块接收到启动信号时控制爆闪LED灯得电，闪光控制模块在接收到启动信号时延时一段时间后输出断电信号。

通过采用上述方案，爆闪LED灯每隔一端时间后会自动启动一次，防止光伏组件周围有飞鸟停留，间隔启动的时间可按需要进行设置。

本实用新型进一步设置为：安装杆包括连接于底框上的底杆和连接于底杆上的顶杆，红外对射报警器安装于顶杆上；底杆对应顶杆位置处开设有通槽，通槽沿底杆的长度方向设置，顶杆滑动连接于通槽内。

通过采用上述方案，顶杆能够在通槽内滑动来调节红外对射报警器的相对高度，方便用户根据具体情况进行调节。

本实用新型进一步设置为：在底杆靠近顶杆位置处螺纹连接有紧固螺栓，紧固螺栓能够抵接于顶杆上。

通过采用上述方案，紧固螺栓用于固定顶杆的相对位置。

本实用新型进一步设置为：底杆滑动连接于底框上，底杆沿底框的长度方向滑移。

通过采用上述方案，滑动底杆来调节红外对射报警器的相对位置，方便用户根据具体情况进行调节，在用户需要对光伏组件进行清理或检修时也可以将安装杆分开，方便用户工作。

本实用新型进一步设置为：底杆底部固定连接有T型滑块，底框两侧对应T型滑块位置处开设有T型滑槽，T型滑槽沿底框的长度方向设置，T型滑块滑动连接于T型滑槽内。

通过采用上述方案，T型滑块和T型滑槽配合防止底杆与底框分离。

本实用新型进一步设置为：在底框两端位置处固定连接有护栏，护栏沿底框的宽度方向设置。

通过采用上述方案，护栏用于阻挡物体或生物意外从底框两端进入底框内，对光伏组件造成影响。

综上所述，本实用新型具有以下有益效果：

1.在有飞鸟经过红外对射报警器的感应区时，爆闪LED灯和超声波发生器自动启动，对飞鸟进行声光驱逐，防止飞鸟停留在光伏组件上。在平时没有飞鸟落到光伏组件上时，爆闪LED灯和超声波发生器不启动，减少驱鸟系统对周围的影响；

2.在爆闪LED灯和超声波发生器启动一端时间后自动停止，不需要人为控制，自动化程度高；

3.在爆闪LED灯和超声波发生器启动一端时间后自动停止，不需要人为控制，自动化程度高。

附图说明

图1是实施例的整体结构示意图；

图2是实施例中突出光伏组件和支架的示意图；

图3是实施例中突出安装杆结构的剖视图；

图4是实施例中突出顶杆和底端结构的爆炸图；

图5是实施例中突出感应模块的电路示意图；

图6是实施例中突出闪光控制模块的电路示意图；

图7是实施例中突出超声波控制模块的电路示意图；

图8是实施例中突出定时启动模块的电路示意图。

图中，1、光伏组件；11、支架；12、爆闪LED灯；13、超声波发生器；2、底框；21、安装杆；211、底杆；2111、T型滑块；2112、通槽；2113、紧固螺栓；212、顶杆；22、护栏；23、T型滑槽；3、感应模块；31、红外对射报警器；4、闪光控制模块；41、延时单元；5、超声波控制模块；6、定时启动模块。

具体实施方式

实施例：一种自动化光伏电场驱鸟系统，如图1和图2所示，包括多个支架11和安装于支架11上的光伏组件1。每组光伏组件1均连接有爆闪LED灯12和超声波发生器13。在支架11外设置有底框2，底框2包围所有支架11设置。在底框2两端位置处固定连接有护栏22，护栏22沿底框2的宽度方向设置。护栏22用于阻挡物体或生物意外从底框2两端进入底框2内。

如图1和图3所示，在底框2两侧位置处连接有多根相对设置的安装杆21，安装杆21包括连接于底框2上的底杆211和连接于底杆211上的顶杆212，在在每两根顶杆212的顶端相互靠近的一侧位置处均安装有一组红外对射报警器31，红外对射报警器31水平高度高于光伏组件1顶端的高度。

如图3和图4所示，底杆211对应顶杆212位置处开设有通槽2112，通槽2112沿底杆211的长度方向设置，顶杆212滑动连接于通槽2112内。在底杆211靠近顶杆212位置处螺纹连接有紧固螺栓2113，紧固螺栓2113能够抵接于顶杆212上。底杆211底部固定连接有T型滑块2111，底框2两侧对应T型滑块2111位置处开设有T型滑槽23，T型滑槽23沿底框2的长度方向设置，T型滑块2111滑动连接于T型滑槽23内。顶杆212能够在通槽2112内滑动来调节红外对射报警器31的相对高度，滑动底杆211可以调节红外对射报警器31的水平位置。在用户需要对光伏组件1进行清理或检修时也可以将安装杆21分开，方便用户工作。

如图5和图6所示，爆闪LED灯12、超声波发生器13和红外对射报警器31共同连接有控制电路，控制电路包括感应模块3、闪光控制模块4、超声波控制模块5(参见图7)和定时启动模块6(参见图8)。感应模块3包括电连接于红外对射报警器31一端的电源VCC，红外对射报警器31另一端电连接有继电器的电磁线圈KA1，继电器的电磁线圈KA1另一端电连接有电阻R1，电阻R1另一端接地。

如图6所示，闪光控制模块4包括延时单元41，延时单元41包括电连接于通电延时时间继电器的常闭触点KT1-1，通电延时时间继电器的常闭触点KT1-1另一端电连接有通电延时时间继电器的电磁线圈KT1。通电延时时间继电器的电磁线圈KT1另一端电连接有继电器的电磁线圈KA2，继电器的电磁线圈KA2另一端电连接有继电器的常开触点KA1-1，继电器的常开触点KA1-1另一端电连接有电源VCC。继电器的常开触点KA1-1两端并联有继电器的常开触点KA2-1，继电器的常开触点KA2-1两端并联有通电延时时间继电器的常开触点KT2-1。爆闪LED灯12另一端电连接有电阻R2，电阻R2另一端接地。

如图7所示，超声波控制模块5包括电连接于超声波发生器13一端的通电延时时间继电器的常闭触点KT1-2，通电延时时间继电器的常闭触点KT1-2另一端电连接有继电器的电磁线圈KA5，继电器的电磁线圈KA5另一端电连接有继电器的常开触点KA1-2，继电器的常开触点KA1-2另一端电连接有电源VCC。继电器的常开触点KA1-2两端并联有继电器的常开触点KA5-1。超声波发生器13另一端电连接有电阻R3，电阻R3另一端接地。

如图8所示，定时启动模块6包括相互串联的电源VCC、通电延时时间继电器的电磁线圈KT2、通电延时时间继电器的常闭触点KT1-3和电阻R4，电阻R4另一端接地。

使用方式：在有飞鸟经过红外对射报警器31的感应区时，红外对射报警器31控制继电器的电磁线圈KA1得电，控制继电器的常开触点KA1-1和继电器的常开触点KA1-2闭合，爆闪LED灯12和超声波发生器13得电开始工作，对进入感应区的飞鸟进行声光驱逐。继电器的电磁线圈KA2和继电器的电磁线圈KA5得电，控制继电器的常开触点KA2-1和继电器的常开触点KA5-1闭合，完成自锁。同时通电延时时间继电器的电磁线圈KT1得电，延时控制通电延时时间继电器的常闭触点KT1、通电延时时间继电器的常闭触点KT2和通电延时时间继电器的常闭触点KT3断开，爆闪LED灯12和超声波发生器13失电停止工作。在有飞鸟经过红外对射报警器31的感应区时，爆闪LED灯12和超声波发生器13自动启动，对飞鸟进行声光驱逐，防止飞鸟停留在光伏组件1上。在爆闪LED灯12和超声波发生器13启动一端时间后自动停止，不需要人为控制，自动化程度高。

当通电延时时间继电器的电磁线圈KT2得电时，延时控制通电延时时间继电器的常开触点KT2-1得电，爆闪LED灯12得电开始工作。使爆闪LED灯12每隔一端时间后会自动启动一次，防止光伏组件1周围有飞鸟停留。

本具体实施方式的实施例均为本实用新型的较佳实施例，并非依此限制本实用新型的保护范围，故：凡依本实用新型的结构、形状、原理所做的等效变化，均应涵盖于本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920314572.5

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:54(西藏)

授权编号:CN209882890U

授权时间:20200103

主分类号:A01M29/10

专利分类号:A01M29/10;A01M29/18;G08B7/00

范畴分类:申请人:西藏东旭电力工程有限公司

第一申请人:西藏东旭电力工程有限公司

申请人地址:850000 西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城4号楼1层胤亿众创空间17-1

发明人:夏志勇

第一发明人:夏志勇

当前权利人:西藏东旭电力工程有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/eeecba9741e2156f64ec15eb.html