# 一种用于智能马桶的红外传检测装置论文和设计-钟建伟

### 全文摘要

本实用新型提供一种用于智能马桶的红外传检测装置，包括红外传感器、电源模块与补偿电路，所述的补偿电路与红外传感器进行电连接，用于补偿红外传感器输出信号的电压；所述的电源模块分别为红外传感器与补偿电路进行供电。本实用新型通过增加一个补偿电路，通过调节可调电阻，补偿红外传感器的偏差，使所有红外传感器感应距离保持一致。

### 主设计要求

1.一种用于智能马桶的红外传检测装置，其特征在于，包括红外传感器、电源模块与补偿电路；所述的补偿电路与红外传感器进行电连接，用于补偿红外传感器输出信号的电压；所述的电源模块分别为红外传感器与补偿电路进行供电；所述的补偿电路包括单片机、第一电阻R1、第一电阻R2、相互独立的可调电阻电路、第一电容C1与第二电容C2，所述单片机的型号为ATTINY31A，其中，所述的第一电阻R1一端与红外传感器的信号输出端电连接，另一端与单片机的2号引脚电连接；所述的第一电阻R2一端接地，另一端与单片机的2号引脚电连接；所述的可调电阻电路的输出端与单片机的3号引脚电连接；所述的单片机的4号引脚接地；所述的第一电容C1阳极与第二电容C2并联，并联后一端分别接单片机8号引脚和+5V电压，另一端接地；所述的单片机的7号引脚输出信号。

### 设计方案

1.一种用于智能马桶的红外传检测装置，其特征在于，包括红外传感器、电源模块与补偿电路；

所述的补偿电路与红外传感器进行电连接，用于补偿红外传感器输出信号的电压；

所述的电源模块分别为红外传感器与补偿电路进行供电；

所述的补偿电路包括单片机、第一电阻R1、第一电阻R2、相互独立的可调电阻电路、第一电容C1与第二电容C2，所述单片机的型号为ATTINY31A，其中，

所述的第一电阻R1一端与红外传感器的信号输出端电连接，另一端与单片机的2号引脚电连接；

所述的第一电阻R2一端接地，另一端与单片机的2号引脚电连接；

所述的可调电阻电路的输出端与单片机的3号引脚电连接；

所述的单片机的4号引脚接地；

所述的第一电容C1阳极与第二电容C2并联，并联后一端分别接单片机8号引脚和+5V电压，另一端接地；

所述的单片机的7号引脚输出信号。

2.根据权利要求1所述的用于智能马桶的红外传检测装置，其特征在于，所述的可调电路由一可调电阻R3组成，可调电阻R3的相对两端分别接地和接入电源模块输出端，且所述可调电阻R3的滑动触点与单片机的3号引脚电连接。

3.根据权利要求2所述的用于智能马桶的红外传检测装置，其特征在于，所述的可调电阻R3阻值范围为0~10KΩ。

4.根据权利要求1所述的用于智能马桶的红外传检测装置，其特征在于，所述的电源模块为5V直流电源的电源模块，或为直流开关电源。

5.根据权利要求1所述的用于智能马桶的红外传检测装置，其特征在于，所述的第一电容C1大小为100μF，第二电容大小为100nF。

6.根据权利要求1所述的用于智能马桶的红外传检测装置，其特征在于，所述的第一电阻R1大小为1 KΩ，第二电阻R2大小为100KΩ。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于智能马桶的红外探测领域，尤其涉及一种用于智能马桶的红外传检测装置。

背景技术

随着人们生活水平的提高，智能马桶越来越广泛地应用于人们的生活中，并为人类的生活带来了许多方便。目前市场上的智能马桶红外传感器感应距离误差较大，误差范围在+\/-10CM，容易发生误感应，这样不仅会影响正常使用，而且导致智能马桶的故障率升高甚至寿命大大减少。

实用新型内容

为了目前智能马桶红外传感器的感应距离误差大的问题。本实用新型提出一种用于智能马桶的红外传检测装置。

一种用于智能马桶的红外传检测装置，包括红外传感器、电源模块与补偿电路；

所述的补偿电路与红外传感器进行电连接，用于补偿红外传感器输出信号的电压；

所述的电源模块分别为红外传感器与补偿电路进行供电；

所述的补偿电路包括单片机、第一电阻R1、第一电阻R2、相互独立的可调电阻电路、第一电容C1与第二电容C2，所述单片机的型号为ATTINY31A，其中，

所述的第一电阻R1一端与红外传感器的信号输出端电连接，另一端与单片机的2号引脚电连接；

所述的第一电阻R2一端接地，另一端与与单片机的2号引脚电连接；

所述的可调电阻电路的输出端与单片机的3号引脚电连接；

所述的单片机的4号引脚接地；

所述的第一电容C1阳极与第二电容C2并联，并联后一端分别接单片机8号引脚和+5V电压，另一端接地；

所述的单片机的7号引脚输出信号。

通过此处对补偿电路进行限定，保证电路实现其功能的同时，在最大限度上简化补偿电路的结构，从而有利于整个电路的结构简化和降低生产成本。

优选的，所述的可调电路由一可调电阻R3组成，可调电阻R3的相对两端分别接地和接入电源模块输出端，且所述可调电阻R3的滑动触点与单片机的3号引脚电连接。通过此处对可调电阻电路的限定，保证电路实现其功能的同时，在最大限度上简化可调电阻电路的结构，从而有利于整个装置的结构简化和降低生产成本。

优选的，所述的可调电阻R3阻值范围为0~110KΩ，所述的第一电阻R1大小为1 KΩ，第二电阻R2大小为100KΩ。

优选的，所述的电源模块为5V直流电源的电源模块，或为直流开关电源。通过此处限定，有利于保证了各个电路和被测控制器的正常工作电压的输入，如果通过直流开关电源模块，还可以直接接入市电电源，即可转换成5V的直流电源，从而在使用本装置时，本装置的供电电源直接应用市电电源即可，进一步方便了本装置的使用。

优选的，所述的第一电容C1大小为100μF，第二电容大小为100nF。其中第一电容与第二电容进行并联，第一电容C1用于减小纹波，第二电容C2用于滤除高频的杂波。

与现有技术相比，本实用新型技术方案的有益效果是：

本实用新型通过增加一个补偿电路，通过调节可调电阻，补偿红外传感器的偏差，使所有红外传感器感应距离保持一致。

附图说明

图1为本实用新型提供的用于智能马桶的红外传检测装置的电路结构示意图。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一单元实施例，仅用于示例性说明，不能理解为对本专利的限制。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

下面结合附图和实施例对本实用新型的技术方案做进一步的说明。

实施例1

一种用于智能马桶的红外传检测装置，包括红外传感器与补偿电路，所述的补偿电路与红外传感器进行电连接，用于补偿红外传感器输出信号的电压。

本实用新型提供的用于智能马桶的红外传检测装置，将红外传感器的输出端接入补偿电路中，补偿红外传感器的信号输出偏差，使所有红外传感器感应距离保持一致。

作为进一步的优选实施方案，所述的补偿电路包括单片机、第一电阻R1、第一电阻R2、相互独立的可调电阻电路、第一电容C1与第二电容C2，所述单片机的型号为ATTINY31A，其中，

所述的第一电阻R1一端与红外传感器的信号输出端电连接，另一端与单片机的2号引脚电连接；

所述的第一电阻R2一端接地，另一端与与单片机的2号引脚电连接；

所述的可调电阻电路的输出端与单片机的3号引脚电连接；

所述的单片机的4号引脚接地；

所述的第一电容C1阳极与第二电容C2并联，并联后一端分别接单片机8号引脚和+5V电压，另一端接地；

所述的单片机的7号引脚输出信号。

作为进一步的优选实施方案，所述的可调电路由一可调电阻R3组成，可调电阻R3的相对两端分别接地和接入电源模块输出端，且所述可调电阻R3的滑动触点与单片机的3号引脚电连接。通过此处对可调电阻电路的限定，保证电路实现其功能的同时，在最大限度上简化可调电阻电路的结构，从而有利于整个装置的结构简化和降低生产成本。

进一步的，所述的可调电阻R3阻值范围为0~110KΩ，所述的第一电阻R1大小为1 KΩ，第二电阻R2大小为100KΩ。

其中，所述的第一电容C1大小为100μF，第二电容大小为100nF。其中第一电容与第二电容进行并联，第一电容C1用于减小纹波，第二电容C2用于滤除高频的杂波。

作为进一步的优选实施方案，所述的电源模块为5V直流电源的电源模块，或为直流开关电源。通过此处限定，有利于保证了各个电路和被测控制器的正常工作电压的输入，如果通过直流开关电源模块，还可以直接接入市电电源，即可转换成5V的直流电源，从而在使用本装置时，本装置的供电电源直接应用市电电源即可，进一步方便了本装置的使用。

以下说明本实用新型提供的用于智能马桶的红外传检测装置的工作过程：

首先，将第一电阻R1一端与红外传感器的信号输出端电连接；第一电阻R1另一端与ATTINY31A的2号引脚电连接；第一电阻R2一端接地；第一电阻R2另一端与红外传感器的信号输出端电连接。

可调电阻电路的输出端与ATTINY31A的3号引脚电连接；所述的可调电路由一可调电阻R3组成，在本实施例中可调电阻R3的阻值范围为0~10KΩ，可调电阻R3的相对两端分别接地和接入电源模块输出端，且所述可调电阻R3的滑动触点与ATTINY31A的3号引脚电连接。通过调节滑动可调电阻R3的滑动触点，调节ADC2\/PB4的输入电压。

第一电容C1阳极与第二电容C2阳极接入电源模块输出端；第一电容C1阳极与ATTINY31A的8号引脚电连接；第一电容C1阴极接地；第二电容C2阳极与第一电容C1阳极电连接，同时与ATTINY31A的8号引脚电连接；第二电容C2阴极接地，同时与第一电容C1的阴极电连接，在本实施例中，C1的大小为100μF，C2的大小为100nF。其中第一电容C1用于减小纹波，第二电容C2用于滤除高频的杂波。

所述的ATTINY31A的7号引脚输出信号，所述的ATTINY31A的4号引脚接地。

显然，本实用新型的上述实施例仅仅是为清楚地说明本实用新型所作的举例，而并非是对本实用新型的实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说，在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本实用新型权利要求的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822260703.4

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209400714U

授权时间:20190917

主分类号:G01V 8/10

专利分类号:G01V8/10;G05B19/042

范畴分类:31G;

申请人:乳源南岭智能家用机械有限公司

第一申请人:乳源南岭智能家用机械有限公司

申请人地址:512799 广东省韶关市乳源县开发区东阳光工业园

发明人:钟建伟;滕世国;张燕金

第一发明人:钟建伟

当前权利人:乳源南岭智能家用机械有限公司

代理人:林丽明

代理机构:44102

代理机构编号:广州粤高专利商标代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ef2f983f588078972323dcf6.html