# 排水地砖的安装工具论文和设计-李仰水

### 全文摘要

本实用新型公开一种排水地砖的安装工具，包括上夹条、下夹条和固定螺栓，上夹条位于所述下夹条的上侧，上夹条和下夹条上分别设置有相互对应的螺纹孔，固定螺栓穿设于相互对应的两个螺纹孔，上夹条与下夹条通过所述固定螺栓可拆卸连接，上夹条上设置有吊装板，吊装板上设置有吊装孔，使用本实用新型时将地砖固定在上夹条和下夹条之间，螺栓依次穿过上夹条、排水地砖和下夹条，使用下夹条用于在水泥上压出相应的排水沟，待排水沟压实后拔出固定螺栓，再将下夹条从地砖的一侧抽出，上夹条直接取走即可完成地砖的铺设，整个安装过程更方便。

### 主设计要求

1.排水地砖的安装工具，其特征在于：包括上夹条、下夹条和固定螺栓，所述上夹条位于所述下夹条的上侧，所述上夹条和所述下夹条上分别设置有相互对应的螺纹孔，所述固定螺栓穿设于相互对应的两个所述螺纹孔，所述上夹条与所述下夹条通过所述固定螺栓可拆卸连接，所述上夹条上设置有吊装板，所述吊装板上设置有吊装孔。

### 设计方案

1.排水地砖的安装工具，其特征在于：包括上夹条、下夹条和固定螺栓，所述上夹条位于所述下夹条的上侧，所述上夹条和所述下夹条上分别设置有相互对应的螺纹孔，所述固定螺栓穿设于相互对应的两个所述螺纹孔，所述上夹条与所述下夹条通过所述固定螺栓可拆卸连接，所述上夹条上设置有吊装板，所述吊装板上设置有吊装孔。

2.如权利要求1所述的排水地砖的安装工具，其特征在于：所述下夹条为方形长条。

3.如权利要求1所述的排水地砖的安装工具，其特征在于：所述下夹条为半圆柱状长条。

4.如权利要求2或3所述的排水地砖的安装工具，其特征在于：所述下夹条具有基准面，所述基准面朝向所述上夹条设置，所述下夹条除所述基准面之外的侧面上均涂有混凝土脱模剂层。

5.如权利要求1所述的排水地砖的安装工具，其特征在于：所述下夹条的长度大于所述上夹条的长度。

6.如权利要求1所述的排水地砖的安装工具，其特征在于：所述上夹条上的所述螺纹孔的数量大于或等于两个，所述下夹条上的所述螺纹孔的数量大于或等于两个。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及建筑设备领域，特别是涉及排水地砖的安装工具。

背景技术

传统的地砖一般不具备排水功能，市面上也有少部分排水地砖，这种开设有排水孔，地砖上的水通过排水孔渗入地下，这种地砖在铺设时需要预先在水泥浆层上成型相应的排水沟才能使用，现有排水地砖铺设时通常先用压杆在水泥浆面压出和下水道相连通的排水沟，然后手工在水泥浆面上铺设地砖，整个过程较为繁琐。

实用新型内容

有鉴于此，本实用新型的目的在于提供一种安装排水地砖过程方便的排水地砖的安装工具。

为了达成上述目的，本实用新型的解决方案是：

排水地砖的安装工具，包括上夹条、下夹条和固定螺栓，所述上夹条位于所述下夹条的一侧，所述上夹条和所述下夹条上分别设置有相互对应的螺纹孔，所述固定螺栓穿设于相互对应的两个所述螺纹孔，所述上夹条与所述下夹条通过所述固定螺栓可拆卸连接，所述上夹条上设置有吊装板，所述吊装板上设置有吊装孔。

所述下夹条为方形长条。

所述下夹条为半圆柱状长条。

所述下夹条具有基准面，所述基准面朝向所述上夹条设置，所述下夹条除所述基准面之外的侧面上均涂有混凝土脱模剂层。

所述下夹条的长度大于所述上夹条的长度。

所述上夹条上的所述螺纹孔的数量大于或等于两个，所述下夹条上的所述螺纹孔的数量大于或等于两个。

采用上述结构后，本实用新型排水地砖的安装工具具有以下有益效果：上夹条和下夹条通过固定螺栓进行可拆卸连接，使用时将地砖固定在上夹条和下夹条之间，下夹条位于排水地砖的下表面，上夹条位于排水地砖的上表面，螺栓依次穿过上夹条、排水地砖的排水孔和下夹条，上夹条上设置有吊装板可以用于装夹，下夹条位于地砖的下方，铺设时下夹条用于在水泥上压出相应的排水沟，待排水沟压实后拔出固定螺栓，再将下夹条从地砖的一侧抽出，上夹条直接取走即可完成地砖的铺设，整个安装过程更方便。

附图说明

图1为本实用新型的一个视角的结构示意图；

图2为本实用新型的另一个视角的结构示意图；

图3为本实用新型的安装在漏水地砖时的结构示意图；

图中：1.上夹条、2.下夹条、3.固定螺栓、4.吊装板。

具体实施方式

为了进一步解释本实用新型的技术方案，下面通过具体实施例来对本实用新型进行详细阐述。

实施方式一：

如图1-2所示的排水地砖的安装工具，其中图2为图1的左视图，所述安装工具包括上夹条1、下夹条2和固定螺栓3。

上夹条1和下夹条2均水平放置，上夹条1位于下夹条2的上方，上夹条1与下夹条2相平行。

上夹条1和下夹条2均为金属、木材或塑料材料材质的夹条，上夹条1和下夹条2上分别设置有相互对应的螺纹孔，为了方便表述，设上夹条1上的所述螺纹孔为第一螺纹孔，设下夹条2上的所述螺纹孔为第二螺纹孔，固定螺栓3穿设于相互对应的所述第一螺纹孔和所述第二螺纹孔，所述第一螺纹孔的数量大于或等于两个，所述第二螺纹孔的数量大于或等于两个，所述第一螺纹孔和所述第二螺纹孔均大于两个的设计方便使用者根据实际需要选择相互对应的所述第一螺纹孔和所述第二螺纹孔穿设固定螺栓3，上夹条1与下夹条2通过固定螺栓3可拆卸连接，上夹条上设置有吊装板4，吊装板4上设置有吊装孔，吊装板4主要用于连接外部的夹具，上述夹具穿设于所述吊装孔，吊装板4粘贴或一体成型在上夹条1上，较佳的所述吊装孔为方形孔。

在本实施方式中下夹条2为方形长条，下夹条2具有基准面，所述基准面朝向上夹条1，具体的所述基准面为下夹条2长度方向一侧的一个平面，下夹条2除所述基准面之外的侧面上均涂有混凝土脱模剂层，上述混凝土脱模剂层为公知技术中常见的混凝土脱模剂，脱模剂层用于防止下夹条粘贴在水泥地面上。

上夹条1和下夹条2通过固定螺栓3进行可拆卸连接，使用时，将排水地砖固定在上夹条1和下夹条2之间，参考图3，在本实施方式中上述排水地砖具有位于边缘处的排水孔，下夹条2位于排水地砖的下表面，上夹条1位于排水地砖的上表面，螺栓依次穿过上夹条1、排水地砖边缘上的排水孔和下夹条2，上夹条1上设置有吊装板可以用于装夹，下夹条2位于排水地砖的下方，铺设时，下夹条2用于在水泥上压出相应的排水沟，待排水沟压实后拔出固定螺栓3，再将下夹条2从地砖的一侧抽出，上夹条1直接取走即可完成地砖的铺设。

本实用新型也可以运用在排水孔设置在砖面上其他位置的排水地砖，使用方法与上述使用方法一致。

实施方式二：

本实施方式与实施方式一不同之处在于：下夹条2为半圆柱状长条，下夹条2为半圆柱状长条时，上述半圆柱长条具有一个弧形面和与所述弧形面相对的平面，所述平面即为所述基准面。

上述实施例和附图并非限定本实用新型的产品形态和式样，任何所属技术领域的普通技术人员对其所做的适当变化或修饰，皆应视为不脱离本实用新型的专利范畴。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920029553.8

申请日:2019-01-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:35(福建)

授权编号:CN209508773U

授权时间:20191018

主分类号:E01C 19/52

专利分类号:E01C19/52

范畴分类:36A;36E;

申请人:李仰水

第一申请人:李仰水

申请人地址:362300 福建省泉州市南安市霞美镇四甲村四甲152号

发明人:李仰水

第一发明人:李仰水

当前权利人:李仰水

代理人:张浠娟

代理机构:35205

代理机构编号:泉州市文华专利代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ef62b073bbf0319aa51c2912.html