# 智能建筑电气自动化系统的设计及应用分析

黑龙江振宁科技股份有限公司150090

摘要：智能建筑设计中引入建筑电气自动化系统，可以提升建筑使用性能。智能建筑电气自动化系统设计时，要依据实际情况，选择合适的切入点，发挥建筑电气自动化系统的作用。文中以智能建筑为切入点，分析做好自动化系统设计的措施及应用要点。

关键词：智能建筑；建筑电气自动化；系统设计

智能建筑电气自动化系统的设计和应用就是现代建筑先进化发展的重要体现，但是建筑结构对电气自动化系统的质量标准要求较高，还需要对智能建筑电气自动化系统设计及应用进行深入研究，以促进设计及应用有效性强化实现。本文就此展开论述。

1智能建筑电气设计的要点

现阶段的经济发展中，社会一直关注着能源的建设工作，要想加速我国的经济建设，在能源建设上下功夫是必不可少的。如今环境不断恶化，为了保持我国在国际竞争中占有的优势，就要发挥我国科技的作用，根据能源危机的产生根源，加强能源的建设，将能源的资源合理的利用起来，在电气设计中加入更节能环保的措施。

首先要对建筑的功能需求做分析，不同的智能建筑当然功能也不一样。比如说居民居住的房子和娱乐场所的房子，其之间需求不同。电气设计时，必须要合理考虑建筑的功能，根据功能来设计。虽然节能效果非常非常重要，但是要站在建筑功能的基础上，如果太过考虑节能效果，而忽略了建筑功能，那么设计出来的电气是不合格的。其次，基于功能的前提下，开始考虑节能效果，何为节能，其主要是为了减少电气结构中的能源损耗，所以这项设计要在科学合理的方式上进行，避免出现更多能源损耗的现象。

2智能建筑电气自动化系统设计思路

智能建筑电气自动化系统是建筑整体结构的一部分，因而需要保证系统设计与建筑结构的相容性，并且还需要保证自动化系统设计的各项参数符合建筑结构建设的要求和质量标准。因而智能建筑电气自动化系统设计时需要综合建筑结构与系统自身两方面的设计标准制定设计思路，下面对其设计思路进行分析。

2.1系统电源设计思路

智能建筑电气自动化系统电源是整体系统运行用电供应的重要结构，自动化系统当中设备较多，用电需求较大，供电设备的性能与电能传输功能较强，电源需要同步满足供电设备对电源电量获取的需求。目前智能建筑电气自动化系统电源分为两大类，其一是电源与系统USP设备进行连接，要求满足设备放射式或树干式供电需求，这种设计模式就具有格式化的特点，按照USP设备的供电模式来设置相应标准的电源结构；其二，电源的位置要采取就近原则，在靠近供电装置的区域设置电源，根据供电设备控制器的电源要注意电源持续输出电能的时限，时限最低为72h，并且还要保证电源持续输电时间的可延长性，从而保证系统供电质量。

2.2系统控制器设计思路

电源设计完成后要对系统电源控制器进行合理的设计。首先，对建筑结构内部的管道、线路等结构进行全面掌握，控制器要与这些结构保持距离，避免互相干扰，保证相互干扰结构运行的独立性。其次，控制器输出、出入电量、电压、电频等参数需要根据智能建筑电气自动化系统设计标准要求进行明确，保证控制器运行参数满足建筑系统用电需求，保证供电运行质量，参数值设定需要高于标准值，预留供电运行波动空间。最后，控制器设计的位置要相对集中，并满足用电的便捷性，并同步做好控制器的防护处理，控制器设备的选用要注重性价比优化。

2.3系统布线设计思路

系统布线设计对系统整体运行效果影响较深，系统中线路布置包括网络通讯线路、信号传输线路等，布线设计需要注重线路分布方式选择、连接性能、电线电缆选择等。首先，根据自动化系统的实际结构规划信息，对网络通讯线路进行设计，保证线路的顺畅性和防干扰能力。其次，选择品质优良的电线电缆，要求能够满足系统运行的需要，线路分布的方式，常用的有分槽和分管，信号传输线路需要保证独立性，避免信息传输混乱问题出现。最后，布线连接的部位处理是设计质量的关键，连接部位是线路运行状态保障的直接影响因素，需要设置专门的导线进行连接处理。

3智能建筑电气自动化系统的设计应用

3.1给排水系统的设计应用

建筑工程中的给排水系统主要包括给水系统与排水系统，均需要通过水泵与传感器来保持运行。而给水系统通常包括水泵直接给水方式、高位水箱给水方式以及气压罐给水方式等。而室内排水大多是利用重力流直接进行排放的。因此，工作人员在进行给排水系统的设计时，应将传感器安装在水泵位置，以便对排水系统的相关参数进行监控，并控制水泵的运行。与此同时，还应通过传感器来对最低报警水位、溢流情况以及气泵液位进行必要的检测。

3.2通风与空调系统的设计应用

首先，通风系统设计，通风系统是对建筑内空气新鲜度进行调控优化，通风系统具有智能监测功能，对建筑内部空气中的CO与CO2物质含量进行检测，当这两种物质的含量超过一定标准范围时，通风系统就会自动进行建筑外部与内部的空气转换流通，使建筑内部空气保持新鲜、洁净。其次，空调系统设计，空调系统具有调控建筑内部温度的功能，分为三种结构形式，有集中式、半集中式、局部式，系统结构分为两部分，制冷和制热两种功能交替使用，功能实现主要依靠风机、制冷制热设备、闸门等装置的调控。目前空调系统能量消耗量大，节能环保成为主要的设计原则。

3.3供电系统的设计应用

供电系统也是重要组成结构，包括电源、控制器、供电设备等内容。供电系统电能传输、转化的各项性能参数控制是设计的重点。供电系统应用需要保证电压、电流、供电频率的充足和稳定，同时在系统当中设有监控装置，利用技术手段对系统运行状态进行监测，异常问题出现会发出警告，然后由管理人员进行运行参数检查和修正。

3.4照明和动力系统的设计应用

照明和动力系统是智能建筑能源消耗量最多的系统结构，节能环保理念需要充分运用与系统设计和应用当中，尤其是高层建筑中照明设备较多，电梯动能需求量较大。首先，照明系统设计当中，节能技术和节能型照明灯设备应用是系统节能设计的主要方法，节能技术可以设置自动控制照明模式，例如声控、开关调控等照明方式，还可以在保证基本照明需求的情况下降低照明系统的亮度，从而节约照明电量的消耗量，实现节能环保效果。

3.5线路安装

建筑电气设备智能化线路安装与常规建筑有着明显差别，一些线路需要额外安装导线应给予高度重视。尤其是流量计、通讯、温度湿度传感器等安装，需要有专门导线安装屏蔽导线，注重分管、分槽设信号和电源线、电缆。地线连接过程中需要把DDC、电脑、网络控制器等和弱电项目连接在单独的接地干线中。由于建筑机电设备是由电子设备组成，该设备一方面因为从属于不同系统；另一部分主体工作频率、防干扰性等差别，还应结合具体状况设置接地路径。因为智能化系统线槽埋设的为弱电线缆，在安装过程中应和电气、给排水、暖通的管道线槽有一定距离，保持在30cm间距，相交埋设过程中需要在上端并和梁底保持在50mm以外距离，垂直偏差控制在3mm以内，水平偏差在2mm以内，安装固定距离保持在0.5--1m，穿过楼板阶段需要设置防火保护，金属槽道总体接地保持处于最佳状态。

结语

总之，智能建筑的建设在我国各地区城市中均已陆续开发，智能建筑中运用多种现代新型技术和科技设备，在建筑施工功能和舒适度、安全度优化方面，发挥了不可忽视的作用。智能建筑电气化系统的设计与应用，需要保证全面性、合理性，促进系统整体运行质量、效率及性能的有效提升，并要充分应用环保节能型技术和设备，降低智能建筑自动化系统运行的能源消耗。

参考文献：

[1]简文星.智能建筑电气自动化系统优化设计[J].建材与装饰，2018（16）：91-92.

[2]闫寒.智能建筑与电气自动化的设计和技术讨论[J].城市建设理论研究（电子版），2018（04）：6.

[3]陈兴良，林炎.智能建筑电气自动化系统的设计及应用探讨[J].电子世界，2017（16）：64.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/efbbc77bca2306facd6758d7.html