# 一种用于脚手架的内接扣件论文和设计-周爱国

### 全文摘要

本实用新型公开了一种用于脚手架的内接扣件，包括连接固定块，两个连接固定块上均开设有连接固定孔，两个连接固定块的一侧均固定安装有连接块，两个连接块相铰接，两个连接固定块的两侧均开设有安装孔，安装孔与连接固定孔相连通，所述安装孔内固定安装有固定板，固定板的一侧延伸至连接固定块的外侧，固定板上开设有矩形滑动孔，矩形滑动孔内滑动安装有推动板，位于同一个连接固定块上的两个推动板相互靠近的一侧均固定安装有弧形夹板，弧形夹板的内侧设有防滑齿纹。本实用新型能够实现同轴连接，非同轴平行连接，以及多角度连接，适用性更广，同时增加了连接的稳固性，结构简单，使用方便。

### 主设计要求

1.一种用于脚手架的内接扣件，包括连接固定块(1)，其特征在于，两个连接固定块(1)上均开设有连接固定孔(3)，两个连接固定块(1)的一侧均固定安装有连接块(2)，两个连接块(2)相铰接，两个连接固定块(1)的两侧均开设有安装孔(4)，安装孔(4)与连接固定孔(3)相连通，所述安装孔(4)内固定安装有固定板(5)，固定板(5)的一侧延伸至连接固定块(1)的外侧，固定板(5)上开设有矩形滑动孔(6)，矩形滑动孔(6)内滑动安装有推动板(7)，位于同一个连接固定块(1)上的两个推动板(7)相互靠近的一侧均固定安装有弧形夹板(8)，弧形夹板(8)的内侧设有防滑齿纹，两个矩形滑动孔(6)内均转动安装有螺纹杆(10)，两个螺纹杆(10)分别与两个推动板(7)螺纹连接。

### 设计方案

1.一种用于脚手架的内接扣件，包括连接固定块(1)，其特征在于，两个连接固定块(1)上均开设有连接固定孔(3)，两个连接固定块(1)的一侧均固定安装有连接块(2)，两个连接块(2)相铰接，两个连接固定块(1)的两侧均开设有安装孔(4)，安装孔(4)与连接固定孔(3)相连通，所述安装孔(4)内固定安装有固定板(5)，固定板(5)的一侧延伸至连接固定块(1)的外侧，固定板(5)上开设有矩形滑动孔(6)，矩形滑动孔(6)内滑动安装有推动板(7)，位于同一个连接固定块(1)上的两个推动板(7)相互靠近的一侧均固定安装有弧形夹板(8)，弧形夹板(8)的内侧设有防滑齿纹，两个矩形滑动孔(6)内均转动安装有螺纹杆(10)，两个螺纹杆(10)分别与两个推动板(7)螺纹连接。

2.根据权利要求1所述的一种用于脚手架的内接扣件，其特征在于，所述螺纹杆(10)的外侧固定套设有环形块(9)，矩形滑动孔(6)的内壁上开设有环形滑槽(12)，环形块(9)与环形滑槽(12)的侧壁滑动连接。

3.根据权利要求1所述的一种用于脚手架的内接扣件，其特征在于，位于同一个连接固定块(1)上的两个螺纹杆(10)相互远离的一端均固定安装有螺帽(11)，螺帽(11)位于固定板(5)的外侧。

4.根据权利要求1所述的一种用于脚手架的内接扣件，其特征在于，所述矩形滑动孔(6)的顶部内壁与底部内壁上均开设有凹槽，推动板(7)的顶部与底部均焊接有滑动块，滑动块与对应的凹槽的侧壁滑动连接。

5.根据权利要求1所述的一种用于脚手架的内接扣件，其特征在于，位于同一个连接固定块(1)上的两个推动板(7)相互远离的一侧均开设有螺纹槽，螺纹杆(10)与螺纹槽螺纹连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及内接扣件技术领域，尤其涉及一种用于脚手架的内接扣件。

背景技术

脚手架是为了保证各施工过程顺利进行而搭设的工作平台，按搭设的位置分为外脚手架、里脚手架；按材料不同可分为木脚手架、竹脚手架、钢管脚手架；按构造形式分为立杆式脚手架、桥式脚手架、门式脚手架、悬吊式脚手架、挂式脚手架、挑式脚手架、爬式脚手架,不同类型的工程施工选用不同用途的脚手架，桥梁支撑架使用碗扣脚手架的居多，也有使用门式脚手架的，主体结构施工落地脚手架使用扣件脚手架的居多，扣件式脚手架的扣件(特别是它的螺杆)容易丢失，一种扣件只能用在一种搭建方法上，不能同时实现同轴连接，非同轴平行连接，以及多角度连接，适用性较低，因此我们提出了一种用于脚手架的内接扣件，用来解决上述文问题。

实用新型内容

本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的一种用于脚手架的内接扣件。

为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

一种用于脚手架的内接扣件，包括连接固定块，两个连接固定块上均开设有连接固定孔，两个连接固定块的一侧均固定安装有连接块，两个连接块相铰接，两个连接固定块的两侧均开设有安装孔，安装孔与连接固定孔相连通，所述安装孔内固定安装有固定板，固定板的一侧延伸至连接固定块的外侧，固定板上开设有矩形滑动孔，矩形滑动孔内滑动安装有推动板，位于同一个连接固定块上的两个推动板相互靠近的一侧均固定安装有弧形夹板，弧形夹板的内侧设有防滑齿纹，两个矩形滑动孔内均转动安装有螺纹杆，两个螺纹杆分别与两个推动板螺纹连接。

优选的，所述螺纹杆的外侧固定套设有环形块，矩形滑动孔的内壁上开设有环形滑槽，环形块与环形滑槽的侧壁滑动连接。

优选的，位于同一个连接固定块上的两个螺纹杆相互远离的一端均固定安装有螺帽，螺帽位于固定板的外侧。

优选的，所述矩形滑动孔的顶部内壁与底部内壁上均开设有凹槽，推动板的顶部与底部均焊接有滑动块，滑动块与对应的凹槽的侧壁滑动连接。

优选的，位于同一个连接固定块上的两个推动板相互远离的一侧均开设有螺纹槽，螺纹杆与螺纹槽螺纹连接。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果：

通过连接固定块、连接块、连接固定孔、安装孔、固定板、矩形滑动孔、推动板、弧形夹板、环形块、螺纹杆、螺帽和环形滑槽相配合，使用时，由于两个连接块相铰接，所以可以调节两个连接固定块之间的夹角，能够实现同轴连接，非同轴平行连接，以及多角度连接，适用性更广，将钢管插入连接固定孔内，使用扳手转动连接固定块上的螺帽，螺帽带动螺纹杆转动，螺纹杆的转动使推动板带动弧形夹板水平移动，使弧形夹板对钢管进行固定，由于弧形夹板的内侧设有防滑齿纹，可以增加连接固定块与钢管连接的稳固性，本实用新型能够实现同轴连接，非同轴平行连接，以及多角度连接，适用性更广，同时增加了连接的稳固性，结构简单，使用方便。

附图说明

图1为本实用新型提出的一种用于脚手架的内接扣件的结构示意图；

图2为本实用新型提出的一种用于脚手架的内接扣件的A部分的结构示意图。

图中：1连接固定块、2连接块、3连接固定孔、4安装孔、5固定板、6矩形滑动孔、7推动板、8弧形夹板、9环形块、10螺纹杆、11螺帽、12环形滑槽。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

参照图1-2，一种用于脚手架的内接扣件，包括连接固定块1，两个连接固定块1上均开设有连接固定孔3，两个连接固定块1的一侧均固定安装有连接块2，两个连接块2相铰接，两个连接固定块1的两侧均开设有安装孔4，安装孔4与连接固定孔3相连通，安装孔4内固定安装有固定板5，固定板5的一侧延伸至连接固定块1的外侧，固定板5上开设有矩形滑动孔6，矩形滑动孔6内滑动安装有推动板7，位于同一个连接固定块1上的两个推动板7相互靠近的一侧均固定安装有弧形夹板8，弧形夹板8的内侧设有防滑齿纹，两个矩形滑动孔6内均转动安装有螺纹杆10，两个螺纹杆10分别与两个推动板7螺纹连接，通过连接固定块1、连接块2、连接固定孔3、安装孔4、固定板5、矩形滑动孔6、推动板7、弧形夹板8、环形块9、螺纹杆10、螺帽11和环形滑槽12相配合，使用时，由于两个连接块2相铰接，所以可以调节两个连接固定块1之间的夹角，能够实现同轴连接，非同轴平行连接，以及多角度连接，适用性更广，将钢管插入连接固定孔3内，使用扳手转动连接固定块1上的螺帽11，螺帽11带动螺纹杆10转动，螺纹杆10的转动使推动板7带动弧形夹板8水平移动，使弧形夹板8对钢管进行固定，由于弧形夹板8的内侧设有防滑齿纹，可以增加连接固定块1与钢管连接的稳固性，本实用新型能够实现同轴连接，非同轴平行连接，以及多角度连接，适用性更广，同时增加了连接的稳固性，结构简单，使用方便。

本实用新型中，螺纹杆10的外侧固定套设有环形块9，矩形滑动孔6的内壁上开设有环形滑槽12，环形块9与环形滑槽12的侧壁滑动连接，位于同一个连接固定块1上的两个螺纹杆10相互远离的一端均固定安装有螺帽11，螺帽11位于固定板5的外侧，矩形滑动孔6的顶部内壁与底部内壁上均开设有凹槽，推动板7的顶部与底部均焊接有滑动块，滑动块与对应的凹槽的侧壁滑动连接，位于同一个连接固定块1上的两个推动板7相互远离的一侧均开设有螺纹槽，螺纹杆10与螺纹槽螺纹连接，通过连接固定块1、连接块2、连接固定孔3、安装孔4、固定板5、矩形滑动孔6、推动板7、弧形夹板8、环形块9、螺纹杆10、螺帽11和环形滑槽12相配合，使用时，由于两个连接块2相铰接，所以可以调节两个连接固定块1之间的夹角，能够实现同轴连接，非同轴平行连接，以及多角度连接，适用性更广，将钢管插入连接固定孔3内，使用扳手转动连接固定块1上的螺帽11，螺帽11带动螺纹杆10转动，螺纹杆10的转动使推动板7带动弧形夹板8水平移动，使弧形夹板8对钢管进行固定，由于弧形夹板8的内侧设有防滑齿纹，可以增加连接固定块1与钢管连接的稳固性，本实用新型能够实现同轴连接，非同轴平行连接，以及多角度连接，适用性更广，同时增加了连接的稳固性，结构简单，使用方便。

工作原理：使用时，由于两个连接块2相铰接，所以可以调节两个连接固定块1之间的夹角，能够实现同轴连接，非同轴平行连接，以及多角度连接，适用性更广，将钢管插入连接固定孔3内，使用扳手转动连接固定块1上的螺帽11，螺帽11带动螺纹杆10转动，螺纹杆10的转动使推动板7带动弧形夹板8水平移动，使弧形夹板8对钢管进行固定，由于弧形夹板8的内侧设有防滑齿纹，可以增加连接固定块1与钢管连接的稳固性。

以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920066473.X

申请日:2019-01-16

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209817400U

授权时间:20191220

主分类号:E04G7/24

专利分类号:E04G7/24

范畴分类:36E;

申请人:泰州市亚华锻造有限公司

第一申请人:泰州市亚华锻造有限公司

申请人地址:225500 江苏省泰州市姜堰区沈高镇官庄村

发明人:周爱国;黄后琴

第一发明人:周爱国

当前权利人:泰州市亚华锻造有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/efd41533acb1a5d28470b0c2.html