# 一种夹持式音响论文和设计-汪迟生

### 全文摘要

本实用新型涉及音响技术领域，具体涉及一种夹持式音响，包括两个长方体状的音箱和悬挂物件的悬挂件，所述音箱的正面设有扬声器与鼓膜，所述音箱的两个侧面设有将所述音箱夹持在显示器边缘的夹持装置，所述悬挂件的边缘与显示器边缘形状一致。本实用新型结构简单、使用方便，利用夹持装置将音响夹持在显示器边缘，减少了音响占用的桌面空间，使桌面更加整洁有序，同时设置有悬挂件，使一些比较轻巧的物件，如耳机、电源线等可以悬挂再悬挂件上，对桌面进行有效整理。

### 主设计要求

1.一种夹持式音响，其特征在于，包括两个长方体状的音箱和悬挂物件的悬挂件，所述音箱的正面设有扬声器与鼓膜，所述音箱的两个侧面设有将所述音箱夹持在显示器边缘的夹持装置，所述悬挂件的边缘与显示器边缘形状一致。

### 设计方案

1.一种夹持式音响，其特征在于，包括两个长方体状的音箱和悬挂物件的悬挂件，所述音箱的正面设有扬声器与鼓膜，所述音箱的两个侧面设有将所述音箱夹持在显示器边缘的夹持装置，所述悬挂件的边缘与显示器边缘形状一致。

2.根据权利要求1所述的一种夹持式音响，其特征在于，所述夹持装置与所述音箱接触处开有多个螺栓孔，所述音箱设有两个螺栓孔，所述夹持装置与所述音箱通过螺栓孔螺栓连接。

3.根据权利要求1所述的一种夹持式音响，其特征在于，所述音箱底部转动设有灯源。

4.根据权利要求1所述的一种夹持式音响，其特征在于，所述音响背面设有电源线。

5.根据权利要求1所述的一种夹持式音响，其特征在于，所述夹持装置包括至少一个滑轨和至少两片平行的卡爪，所述卡爪间设有弹性件。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及音响技术领域，具体涉及一种夹持式音响。

背景技术

随着科技的发展，个人书桌台面上的电子设备越来越多，如手机、电脑、音响等，随着新增的设备，使得台面越发显得凌乱，也让使用者不方便；且在夜晚在书桌前学习、工作或者玩耍时，往往会关闭大灯，采用台灯照明，同时在使用电脑或者想听音乐的情况下，人们还会开启音箱，从而丰富工作学习的时间，这样需要同时开启台灯和播放音乐的设备，而一般办公桌面的使用空间有限，造成空间拥挤，而现有的台灯和播放音乐的设备功能都比较单一，不能满足人们的使用需求。因此，现有技术有待改进。

实用新型内容

本实用新型针对上述存在的问题，提供一种夹持式音响，能够将音箱夹持在显示器边缘。

本实用新型为实现上述目的，采取以下技术方案予以实现：

一种夹持式音响，包括两个长方体状的音箱和悬挂物件的悬挂件，所述音箱的正面设有扬声器与鼓膜，所述音箱的两个侧面设有将所述音箱夹持在显示器边缘的夹持装置，所述悬挂件的边缘与显示器边缘形状一致。

优选地，所述夹持装置与所述音箱接触处开有多个螺栓孔，所述音箱设有两个螺栓孔，所述夹持装置与所述音箱通过螺栓孔螺栓连接。

优选地，所述音箱底部转动设有灯源。

优选地，所述音响背面设有电源线。

优选地，所述夹持装置包括至少一个滑轨和至少两片平行的卡爪，所述卡爪间设有弹性件。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：

本实用新型结构简单、使用方便，利用夹持装置3将音响夹持在显示器边缘，减少了音响占用的桌面空间，使桌面更加整洁有序，同时设置有悬挂件2，使一些比较轻巧的物件，如耳机、电源线等可以悬挂再悬挂件2上，对桌面进行有效整理。

利用螺栓连接夹持装置3与音箱1，在不需要悬挂多余物件的时候可以将悬挂件2和夹持悬挂件2的夹持装置3卸下，增加音响的简洁度。

附图说明

图1为本实用新型一种夹持式音响的结构示意图。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型的实施例作详细描述。

参见图1，一种夹持式音响，包括两个长方体状的音箱1和悬挂物件的悬挂件2，音箱1的正面设有扬声器与鼓膜，音箱1的两个侧面设有将音箱1夹持在显示器边缘的夹持装置3，悬挂件2的边缘与显示器边缘形状一致。

利用夹持装置3将音响夹持在显示器边缘，减少了音响占用的桌面空间，使桌面更加整洁有序，同时设置有悬挂件2，使一些比较轻巧的物件，如耳机、电源线等可以悬挂再悬挂件2上，对桌面进行有效整理。

夹持装置3与音箱1接触处开有多个螺栓孔，音箱1设有两个螺栓孔，夹持装置3与音箱1通过螺栓孔螺栓连接。

利用螺栓连接夹持装置3与音箱1，在不需要悬挂多余物件的时候可以将悬挂件2和夹持悬挂件2的夹持装置3卸下，增加音响的简洁度。

音箱1底部转动设有灯源4。

利用设置灯源4，灯源4照射键盘，使在黑暗环境下依旧可以使用不发光的键盘进行打字。

音响背面设有电源线。

夹持装置3包括至少一个滑轨和至少两片平行的卡爪，卡爪间设有弹性件。

滑轨和卡爪的配合可以使音箱1能够夹持在不同厚度的显示器边缘，达到更好的适应性。

具体实施例：

在使用的过程中，确定好夹持装置3与音箱1的相对高度；利用螺栓将两个夹持装置3连接在音箱1两侧；拉开卡爪并将夹持装置3靠于显示器边缘，放松卡爪，卡爪在弹性件的作用下回弹并抓紧显示器；接通电源开始使用。

当需要提高音箱1的高度时，可以使用夹持装置3较高的螺栓孔去配对音箱1较低的螺栓孔，形成高度差后安装。

在需要使用照明时，打开电源4并将电源4的光线照向键盘或任何需要照明的物品。

本实用新型结构简单、使用方便，利用夹持装置3将音响夹持在显示器边缘，减少了音响占用的桌面空间，使桌面更加整洁有序，同时设置有悬挂件2，使一些比较轻巧的物件，如耳机、电源线等可以悬挂再悬挂件2上，对桌面进行有效整理。利用螺栓连接夹持装置3与音箱1，在不需要悬挂多余物件的时候可以将悬挂件2和夹持悬挂件2的夹持装置3卸下，增加音响的简洁度。

惟以上所述者，仅为本实用新型之较佳实施例而已，当不能以此限定本实用新型实施之范围，即大凡依本实用新型权利要求及实用新型说明书所记载的内容所作出简单的等效变化与修饰，皆仍属本实用新型权利要求所涵盖范围之内。此外，摘要部分和标题仅是用来辅助专利文件搜寻之用，并非用来限制本实用新型之权利范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822263978.3

申请日:2018-12-31

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:81(广州)

授权编号:CN209218282U

授权时间:20190806

主分类号:H04R 1/02

专利分类号:H04R1/02

范畴分类:38B;

申请人:广州市新度音响有限公司

第一申请人:广州市新度音响有限公司

申请人地址:510000 广东省广州市白云区江高镇神山大道西201号B栋2、3、4层

发明人:汪迟生;梁小玲;陈伟

第一发明人:汪迟生

当前权利人:广州市新度音响有限公司

代理人:廖金燕

代理机构:44299

代理机构编号:广州恒华智信知识产权代理事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/efdce6a665d7b6693e1c1f4b.html