# 一种高压气液混合装置论文和设计-虞璀

### 全文摘要

本实用新型公开了一种高压气液混合装置，包括高压水泵，还包括射流器、发泡网；射流器包括混合室、放大管；混合室的上部设置有阀门，混合室的左侧、下侧、右侧分别开设有高压进水口、臭氧吸入口、出口，高压进水口处连接有水管，臭氧吸入口处连接有气管，出口处连接有放大管，放大管的端部设置有喷嘴；发泡网放置于放大管中，放大管的内壁上设置有固定件，固定件位于发泡网的右侧；发泡网由多个金属圈构成，多个金属圈相互缠绕、压紧，多个金属圈均为不锈钢金属圈或表面镀有防锈层的金属圈。本实用新型具有很好的臭氧溶解效果，增加臭氧溶解度，使臭氧水的清洁功效更加明显；本实用新型的结构简单，制造成本低廉，有利于大规模生产及使用。

### 主设计要求

1.一种高压气液混合装置，包括高压水泵(4)，其特征在于：还包括射流器(1)、发泡网(3)；所述射流器(1)包括混合室(11)、放大管(14)；所述混合室(11)上部设置有阀门(15)，混合室(11)的左侧、下侧、右侧分别开设有高压进水口(12)、臭氧吸入口(13)、出口，高压进水口(12)处连接有水管(2)，臭氧吸入口(13)处连接有气管，出口处连接有放大管(14)，放大管(14)的端部设置有喷嘴；所述混合室(11)中部的孔径小于高压进水口(12)的孔径；所述发泡网(3)放置于放大管(14)中，放大管(14)的内壁上设置有固定件，固定件位于发泡网(3)的右侧；所述发泡网(3)由多个金属圈构成，多个金属圈相互缠绕、压紧，多个金属圈均为不锈钢金属圈或表面镀有防锈层的金属圈；所述放大管(14)的外部套置有保护套(17)，放大管(14)的长度是射流器(1)长度的1\/2～2\/3。

### 设计方案

1.一种高压气液混合装置，包括高压水泵(4)，其特征在于：还包括射流器(1)、发泡网(3)；所述射流器(1)包括混合室(11)、放大管(14)；所述混合室(11)上部设置有阀门(15)，混合室(11)的左侧、下侧、右侧分别开设有高压进水口(12)、臭氧吸入口(13)、出口，高压进水口(12)处连接有水管(2)，臭氧吸入口(13)处连接有气管，出口处连接有放大管(14)，放大管(14)的端部设置有喷嘴；所述混合室(11)中部的孔径小于高压进水口(12)的孔径；所述发泡网(3)放置于放大管(14)中，放大管(14)的内壁上设置有固定件，固定件位于发泡网(3)的右侧；

所述发泡网(3)由多个金属圈构成，多个金属圈相互缠绕、压紧，多个金属圈均为不锈钢金属圈或表面镀有防锈层的金属圈；所述放大管(14)的外部套置有保护套(17)，放大管(14)的长度是射流器(1)长度的1\/2～2\/3。

2.根据权利要求1所述的高压气液混合装置，其特征在于：所述高压水泵(4)的出水口处连接有水管(2)，高压水泵(4)通过水管(2)与射流器(1)相连接。

3.根据权利要求1所述的高压气液混合装置，其特征在于：所述气管的另一端连接有臭氧发生器。

4.根据权利要求1所述的高压气液混合装置，其特征在于：所述发泡网(3)呈圆台型，发泡网(3)的上底朝向混合室(11)、下底与固定件相接触；发泡网(3)上底的直径大于混合室(11)的高度。

5.根据权利要求4所述的高压气液混合装置，其特征在于：所述固定件为圆环型固定件或棱柱型固定件，圆环型固定件的中间空心，圆环型固定件的直径与放大管(14)内壁的直径相等。

6.根据权利要求5所述的高压气液混合装置，其特征在于：所述棱柱型固定件为多个，多个棱柱型固定件均等分布，棱柱型固定件为直角三棱柱型固定件或四棱柱型固定件。

7.根据权利要求6所述的高压气液混合装置，其特征在于：所述直角三棱柱型固定件相互垂直的两个面分别与发泡网(3)的下底面、放大管(14)的内壁相邻。

8.根据权利要求1所述的高压气液混合装置，其特征在于：所述保护套(17)的表面设置有凹槽。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种混合装置，尤其涉及一种高压气液混合装置。

背景技术

臭氧是一种强氧化剂，能破坏分解细菌的细胞壁，很快地扩散透进细胞内，氧化分解细菌内部氧化葡萄糖所必须的葡萄糖氧化酶等，也可以直接与细菌、病毒发生作用，破坏细胞、核糖核酸(RNA)，分解脱氧核糖核酸(DNA)、RNA、蛋白质、脂质类和多糖等大分子聚合物，使细菌的代谢和繁殖过程遭到破坏，因此臭氧具有很好的杀菌消毒效果。

尤其在汽车、餐具等生活物品的清洗上，臭氧水不仅清洁的效果好，还可以有效保护车身免受细菌腐蚀、保持餐具无菌以保护人体健康等，与此同时，高压水的冲击作用可快速消除顽固油渍、泥灰，因此应用高压臭氧水对体积较大、数量较多的物品进行清洁。目前市面上的高压臭氧水的混合装置都较为复杂，造价成本较高，并且部分混合装置的混合效果不理想，不利于日常生活中的推广与应用。

实用新型内容

为了解决上述技术所存在的不足之处，本实用新型提供了一种高压气液混合装置。

为了解决以上技术问题，本实用新型采用的技术方案是：一种高压气液混合装置，包括高压水泵，还包括射流器、发泡网；射流器包括混合室、放大管；混合室的上部设置有阀门，混合室的左侧、下侧、右侧分别开设有高压进水口、臭氧吸入口、出口，高压进水口处连接有水管，臭氧吸入口处连接有气管，出口处连接有放大管，放大管的端部设置有喷嘴；混合室中部的孔径小于高压进水口的孔径；发泡网放置于放大管中，放大管的内壁上设置有固定件，固定件位于发泡网的右侧；

发泡网由多个金属圈构成，多个金属圈相互缠绕、压紧，多个金属圈均为不锈钢金属圈或表面镀有防锈层的金属圈；放大管的外部套置有保护套，放大管的长度是射流器长度的1\/2～2\/3。

高压水泵的出水口处连接有水管，高压水泵通过水管与射流器相连接。气管的另一端连接有臭氧发生器。发泡网呈圆台型，发泡网的上底朝向混合室、下底与固定件相接触；发泡网上底的直径大于混合室的高度。

固定件为圆环型固定件或棱柱型固定件，圆环型固定件的中间空心，圆环型固定件的直径与放大管内壁的直径相等。棱柱型固定件为多个，多个棱柱型固定件均等分布，棱柱型固定件为直角三棱柱型固定件或四棱柱型固定件。

直角三棱柱型固定件相互垂直的两个面分别与发泡网的下底面、放大管的内壁相邻。保护套的表面设置有凹槽。

本实用新型具有很好的臭氧溶解效果，增加臭氧溶解度，使臭氧水的清洁功效更加明显；本实用新型的结构简单，制造成本低廉，有利于大规模生产及使用。

附图说明

图1为本实用新型的整体结构示意图。

图2为射流器的整体结构示意图。

图中：1、射流器；2、水管；3、发泡网；4、高压水泵；11、混合室；12、高压进水口；13、臭氧吸入口；14、放大管；15、阀门；16、固定件；17、保护套。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。

图1-2所示的一种高压气液混合装置，包括高压水泵4，还包括射流器1、发泡网3；高压水泵1的进水口连接水源，出水口处连接有水管2，高压水泵1通过水管2与射流器1相连接，将高压水泵进射流器1中。

射流器1包括混合室11、放大管14；混合室11是高压水与臭氧的混合场所，放大管14的外部套置有保护套17，放大管14的长度是射流器1长度的1\/2～2\/3，放大管14延长了臭氧水的路径，保证水流高压的同时还为人手提供把握部位，区别于常见的水枪，本实用新型的把握部位趋近出水口，使用更加灵活。保护套17的表面设置有凹槽，为了增加人手握住时的静摩擦以及将放大管14从射流器1上拆除时拧动的摩擦力。

混合室11的内部狭窄、上部设置有阀门15，混合室11的左侧、下侧、右侧分别开设有高压进水口12、臭氧吸入口13、出口，阀门15可控制出口的打开以及闭合；高压进水口12处连接有水管2，臭氧吸入口13处连接有气管，气管的另一端连接有臭氧发生器，出口处连接有放大管14，放大管14的端部设置有喷嘴；混合室11中部的孔径小于高压进水口12的孔径，狭窄的混合室11使高压水流在经过狭窄时的流速增加，根据伯努利原理，水流的压强减小，从臭氧吸入口13处通入的臭氧会受到虹吸作用进入到高压水流中进行初次溶解。

发泡网3放置于放大管14中，发泡网3由多个金属圈构成，多个金属圈相互缠绕、压紧；臭氧与高压水流进入高密度的发泡网3后，臭氧被进一步击碎，击碎的臭氧分子与高压水流进行第二次混合，从而使臭氧水中臭氧的溶解度增大；为了防止发泡网3被高压水流冲出放大管14，放大管14的内壁上设置有固定件16，固定件16位于发泡网3的右侧；发泡网3长时间与臭氧水接触，因此为了延长发泡网3的使用期限，将发泡网3上的多个金属圈均采用不锈钢金属圈或表面镀有防锈层的金属圈；

发泡网3呈圆台型，圆台型的发泡网3可以放置在放大管14中，发泡网3的上底朝向混合室11、下底与固定件16相接触；发泡网3上底的直径大于混合室11的高度使发泡网3容易卡置在混合室11与固定件16之间，防止发泡网3掉落。

固定件16为圆环型固定件或棱柱型固定件，当固定件16为一个时，固定件16为圆环型固定件，圆环型固定件的中间空心，圆环型固定件的直径与放大管14内壁的直径相等，可将发泡网3的下底边缘固定，实现发泡网3的靠山作用。当固定件16为多个时，固定件16为棱柱型固定件，多个棱柱型固定件均等分布，均等分布的固定件可保证发泡网的各部位受力相等，防止使用期限较长时发泡网变形；棱柱型固定件为直角三棱柱型固定件或四棱柱型固定件，直角三棱柱型和四棱柱型具有很好的稳固性，直角三棱柱型固定件相互垂直的两个面分别与发泡网3的下底面、放大管14内壁相连接，使直角三棱柱型固定件16的稳定性增加，有效减缓高压水流带来的冲击力。

本实用新型相比现有技术具有的优势为：

a、本实用新型具有很好的臭氧溶解效果，增加臭氧溶解度，使臭氧水的清洁功效更加明显；

b、本实用新型的结构简单，制造成本低廉，有利于大规模生产及使用。

上述实施方式并非是对本实用新型的限制，本实用新型也并不仅限于上述举例，本技术领域的技术人员在本实用新型的技术方案范围内所做出的变化、改型、添加或替换，也均属于本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822271796.0

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209646266U

授权时间:20191119

主分类号:B01F 5/02

专利分类号:B01F5/02;B01F3/04

范畴分类:23A;

申请人:南通雾境高压泵有限公司

第一申请人:南通雾境高压泵有限公司

申请人地址:226000 江苏省南通市通州区张芝山镇锡通科技产业园区竹松路12-2号

发明人:虞璀;王相伟;罗贝

第一发明人:虞璀

当前权利人:南通雾境高压泵有限公司

代理人:王雨桐

代理机构:11435

代理机构编号:北京志霖恒远知识产权代理事务所(普通合伙) 11435

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/efe026509a17b044018ba90f.html