# 变电运行易出现的故障排除及安全管理方法何小东

（广东电网有限责任公司佛山供电局广东佛山528000）

摘要：随着我国生产力与生产水平的大幅度提升，为国内传统电力产业注入了新时代的活力，但是我国社会快速的发展使得人们对电量的需求逐渐增加，电量的逐渐增加，使得电网的负荷加重，与此同时也增加了变电运行过程中故障出现的几率，同时也对变电运行的安全管理提出了更高的要求。因此，有必要对变电运行中易出现的故障进行分析，提出适当的排除方法，并对如何加强变电运行的安全管理方法进行探讨，以促进变电运行的稳定发展。

关键词：变电运行；故障排除；安全管理

引言

社会发展提升了人们的生活水平，也导致用电量不断增加。这增加了变电运行过程中故障的发生频率，对安全管理也提出了更高的要求。对此，进一步探讨变电运行时常见的故障及排除方法，加强安全管理，对于改善电网运行具有重要意义。

1变电运行易出现的故障及排除方法

1.1一般性故障及其排除方法

变电运行过程中，有很多一般性故障会较为常见，比如：保险熔断故障、系统接地故障、简谐振动故障以及短线故障等，当在线路中发现上述一般性故障的时候，通常线路的报警信号灯会亮起，提醒工作人员及时发现故障。在发现上述故障的时候：①应当要对线路及相关设备进行全面检查，分析故障产生的具体原因，确认问题的根源，进而展开针对性解决方案。②在实际检查的过程中，若是将所有设备都检查后发现一切正常，那么就需要对变电运行的线路进行全面检查，确定是否是线路中某一位置发生故障，比如，若是发现是接地问题导致的线路故障，那么就可以通过定位来进行故障排查；若是发现是保险丝熔断问题，那么就可以直接采取更换保险丝来排除故障，这样会节省很多故障排除的时间。③当发现线路出现故障后，应当要及时上报，待获得批准后，方可展开一些列的排障检查和维修，保证变电网络的正常运行。

1.2跳闸性故障及其排除方法

除了上述一般性故障外，跳闸故障也是变电运行过程中较为常见的故障类型，包括线路跳闸、主变低压侧开关跳闸、主变三侧开关跳闸等。①线路跳闸。线路跳闸产生的原因有很多，如线路过载、短路、保险丝熔断、漏电等，当发生上述情况时，应当对保护动作情况进行全面检查，并对线路CT到出口进行检查，同时对跳闸的开关进行检查，完成故障的排除，并在确定检查保护信号恢复后，方可进行输送电。②主变低压侧开关跳闸。在实际情况中，母线出现故障、开关误动或者越级跳闸都会引起主变低压侧开关跳闸，在发生上述情况时，应当要对主变和线路进行检查，根据具体情况来判断是否为母线故障或是开关误动故障。图1所示为利用变压器的过电流保护切除母线故障。③主变三侧开关跳闸。引起该情况的原因有很多，如主变内部出现故障、差动区出现故障、母线连接故障等。因此，需要对一次设备进行深入检查，判断故障发生的位置，以便能够采取合适的方式进行故障排除，比如：若是检查发现差动保护和瓦斯保护同时动作，那么故障产生的部位是在变压器内，需要消除故障才能够将其投入使用。

1.3线路损坏引发变变电站故障

线路安全作为变电器正常运行的前提条件，其作用是保障电力能源的合理输送，确保变电器使用过程中的安全性与稳定性。引发线路损坏的原因较多，如线路接地位置开裂、损毁或线路长期高频率作业烧毁。由于变电站线路的工作原理相对复杂，因此引发其发生损坏、烧毁的原因较多，进行检修保养的工作相对复杂。变电设备母线发生损坏故障的检查维修措施由于母线在变电器设备中发生损毁的频率相对较高，因此可根据实际故障发生情况将母线重新安装更换或调整母线缠绕的松紧程度，随后接通电源测试变电器能否正常运行。若变电器设备重新运行，则证明是母线松紧程度不当的原因。若变电设备依旧无法正常运行，则查看母线的预埋过程中是否存在开裂、破损现象，可酌情对母线的关键性位置进行重新加固拧紧后接通电源，变电器设备则可恢复正常运行。

2变电运行工作存在的弊端

2.1安全意识淡薄

电力系统的正常运行离不开有效的设备运行和维护，为满足当前城市用电发展，更应该从基础上强调相应的设备在负载上的适应与秩序。但现有情况对于变电设备的使用仍存在一定盲区，对于相应的设备维护和更新仍旧停留在原有的阶段，伴随着相应设备的老化势必会影响整个系统的持续运行，甚至影响到电力企业自身的工作安全，影响城市用电的基础稳定性。故而，针对性加强工作人员对于设备管理意识和自身安全意识的统筹，才能够在最大限度中维持电力企业的运营。

2.2变电操作不规范

电力系统持续的过程中，需要相应的变电设备才能够维持相应地方的电力正常使用，故而有效的变电操作是能够确保城市电力使用稳定的前提。但依据现有情况来看，仍旧存在相关变电操作人员技术与理论知识不达标的情况，导致后续的电力设备维护管理与操作过程有所偏差，一方面影响了设备本身使用的安全性与事故发生几率，更为后续工作交接与电网合理运行提高了难度。

3变电运维安全管理的问题策略

3.1增强工作人员的安全意识

变电运维牵涉人员的安全意识必须具备相关完整性，针对设备的使用和老化情况必须有非常精准的判断，而后通过维修或换代更新的手段将传统电网设备隐患降低，为企业整体安全环境埋下扎实的基础；其次，开展有效的安全教育，促使员工在工作中能够具备一定的专业知识进行工作判断，对相应部位的情况和变电运维系统的整体性有所理解和管理，对后续的自身安全和企业损失有精准判断，这样才能够从基础上免除因为安全意识不足所导致的事故发生。

3.2提高专业技能与基本素质

有效的精神体系建设是企业发展的前提，更是我国城市用电具备稳定性的基础。故而，针对相应重要变电系统岗位的情况需要有所了解，在相关知识和操作知识的基础上，更加深入的了解相应设备原理和系统组成，以整体形象凝聚出积极环境，为员工自身工作的素质埋下约束。

3.3定期开展安全活动

安全活动是增强工作人员安全意识的有效方式，具体来说可做好以下几方面：第一，定期开展安全活动。通过安全活动的开展，让工作人员学习规程制度、事故案例等，尤其要对事故案例进行详细的分析，产生原因，应该采取何种措施进行规避等，举一反三的反思和吸取事故教训，避免此类安全事故的再次发生。第二，开展班前会和班后会。这两会的内容要有所不同，班前会要安排当天工作人员的任务及工作时应该注意的安全问题；班后会要对当天工作任务进行总结，找出其存在的不足之处，并提出针对性的改进措施。要重视两会的召开，要将安全意识时刻放在心头。

结束语

电能是现代社会运行和发展的基本能源之一，因此，加强对变电设备运行的维护和安全管理工作成为一项非常重要的任务。在电力系统的日常运行中，电网的安全性不仅受自然因素的影响，还受人为因素的制约，这就要求在实际工作中，应该综合考虑影响电力系统安全运行的因素，结合分管区域电网的特点，建立一支专业、标准的人员队伍，总结出一套科学、先进的管理方法，以满足社会经济发展和人民群众日常生活对电能的需要，维护国家的供电安全

参考文献：

[1]戴元孝.关于电力系统变电运行安全管理及设备维护的研究[J].江西建材，2017（19）：209+213.

[2]吕国强.电力工程变电运行的安全技术及管理探析[J].中国高新技术企业，2016（08）：135-136.

[3]李云启.电力系统变电运行安全管理与设备维护探讨[J].科技创业家，2012（20）：142.

[4]谭庆丰.论如何提高变电安全运行和可靠性措施[J].广东科技，2010，19（24）：111-113.

[5]辛亮.变电运行安全管理初探[J].科技资讯，2009（09）：114.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/efeca8dcfa75df239afae51b.html