# 阻抗谱研究Yb3+掺杂(Bi0.5Na0.5)TiO3陶瓷的电学性能

### 论文摘要

采用传统的固相合成法制备了(Bi0.5Na0.5)1-xYbxTiO3（0≤x≤0.08）陶瓷,用X射线衍射仪和扫描电子显微镜测试了陶瓷的晶体结构和表面形貌,结果表明Yb3+能够固溶到陶瓷晶格中形成钙钛矿结构,但随着掺杂量的增多会有杂相产生。用高温阻抗分析仪进行介电温谱的测试结果表明,Yb3+的掺杂提高了陶瓷在高温下的温度稳定性,降低了介电损耗,并且使陶瓷的居里峰型变宽、峰值减小,弥散相变特征愈明显。阻抗谱和模谱的分析表明Yb3+的介电弛豫行为主要是由载流子在晶粒间的长程迁移造成,掺杂降低了陶瓷中的氧空位数量,计算结果表明弛豫激活能随着掺杂量的增多不断变大。

### 论文目录

- 1 实验过程

- 1.1 样品制备

- 1.2 样品表征

- 2 结果与讨论

- 2.1 样品的相结构

- 2.2 Yb3+ 掺杂对陶瓷介电性能的影响

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 任少凯,韩飞飞,陈开远,蓝振成,刘来君

关键词: 陶瓷,介电性能,弛豫,阻抗,氧空位,激活能

来源: 电子元件与材料 2019年04期

年度: 2019

分类: 信息科技,工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工

单位: 桂林理工大学材料科学与工程学院

基金: 国家自然科学基金(51402196)

分类号: TQ174.1

DOI: 10.14106/j.cnki.1001-2028.2019.04.003

页码: 16-25

总页数: 10

文件大小: 8924K

下载量: 118

### 相关论文文献

- [1].研究玻璃转变本质的新起点——玻璃态的慢β弛豫[J]. 科学通报 2010(02)

- [2].玻璃形成体系中的β弛豫[J]. 物理学报 2017(17)

- [3].有限元法分析不同形状量子点的应变能及弛豫度变化[J]. 物理学报 2009(08)

- [4].退火处理对0.5PZN-0.5PZT陶瓷弛豫性的影响[J]. 压电与声光 2010(01)

- [5].多孔岩石波传播的热弛豫模型修正[J]. 地球物理学报 2009(12)

- [6].说“弛豫”[J]. 高分子通报 2017(11)

- [7].生长方向对量子点应变与应变弛豫的影响[J]. 物理学报 2013(05)

- [8].油纸绝缘系统弛豫响应极化谱函数建模研究[J]. 福州大学学报(自然科学版) 2014(05)

- [9].弛豫半导体的表征与应用研究进展[J]. 中国材料进展 2018(11)

- [10].微弱气体浓度检测的弛豫平滑处理算法[J]. 应用科学学报 2008(02)

- [11].飞秒激光整形脉冲激发金膜的超快热弛豫特性[J]. 中国激光 2014(05)

- [12].基于混合气体分子复合弛豫模型的一氧化碳浓度检测算法[J]. 物理学报 2008(09)

- [13].弛豫铁电单晶的研究进展—压电效应的起源研究[J]. 物理学进展 2012(04)

- [14].连续抽运情况下光纤激光器弛豫振荡特性研究[J]. 半导体光电 2008(06)

- [15].弛豫量热技术研究固体材料低温比热性质[J]. 中国科学:化学 2019(07)

- [16].二元非晶体系中α与β_(JG)弛豫在强度与时间上的耦合研究[J]. 燕山大学学报 2015(03)

- [17].Ce基金属玻璃的力学弛豫[J]. 中国科学:物理学 力学 天文学 2012(06)

- [18].超薄全局应变硅薄膜的应变弛豫研究[J]. 人工晶体学报 2013(11)

- [19].光纤中受激Brillouin散射动态弛豫振荡特性及其抑制方法[J]. 物理学报 2009(12)

- [20].Ta间隙固溶体中的耦合弛豫[J]. 中山大学学报(自然科学版) 2013(01)

- [21].RTD在压力下的弛豫振荡特性(英文)[J]. 半导体学报 2008(01)

- [22].基于低温硅技术的赝晶SiGe应变弛豫机理[J]. 物理学报 2010(08)

- [23].多原子分子气体中声波弛豫衰减谱的重建算法[J]. 物理学报 2008(07)

- [24].弛豫多铁性材料研究进展[J]. 无机材料学报 2017(10)

- [25].混合气体声复合弛豫频谱的解析模型[J]. 物理学报 2012(17)

- [26].弛豫工艺对耐候桥梁钢组织及性能的影响[J]. 上海金属 2019(01)

- [27].常温下氢气声转动弛豫模型研究[J]. 物理学报 2018(09)

- [28].正常及退变软骨T1弛豫值及T2弛豫值的定量研究[J]. 中国医学计算机成像杂志 2015(04)

- [29].玻璃化转变的分子串模型中分子串弛豫模式的计算机模拟[J]. 物理学报 2011(03)

- [30].铯分子亚稳电子态中高位振动态的产生和弛豫[J]. 激光杂志 2011(03)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f003d531209a9b74aae039e2.html