# 公路工程软土地基处理技术分析刘军

山东路泰公路工程有限公司山东德州253500

摘要：软土地基的处理，对道路的正常运营与优良路况有着关键的意义，也是确保行车安全与行车速度的重要内容之一。在实施软土地基施工前，要对软土地基场地实施勘察，而且实施精心设计，根据现实状况选取科学合理的处理方法，加强软土地基的稳定程度和土地承载力，从而确保公路项目的质量。鉴于此，本文就公路工程软土地基处理技术展开探讨，以期为相关工作起到参考作用。

关键词：公路施工；软土地基；处理技术

1、软土地基的危害性

软土最常见的工程地质问题是软土地基的变形破坏。软土的承载力低，抗剪强度也非常低，更低的长期强度，常常造成地基丧失强度而出现挤出破坏；软土压缩性非常高，沉降变形量大，经常发生因为地基下沉造成基础变形或开裂，甚至导致建筑物或构筑物破坏；软土的含水量大，多接近或超过其液限而变软塑或流塑状态，而且由于其固结排水不畅，地基增长缓慢的强度，沉降的延续时间非常长，影响项目建设的工期与项目质量；软土的成分与结构复杂，常常不均匀的平面分布和垂直分布，容易让建设项目出现不均匀沉降，形成裂缝甚至破坏。

2、选取软土地基处理技术的相关条件分析

选取软土地基处理技术要考虑的关键有2个条件，首先是地基条件，在选取处理技术时，一定要充分思考软土的物理特性，假如地基下的软土层相对浅，那么其就会有相对小的沉降幅度，其存在的破坏性与危险性也会相对小，对于这样的软土地基能够使用相对简单的表层处理方法；对于在3m～4m厚度的软土层，并且中间夹有砂层的软土层，一般不需要竖向排水，没有必要采用挤实砂桩，通常使用表层处理法即可；对于下部是软土而上部是砂层的软土层，能够使用竖直排水法实施处理；假如路面下的基底倾斜，那么软土层相对厚的一侧的沉降量就相对大，所以也许会存在出现滑移的危险，由于沉降不均匀也许会导致不一样层面的滑动，对此要使用挤实砂桩法，或者使用石灰桩法实施处理。

3、常见的公路软土地基处理技术

3.1、固结排水法

有机质黏土、饱和黏土地基处理过程中通常会采用固结排水法。固结排水法中，竖向排水体以及水平排水砂垫层构成排水系统，其作用是加速软基固结，促使地基空隙水的排水距离缩短，最终达到改变原有排水边界的目的。将其应用到软基处理中，如果软土的渗透能力较好，或者软土的土层比较薄并且与地表表面相对靠近时，可以在地面上铺设砂垫层，不需要设置竖向排水体。通常而言，水平砂垫层的厚度有50cm，采用中砂或者粗砂。水平砂垫层会比路基两边宽1m，同时要确保排水通畅。竖向排水一般选择塑料排水板。连通水平砂垫层以及竖向排水层，铺上厚的砂垫层，同时设置横坡，然后再建立排水体。利用固结排水的方式处理软土地基后，地基的固结性能相对较好，能有效地提升排水固结的效果，还能起到挤密地基的作用，并且所需要的施工设备也相对比较简单。

3.2、水泥搅拌桩加固技术

顾名思义，水泥搅拌加固技术主要就是应用了水泥的加固原理，在严格的配备水泥浆液之后，通过机械设备将水泥浆液喷射到软土地基中，整个操作过程要进行上下搅拌，使水泥浆液和软土之间产生凝胶体，使得软土地基加固硬化。这种方式适用于许多类型的软土地基，例如黄土、粉土、砂土及黏土等。

3.3、加筋技术

加筋技术主要适用于人工填土的地基处理上，这种技术的核心是除去地基下面的软土层，然后用镀锌钢片、铝合金等具有较强抗拉和抗腐蚀能力的合成材料替换，将砂石与其逐层铺设，这种组合而成的加筋垫层作为地基的持力层，形成了强度较高、较为稳定的地基。

3.4、强夯技术

从目前我国公路工程施工的地基处理方式来说，强夯技术是非常常见的一种处理技术。这种技术主要是通过较强的夯击力度来对土壤起到加固的作用，它的优势是快速、有效、直接的对地基进行处理，但是这种技术的使用也有一定的局限性，需要在施工之前对软土地基的实际情况做详细的了解，强夯法大多适用于湿陷性黄土地区，而对于流动性较大的淤泥类土壤则不适用。所以，在应用这种强夯技术时，要注意其使用条件，同时处理好施工的细节，防止出现变形，进而提高公路地基的质量。

3.5、垫层换填法

在进行软土地基深层处理时通常会采用垫层换填法。垫层换填法常用的填充材料有碎石和泥土。垫层换填法广泛地应用在固体坚硬物质含量比较少的土层中。在进行垫层换填处理时，比较常用的方式是人工换填和机械换填。其主要原理是借助人工的力量或者机器的力量将浅层的泥土抽取出来，然后将一些硬度比较大的物质填充进去，最终实现换填的目的。开展换填工作时需要注意的是，当填埋的深度大于1m时，为了充分地发挥其作用，需要在其中加一层土工布。这种换填方式本质上可满足未来公路建设的需要，确保公路承载能力的提升。除此之外，地基会存在冻胀的情况，而采用垫层换填法能有效地解决这一问题。表1列举了几种软土地基处理技术所用的添加物。

表1软土地基处理技术用到的添加物

4、强化软土地基处理技术落实的建议

4.1、实地检测地基情况，做好施工准备

路基施工是公路工程施工的重要组成部分。实地检测路基，了解路基的实际情况，做好施工准备是保障公路施工质量的前提。公路工程施工前，应针对软土地基软黏土土层的成分、渗透系数、路基底层地段的特殊情况等事先做好清理工作，同时开展测量和放样工作，并自带仪器进行自检，依据实际情况选取施工技术方案。在施工现场，需要进行工艺性试桩、放样等工作，综合考虑机械设备条件和材料供应等情况，确定具体的施工方案，以减少软土地基的处理时间，降低施工难度。

4.2、落实施工监管，保证施工质量

我国在公路地基处理理论方面的研究明显滞后于实践，这是我国土木建筑行业内的普遍现象。而施工理论不成体系又导致了公路建设工程质量检测方法缺乏统一的标准。目前，大量的施工方法缺乏质量检验手段。在软土地基的施工监管方面，必须从施工技术监管、施工质量监管、施工安全监管、施工资料监管等方面制定相应的监管制度，以规范、评估和约束施工人员的施工行为。同时成立专门的监督小组深入施工现场，并依据相应的奖惩制度进行考评，以落实工程施工监管工作，保障施工质量。

结束语

总之，软土地基是公路工程施工中比较常见的地基形式。软土地基处理不好，往往会影响公路工程的施工进度和施工质量。这就需要施工方、监理方的相关人员意识到软土地基处理的重要意义，熟练掌握和灵活应用地基处理技术，提升施工水平和监管力度，保证公路工程顺利完工。

参考文献：

[1]周树宝.公路工程中软土地基处理技术的实际应用研究[J].公路交通科技（应用技术版），2017，13（04）：127-129.

[2]汪逵.浅析市政公路工程软土地基处理技术探讨[J].工程建设与设计，2017（06）：31-32.

[3]还谷桢.高速公路工程软土地基处理技术措施分析[J].城市建设理论研究（电子版），2017（09）：86.

[4]任喜明，乔艳军.浅析公路工程施工中软土地基问题及处理技术[J].技术与市场，2017，24（03）：123.

[5]张晨.公路桥梁工程项目软土地基施工关键技术与实施要点分析[J].四川水泥，2017（02）：80.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f07002a58d93a32602fb8c25.html