# 在建核电工程项目现场安全文明施工标准化管理要点探析

华能山东石岛湾核电有限公司山东荣成264312

摘要:全面实施现场安全文明施工可有效遏制在建核电工程项目发生人身伤害、设备损坏等安全事故，是确保核电项目安全平稳建设的强有力保障。本文就在建核电工程项目施工现场安全文明施工标准化管理的要点提出了对应的管理措施。

关键词：施工现场安全文明施工标准化管理安全管理

引言

标准化安全文明施工，就是施工项目在施工过程中科学地组织安全生产，规范化、标准化管理现场，使施工现场按现代化施工的要求保持良好的施工环境和施工秩序，是安全生产工作的发展、飞跃和升华，是现代化施工的一个重要标志，反映了企业的安全综合管理水平。实施安全文明施工标准化管理，有利于施工的有序性和合理性，营造出优美适度的工作环境，无形中潜移默化的规范作业人员的行为模式，创造出优质工程。

做好在建核电工程项目施工现场安全文明施工管理工作主要有以下几点：

1建立健全安全生产责任制和各项管理制度

安全生产责任制是搞好安全工作的重要措施，是安全生产管理的核心，应结合岗位承担的实际工作，编制岗位安全生产职责，并严格实施；通过逐级签订《安全目标责任书》的方式，将“谁主管，谁负责”、“管工程必须管安全”及“管业务必须管安全”的理念进行明确；建立以项目负责人为主要责任人的安全文明施工管理网络，明确每个人的安全管理职责。

2作业现场标准化管理

编制现场安全文明施工标准化管理程序及安全文明施工标准化图册，指导施工单位开展安全文明标准化施工活动，严格按照程序及图册要求布设施工现场安全文明标准化施工设施，全面提高施工现场安全文明标准化形象，力求做到现场施工有序、设施标准、行为规范、环境整洁。具体体现在以下几个方面：

2.1施工区域标准化

施工现场实行文明施工责任区域化管理，按照施工项目及作业特点将施工区域进行划分，对施工区域实行统一标准封闭管理，建议主要使用安全围栏、密目网实施封闭；并根据实际情况设置安全警示牌、操作规程牌、安全文明施工牌、区域安全管理组织牌及工程概况牌等。施工现场主要通过施工总平面规划及规范建筑物、机械装备、装置型设施、标志牌等式样、标准并配以视觉形象设计来达到现场视觉形象统一、整洁、美观的整体效果。

2.2材料堆场标准化

根据现场总评规划，合理设置施工临时材料周转场地，并要求材料堆场统一采用彩钢板实施封闭管理，并在堆场显著位置设置堆场信息牌，明确管理人员，材料堆场内施工材料分类有序存放。

2.3施工现场场地及设施标准化

2.3.1施工场地

施工场地自始至终保持平整、清洁、排水设施通畅无积水。基坑、沟道开挖出的土方，及时清理运走，并堆放到制定的弃土场，运输途中采取防止土块抛洒的措施。

2.3.2高处作业

作业活动应采取可靠的临边防护措施，对无法采取临边防护措施的作业，作业人员应使用合格的双钩安全带；对患有精神病、癫痫病及经医师鉴定患有高血压、心脏病等人员禁止从事高处作业；高处作业无法采取临边防护或挂设安全带的情况，必须设置合格的水平安全绳以便挂设安全带；垂直高度超过4m的登高作业，必须设置合格的垂直安全绳，并施工合格的攀登自锁器进行登高。

2.3.3机具、工具箱、建工车间厂房

进入施工现场的机械设备、工器具、工具箱等需经过整修、油漆，统一色标标识，确保安全完好，整洁美观，中、小型机具保持清洁，润滑和表面油漆完好，制定中、小型机具管理维护制度及管理台账，确保安全性能可靠，标识统一，如果露天使用，制定牢固且美观适用的防雨设施。

2.3.4施工用电设施

施工区域及办公区、生活区禁止采用架空输电线，一律实行电缆化；施工变电所采用箱式变电所；电缆沿道路或建筑物边缘直线埋设，转弯处和直线每隔20-30m处设电缆走向标志。电缆与吊车轨道、道路交叉处，用钢管或电缆槽盒保护，保护装置刷红白相间的油漆。

2.3.5卫生设施与环境清洁

施工作业场所产生的废料与垃圾分类存放，及时清理。施工作业处的施工废料和垃圾集中分类存放，及时清运到制定的堆放处，统一处理。

2.3.6安全围栏、安全通道

施工区域、危险区域采用安全围栏隔离，围栏布设要求尽量在同一水平面上；深基坑开挖时，基坑周边一律使用脚手架栏杆，并设置安全警示标志，深基坑开挖修筑车辆出渣通道及人行安全坡道，夜间设置红灯警示；现场吊装作业，设置可移动组装式的安全围栏或安全警戒绳作安全警示围栏。安全通道根据施工需要分为斜行走道、斜体通道、水平通道，要求安全防护可靠，搭设投用需要挂牌标识，现场主要斜行走道入口，加设安全通道门楣。

2.4安全劳保用品标准化

施工单位对进场作业时间长的劳务分包人员配备和项目部同样规格的劳动防护用品，进场作业时间短的劳务人员穿着适宜施工作业的服装，并穿反光背心，严禁穿短袖服装、拖鞋进场作业；作业高度超过1.5m且无临边防护的作业人员，需正确使用符合标准的双钩安全带，架子工穿防滑鞋，特殊作业人员及从事有毒害作业人员应穿戴符合国家规定的劳保用品。

2.5施工现场交通、消防安全标准化

2.5.1施工现场交通

修筑现场混凝土路面主干道网络，按永久道路的设计先施工好路基，路两侧形成排水坡度，设置明沟排水，并将道路两侧1~2m范围内的泥土肖平且低于路面。厂区主干道两侧设置符合国家有关标准的路标、交通标志、限速标志和区域指示标识。主干道两侧严禁堆放物资，在门禁出入口及人员频繁出入场所设置减速坎。出入现场车辆实行通行证制度，所有机动车辆入场必须经过审查，并办理车辆通行证，方可出入现场。

2.5.2消防安全

施工现场道路满足消防车通行及救援要求，施工现场内配备室外灭火设施，设置单独的易燃易爆危险品库房，并且远离明火作业区域，另外施工现场主要出入口悬挂消防安全组织机构牌、消防安全管理制度牌以及消防警示牌及消防总平面布置图等醒目标志。

3开展安全文明施工标准化检查

通过开展日常巡查、专项安全检查以及定期安全检查，查禁违章、治理安全隐患，确保安全文明施工各项措施能够得到严格落实。

4加强施工作业人员培训，营造现场安全文明施工良好氛围

通过安全培训、安全知识竞赛、安全月等形式开展丰富多样的安全教育，对施工人员重点进行安全生产思想教育，提高作业人员的安全意识，增强自我防御能力。

5结束语

安全是工程建设的核心，是决定工程建设成败的关键。只有有了严密的组织，严格的要求，标准化的管理，才能保证核电工程项目安全施工，稳步推进。标准化安全文明施工贯穿施工全过程，通过对施工现场安全防护、机械设备、消防保卫、厂容、环保、材料等各个方面的管理，可创造良好的施工环境和施工秩序，有效遏制安全生产事故的发生。

参考文献：

[1]电力工程建设项目安全生产标准化规范及达标评级标准.电监安全[2012]39号

[2]于福有，抓安全文明施工的做法和体会[J].建筑安全，2003，（02）：15-19.

[3]董邦法，创建文明工地，深化标准化管理[J].建筑安全，1997，（03）：45-51.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f0af55e1567999647a3ac2a1.html