# 楼转换论文_唐家云

导读:本文包含了楼转换论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:性能,混凝土,高层,静力,有限元,模板,桁架。

### 楼转换论文文献综述

唐家云[1]（2016）在《某高层商住楼转换梁裂缝的原因分析与处理》一文中研究指出近年来,转换层在高层建筑中的应用愈加广泛。受混凝土强度高、截面尺寸大、受力复杂等因素影响,转换梁构件易出现各种各样的问题。文章通过实际工程案例,介绍了某高层商住楼转换梁裂缝检测鉴定的方法和步骤,并对转换梁的承载力进行验算。综合以上结果,对裂缝产生的原因进行分析并给出相应的处理措施,可供处理同类工程加固提供一定借鉴。(本文来源于《四川建筑》期刊2016年01期）

周永杰[2]（2014）在《高层商住楼转换层施工技术的探讨》一文中研究指出本文对建筑工程构造改换层工程的施工技术进行研究,并说明了施工品质掌控的方式。(本文来源于《科技视界》期刊2014年24期）

谢红艳,刘日新,刘笑春[3]（2014）在《某商住楼转换层施工方案设计》一文中研究指出某底部商场已投入使用的工程,在继续上部结构转换层的施工时,需要考虑到施工过程对底部商场影响。在施工设计时对混凝土分层浇筑、模板支撑、立杆支撑处楼面承载力等进行分析,并优化了原设计,确保了工程质量与底部商场的正常运营。(本文来源于《工程建设》期刊2014年04期）

周德玲,王毅,赵华,张伟[4]（2014）在《津湾广场9号楼转换桁架结构设计》一文中研究指出津湾广场9号楼超限高层建筑采用钢筋混凝土核心筒-矩形钢管混凝土柱钢框架结构体系。结构底部布置钢混凝土组合巨柱,在第8,58层设置转换桁架,将其上部的48根外框柱转换为下部的8根巨柱和4根角柱,且转换桁架下部还悬吊了3层外框柱。鉴于第8层的转换桁架的重要性,对转换桁架进行了性能化设计,并分析了施工分段安装顺序对转换桁架的影响。计算结果表明,转换桁架达到了预期的性能目标,施工过程中转换桁架的安装是合理、安全的。(本文来源于《建筑结构》期刊2014年02期）

王立玲[5]（2013）在《超高层商住楼转换层高支撑施工与监测分析》一文中研究指出文章通过对超高层商住楼转换层高支撑设计及过程监测,可以通过分次浇筑大体积混凝土,充分利用混凝土强度以减小支撑构件应力;通过监测,高支撑架体水平杆沿立杆高度方向上部区域步距可适当减小,下部区域步距可适当加大,为其他工程支撑系统优化提供依据。(本文来源于《安徽建筑》期刊2013年02期）

丁大益,王元清,刘莉媛,石永久,完海鹰[6]（2012）在《合肥新桥国际机场航站楼转换节点模型承载性能有限元分析》一文中研究指出为得到合肥新桥国际机场航站楼钢结构屋盖中转换节点构件的承载性能,以转换节点部分为重点研究对象,采用千斤顶单拉和单压加载的方式,进行了两个转换节点模型的试验研究.本文建立了试验构件的有限元模型,将试验结果与有限元计算结果进行了对比和分析.有限元计算有效模拟了试验构件的承载性能,试验和有限元结果吻合较好,证明了设计的合理性和安全性.缩尺构件为焊缝断裂的脆性破坏,足尺模型为钢管的压屈破坏,通过施加不同大小的初始缺陷,分析了初始缺陷对于转换节点构件承载性能的影响,发现转换节点构件对于局部的初始缺陷不敏感.通过试验模型的有限元分析,与试验数据相互验证,为设计提供了理论依据.(本文来源于《空间结构》期刊2012年04期）

解长爱[7]（2012）在《浅谈高层商住楼转换层的施工技术》一文中研究指出高层商住楼具有商务与住宅两种功能,且厚度与体积较大,主体结构都必须设计转换层。由于转换层结构复杂,施工质量要求高,是关系到高层建筑物整体结构质量的重大问题。本文通过分析转换层概念,针对高层商住楼转换层施工中的关键技术进行探讨,并以某工程为例进行阐述,以其通过本文为提高工程质量,促进高层商住楼转换层施工技术发展提供理论参考。(本文来源于《中国新技术新产品》期刊2012年04期）

吴刚,吴常智[8]（2012）在《高层商住楼转换层施工技术探讨》一文中研究指出在高层建筑中,转换层结构是框架剪力墙结构施工的难点。本文基于典型的工程实例,阐述了转换层大梁模板支撑系统的设计原理、大体积混凝土的配制和施工、钢筋绑扎和质量保证措施。(本文来源于《治淮》期刊2012年01期）

丁大益,王元清,刘莉媛,石永久,章伟松[9]（2011）在《合肥新桥国际机场航站楼转换节点受力性能试验研究》一文中研究指出为研究合肥新桥国际机场航站楼屋盖大跨度刚架转换节点的受力性能,对2个转换节点模型进行了静力加载试验研究。试验测定了转换节点模型的荷载-位移曲线、面外位移,以及各关键位置的应变,得到了转换节点的破坏模式,并建立了有限元模型,将试验结果与有限元计算结果进行了对比和分析。研究结果表明:在设计荷载作用下试件处于弹性状态,证明了设计的合理性和安全性;在极限荷载作用下,试件ZHJD-1为焊缝断裂的脆性破坏,试件ZHJD-2为钢管的压屈破坏;试验结果与有限元结果吻合较好,初始缺陷对转换节点的受力性能影响不敏感。(本文来源于《建筑结构学报》期刊2011年12期）

李明义,伊永忠[10]（2011）在《某商住楼转换结构设计》一文中研究指出本工程由于1、2层为商场,故底部采用框架剪力墙结构,以形成建筑所需大空间,上部住宅部分采用剪力墙结构,于2层处设置转换层,从多方面对该工程结构设计进行讨论。(本文来源于《建筑技术开发》期刊2011年11期）

### 楼转换论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

本文对建筑工程构造改换层工程的施工技术进行研究,并说明了施工品质掌控的方式。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 楼转换论文参考文献

[1].唐家云.某高层商住楼转换梁裂缝的原因分析与处理[J].四川建筑.2016

[2].周永杰.高层商住楼转换层施工技术的探讨[J].科技视界.2014

[3].谢红艳,刘日新,刘笑春.某商住楼转换层施工方案设计[J].工程建设.2014

[4].周德玲,王毅,赵华,张伟.津湾广场9号楼转换桁架结构设计[J].建筑结构.2014

[5].王立玲.超高层商住楼转换层高支撑施工与监测分析[J].安徽建筑.2013

[6].丁大益,王元清,刘莉媛,石永久,完海鹰.合肥新桥国际机场航站楼转换节点模型承载性能有限元分析[J].空间结构.2012

[7].解长爱.浅谈高层商住楼转换层的施工技术[J].中国新技术新产品.2012

[8].吴刚,吴常智.高层商住楼转换层施工技术探讨[J].治淮.2012

[9].丁大益,王元清,刘莉媛,石永久,章伟松.合肥新桥国际机场航站楼转换节点受力性能试验研究[J].建筑结构学报.2011

[10].李明义,伊永忠.某商住楼转换结构设计[J].建筑技术开发.2011

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f0ddbd5fd4a61977cfdb7b6f.html