# 一种防倾斜脚手架论文和设计-郭余庆

### 全文摘要

本实用新型公开了一种防倾斜脚手架，包括支撑杆和固定盘，所述支撑杆的上方设置有工作台，且工作台的上方设置有横杆，所述横杆的外侧连接有滑管，且滑管的外侧连接有连接带，所述连接带的下端设置有防护环，且防护环的内侧设置有弹簧，所述弹簧的外侧设置有橡胶垫，所述防护环的内部设置有转轴，且防护环的外侧连接有固定片，所述固定片的内部贯穿有螺栓，所述固定盘位于支撑杆的外侧，且固定盘的下方设置有连接环，所述连接环的内部开设有定位孔，且连接环的下侧连接有固定杆，所述固定杆的下端设置有固定块，且固定块的下侧设置有防滑垫。该防倾斜脚手架固定杆下端的固定块的底侧设置有防滑垫，可以防止脚手架侧滑，进一步提高脚手架的稳定性。

### 设计方案

1.一种防倾斜脚手架，包括支撑杆（1）和固定盘（7），其特征在于：所述支撑杆（1）的上方设置有工作台（2），且工作台（2）的上方设置有横杆（3），所述横杆（3）的外侧连接有滑管（4），且滑管（4）的外侧连接有连接带（5），所述连接带（5）的下端设置有防护环（6），且防护环（6）的内侧设置有弹簧（19），所述弹簧（19）的外侧设置有橡胶垫（16），所述防护环（6）的内部设置有转轴（17），且防护环（6）的外侧连接有固定片（18），所述固定片（18）的内部贯穿有螺栓（13），所述固定盘（7）位于支撑杆（1）的外侧，且固定盘（7）的下方设置有连接环（8），所述连接环（8）的内部开设有定位孔（9），且连接环（8）的下侧连接有固定杆（10），所述固定杆（10）的下端设置有固定块（11），且固定块（11）的下侧设置有防滑垫（12），所述支撑杆（1）的外侧连接有爬杆（15），且支撑杆（1）的下端设置有滑轮（14）。

2.根据权利要求1所述的一种防倾斜脚手架，其特征在于：所述滑管（4）与横杆（3）构成可滑动结构，且滑管（4）通过连接带（5）与防护环（6）连接。

3.根据权利要求1所述的一种防倾斜脚手架，其特征在于：所述连接环（8）的上下两侧均设置有固定盘（7），且固定盘（7）和连接环（8）的内部均开设有定位孔（9），并且固定盘（7）中的定位孔（9）和连接环（8）中的定位孔（9）的位置相互对应。

4.根据权利要求1所述的一种防倾斜脚手架，其特征在于：所述固定杆（10）为倾斜状结构，且固定杆（10）与连接环（8）为焊接连接，并且固定杆（10）关于连接环（8）的中心线对称设置有3个。

5.根据权利要求1所述的一种防倾斜脚手架，其特征在于：所述固定块（11）和防滑垫（12）为一体结构，且固定块（11）的最低点与滑轮（14）的最低点在同一水平线上。

6.根据权利要求1所述的一种防倾斜脚手架，其特征在于：所述橡胶垫（16）通过弹簧（19）与防护环（6）连接，且橡胶垫（16）与防护环（6）的形状相同。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及脚手架相关技术领域，具体为一种防倾斜脚手架。

背景技术

脚手架是为了保证各施工过程顺利进行而搭设的工作平台，脚手架可以非常方便的使工作人员对高处区域进行施工，采矿是自地壳内和地表开采矿产资源的技术和科学，采矿是一种重要的原料工业，在采矿工程中需要使用脚手架以便于开采。

但是，现有的脚手架没有防倾斜的装置，在使用的过程中容易发生倾倒，造成安全事故，在脚手架上没有防护装置，工作人员在脚手架上存在安全隐患。

所以，我们便提出了一种防倾斜脚手架以便于解决上述提出的问题。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种防倾斜脚手架，以解决上述背景技术提出的目前市场上现有的脚手架没有防倾斜的装置，在使用的过程中容易发生倾倒，造成安全事故，在脚手架上没有防护装置，工作人员在脚手架上存在安全隐患的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种防倾斜脚手架，包括支撑杆和固定盘，所述支撑杆的上方设置有工作台，且工作台的上方设置有横杆，所述横杆的外侧连接有滑管，且滑管的外侧连接有连接带，所述连接带的下端设置有防护环，且防护环的内侧设置有弹簧，所述弹簧的外侧设置有橡胶垫，所述防护环的内部设置有转轴，且防护环的外侧连接有固定片，所述固定片的内部贯穿有螺栓，所述固定盘位于支撑杆的外侧，且固定盘的下方设置有连接环，所述连接环的内部开设有定位孔，且连接环的下侧连接有固定杆，所述固定杆的下端设置有固定块，且固定块的下侧设置有防滑垫，所述支撑杆的外侧连接有爬杆，且支撑杆的下端设置有滑轮。

优选的，所述滑管与横杆构成可滑动结构，且滑管通过连接带与防护环连接。

优选的，所述连接环的上下两侧均设置有固定盘，且固定盘和连接环的内部均开设有定位孔，并且固定盘中的定位孔和连接环中的定位孔的位置相互对应。

优选的，所述固定杆为倾斜状结构，且固定杆与连接环为焊接连接，并且固定杆关于连接环的中心线对称设置有3个。

优选的，所述固定块和防滑垫为一体结构，且固定块的最低点与滑轮的最低点在同一水平线上。

优选的，所述橡胶垫通过弹簧与防护环连接，且橡胶垫与防护环的形状相同。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该防倾斜脚手架，

（1）连接环的下侧设置有固定杆，固定杆通过连接环在支撑杆外侧向下滑动，通过螺栓和定位孔将连接环与下方的固定盘固定，此时固定杆下端的固定块的最低点与滑轮的最低点在同一水平线上，固定杆便可对支撑杆进行支撑，从而防止脚手架倾斜，而连接环向上移动与上方的固定盘固定时，固定杆下端的固定块的最低点高于滑轮的最低点，便可以通过滑轮对脚手架进行移动；

（2）滑管通过连接带与防护环连接，防护环可以通过横杆灵活的左右移动，在对工作人员进行防护的同时方便工作人员工作，防护环的内部设置有橡胶垫，可以提高防护环的使用舒适度；

（3）固定杆下端的固定块的底侧设置有防滑垫，可以防止脚手架侧滑，进一步提高脚手架的稳定性。

附图说明

图1为本实用新型主视结构示意图；

图2为本实用新型侧视结构示意图；

图3为本实用新型连接环俯视结构示意图；

图4为本实用新型图2的A处放大结构示意图。

图中：1、支撑杆；2、工作台；3、横杆；4、滑管；5、连接带；6、防护环；7、固定盘；8、连接环；9、定位孔；10、固定杆；11、固定块；12、防滑垫；13、螺栓；14、滑轮；15、爬杆；16、橡胶垫；17、转轴；18、固定片；19、弹簧。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供一种技术方案：一种防倾斜脚手架，包括支撑杆1、工作台2、横杆3、滑管4、连接带5、防护环6、固定盘7、连接环8、定位孔9、固定杆10、固定块11、防滑垫12、螺栓13、滑轮14、爬杆15、橡胶垫16、转轴17、固定片18和弹簧19，支撑杆1的上方设置有工作台2，且工作台2的上方设置有横杆3，横杆3的外侧连接有滑管4，且滑管4的外侧连接有连接带5，连接带5的下端设置有防护环6，且防护环6的内侧设置有弹簧19，弹簧19的外侧设置有橡胶垫16，防护环6的内部设置有转轴17，且防护环6的外侧连接有固定片18，固定片18的内部贯穿有螺栓13，固定盘7位于支撑杆1的外侧，且固定盘7的下方设置有连接环8，连接环8的内部开设有定位孔9，且连接环8的下侧连接有固定杆10，固定杆10的下端设置有固定块11，且固定块11的下侧设置有防滑垫12，支撑杆1的外侧连接有爬杆15，且支撑杆1的下端设置有滑轮14。

滑管4与横杆3构成可滑动结构，且滑管4通过连接带5与防护环6连接，防护环6可以通过横杆3灵活的左右移动，方便工作人员工作。

连接环8的上下两侧均设置有固定盘7，且固定盘7和连接环8的内部均开设有定位孔9，并且固定盘7中的定位孔9和连接环8中的定位孔9的位置相互对应，通过连接环8与不同位置的固定盘7连接，可以调节固定杆10距离地面的距离，从而方便固定脚手架和移动脚手架。

固定杆10为倾斜状结构，且固定杆10与连接环8为焊接连接，并且固定杆10关于连接环8的中心线对称设置有3个，通过倾斜的固定杆10的可以很好的防止脚手架发生倾斜。

固定块11和防滑垫12为一体结构，且固定块11的最低点与滑轮14的最低点在同一水平线上，通过防滑垫12可以增加固定杆10与地面之间的抓附力，进一步对脚手架进行固定。

橡胶垫16通过弹簧19与防护环6连接，且橡胶垫16与防护环6的形状相同，橡胶垫16可以避免防护环6对工作人员造成伤害。

工作原理：在使用该防倾斜脚手架时，首先，使用者先将整个装置通过带有止锁功能的滑轮14移动到采矿区域，根据图1-3，将固定杆10通过连接环8在支撑杆1外侧向下滑动，直至连接环8与下方的固定盘7贴合，然后通过螺栓13和定位孔9将连接环8与下方的固定盘7固定，此时固定杆10下端的固定块11的最低点与滑轮14的最低点在同一水平线上，固定杆10便可对支撑杆1进行支撑，从而防止脚手架倾斜，而固定杆10下端的固定块11底侧设置有防滑垫12，可以防止脚手架侧滑。

根据图1-2和图4，工作人员通过爬杆15攀爬到工作台2内，将防护环6通过转轴17打开固定到腰部，接着通过螺栓13和固定片18进行固定，从而可以对工作人员进行防护，防护环6的内部设置有橡胶垫16，可以提高防护环6的使用舒适度，然后工作人员便可以在脚手架上进行采矿工作了，当需要对脚手架进行移动时，将连接环8与下方的固定盘7分离，将连接环8向上移动，直至连接环8与上方的固定盘7贴合，然后通过螺栓13和定位孔9将连接环8与上方的固定盘7固定，此时固定杆10下端的固定块11的最低点高于滑轮14的最低点，便可以通过滑轮14对脚手架进行移动，以上便是整个装置的工作过程，本说明书中未作详细描述的内容属于本领域专业技术人员公知的现有技术。

尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822213423.8

申请日:2019-09-11

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209891681U

授权时间:20200103

主分类号:E04G1/15

专利分类号:E04G1/15;E04G1/24

范畴分类:36E;

申请人:江苏能建机电实业集团有限公司

第一申请人:江苏能建机电实业集团有限公司

申请人地址:225300 江苏省泰州市高港区永安洲镇永安南路8-9号

发明人:郭余庆;施吉祥;郭维;郭国庆;孙曙光;陈轶萍;高飞;梅东竞

第一发明人:郭余庆

当前权利人:江苏能建机电实业集团有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f0ef14e530dbdd44e3f39b56.html