# 手工装配中微小金属件漏装模糊自适应视觉检测方法

### 论文摘要

针对手工装配作业中微小金属件装配区图像特征易受光照环境影响产生不规则动态变化的问题,定性分析了总体视场及微小金属件装配区灰度分布的影响因素,建立了不同装配特征灰度分布混杂区动态识别数学模型;通过BP神经网络学习总体视场及装配区灰度分布特征与不同装配特征之间的非线性关系,并将网络预测精度转化为灰度分布特征对装配特征的模糊隶属度函数,提出了一套基于灰度混杂区阈值模糊自适应调整的微小金属件漏装视觉检测方法。在某企业所生产的钢琴顶盖螺钉漏装机器视觉检测系统中的成功应用,结果表明所提方法对手工装配作业复杂光环境具有较好的鲁棒性和适应性。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 微小金属件装配区图像特征影响因素分析

- 2 微小金属件漏装模糊自适应视觉检测方法

- 2.1 不同装配特征灰度分布混杂动态识别数学模型

- 2.2 总体视场与兴趣区灰度分布特征耦合响应规律

- 2.3 不同装配特征灰度混杂区阈值模糊自适应调整

- 3 应用案例

- 4 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 董元发,肖清海,查靓,吴正佳,杜轩

关键词: 复杂光照,微小金属件,灰度混杂,阈值分割,自适应调整

来源: 现代制造工程 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑,信息科技

专业: 金属学及金属工艺,计算机软件及计算机应用

单位: 三峡大学机械与动力学院

基金: 国家自然科学基金青年项目(51605255),宜昌市大学科学研究与应用重点项目(A16-302-a02)

分类号: TP391.41;TG95

DOI: 10.16731/j.cnki.1671-3133.2019.03.019

页码: 108-114+147

总页数: 8

文件大小: 537K

下载量: 115

### 相关论文文献

- [1].保证空中金属件与非金属件水平方向钻孔垂直度[J]. 中国新技术新产品 2015(09)

- [2].陶瓷与金属连接技术[J]. 中国粉体工业 2015(04)

- [3].对某型车橡胶金属件生命周期的研究[J]. 机械工程师 2018(07)

- [4].变压器金属件表面涂装工艺优化研究[J]. 世界有色金属 2017(20)

- [5].弹性车轮刚度与金属件结构优化研究[J]. 机电工程技术 2020(05)

- [6].基于CFD技术的航空发动机金属件故障分析[J]. 中国金属通报 2018(07)

- [7].重型卡车非金属件涂装车间工艺设计[J]. 现代涂料与涂装 2012(02)

- [8].金属件熔融堆积3D打印过程热应力场数值模拟[J]. 铸造技术 2016(04)

- [9].北京机场线QKZ5型车辆转向架国产化橡胶金属件的研制与应用[J]. 电力机车与城轨车辆 2016(05)

- [10].汽车非金属件快速试制工艺[J]. 新技术新工艺 2010(03)

- [11].球面型薄壁金属件残余应力均匀化工艺研究[J]. 装备制造技术 2016(10)

- [12].液体服役环境中金属件的防垢除垢[J]. 科技创新导报 2016(06)

- [13].创新资本运作模式 推动中航工业非金属件专业化整合[J]. 价值工程 2012(04)

- [14].一种从含锡镀金电子废料中快速回收金箔的方法[J]. 有色金属材料与工程 2018(02)

- [15].电子烟用金属件中重金属的迁移[J]. 烟草科技 2019(02)

- [16].金属件的失效形式探究[J]. 科技风 2019(23)

- [17].分析如何减小金属热处理过程中的变形[J]. 科学中国人 2015(14)

- [18].解放载货车非金属件涂装线的技术改造[J]. 汽车工艺与材料 2008(02)

- [19].气焊和气割事故的防范[J]. 建筑工人 2008(05)

- [20].一种从含锡镀金电子废料中快速回收金箔的方法[J]. 有色金属材料与工程 2018(06)

- [21].中国金属3D打印新突破,TD-SLM新技术来了[J]. 办公自动化 2019(10)

- [22].橡胶/金属件失效模式分析方法研究[J]. 橡胶工业 2009(04)

- [23].浅谈AP1000核电站设备用非金属件的鉴定[J]. 电站辅机 2019(03)

- [24].熔融堆积3D打印成形金属件层间结合研究[J]. 机械设计与制造 2016(08)

- [25].座椅金属件机器人激光焊接技术应用及展望[J]. 机器人技术与应用 2018(03)

- [26].黑科技面世!VTT融合传感等多项技术成功制作3D打印智能金属轴[J]. 功能材料信息 2018(02)

- [27].基于金属饰板锈蚀分析研究[J]. 机械工程师 2019(10)

- [28].用普通数控车床准确加工曲面金属件的工艺技术分析[J]. 世界有色金属 2018(12)

- [29].西藏“托甲”研究[J]. 商 2014(05)

- [30].金属件制造工艺的优化在低压电器生产中的应用[J]. 低压电器 2012(20)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f1462d6d43a8af4be4d6a4ff.html