# 一种多功能带肋塑料模板论文和设计

### 全文摘要

本实用新型提供了一种多功能带肋塑料模板，包括塑料模板，塑料模板内部固定设置有加固筋，塑料模板内部四周均固定设置有弹性变形结构，加固筋内部固定设置有拉杆孔，塑料模板外侧均开孔设置有定位孔，拉杆孔内部固定设置有螺母。该种多功能带肋塑料模板能够提高整体强度，便于混凝土浇注工艺的拼装操作，同时确保在施工过程中每块塑料模板的完整性。

### 主设计要求

1.一种多功能带肋塑料模板，包括塑料模板(1)，其特征在于，所述塑料模板(1)内部固定设置有加固筋(2)，所述塑料模板(1)内部四周均固定设置有弹性变形结构(3)，所述加固筋(2)内部固定设置有拉杆孔(4)，所述塑料模板(1)外侧均开孔设置有定位孔(101)，所述拉杆孔(4)内部固定设置有螺母(102)。

### 设计方案

1.一种多功能带肋塑料模板，包括塑料模板(1)，其特征在于，所述塑料模板(1)内部固定设置有加固筋(2)，所述塑料模板(1)内部四周均固定设置有弹性变形结构(3)，所述加固筋(2)内部固定设置有拉杆孔(4)，所述塑料模板(1)外侧均开孔设置有定位孔(101)，所述拉杆孔(4)内部固定设置有螺母(102)。

2.根据权利要求1所述的多功能带肋塑料模板，其特征在于，所述加固筋(2)在塑料模板(1)内部呈网格状均匀排列设置。

3.根据权利要求1所述的多功能带肋塑料模板，其特征在于，所述弹性变形结构(3)由两块塑料板组成拱形状结构，且两块塑料板与塑料模板(1)一体成型设置。

4.根据权利要求1所述的多功能带肋塑料模板，其特征在于，所述拉杆孔(4)为多功能方位拉杆孔(4)，所述螺母(102)为泄力嵌入式螺母。

5.根据权利要求1所述的多功能带肋塑料模板，其特征在于，所述定位孔(101)在塑料模板(1)外侧均匀排列设置。

6.根据权利要求1所述的多功能带肋塑料模板，其特征在于，所述拉杆孔(4)与螺母(102)相互契合，且拉杆孔(4)与螺母(102)之间螺纹连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及建筑材料技术领域，具体是一种多功能带肋塑料模板。

背景技术

塑料模板主要用于现浇硁预制硁塑料模板，代替传统的钢板和木模，特性为轻便、安全、安装快捷、周转次数大大提高，促进工作效率。

现有的塑料模板强度低容易发生变形，甚至出现起卷现象，大大降低了塑料模板的结构稳定性的问题，同时现有的塑料模板经常需要切割为合适的尺寸才能使用，但一经切割往往破坏了整体承受力导致易变形等问题。

实用新型内容

本实用新型旨在于解决塑料模板易发生变形和强度和刚度较低的技术问题，提供一种多功能带肋塑料模板。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案，一种多功能带肋塑料模板，包括塑料模板，所述塑料模板内部固定设置有加固筋，所述塑料模板内部四周均固定设置有弹性变形结构，所述加固筋内部固定设置有拉杆孔，所述塑料模板外侧均开孔设置有定位孔，所述拉杆孔内部固定设置有螺母。

进一步的，所述加固筋在塑料模板内部呈网格状均匀排列设置。

进一步的，所述弹性变形结构由两块塑料板组成拱形状结构，且两块塑料板与塑料模板一体成型设置。

进一步的，所述拉杆孔为多功能方位拉杆孔，所述螺母为泄力嵌入式螺母。

进一步的，所述定位孔在塑料模板外侧均匀排列设置。

进一步的，所述拉杆孔与螺母相互契合，且拉杆孔与螺母之间螺纹连接。

本实用新型提供了一种多功能带肋塑料模板，具有以下有益效果：

1、本实用能够在该种塑料模板受力增大时有效进行泄力，使模板带肋部分不易断裂，保护模板整体强度，便于混凝土浇注工艺的拼装操作。

2、本实用优点在于在大面积拼装后，任何泄力点都可以用到拉杆孔，不致于在塑料模板上另开孔位，确保在施工过程中每块塑料模板的完整性，承载能力强，避免模板边沿变形起卷的同时保证整体稳定性能。

3、其次，能够增加五金件与塑料模板的无缝连接达到保护塑料模板不变形，另外可通过螺母连接金属配件，从而达到对外连接式焊接功能，因而强度得到大幅提高，在塑料模板装饰金属配件时可以施加较大压力而使塑料模板也得到较大提高。

附图说明

图1为本实用新型的整体结构示意图。

图2为本实用新型的塑料模板侧面剖面示意图。

图3为本实用新型的塑料模板背面示意图。

图1-3中：塑料模板1、加固筋2、弹性变形结构3、拉杆孔4、定位孔101、螺母102。

具体实施方式

基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

实施例：

请参阅图1-3中；

本实施例提供的一种多功能带肋塑料模板，包括塑料模板1，塑料模板1内部固定设置有加固筋2，塑料模板1内部四周均固定设置有弹性变形结构3，加固筋2内部固定设置有拉杆孔4，塑料模板1外侧均开孔设置有定位孔101，拉杆孔4内部固定设置有螺母102。

进一步的，加固筋2在塑料模板1内部呈网格状均匀排列设置。

进一步的，弹性变形结构3由两块塑料板组成拱形状结构，且两块塑料板与塑料模板1一体成型设置，通过两块塑料板组成拱形状结构的弹性变形结构3能够在该种塑料模板1受力增大时有效进行泄力。

进一步的，拉杆孔4为多功能方位拉杆孔4，螺母102为泄力嵌入式螺母，通过拉杆孔4能够根据现浇硁方量、高低来对拉杆的位置和密度。

进一步的，定位孔101在塑料模板1外侧均匀排列设置，从而达到对外连接式焊接功能，因而强度得到大幅提高。

进一步的，拉杆孔4与螺母102相互契合，且拉杆孔4与螺母102之间螺纹连接，通过泄力嵌入式螺母102能够在模板受力增大时，可通过螺母102增加五金件与塑料模板1的无缝连接。

工作原理：

在使用本实施例提供的一种多功能带肋塑料模板时，通过拉杆孔4能够根据现浇硁方量、高低来对拉杆的位置和密度，它可以在大面积拼装后，任何泄力点都可以用到拉杆孔4，不致于在塑料模板1上另开孔位，确保在施工过程中每块塑料模板1的完整性，承载能力强，避免模板边沿变形起卷的同时保证整体稳定性能，同时通过两块塑料板组成拱形状结构的弹性变形结构3能够在该种塑料模板1受力增大时有效进行泄力，使模板带肋部分不易断裂，保护模板整体强度，便于混凝土浇注工艺的拼装操作，在实际使用过程中通过泄力嵌入式螺母102能够在模板受力增大时，可通过螺母102增加五金件与塑料模板1的无缝连接达到保护塑料模板1不变形，另外可通过螺母102连接金属配件，从而达到对外连接式焊接功能，因而强度得到大幅提高，在塑料模板1装饰金属配件时可以施加较大压力而使塑料模板1也得到较大提高。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920304553.4

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:81(广州)

授权编号:CN209907913U

授权时间:20200107

主分类号:E04G9/05

专利分类号:E04G9/05

范畴分类:36E;

申请人:广州路诚建材实业有限公司

第一申请人:广州路诚建材实业有限公司

申请人地址:510080 广东省广州市白云区钟落潭镇金盆安乐街12号

发明人:刘晓兵

第一发明人:刘晓兵

当前权利人:广州路诚建材实业有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f14949fb73db19b6de8e14ca.html