# 一种用于桥架的输送装置论文和设计-毛乾祥

### 全文摘要

本实用新型涉及桥架输送设备技术领域，提供了一种用于桥架的输送装置，包括工作台、转动连接在工作台上端的多个滚轴和抵触在多个滚轴上的桥架本体，桥架本体的两端侧壁上均抵触有固定输送辊，固定输送辊转动连接在工作台上，桥架本体的两端内壁上均抵触有转动输送辊，转动输送辊的上端连接有锥齿轮，锥齿轮转动连接在连接板上，连接板固定连接在天花板上。本实用新型克服了现有技术的不足，设计合理，结构紧凑，解决了现有的塑料桥架输送效率低，输送过程中位置容易偏移的问题，本申请采用简单的结构组合，对塑料桥架进行输送，提高了输送效果，同时对桥架进行限位，防止桥架偏移影响后续加工，具有很强的实用性。

### 主设计要求

1.一种用于桥架的输送装置，包括工作台、转动连接在工作台上端的多个滚轴和抵触在多个滚轴上的桥架本体，其特征在于：所述桥架本体的两端侧壁上均抵触有固定输送辊，所述固定输送辊转动连接在工作台上，所述桥架本体的两端内壁上均抵触有转动输送辊，所述转动输送辊的上端连接有锥齿轮，所述锥齿轮转动连接在连接板上，所述连接板固定连接在天花板上，两个所述连接板上均插接有同一个转动杆，所述转动杆位于两个连接板之间的一段上套接有双面锥齿轮，所述双面锥齿轮与两个锥齿轮均相互啮合，所述转动杆的一端连接电机的转轴，所述电机连接在连接板上。

### 设计方案

1.一种用于桥架的输送装置，包括工作台、转动连接在工作台上端的多个滚轴和抵触在多个滚轴上的桥架本体，其特征在于：所述桥架本体的两端侧壁上均抵触有固定输送辊，所述固定输送辊转动连接在工作台上，所述桥架本体的两端内壁上均抵触有转动输送辊，所述转动输送辊的上端连接有锥齿轮，所述锥齿轮转动连接在连接板上，所述连接板固定连接在天花板上，两个所述连接板上均插接有同一个转动杆，所述转动杆位于两个连接板之间的一段上套接有双面锥齿轮，所述双面锥齿轮与两个锥齿轮均相互啮合，所述转动杆的一端连接电机的转轴，所述电机连接在连接板上。

2.如权利要求1所述的一种用于桥架的输送装置，其特征在于：所述固定输送辊上套接有橡胶套。

3.如权利要求1所述的一种用于桥架的输送装置，其特征在于：所述滚轴的数量大于等于9个，且多个滚轴呈矩阵分布，所述滚轴上设有防滑纹。

4.如权利要求1所述的一种用于桥架的输送装置，其特征在于：所述转动输送辊包括弹性护套，所述弹性护套通过多个弹性带连接有转辊，所述弹性带上连接有第一弧形连接块，且转辊上连接有与第一弧形连接块相对应的第二弧形连接块。

5.如权利要求1所述的一种用于桥架的输送装置，其特征在于：所述转动输送辊和固定输送辊相互平行设置。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及桥架输送设备技术领域，具体涉及一种用于桥架的输送装置。

背景技术

在桥架生产的过程中，需要对成形的桥架进行输送，传统的输送装置采用传送轮或者多个传送辊，通过这些输送装置在输送塑料桥架时输送效率低，同时这些传送装置在输送桥架的时候不能对桥架进行很好的限位，使桥架的位置发生偏移影响后续加工，为此，我们提出一种用于桥架的输送装置。

实用新型内容

(一)解决的技术问题

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种用于桥架的输送装置，克服了现有技术的不足，设计合理，结构紧凑，解决了现有的塑料桥架输送效率低，输送过程中位置容易偏移的问题，本申请采用简单的结构组合，对塑料桥架进行输送，提高了输送效果，同时对桥架进行限位，防止桥架偏移影响后续加工，具有很强的实用性。

(二)技术方案

为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：

一种用于桥架的输送装置，包括工作台、转动连接在工作台上端的多个滚轴和抵触在多个滚轴上的桥架本体，所述桥架本体的两端侧壁上均抵触有固定输送辊，所述固定输送辊转动连接在工作台上，所述桥架本体的两端内壁上均抵触有转动输送辊，所述转动输送辊的上端连接有锥齿轮，所述锥齿轮转动连接在连接板上，所述连接板固定连接在天花板上，两个所述连接板上均插接有同一个转动杆，所述转动杆位于两个连接板之间的一段上套接有双面锥齿轮，所述双面锥齿轮与两个锥齿轮均相互啮合，所述转动杆的一端连接电机的转轴，所述电机连接在连接板上。

进一步的，所述固定输送辊上套接有橡胶套。

进一步的，所述滚轴的数量大于等于9个，且多个滚轴呈矩阵分布，所述滚轴上设有防滑纹。

进一步的，所述转动输送辊包括弹性护套，所述弹性护套通过多个弹性带连接有转辊，所述弹性带上连接有第一弧形连接块，且转辊上连接有与第一弧形连接块相对应的第二弧形连接块。

进一步的，所述转动输送辊和固定输送辊相互平行设置。

(三)有益效果

本实用新型实施例提供了一种用于桥架的输送装置。具备以下有益效果：

1、通过电机带动转动杆转动，从而使双面锥齿轮转动，双面锥齿轮啮合两个对称的锥齿轮，从而使转动输送辊带动桥架本体进行移动，从而方便对塑料桥架本体进行输送，提高了输送的效率。

2、由于第一弧形连接块和第二弧形连接块相对的一端均采用弧形设计，第一弧形连接块转动并推动第二弧形连接块向远离转辊的一侧移动，从而使弹性护套与桥架本体接触更紧密，提高了输送效果。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1本实用新型结构俯视示意图；

图2本实用新型结构剖视示意图；

图3本实用新型转动输送辊结构剖视示意图。

图中：工作台1、滚轴2、桥架本体3、固定输送辊4、转动输送辊5、弹性护套51、转辊52、弹性带53、第一弧形连接块54、第二弧形连接块55、锥齿轮6、连接板7、转动杆8、双面锥齿轮9、电机10。

具体实施方式

为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

参照附图1-3，一种用于桥架的输送装置，包括工作台1、转动连接在工作台1上端的多个滚轴2和抵触在多个滚轴2上的桥架本体3，所述桥架本体3的两端侧壁上均抵触有固定输送辊4，所述固定输送辊4转动连接在工作台1上，可以很好的对桥架本体3进行限位，所述桥架本体3的两端内壁上均抵触有转动输送辊5，所述转动输送辊5的上端连接有锥齿轮6，所述锥齿轮6转动连接在连接板7上，所述连接板7固定连接在天花板上，两个所述连接板7上均插接有同一个转动杆8，所述转动杆8位于两个连接板7之间的一段上套接有双面锥齿轮9，所述双面锥齿轮9与两个锥齿轮6均相互啮合，所述转动杆8的一端连接电机10的转轴，所述电机10连接在连接板7上，工作时，将桥架本体3放置到两个固定输送辊4之间同时置于滚轴2上，此时两个固定输送辊4对桥架本体3进行限位，防止偏移，同时多个滚轴2便于桥架本体3移动，此时启动电机10，电机10带动转动杆8转动，从而使双面锥齿轮9转动，双面锥齿轮9啮合两个对称的锥齿轮6，从而使转动输送辊5转动，转动输送辊5带动桥架本体3进行移动，从而方便对塑料桥架本体3进行输送，提高了输送的效率。

本实施例中，如图2所示，为了提高固定输送辊4与桥架本体3的接触效果，所述固定输送辊4上套接有橡胶套，方便桥架本体3移动。

本实施例中，所述滚轴2的数量大于等于9个，且多个滚轴2呈矩阵分布，所述滚轴2上设有防滑纹，多个滚轴2能够起到一定的支撑效果，同时方便桥架本体3进行移动。

本实施例中，如图3所示，为了提高转动输送辊5与桥架本体3的接触效果，所述转动输送辊5包括弹性护套51，所述弹性护套51通过多个弹性带53连接有转辊52，通过弹性带53，防止弹性护套51脱落，所述弹性带53上连接有第一弧形连接块54，且转辊52上连接有与第一弧形连接块54相对应的第二弧形连接块55，通过锥齿轮6带动转辊52转动，从而使第二弧形连接块55随之转动并抵触第一弧形连接块54，由于第一弧形连接块54和第二弧形连接块55相对的一端均采用弧形设计，第一弧形连接块54抵触并推动第二弧形连接块55向远离转辊52的一侧移动，从而使弹性护套51与桥架本体3接触更紧密，提高了输送效率。

本实施例中，如图2所示，所述转动输送辊5和固定输送辊4相互平行设置，使转动输送辊5和固定输送辊4均与桥架本体3抵触，防止桥架本体3偏移，同时也方便桥架本体3移动。

该文中出现的电器元件均与外界的主控器及220伏市电电连接，并且主控器可为计算机等起到控制的常规已知设备。

需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案，而非对其限制；尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的精神和范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920066645.3

申请日:2019-01-15

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:34(安徽)

授权编号:CN209396393U

授权时间:20190917

主分类号:B65G 13/06

专利分类号:B65G13/06;B65G39/02

范畴分类:32F;

申请人:安徽祥君电气有限公司

第一申请人:安徽祥君电气有限公司

申请人地址:239356 安徽省滁州市天长市经五路西侧天康大道以南天汊路北侧

发明人:毛乾祥

第一发明人:毛乾祥

当前权利人:安徽祥君电气有限公司

代理人:杨家坤

代理机构:34141

代理机构编号:合肥汇融专利代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f1768f8d488ef3924ab3714e.html