# 智能建筑集成管理系统的设计`

同方股份有限公司广东广州510000

摘要：智能建筑集成管理系统能够实现设备的统一管理、各系统的数据共享，从而提高建筑的管理效率。本文对智能建筑集成管理系统的设计展开了研究，对智能建筑IBMS集成平台的总体设计和结构设计进行了详细的分析，并介绍了IBMS软件的实现，旨在为智能建筑集成管理系统的设计提供参考。

关键词：智能建筑；集成管理系统；设计

0引言

随着我国建筑行业的快速发展以及人们生活水平的日益提高，人们对建筑环境的要求日益提高。智能建筑作为当前较为先进的建筑形式，能够为人们的生活和工作提供节能降耗、高效、舒适、安全的建筑环境，得到了越来越广泛的应用。在智能建筑中，IBMS系统集成是判别建筑物是否具有智能建筑特点的重要标志，能够实现建筑的全面控制和管理。对此，笔者进行了相关介绍。

1IBMS集成平台总体设计

IBMS是在BAS的基础上更进一步的与通信网络系统、信息网络系统实现更高一层的建筑集成管理系统，能够实现对电子系统的综合管理，在保证运行安全的同时对其进行实时监控，系统的开放性能够保证子系统与产品接口之间的操作性能，以适应各种要求。因此，对IBMS的设计要保证以下几点。

（1）要使智能建筑集成管理系统具有充分的操作性能，必须先保证不同系统与产品之间的接口相互吻合，实行标准化协议。在集成管理系统中要保证网络结构的标准化，以实现不同产品在一个系统运行，达到资源共享的目的。同时还能够保证系统可在完工后进行扩充升级，使其更具有通用性。

（2）智能建筑集成管理系统在传输上实现信息结构综合互联性，并且能够将各种网络设备进行优化配置，保证机电设备、控制设备的正常运行。在集成管理系统中主要采用的是TCP/IP等标准化协议进行工作。集成管理系统能够保证前后工作的连贯性，这是集成管理系统先进性的具体表现。

（3）集成管理系统考虑的主要问题就是经济因素，因此应以从集成管理系统建立的目标和用户的需求出发，在功能完善的基础上考虑使集成管理系统使用更加经济合理。智能建筑集成管理系统运行效率的高低主要表现在系统的性能上，当建筑出现问题时，智能建筑系统能够及时进行反应，并且表现出极强的控制力；在信息传输、数据库模拟以及执行任务中都能够充分体现出先进性。

智能建筑集成管理系统具有较高的运行安全可靠性，采用措施对集成管理系统进行保护能够实现集成管理系统的安全运行和数据资源共享。在IBMS系统设计中融入先进的计算机技术，并采用分层模块化结构，能够在一定程度上提升系统运行的安全性，使系统更快进行响应，提升服务能力，为用户提供更加便利、可靠的工作环境。

2IBMS集成平台结构设计

从总体上来说，IBMS集成包含了通信接口层、核心控制层、用户界面层三个部分。通信接口层负责与各子系统间相互通信，获取实时数据；核心控制层是整个平台的枢纽，调度其他的线程为用户界面提供实时数据，处理用户的控制命令，响应远程用户的Web服务请求；用户界面层负责与用户的人机交互，显示数据信息并接受用户发出的命令。系统整体结构如图1所示。

3IBMS软件实现

3.1软件开发环境

本集成平台是基于微软Microsoft.Net技术实现的，程序设计语言使用C#，开发环境是VisualStudio2008。对应用程序开发人员来说，.NET是微软搭建好的并实现XML，WebServices，SOA（Service-orientedarchitecture）和敏捷性的技术平台，相关人员可在这个平台上使用.NETFramework类库来编写应用程序。.NET平台实现了应用开发、代码编译、程序运行和对象交互等功能，为Web服务及普通应用程序提供托管、安全、高效的运行环境。.NET是以XMLWeb服务为前提而设计，因此它与Web服务具有极强的亲和性，使用.NET的程序员可以很容易构建B/S应用程序。.NET平台由通用语言运行库（CLR）、.NETFramework类库（FCL）和ASP.NET等部分组成。通用语言运行库是.NET程序跨平台的基础。.NET中的编程语言都使用CRL，并在最后被编译成相同的中间代码，因此.NET也能够实现多种编程语言间的互操作；FCL是.NET为了提高代码复用率和编程效率而提供的内容丰富的系统类库；ASP.NET是.NET中用来创建动态网页的服务端技术。整个.NET的体系结构如图2所示。

3.2.NET体系结构

经过一周的试运行，IBMS集成平台基本运行稳定，各模块工作正常。现从实时性、安全性和网络负荷3个方面对IBMS平台性能进行总结。

3.2.1实时性

实时性主要体现在：实时数据刷新速率、联动响应速率和报警响应速率。

（1）实时数据刷新

不同的数据可以配置不同的数据刷新速率，最快的刷新速度可达到0.6s，也可以设置为2s、5s或更长时间。现场部署时，各子系统数据刷新速率设置在1s之内，以保证服务器端数据或发生的事件在1s左右在界面上显示出来。

（2）联动响应速率

联动是当特定事件发生时，IBMS集成平台发出跨平台的实时控制指令，比如当系统收到火警信号时，立即驱动楼宇内的送排风系统停止送风，同时视频监控系统把摄像机转向报警点，使得监控室第一时间掌握现场状况。在现场部署时，系统间的联动均在1s内完成；但是实际动作的完成还要依赖于各个子系统的执行情况。

（3）报警响应速率

报警响应速率与实时数据刷新速率一致，但报警的完成还取决于不同的报警方式。灯光警铃报警速率与数据刷新速率相同，短信通知报警则须经过传输和处理过程，会有几秒钟的延迟。

3.2.2安全性

（1）加密保护

IBMS集成平台可以检查机房设备的工作状况，控制设备运行，为了防止非法人员的侵入，加密显得特别重要，为此，系统采用优秀的加密算法，通过密文传输，以防密码被窃取。

（2）权限管理

权限管理分为两层，分别是用户管理和组管理。每个用户组可以设置该组成员的权限，包括允许查看的内容、允许控制的设备等；每个用户属于一个用户组，用户享有所在用户组的所有权限。通过这种方式，非常明确地规定每个管理人员的操作范围，系统安全性得到可靠保障。

（3）访问记录

为了更进一步保障安全，每个用户的登录时间和用户名都被完整记录下来，其所进行的操作，包括修改系统配置、控制设备运行等，都被完整记录。系统管理员可以检查每个用户所做的操作。

3.2.3网络负荷

IBMS系统每时每刻都在与子系统交互信息，假设每秒需要处理1万个数据刷新，数据占据带宽通常不大于300K，考虑到通信过程中的对话过程和可能的数据表述，其通信带宽假定以3倍来估算，带宽需要1M。实际上系统每秒刷新的数据量是远小于1万个，所以时间带宽需要量远小于1M。另外还须考虑视频信号的传输，本设计中视频采用MPEG4压缩标准，压缩率高，传输352×288每秒25帧实时视频仅需300K网络带宽。系统须记录各种事件到数据库中，也须占据网络带宽，由于需要记录的事件相对较少，通信量不大，以300K计算已绰绰有余。由以上分析可知，IBMS系统稳定工作，网络带宽的需求不大于2M，对应10M/100M以太网来说，还有很多带宽余量。所以整套系统从网络结构上来说是高效的。

4结语

综上所述，智能建筑集成管理系统能够提高系统维护和管理的自动化水平和协调运行能力，实现智能建筑设备的统一管理以及各个系统之间的数据共享，从而全面地对建筑进行控制和管理，为人们提供节能、高效、舒适、安全的生活和工作环境。因此，研究智能建筑集成管理系统的设计，对其进行不断的完善，从而提高智能建筑集成管理系统的实用性，促进智能建筑的发展具有十分重要的意义。

参考文献：

[1]张兴，吴爱国，温海棠.绿色智能建筑集成管理系统的设计与实现[J].工业建筑.2014（S1）

[2]苏湘.智能建筑系统集成的设计[J].电子测试.2014（19）

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f1965d95e35b11658fd70536.html