# 一种带有清屑功能的自行车生产用铣孔机论文和设计-高健

### 全文摘要

本实用新型涉及自行车生产领域，公开了一种带有清屑功能的自行车生产用铣孔机，针对现有的技术中自行车生产用铣孔机缺乏清屑功能的问题，现提出如下方案，其包括操作台、固定框、铣孔机本体和两个固定板，所述操作台的顶部一侧固定有固定架，固定架的顶部固定有液压缸，液压缸的一端固定有安装板，铣孔机本体与安装板的底部固定连接，固定框为矩形结构，且固定框套设在操作台的外部，固定框两端的相对侧内壁上均固定有多个连接柱。本实用新型结构合理，设计巧妙，操作简单，解决了现有技术中自行车生产用铣孔机缺乏清屑功能的问题，减轻了操作员工的负担，提高了清理废屑的速度，也避免了废屑将操作员工的手部割伤。

### 主设计要求

1.一种带有清屑功能的自行车生产用铣孔机，包括操作台(1)、固定框(2)、铣孔机本体(5)和两个固定板(8)，其特征在于，所述操作台(1)的顶部一侧固定有固定架(4)，固定架(4)的顶部固定有液压缸(7)，液压缸(7)的一端固定有安装板(6)，铣孔机本体(5)与安装板(6)的底部固定连接，固定框(2)为矩形结构，且固定框(2)套设在操作台(1)的外部，固定框(2)两端的相对侧内壁上均固定有多个连接柱(10)，连接柱(10)的另一端与操作台(1)的两侧外壁固定连接，固定框(2)的外部套设有两个滑套(3)，两个滑套(3)位于操作台(1)的另外两侧，滑套(3)的顶部固定有固定块(9)，固定块(9)的顶部开设有凹槽(11)，凹槽(11)的底部开设有固定孔(18)，凹槽(11)的两侧均固定有限位柱(16)，两个固定板(8)的一端分别贯穿两个凹槽(11)延伸至两个固定孔(18)的内部，固定板(8)的两侧均开设有限位槽(17)，限位柱(16)的一端延伸至限位槽(17)的内部，两个固定板(8)之间滑动连接有连接板(14)，连接板(14)位于操作台(1)的上方，连接板(14)的底部固定有毛刷(15)。

### 设计方案

1.一种带有清屑功能的自行车生产用铣孔机，包括操作台(1)、固定框(2)、铣孔机本体(5)和两个固定板(8)，其特征在于，所述操作台(1)的顶部一侧固定有固定架(4)，固定架(4)的顶部固定有液压缸(7)，液压缸(7)的一端固定有安装板(6)，铣孔机本体(5)与安装板(6)的底部固定连接，固定框(2)为矩形结构，且固定框(2)套设在操作台(1)的外部，固定框(2)两端的相对侧内壁上均固定有多个连接柱(10)，连接柱(10)的另一端与操作台(1)的两侧外壁固定连接，固定框(2)的外部套设有两个滑套(3)，两个滑套(3)位于操作台(1)的另外两侧，滑套(3)的顶部固定有固定块(9)，固定块(9)的顶部开设有凹槽(11)，凹槽(11)的底部开设有固定孔(18)，凹槽(11)的两侧均固定有限位柱(16)，两个固定板(8)的一端分别贯穿两个凹槽(11)延伸至两个固定孔(18)的内部，固定板(8)的两侧均开设有限位槽(17)，限位柱(16)的一端延伸至限位槽(17)的内部，两个固定板(8)之间滑动连接有连接板(14)，连接板(14)位于操作台(1)的上方，连接板(14)的底部固定有毛刷(15)。

2.根据权利要求1所述的一种带有清屑功能的自行车生产用铣孔机，其特征在于，两个所述固定板(8)相靠近的一侧均开设有滑槽(12)，连接板(14)的两端分别延伸至两个滑槽(12)的内部，两个滑槽(12)的底部均固定有固定柱(13)。

3.根据权利要求2所述的一种带有清屑功能的自行车生产用铣孔机，其特征在于，所述固定柱(13)的一端贯穿连接板(14)与滑槽(12)的顶部固定连接，固定柱(13)的外部套设有弹簧，弹簧位于连接板(14)的底部与滑槽(12)的底部之间，连接板(14)与固定柱(13)滑动连接。

4.根据权利要求1所述的一种带有清屑功能的自行车生产用铣孔机，其特征在于，所述限位槽(17)为矩形结构，限位槽(17)的长度大于固定孔(18)的深度。

5.根据权利要求1所述的一种带有清屑功能的自行车生产用铣孔机，其特征在于，所述操作台(1)为T形结构，操作台(1)的顶部一侧开设有出料口(19)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及自行车生产领域，尤其涉及一种带有清屑功能的自行车生产用铣孔机。

背景技术

自行车又称脚踏车或单车，通常是二轮的小型陆上车辆，人骑上车后，以脚踩踏板为动力，是一种绿色环保的交通工具，深受人们的喜爱。为了便于自行车的组装，在生产自行车的时候需要在自行车的车架上打孔，现有技术中一般采用铣孔机对车架进行打孔，但是打孔过后，操作平台上会残留较多的碎屑，这些碎屑如果不及时清理的话就会影响到后续的加工。目前清理操作平台生的碎屑都是工人用抹布将碎屑扫到垃圾筐的内部，由于抹布不叫柔软，因此需要来回多次的在平台上擦除才能将碎屑清除掉，这种方式的效率太慢，而且碎屑容易割伤操作者的手部。

实用新型内容

本实用新型提出的一种带有清屑功能的自行车生产用铣孔机，解决了现有技术中自行车生产用铣孔机缺乏清屑功能的问题。

为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

一种带有清屑功能的自行车生产用铣孔机，包括操作台、固定框、铣孔机本体和两个固定板，所述操作台的顶部一侧固定有固定架，固定架的顶部固定有液压缸，液压缸的一端固定有安装板，铣孔机本体与安装板的底部固定连接，固定框为矩形结构，且固定框套设在操作台的外部，固定框两端的相对侧内壁上均固定有多个连接柱，连接柱的另一端与操作台的两侧外壁固定连接，固定框的外部套设有两个滑套，两个滑套位于操作台的另外两侧，滑套的顶部固定有固定块，固定块的顶部开设有凹槽，凹槽的底部开设有固定孔，凹槽的两侧均固定有限位柱，两个固定板的一端分别贯穿两个凹槽延伸至两个固定孔的内部，固定板的两侧均开设有限位槽，限位柱的一端延伸至限位槽的内部，两个固定板之间滑动连接有连接板，连接板位于操作台的上方，连接板的底部固定有毛刷。

优选的，两个所述固定板相靠近的一侧均开设有滑槽，连接板的两端分别延伸至两个滑槽的内部，两个滑槽的底部均固定有固定柱。

优选的，所述固定柱的一端贯穿连接板与滑槽的顶部固定连接，固定柱的外部套设有弹簧，弹簧位于连接板的底部与滑槽的底部之间，连接板与固定柱滑动连接。

优选的，所述限位槽为矩形结构，限位槽的长度大于固定孔的深度。

优选的，所述操作台为T形结构，操作台的顶部一侧开设有出料口。

本实用新型中：

1、通过固定框、滑套、固定板、固定块、连接板、毛刷、滑槽、固定柱、弹簧和出料孔之间的配合，便于将操作台顶部的碎屑扫进出料口的内部，到达清理操作台表面碎屑的目的；

2、通过固定块、固定板、限位柱、限位槽和固定孔之间的配合，不仅可以将固定板竖直固定，也可以将固定板放平，避免在铣孔时毛刷对操作造成影响。

本实用新型结构合理，设计巧妙，操作简单，解决了现有技术中自行车生产用铣孔机缺乏清屑功能的问题，减轻了操作员工的负担，提高了清理废屑的速度，也避免了废屑将操作员工的手部割伤。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图。

图2为本实用新型的操作台的俯视图。

图3为本实用新型的操作台的侧视图。

图4为本实用新型的A处的放大图。

图中标号：1操作台、2固定框、3滑套、4固定架、5铣孔机本体、6安装板、7液压缸、8固定板、9固定块、10连接柱、11凹槽、 12滑槽、13固定柱、14连接板、15毛刷、16限位柱、17限位槽、 18固定孔、19出料口。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

参照图1-4，一种带有清屑功能的自行车生产用铣孔机，包括操作台1、固定框2、铣孔机本体5和两个固定板8，操作台1的顶部一侧固定有固定架4，固定架4的顶部固定有液压缸7，液压缸7的一端固定有安装板6，铣孔机本体5与安装板6的底部固定连接，固定框2为矩形结构，且固定框2套设在操作台1的外部，固定框2两端的相对侧内壁上均固定有多个连接柱10，连接柱10的另一端与操作台1的两侧外壁固定连接，固定框2的外部套设有两个滑套3，两个滑套3位于操作台1的另外两侧，滑套3的顶部固定有固定块9，固定块9的顶部开设有凹槽11，凹槽11的底部开设有固定孔18，凹槽11的两侧均固定有限位柱16，两个固定板8的一端分别贯穿两个凹槽11延伸至两个固定孔18的内部，固定板8的两侧均开设有限位槽17，限位柱16的一端延伸至限位槽17的内部，两个固定板8之间滑动连接有连接板14，连接板14位于操作台1的上方，连接板14 的底部固定有毛刷15。

本实施例中，两个固定板8相靠近的一侧均开设有滑槽12，连接板14的两端分别延伸至两个滑槽12的内部，两个滑槽12的底部均固定有固定柱13，固定柱13的一端贯穿连接板14与滑槽12的顶部固定连接，固定柱13的外部套设有弹簧，弹簧位于连接板14的底部与滑槽12的底部之间，连接板14与固定柱13滑动连接，限位槽 17为矩形结构，限位槽17的长度大于固定孔18的深度，操作台1 为T形结构，操作台1的顶部一侧开设有出料口19。

本实施例中，部件之间的固定方式采用螺栓固定或者焊接固定方式中的一种。

在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本实用新型的描述中，“多个”的含义是两个或两个以上，除非另有明确具体的限定。

工作原理：毛刷15的宽度大于操作台1的宽度，将垃圾桶放置在操作台1的一侧底部，清理废屑时，向下按压连接板14，弹簧压缩，使得毛刷15与操作台1的顶部相接触，然后将毛刷15向靠近出料口19的一侧移动，从而将操作台1顶的废屑扫进出料口19的内部，然后再松开连接板14，在弹簧的弹力下连接板14带动毛刷15恢复原位，然后再将连接板14滑向远离出料口19的一侧，接着向上提起连接板14，连接板14带动链各个固定板8上升，使得固定板8的一端离开固定孔18的内部，最后就可以转动连接板8将连接板8放平，避免了在给自行车配件铣孔时毛刷15对操作造成不利的影响。

以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920005831.6

申请日:2019-01-03

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:12(天津)

授权编号:CN209793251U

授权时间:20191217

主分类号:B23Q11/00

专利分类号:B23Q11/00;B23C3/00

范畴分类:26H;

申请人:天津路骋自行车制造有限公司

第一申请人:天津路骋自行车制造有限公司

申请人地址:300400 天津市北辰区大张庄镇北麻疸村（文利鱼馆北侧）

发明人:高健

第一发明人:高健

当前权利人:天津路骋自行车制造有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f1c4e5ab9dede5297ab14040.html