# 一种利用静电分散技术的新型空气净化器论文和设计-刘海龙

### 全文摘要

本实用新型公开了一种利用静电分散技术的新型空气净化器，包括箱体，箱体内包括一级净化仓、集气仓和二级净化仓，一级净化仓的一端设有进气口，且一级净化仓内填充有吸活性炭层，一级净化仓内还设有紫外线灯；一级净化仓通过气泵与集气仓连通，集气仓通过静电喷头与二级净化仓连通，二级净化仓装有净化液，在二级净化仓所对的箱体上开设出气口，本实用新型有效解决了空气中低浓度甲醛、苯和甲苯等气态污染物和颗粒污染物无法同时进行清除的问题，另外，空气中增加的适量负离子,能使人们能够呼吸到更干净、品质更高的空气。

### 主设计要求

1.一种利用静电分散技术的新型空气净化器，其特征在于，包括箱体(1)，所述箱体(1)内包括一级净化仓(14)、集气仓(15)和二级净化仓(16)，所述一级净化仓(14)的一端设有进气口(12)，且一级净化仓(14)内填充有吸活性炭层(2)，所述一级净化仓(14)的另一端设有紫外线灯(6)；所述一级净化仓(14)通过气泵(4)与集气仓(15)连通，所述集气仓(15)通过静电喷头(5)与二级净化仓(16)连通，所述二级净化仓(16)装有净化液(8)，所述静电喷头(5)接入负高压，净化液(8)液面下设有接地电极，且在二级净化仓(16)所对的箱体(1)上开设出气口(13)。

### 设计方案

1.一种利用静电分散技术的新型空气净化器，其特征在于，包括箱体(1)，所述箱体(1)内包括一级净化仓(14)、集气仓(15)和二级净化仓(16)，所述一级净化仓(14)的一端设有进气口(12)，且一级净化仓(14)内填充有吸活性炭层(2)，所述一级净化仓(14)的另一端设有紫外线灯(6)；所述一级净化仓(14)通过气泵(4)与集气仓(15)连通，所述集气仓(15)通过静电喷头(5)与二级净化仓(16)连通，所述二级净化仓(16)装有净化液(8)，所述静电喷头(5)接入负高压，净化液(8)液面下设有接地电极，且在二级净化仓(16)所对的箱体(1)上开设出气口(13)。

2.根据权利要求1所述的一种利用静电分散技术的新型空气净化器，其特征在于，所述的静电喷头(5)由喷头帽(20)、喷针(21)和调节弹簧(22)组成，所述喷头帽(20)安装在喷头基座(17)上，所述调节弹簧(22)置于喷头帽(20)与喷头基座(17)之间，所述喷针(21)穿过喷头基座(17)、调节弹簧(22)和喷头帽(20)，从而实现集气仓(15)与二级净化仓(16)连通。

3.根据权利要求1所述的一种利用静电分散技术的新型空气净化器，其特征在于，所述净化液(8)选用无水乙醇、去离子水。

4.根据权利要求1所述的一种利用静电分散技术的新型空气净化器，其特征在于，所述二级净化仓(16)内可以设置负离子发生器(7)，用于增加空气中的负离子。

5.根据权利要求2所述的一种利用静电分散技术的新型空气净化器，其特征在于，所述喷针(21)材质为银、铜。

6.根据权利要求1或2所述的一种利用静电分散技术的新型空气净化器，其特征在于，所述喷头帽(20)和喷头基座(17)均为绝缘材料。

7.根据权利要求1所述的一种利用静电分散技术的新型空气净化器，其特征在于，所述气泵(4)的进气口设在一级净化仓(14)内部，气泵(4)的出气口与集气仓(15)相连通。

8.根据权利要求1所述的一种利用静电分散技术的新型空气净化器，其特征在于，所述活性炭层(2)的两边均设有过滤隔板(3)。

9.根据权利要求8所述的一种利用静电分散技术的新型空气净化器，其特征在于，所述过滤隔板(3)采用吸附有二氧化钛的活性炭纤维层。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于空气净化技术领域，尤其涉及一种利用静电分散技术的新型空气净化器。

背景技术

近年来随着人们对健康问题的关注度提高，空气污染问题越来越受到政府和人民的重视。一方面，雾霾天气的频繁出现，给我国的工业、农业以及人们日常生活都带来很大的困扰，由于雾霾的影响范围极其广泛，全国大部分地区都受其影响，另一方面，室内装修产生的甲醛，苯等有害气体同样严重威胁着人们的健康，对人们的生活质量有很大影响。

目前,市场上的空气净化器一般是采用高压静电方式、负离子方式、臭氧方式、活性炭吸附方式、光触媒催化氧化方式和网过滤等这几种方式进行空气净化，现有空气净化器中很少有在净化空气中颗粒物净化的同时又能吸收掉空气中含有的甲醛、苯和甲苯等对人体有害的物质。因此，研发一种即能较彻底的过滤掉空气中的细小颗粒物又能吸收室内空气中的甲醛、苯和甲苯等对人体有害的物质的新型空气净化器显得十分必要。

实用新型内容

本实用新型根据现有技术中存在的问题，提出了一种利用静电分散技术的新型空气净化器，有效解决了空气中低浓度甲醛、苯和甲苯等气态污染物和颗粒污染物无法同时进行清除的问题，另外，空气中增加的适量负离子,能使人们能够呼吸到更干净、品质更高的空气。

本实用新型所采用的技术方案如下：

一种利用静电分散技术的新型空气净化器，包括箱体，所述箱体内包括一级净化仓、集气仓和二级净化仓，所述一级净化仓的一端设有进气口，且一级净化仓内填充有吸活性炭层，所述一级净化仓的另一端设有紫外线灯；所述一级净化仓通过气泵与集气仓连通，所述集气仓通过静电喷头与二级净化仓连通，所述二级净化仓装有净化液，所述静电喷头接入负高压，净化液液面下设有接地电极，且在二级净化仓所对的箱体上开设出气口。

进一步，所述的静电喷头由喷头帽、喷针和调节弹簧组成，所述喷头帽安装在喷头基座上，所述调节弹簧置于喷头帽与喷头基座之间，所述喷针穿过喷头基座、调节弹簧和喷头帽，从而实现集气仓与二级净化仓连通。

进一步，所述净化液无水乙醇、去离子水等低导电率液体。

进一步，所述二级净化仓内可以设置负离子发生器，用于增加空气中的负离子。

进一步，所述喷针材质为银、铜等。

进一步，所述喷头帽和喷头基座均由绝缘材料制成。

进一步，所述气泵的进气口设在一级净化仓内部，气泵的出气口与集气仓相连通。

进一步，所述活性炭层的两边均设有过滤隔板。

进一步，所述过滤隔板采用吸附有二氧化钛的活性炭纤维层。

本实用新型的有益效果：

本实用新型采用了二级净化系统，能够有效去除空气中含有的甲醛、苯和甲苯并过滤掉空气中的细小颗粒物。其中，进气口处设有防尘罩，能够初步过滤掉空气中的大颗粒物，一级净化仓中的活性炭层能够将空气中的甲醛、苯和甲苯的浓度适当增加，当加浓后的气体通过过滤隔板时，甲醛、苯和甲苯能顺利与反应层发生反应，同时在过滤隔板和一级净化仓之间垂直设有2～6根紫外线灯，使得紫外线灯能充分照射，二级净化仓内的静电喷头在通入设定的负高压后，在喷嘴处形成的静电场可以把通过喷嘴帽的气体破碎成微米级小气泡分散到净化液中，这可以提升净化液的净化效率，同时净化液还能溶解残余的甲醛、苯和甲苯等有害物质，从而使得本实用新型的净化效果更好。

附图说明

图1是本实用新型一种利用静电分散技术的新型空气净化器的示意图；

图2是本实用新型一种利用静电分散技术的新型空气净化器中静电喷头的装配示意图；

图中，1、箱体，2、活性炭层，3、过滤隔板，4、气泵，5、静电喷头，6、紫外线灯，7、负离子发生器，8、净化液，9、螺钉，10、防尘罩，11、箱体顶罩，12、进气口，13、出气口，14、一级净化仓，15、集气仓，16、二级净化仓，17、喷头基座，18、放液阀，19、密封盖，20、喷嘴帽，21、喷针，22、调节弹簧。

具体实施方式

为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅用于解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

如图1所示，本实用新型提出了一种利用静电分散技术的新型空气净化器包括箱体1，在箱体1内部设有一级净化仓14、集气仓15和二级净化仓16，一级净化仓14的一侧设有进气口12，进气口12处设有防尘罩10，防尘罩10并通过螺钉9安装在进气口处12，防尘罩10可将空气中粒径较大的颗粒物进行初步拦截。一级净化仓14内填充有用于增加甲醛、苯和甲苯浓度活性炭层2，活性炭层2的左右侧壁都可以设有过滤板3，过滤隔板3上吸附有二氧化钛的活性炭纤维层，这样使得空气与过滤隔板3的接触面积大,接触更充分,使得反应发生更加完全,可以将空气中含有的甲醛、苯等有害物除去,使得空气净化效果更好，在过滤隔板3和一级净化仓14侧壁之间设有3～6根紫外线灯6，紫外线灯6两端垂直安装在一级净化仓14的上下内壁上，紫外线灯6两两之间等间隔分布，这样可使紫外线的照射覆盖整个仓内；一级净化仓14的底部设有气泵4，所述气泵4进气口在一级净化仓14内部，气泵4的出气口与集气仓15相连，集气仓15为密封仓，侧壁上设有方形开口，以便于负高压接口与喷针下端连接，方形开口用密封盖19密封。二级净化仓16内加有净化液8，在二级净化仓16底部安装有静电喷头5，静电喷头5接入负高压，净化液8液面下设有接地电极，当将电压调为预设值后，在喷嘴处形成的电场可使通过的气体充分破碎成微米级小气泡分散到净化液8中，这样净化液8可以将空气中微米级甚至更小的颗粒净化。二级净化仓16内侧壁出口处设有负离子发生器7，可适量增加空气中的负离子,使得人们能够呼吸到更干净、品质更高的空气。

在本实施例中净化液8可以为无水乙醇、去离子水等低导电率液体，同时在二级净化仓16内设有接地电极并与净化液8接触；

如图2所示，静电喷头5由喷头帽20、喷针21和调节弹簧22组成。喷头帽20通过螺纹连接在喷头基座17上。且喷头帽20和喷头基座17均由绝缘材料制成，喷针21材质为银、铜等，调节弹簧22装配好后处于压缩状态。所述喷针21伸入集气仓15的一端与设在集气仓15中的负高压接口相连；

以上实施例仅用于说明本实用新型的设计思想和特点，其目的在于使本领域内的技术人员能够了解本实用新型的内容并据以实施，本实用新型的保护范围不限于上述实施例。所以，凡依据本实用新型所揭示的原理、设计思路所作的等同变化或修饰，均在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822246633.7

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209386452U

授权时间:20190913

主分类号:F24F 3/16

专利分类号:F24F3/16;F24F13/28

范畴分类:35C;

申请人:江苏大学

第一申请人:江苏大学

申请人地址:212013 江苏省镇江市京口区学府路301号

发明人:刘海龙;刘志伟;曹宇;沈学峰;王建成;王军锋

第一发明人:刘海龙

当前权利人:江苏大学

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f1d5eba71293c997d0e52ccd.html