# 浅谈火电厂锅炉运行效率的影响因素及对策

（河北国华沧东发电有限责任公司河北省061113）

摘要：电厂的经济运行有利于推动我国经济的发展，在电厂降低成本提高生产效果的过程中，锅炉运行管理是一项重点工作。因此，要做好锅炉运行中的节能降耗任务。本文阐述了电厂锅炉运行中的影响因素，提出了节约成本、提高锅炉使用效率的相关措施，以期使企业获得更多的经济效益。

关键词：火电厂锅炉；运行效率；措施

前言：火电厂对于现代社会经济的发展及生活的影响是重大的，所以火电厂的生产工作要十分重视。针对工作中可能出现或者已经出现的资源浪费、能源消耗严重的问题，要有对应的处理方案，在锅炉运行中能够有效的控制运行成本，实现经济运行，保障电厂生产的可持续发展。

1电厂锅炉运行的简要介绍

电厂是通过煤炭燃烧的方式让锅炉运行时产生蒸汽，从而推动汽轮机旋转而完成内部能量的转换作用，最后通过汽轮机旋转驱动发电机工作来进行发电。在整个过程中，锅炉的运行起到了至关重要的作用，而锅炉的运行效率也与电厂产生的经济效益息息相关，甚至起到了决定性作用。现阶段应对各电厂的锅炉系统进行改革，提高锅炉运行效率，降低粉尘物质的排放量，从而达到节能降耗的目的，且实现能源的合理利用。

2电厂锅炉运行效率的影响因素

2.1锅炉水的好坏

锅炉水在电厂锅炉运行中是重要的组成部分，水的品质对锅炉正常运行有重要的影响，当锅炉水中的离子过高，蒸汽的杂质含量会相应的提高，并附着在锅炉壁上，当受热器管壁中积垢严重，再进行加热，会烧损管壁，影响严重的故障，当盐垢太多，对汽轮机的叶片产生很大的负担，增加流通阻力，降低锅炉的运行效率[1]。

2.2排烟热产生的损失

排烟损失与排烟温度成正比，当排烟温度增加一百度，排烟就会损失百分之十，漏风是造成排烟热损失，当炉膛漏风的时候，随着系数的增加，升高排烟温度也提高，而且会受到热积灰和结渣的影响，严重的阻碍热传导，降低锅炉的运行效率。

2.3燃煤质量

在火力发电厂的锅炉运行当中，燃煤的质量在很大程度上影响了热量的产生，也影响了整体的效率。如果燃煤较为潮湿或者杂质较多，就会导致煤炭在燃烧的过程中所产生的热量被吸附，不能够使得燃煤燃烧时产生足够的热量，影响燃煤发电的效率。与此同时，煤炭中的水会转化成为水蒸气，较大程度上会导致锅炉排烟压力的增大，不利于锅炉的长期使用与运行。由此可见，燃煤的质量问题极其重要。现如今很多火力发电厂为了经济效益能够达到最大化，忽视了环境问题，购买质量较差的煤炭，导致无论从发电效率还是经济效益方面都没有达到一个理想化的状态。

2.4检修工作未能充分发挥效用

锅炉运行系统存在着一些不可控因素，在火电厂的检修工作当中，由于火电厂管理人员的重视程度不够，以及检修人员的知识水平限制，往往不能够真正的发现问题，在一定程度上也会导致工作效率的低下。现阶段，电力需求增加的大背景下，必须做好检修工作。

3电厂锅炉运行效率的提升对策

3.1保证锅炉蒸汽品质

对于锅炉蒸汽中含有盐量较高时，可以通过相应的措施进行控制，对锅炉给水品质进行保证，避免锅炉给水中掺杂杂质，控制水中的含盐量，通过对锅炉给水中含盐量的控制，实现对蒸汽含盐量控制，对锅炉进行酸洗，防止有结垢的情况出现，并且对锅炉结垢进行监测，对管内壁的结垢进行清理，应对锅炉运行人员的技术水平进行提升，还应提高运行人员的技术水平，通过更加专业的技术手段实现对超压现象或超温现场的控制。

3.2降低排烟热损失

需要对漏风进行控制，对炉膛的排烟氧量、小口氧量表及风量进行监测和分析，对送风量进行控制，避免二次风量过大增加排烟容积损失，锅炉在运转的时候，应该对水风槽水位进行检查，加强检修质量。在锅炉排渣的时候，应避免渣斗水被防干，吹灰完成后应对看火孔进行查看，防止出现漏风情况，应加强对受热面吹灰，避免空预器、省煤器堵灰现象，以保证其干燥和清洁，避免污垢的沉积，对空预器吹灰进行严格控制，所以应加大吹灰次数[2]。

3.3强化对锅炉燃料的管理

在火电厂生产过程中，燃烧材料的资源管理同样是不容小觑的，燃烧过程中，经常会出现因为燃料不充足而导致的能源浪费情况，所以燃料资源的管理工作也要注重。除了完善的燃料领取与使用规范之外，对于燃料的存储也要有的一定的制度规范。比如存放位置，一定要在干燥环境中避免潮湿，在采购过程中确保燃料质量，清除燃料中存在的杂质，降低渣灰的物理热损耗，降低锅炉设备磨损程度。

3.4提升燃料燃烧率

相关工作人员需要对电厂锅炉内部燃烧燃料量、燃料燃烧所需氧气量等因素进行综合考虑，控制锅炉内部空气供给量，结合实际需求进行锅炉燃料投入的合理配比，降低锅炉过度燃烧及不充分燃烧造成的损耗；在燃料应用过程中组织相关人员分别负责燃料供应、使用监督等工作，对燃料使用的各个过程进行全面管理，及时发现锅炉燃料燃烧过程中隐藏的风险因素，进行针对性的结构优化调整；在燃料燃烧完毕之后，相关工作人员应进行适当清理工作，避免燃料燃烧废物残留对燃料燃烧过程的不利影响。同时锅炉内部排烟道位置的定期清理也可以有效降低排烟过度导致的热能无故损耗；相关工作人员结合实际情况可利用锅炉温度传感器、鼓风调速器等辅助管理设施，结合过剩空气系统对锅炉燃烧情况的影响，为锅炉内部燃料燃烧提供最适宜的风量配比，通过整体锅炉系统的优化调整不仅可以有效缓解锅炉内部相对负荷不充分，而且可以对锅炉内部燃料燃烧量、配给风量进行适当调整，降低免氧量过大对锅炉内部燃料燃烧的不利影响，为锅炉内部燃料燃烧率提升提供依据[3]。

3.5强化锅炉设备的日常维护与保养

（1）积极推进一级、二级保养活动

电厂锅炉操作人员积极做好辅助设备、锅炉的检查记录工作，主要是对水位表、风机和安全阀等设备进行检查，将各项数据和参数情况进行记录，方便在较短时间内开展查询工作，为积极推进维修工作的顺利开展提供良好的前提条件。在一级保养的基础上，推进二级保养工作，主要是全面检查锅炉的本体和辅助设备，推进常规性的日常保养活动有效进行。

（2）小修和大修管理

以二级保养为重要基础，严格检查锅炉内部的壁管，全面确认和保养各辅助设备，严格按照相关管理制度和行为标准开展检修和保养工作。锅炉大修要借助专业性的维修企业，定期开展锅炉的全方位检修工作，及时清理锅炉本体和辅助设备，减少腐蚀情况的出现，做好新零件的更换工作，全面增强各项零件的整体使用效果。

（3）充分清除锅炉内部的结焦和水垢

锅炉长期运行过程中，燃煤产生的烟尘，会直接影响锅炉内部情况，出现结焦，会影响锅炉的燃烧效率，甚至会腐蚀锅炉的相关部件，对此，需要积极开展防范工作，及时处理烟尘和结焦问题，并且针对容易产生水垢部位，开展定期清除工作。

结语：综上所述，锅炉作为火电厂的核心能源，使用度较为广泛，所以锅炉的运行工作也是火电厂运行管理工作的重要关注点，现代经济发展水平不断提升以及用电需求量不断增加、节能意识不断增强的大趋势下，要做到最大限度提高锅炉的经济运行效率，这样才能实现可持续发展，并且是促进社会经济发展的长久之计。

参考文献：

[1]杜沛东.节能降耗技术在电厂锅炉运行中的应用[J].低碳世界，2018（02）：106-107.

[2]柴少文.电厂锅炉的运行与维护策略[J].中国高新区，2018（07）：136-137.

[3]辛旭阳.火力发电厂锅炉运行优化策略分析[J].山东工业技术，2018（17）：188.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f1fe4b0efec4deb673c07d65.html