# 一种温压可控式滤失仪论文和设计-王念秦

### 全文摘要

本实用新型公开了一种温压可控式滤失仪，包括底座、量筒、输气减压阀、打气筒和钻井液杯组件，钻井液杯组件包括钻井液杯和安装在钻井液杯底部中空型的转接头，转接头远离钻井液杯的一端安装有电机，电机的输出轴上同轴安装有伸入至钻井液杯内的搅拌器，钻井液杯底部位于转接头旁侧安装有伸入至钻井液杯内的温度计，转接头与钻井液杯连接的管段上安装有钻井液杯减压器和电磁加热器，电磁加热器与钻井液杯底部接触，输气减压阀通过高压接头与转接头的侧壁连通。本实用新型设计新颖，可利用打气筒和输气减压阀调节钻井液杯内钻井液压力，利用电磁加热器调节钻井液杯内钻井液温度，通过转动搅拌器来模拟实际钻进过程，测试钻井液的滤失性能。

### 主设计要求

1.一种温压可控式滤失仪，包括底座(3)以及安装在底座(3)上的量筒(12)和用于安装输气减压阀(2)的立杆，输气减压阀(2)上设置有压力表，输气减压阀(2)通过高压管与打气筒(1)连通，量筒(12)上安装有与量筒(12)配合的钻井液杯组件，其特征在于：所述钻井液杯组件包括钻井液杯(11)和安装在钻井液杯(11)底部中空型的转接头(4)，转接头(4)远离钻井液杯(11)的一端安装有电机(5)，电机(5)的输出轴上同轴安装有伸入至钻井液杯(11)内的搅拌器(10)，钻井液杯(11)底部位于转接头(4)旁侧安装有伸入至钻井液杯(11)内的温度计(9)，转接头(4)与钻井液杯(11)连接的管段上安装有钻井液杯减压器(21)和电磁加热器(7)，电磁加热器(7)与钻井液杯(11)底部接触，输气减压阀(2)通过高压接头与转接头(4)的侧壁连通。

### 设计方案

1.一种温压可控式滤失仪，包括底座(3)以及安装在底座(3)上的量筒(12)和用于安装输气减压阀(2)的立杆，输气减压阀(2)上设置有压力表，输气减压阀(2)通过高压管与打气筒(1)连通，量筒(12)上安装有与量筒(12)配合的钻井液杯组件，其特征在于：所述钻井液杯组件包括钻井液杯(11)和安装在钻井液杯(11)底部中空型的转接头(4)，转接头(4)远离钻井液杯(11)的一端安装有电机(5)，电机(5)的输出轴上同轴安装有伸入至钻井液杯(11)内的搅拌器(10)，钻井液杯(11)底部位于转接头(4)旁侧安装有伸入至钻井液杯(11)内的温度计(9)，转接头(4)与钻井液杯(11)连接的管段上安装有钻井液杯减压器(21)和电磁加热器(7)，电磁加热器(7)与钻井液杯(11)底部接触，输气减压阀(2)通过高压接头与转接头(4)的侧壁连通。

2.按照权利要求1所述的一种温压可控式滤失仪，其特征在于：所述电磁加热器(7)上安装有电磁加热开关(8)，电磁加热开关(8)串联在电磁加热器电源为电磁加热器(7)供电的回路中。

3.按照权利要求1所述的一种温压可控式滤失仪，其特征在于：所述电机(5)上安装有电机开关(6)，电机开关(6)串联在电机电源为电机开关(6)供电的回路中。

4.按照权利要求1所述的一种温压可控式滤失仪，其特征在于：所述钻井液杯组件还包括与钻井液杯(11)配合的钻井液杯盖(15)，钻井液杯盖(15)远离钻井液杯(11)的一端设置有量筒(12)配合的输出管，钻井液杯盖(15)与钻井液杯(11)之间由上至下设置有滤网(16)和滤纸(17)，滤网(16)与钻井液杯盖(15)接触位置处设置有第一密封圈(18)，滤纸(17)与钻井液杯(11)接触位置处设置有第二密封圈(19)，压紧螺栓(13)通过压紧丝杠(14)与钻井液杯盖(15)连接，压紧丝杠(14)设置在钻井液杯盖(15)外。

5.按照权利要求1所述的一种温压可控式滤失仪，其特征在于：所述温度计(9)为温度传感器。

6.按照权利要求5所述的一种温压可控式滤失仪，其特征在于：还包括控制器和与所述控制器连接的显示器，所述电机(5)、所述钻井液杯减压器(21)和所述电磁加热器(7)均由所述控制器控制，所述温度传感器的信号输出端与所述控制器的信号输入端连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于滤失仪技术领域，具体涉及一种温压可控式滤失仪。

背景技术

钻井液是钻探中必不可少的材料，在钻进过程中可以起到润滑钻具、冷却钻头、携带岩屑的作用。在石油钻井过程中，控制好钻井液滤失量对保护泥页岩井壁及提高钻进效率具有重要的意义。钻井液泥浆为最常用的钻井液，其粘土颗粒越多，粒径越小，形成的泥饼越致密，钻井液滤失量越小，井壁越稳定。反之，黏土颗粒越多，颗粒粒径越大，形成的泥饼越松散，钻井液滤失量越大，越容易导致井壁越不稳定，进而诱发泥包钻头、起钻遇阻等现象。钻井液在井筒内循环过程中，当井内钻井液压力大于地层压力时，钻井液内水分会透过井壁，向周围地层中渗透，进而造成钻井液失水，粘土颗粒附着于井壁上构成泥皮。现有钻井液滤失仪功能单一，不能准确地反映出钻井液的滤失性能。

实用新型内容

本实用新型所要解决的技术问题在于针对上述现有技术中的不足，提供一种温压可控式滤失仪，其设计新颖合理，可利用打气筒和输气减压阀调节钻井液杯内钻井液压力，利用电磁加热器调节钻井液杯内钻井液温度，通过转动搅拌器来模拟实际钻进过程，测试钻井液的滤失性能，进而模拟实际钻进情况下的钻井液滤失情况，使用效果好，便于推广使用。

为解决上述技术问题，本实用新型采用的技术方案是：一种温压可控式滤失仪，包括底座以及安装在底座上的量筒和用于安装输气减压阀的立杆，输气减压阀上设置有压力表，输气减压阀通过高压管与打气筒连通，量筒上安装有与量筒配合的钻井液杯组件，其特征在于：所述钻井液杯组件包括钻井液杯和安装在钻井液杯底部中空型的转接头，转接头远离钻井液杯的一端安装有电机，电机的输出轴上同轴安装有伸入至钻井液杯内的搅拌器，钻井液杯底部位于转接头旁侧安装有伸入至钻井液杯内的温度计，转接头与钻井液杯连接的管段上安装有钻井液杯减压器和电磁加热器，电磁加热器与钻井液杯底部接触，输气减压阀通过高压接头与转接头的侧壁连通。

上述的一种温压可控式滤失仪，其特征在于：所述电磁加热器上安装有电磁加热开关，电磁加热开关串联在电磁加热器电源为电磁加热器供电的回路中。

上述的一种温压可控式滤失仪，其特征在于：所述电机上安装有电机开关，电机开关串联在电机电源为电机开关供电的回路中。

上述的一种温压可控式滤失仪，其特征在于：所述钻井液杯组件还包括与钻井液杯配合的钻井液杯盖，钻井液杯盖远离钻井液杯的一端设置有量筒配合的输出管，钻井液杯盖与钻井液杯之间由上至下设置有滤网和滤纸，滤网与钻井液杯盖接触位置处设置有第一密封圈，滤纸与钻井液杯接触位置处设置有第二密封圈，压紧螺栓通过压紧丝杠与钻井液杯盖连接，压紧丝杠设置在钻井液杯盖外。

上述的一种温压可控式滤失仪，其特征在于：所述温度计为温度传感器。

上述的一种温压可控式滤失仪，其特征在于：还包括控制器和与所述控制器连接的显示器，所述电机、所述钻井液杯减压器和所述电磁加热器均由所述控制器控制，所述温度传感器的信号输出端与所述控制器的信号输入端连接。

本实用新型与现有技术相比具有以下优点：

1、本实用新型通过在中空型的转接头远离钻井液杯的一端安装电机，便于安装搅拌器并带动搅拌器转动，实现对钻井液的搅拌，模拟实际钻进过程，测试钻井液的滤失性能，进而模拟实际钻进情况下的钻井液滤失情况，便于推广使用。

2、本实用新型通过在钻井液杯底部位于转接头旁侧安装伸入至钻井液杯内的温度计，便于实时测量钻井液杯内钻井液温度，并通过安装电磁加热器对钻井液杯内钻井液加热，调节钻井液杯内钻井液温度，可靠稳定，使用效果好。

3、本实用新型设计新颖合理，通过在转接头与钻井液杯连接的管段上安装钻井液杯减压器，便于实验结束后，对钻井液杯进行泄压，避免实验高压造成的安全隐患，便于推广使用。

综上所述，本实用新型设计新颖合理，可利用打气筒和输气减压阀调节钻井液杯内钻井液压力，利用电磁加热器调节钻井液杯内钻井液温度，通过转动搅拌器来模拟实际钻进过程，测试钻井液的滤失性能，进而模拟实际钻进情况下的钻井液滤失情况，使用效果好，便于推广使用。

下面通过附图和实施例，对本实用新型的技术方案做进一步的详细描述。

附图说明

图1为本实用新型的结构连接示意图。

图2为本实用新型钻井液杯、转接头、搅拌器和温度计的结构连接示意图。

附图标记说明:

1—打气筒； 2—输气减压阀； 3—底座；

4—转接头； 5—电机； 6—电机开关；

7—电磁加热器； 8—电磁加热开关； 9—温度计；

10—搅拌器； 11—钻井液杯； 12—量筒；

13—压紧螺栓； 14—压紧丝杠； 15—钻井液杯盖；

16—滤网； 17—滤纸； 18—第一密封圈；

19—第二密封圈； 20—钻井液； 21—钻井液杯减压器。

具体实施方式

如图1和图2所示，本实用新型包括底座3以及安装在底座3上的量筒12和用于安装输气减压阀2的立杆，输气减压阀2上设置有压力表，输气减压阀2通过高压管与打气筒1连通，量筒12上安装有与量筒12配合的钻井液杯组件，所述钻井液杯组件包括钻井液杯11和安装在钻井液杯11底部中空型的转接头4，转接头4远离钻井液杯11的一端安装有电机5，电机5的输出轴上同轴安装有伸入至钻井液杯11内的搅拌器10，钻井液杯11底部位于转接头4旁侧安装有伸入至钻井液杯11内的温度计9，转接头4与钻井液杯11连接的管段上安装有钻井液杯减压器21和电磁加热器7，电磁加热器7与钻井液杯11底部接触，输气减压阀2通过高压接头与转接头4的侧壁连通。

需要说明的是，通过在中空型的转接头4远离钻井液杯11的一端安装电机5，便于安装搅拌器10并带动搅拌器10转动，实现对钻井液的搅拌，模拟实际钻进过程，测试钻井液的滤失性能，进而模拟实际钻进情况下的钻井液滤失情况；通过在钻井液杯11底部位于转接头4旁侧安装伸入至钻井液杯11内的温度计9，便于实时测量钻井液杯11内钻井液20温度，并通过安装电磁加热器7对钻井液杯11内钻井液20加热，调节钻井液杯11内钻井液20温度，可靠稳定，使用效果好；通过在转接头4与钻井液杯11连接的管段上安装钻井液杯减压器21，便于实验结束后，对钻井液杯进行泄压，避免实验高压造成的安全隐患。

本实施例中，所述电磁加热器7上安装有电磁加热开关8，电磁加热开关8串联在电磁加热器电源为电磁加热器7供电的回路中。

本实施例中，所述电机5上安装有电机开关6，电机开关6串联在电机电源为电机开关6供电的回路中。

需要说明的是，电磁加热器7上安装有电磁加热开关8，便于对电磁加热器7单独控制，电机5上安装有电机开关6，便于对电机5单独控制，简单可靠。

本实施例中，所述钻井液杯组件还包括与钻井液杯11配合的钻井液杯盖15，钻井液杯盖15远离钻井液杯11的一端设置有量筒12配合的输出管，钻井液杯盖15与钻井液杯11之间由上至下设置有滤网16和滤纸17，滤网16与钻井液杯盖15接触位置处设置有第一密封圈18，滤纸17与钻井液杯11接触位置处设置有第二密封圈19，压紧螺栓13通过压紧丝杠14与钻井液杯盖15连接，压紧丝杠14设置在钻井液杯盖15外。

本实施例中，所述温度计9为温度传感器。

本实施例中，还包括控制器和与所述控制器连接的显示器，所述电机5、所述钻井液杯减压器21和所述电磁加热器7均由所述控制器控制，所述温度传感器的信号输出端与所述控制器的信号输入端连接。

需要说明的是，设置控制器的目的是便于实现电机5、钻井液杯减压器21、电磁加热器7和温度传感器的综合控制，利用温度传感器采集钻井液杯11内钻井液20的温度，当钻井液杯11内钻井液20的温度达到预设值时，控制器控制电磁加热器7停止加热，当钻井液杯11内钻井液20的温度低于预设值时，控制器控制电磁加热器7加热，如此循环，保持钻井液杯11内钻井液20的温度维持在确定的温度范围内。

本实用新型使用时，准备实验所需钻井液20，调节底座3水平，封堵钻井液杯11出液口，向钻井液杯11内注入一定量的钻井液20，依次通过依次放入第二密封圈19、滤纸17、滤网16、第一密封圈18、钻井液杯盖15、压紧丝杠14，拧紧压紧螺栓13，组装钻井液杯组件，将干燥的量筒放在钻井液杯盖的输出管下面用来接收滤液，打开打气筒1调节输气减压阀2，使钻井液杯11内的钻井液20满足试验需要压力，打开电磁加热开关8，电磁加热7工作，观察温度计读数，当温度达到预定温度后，控制电磁加热7为钻井液20保温，打开电机开关，将电机转速调至预定转速，待有气流声进入钻井液杯时启动秒表记录滤失时间，开始试验，记录滤液的体积，同时记录实验过程中钻井液样品的温度变化情况，实验完成后依次关闭电机开关、电磁加热器开关，钻井液杯减压器21对钻井液杯11泄压，在确定钻井液杯内部压力全部被释放后，取下钻井液杯，小心地拆开钻井液杯，倒掉钻井液并取下滤纸，尽可能减少滤饼的损坏，测量记录滤饼的厚度、坚硬程度、细腻程度、致密程度，测试钻井液的滤失性能，使用效果好。

以上所述，仅是本实用新型的较佳实施例，并非对本实用新型作任何限制，凡是根据本实用新型技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、变更以及等效结构变化，均仍属于本实用新型技术方案的保护范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822269189.0

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:87(西安)

授权编号:CN209293719U

授权时间:20190823

主分类号:E21B 21/06

专利分类号:E21B21/06;E21B21/08

范畴分类:22A;

申请人:西安科技大学

第一申请人:西安科技大学

申请人地址:710054 陕西省西安市雁塔中路58号

发明人:王念秦;李仁伟

第一发明人:王念秦

当前权利人:西安科技大学

代理人:谭文琰

代理机构:61213

代理机构编号:西安创知专利事务所

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f235d98e55752aae8a93455e.html