# 一种稳定型盘扣脚手架钢跳板论文和设计-穆建青

### 全文摘要

本实用新型公开的一种稳定型盘扣脚手架钢跳板，包括中空的板体，所述板体的两端设置有挂在脚手架横杆上的挂钩，所述挂钩上竖直设置有定位杆，脚手架的横杆上配合定位杆开设有定位孔；所述板体内配合脚手架的横杆设置有若干组防脱机构；本实用新型通过防脱机构将横杆锁住，防止挂钩脱离横杆而使钢跳板错位，增强了钢跳板的稳定性，保证了人身的安全；挂钩上的定位杆可配合横杆上的定位孔配合，防止钢跳板在横杆上滑动，避免工人身体失衡，增强安全性；搭接钢跳板时，可避免钢跳板和横杆夹到人手，耽误施工，保证了人身安全。

### 主设计要求

1.一种稳定型盘扣脚手架钢跳板，其特征在于：包括中空的板体，所述板体的两端设置有挂在脚手架横杆上的挂钩，所述挂钩上竖直设置有定位杆，脚手架的横杆上配合定位杆开设有定位孔；所述板体内配合脚手架的横杆设置有若干组防脱机构；所述防脱机构包括移动杆、插杆、第一连杆、第二连杆和第三连杆，所述板体上配合移动杆设置有竖直的导向孔，板体上配合插杆设置有水平的插孔，所述第一连杆、第二连杆和第三连杆的一端铰接在一起，第一连杆的另一端铰接在板体上，第二连杆的另一端铰接在移动杆上，第三连杆的另一端铰接在插杆上；所述移动杆的下部设置有托在板体底部的托板，所述板体的底部配合托板开设有托孔；所述移动杆的上端横置有把杆，所述板体上配合把杆开设有避让槽。

### 设计方案

1.一种稳定型盘扣脚手架钢跳板，其特征在于：包括中空的板体，所述板体的两端设置有挂在脚手架横杆上的挂钩，所述挂钩上竖直设置有定位杆，脚手架的横杆上配合定位杆开设有定位孔；所述板体内配合脚手架的横杆设置有若干组防脱机构；

所述防脱机构包括移动杆、插杆、第一连杆、第二连杆和第三连杆，所述板体上配合移动杆设置有竖直的导向孔，板体上配合插杆设置有水平的插孔，所述第一连杆、第二连杆和第三连杆的一端铰接在一起，第一连杆的另一端铰接在板体上，第二连杆的另一端铰接在移动杆上，第三连杆的另一端铰接在插杆上；

所述移动杆的下部设置有托在板体底部的托板，所述板体的底部配合托板开设有托孔；所述移动杆的上端横置有把杆，所述板体上配合把杆开设有避让槽。

2.根据权利要求1所述的一种稳定型盘扣脚手架钢跳板，其特征在于：所述把杆上设置有若干磁铁块。

3.根据权利要求1所述的一种稳定型盘扣脚手架钢跳板，其特征在于：所述移动杆包括相互铰接的上移动杆和下移动杆，所述把杆横置在上移动杆上，所述避让槽配合上移动杆和把杆开设为U形槽。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及建筑器材技术领域，尤其涉及一种稳定型盘扣脚手架钢跳板。

背景技术

盘扣式脚手架是在建筑领域常用的一种方便快捷的建筑辅助工具，脚手架架体由立杆和横杆通过盘扣扣接而成，在盘扣脚手架搭建的同时，建筑工人会在脚手架上通过钢跳板搭建平台，实现工人在架体上自由活动，现有的钢跳板是直接通过两端的挂钩挂在脚手架的横杆上，搭建方便快捷，但是这种钢跳板仍然存在以下不足：

1、稳定性不强，当钢跳板受到向上的力或边缘受到转动力时，挂钩处很容易脱离横杆，钢跳板会发生翻转或者移位，建筑工人很容易失足落下造成人身危险；

2、容易横向滑动，钢跳板只通过挂钩搭接，由于钢跳板之间并不能做到完全严密，所以钢跳板容易在横向产生滑动，使建筑工人身体失衡，存在安全危险；

3、搭接操作不便，建筑工人用手搬运钢跳板的两端搭放在脚手架的横杆上时，钢跳板的边缘和横杆容易夹到工人的手。

实用新型内容

本实用新型的目的在于避免现有技术的不足之处，提供一种稳定型盘扣脚手架钢跳板，从而有效解决现有技术中存在的不足之处。

为实现上述目的，本实用新型采取的技术方案为：一种稳定型盘扣脚手架钢跳板，包括中空的板体，所述板体的两端设置有挂在脚手架横杆上的挂钩，所述挂钩上竖直设置有定位杆，脚手架的横杆上配合定位杆开设有定位孔；所述板体内配合脚手架的横杆设置有若干组防脱机构；

所述防脱机构包括移动杆、插杆、第一连杆、第二连杆和第三连杆，所述板体上配合移动杆设置有竖直的导向孔，板体上配合插杆设置有水平的插孔，所述第一连杆、第二连杆和第三连杆的一端铰接在一起，第一连杆的另一端铰接在板体上，第二连杆的另一端铰接在移动杆上，第三连杆的另一端铰接在插杆上；

所述移动杆的下部设置有托在板体底部的托板，所述板体的底部配合托板开设有托孔；所述移动杆的上端横置有把杆，所述板体上配合把杆开设有避让槽。

进一步，所述把杆上设置有若干磁铁块。

进一步，所述移动杆包括相互铰接的上移动杆和下移动杆，所述把杆横置在上移动杆上，所述避让槽配合上移动杆和把杆开设为U形槽。

本实用新型的上述技术方案具有以下有益效果：本实用新型通过防脱机构使插杆可移动的伸到脚手架横杆的底部，插杆和挂钩将横杆锁住，防止挂钩脱离横杆而使钢跳板错位，增强了钢跳板的稳定性，保证了人身的安全；挂钩上的定位杆可与横杆上的定位孔配合，防止钢跳板在横杆上滑动，避免工人身体失衡，增强安全性；搭接钢跳板时，工人可向上提把杆将插杆收回，同时提动把杆处带动钢跳板移动至横杆上，然后将把杆向下移动收缩，插杆插出锁住横杆，避免钢跳板和横杆夹到人手，耽误施工，保证了人身安全。

附图说明

图1为本实用新型实施例的俯视示意图；

图2为本实用新型实施例插杆收缩状态的剖视示意图；

图3为本实用新型实施例插杆伸出状态的剖视示意图。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本实用新型的实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本实用新型，但不能用来限制本实用新型的范围。

在本实用新型的描述中，除非另有说明，“多个”的含义是两个或两个以上；术语“上”、“下”、“左”、“右”、“内”、“外”、“前端”、“后端”、“头部”、“尾部”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

如图1-3所示，本实施例的一种稳定型盘扣脚手架钢跳板，包括中空的板体1，板体1的两端设置有挂在脚手架横杆3上的挂钩2，挂钩2上竖直设置有定位杆21，脚手架的横杆3上配合定位杆21开设有定位孔3a；板体1内配合脚手架的横杆3设置有若干组防脱机构4；挂钩2上的定位杆21可与横杆3上的定位孔3a配合，防止钢跳板在横杆3上滑动，避免工人身体失衡，增强安全性；防脱机构可防止挂钩2脱离横杆3而使钢跳板错位，增强了钢跳板的稳定性，保证了人身的安全；

防脱机构4包括移动杆41、插杆42、第一连杆43、第二连杆44 和第三连杆45，板体1上配合移动杆41设置有竖直的导向孔31，防止移动杆41晃动，板体1上配合插杆42设置有水平的插孔32，第一连杆43、第二连杆44和第三连杆45的一端铰接在一起，第一连杆43 的另一端铰接在板体1上，第二连杆44的另一端铰接在移动杆41上，第三连杆45的另一端铰接在插杆42上；移动杆41在导向孔31中移动时，第一连杆43、第二连杆44和第三连杆45产生摆动，插杆42 在插孔32内进行伸缩运动，可伸出插孔32卡在横杆3的底部防止挂钩2脱离横杆3；且由于插杆42伸出至最外端时，插杆42和第三连杆 45共线，插杆42的移动不能使第三连杆45转动，因此可使插杆42 产生自锁，增强防脱机构4的稳定性；

移动杆41的下部设置有托在板体1底部的托板411，板体1的底部配合托板411开设有托孔31a；移动杆41的上端横置有把杆412，板体1上配合把杆412开设有避让槽33，方便用手提起把杆412；抬动钢跳板时，可手抓把杆412提起移动杆41，使插杆42收回至插孔 32内，托板411托住钢跳板的底部，将钢跳板挂在横杆3上之后，放下把杆412使移动杆41下移，插杆42伸出到横杆3底部将横杆3锁住。

优选的，把杆412上设置有若干磁铁块413，使把杆412保持贴在避让槽33内，防止插杆42震动而使第三连杆45产生摆动失去自锁效果。

优选的，移动杆41包括相互铰接的上移动杆414和下移动杆415，把杆412横置在上移动杆414上，避让槽33配合上移动杆414和把杆 412开设为U形槽，移动杆41移动至最上端时，上移动杆414可转动折叠到避让槽33中，方便多个钢跳板的堆叠存放。

本实施例的工作原理为：抬动钢跳板时，可手抓把杆412转动使上移动杆414竖直，然后提起移动杆41，使插杆42收回至插孔32内，托板411托住钢跳板的底部，将定位杆21对准定位孔3a放下钢跳板，钢跳板挂在横杆3上之后，向下移动把杆412或把杆412自重使移动杆41下移，插杆42伸出到横杆3底部将横杆3锁住，磁铁块413吸在避让槽33中，此时插杆42伸出至最外端，保持自锁效果。

本实用新型的实施例是为了示例和描述起见而给出的，而并不是无遗漏的或者将本实用新型限于所公开的形式。很多修改和变化对于本领域的普通技术人员而言是显而易见的。选择和描述实施例是为了更好说明本实用新型的原理和实际应用，并且使本领域的普通技术人员能够理解本实用新型从而设计适于特定用途的带有各种修改的各种实施例。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920117189.0

申请日:2019-01-24

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:授权编号:CN209620555U

授权时间:20191112

主分类号:E04G 5/00

专利分类号:E04G5/00;E04G5/08

范畴分类:36E;

申请人:任丘市鑫茂建筑器材有限公司

第一申请人:任丘市鑫茂建筑器材有限公司

申请人地址:062554河北省沧州市任丘市麻家坞镇南芦庄村

发明人:穆建青;李鹏宇;张士远

第一发明人:穆建青

当前权利人:任丘市鑫茂建筑器材有限公司

代理人:张宇锋

代理机构:11717

代理机构编号:北京邦创至诚知识产权代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f28676e747210c71fcbbe3d5.html