# 动态补偿算法论文_刘继领,戴谋军,冯雨萌,钱垂军

导读:本文包含了动态补偿算法论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:动态,误差,算法,相位角,在线,卡尔,理论。

### 动态补偿算法论文文献综述

刘继领,戴谋军,冯雨萌,钱垂军[1]（2019）在《油压减振器小振幅动态性能测试补偿算法研究与应用》一文中研究指出试验设备机架刚度对油压减振器动态性能测试结果影响较大。文章通过建立油压减振器动态性能测试数学模型,推算出一种消除机架变形影响的补偿算法,可降低对试验设备的机架刚度要求。试验证明补偿后数据更能反映减振器性能实际值。(本文来源于《电力机车与城轨车辆》期刊2019年05期）

朱嘉齐,章家岩,冯旭刚[2]（2019）在《柔性臂坐标测量机动态误差补偿算法研究》一文中研究指出针对柔性臂坐标测量机误差因素复杂且误差影响之间呈非线性的问题,分析了误差因素并对部分动态误差进行研究,提出了一种基于模拟退火和神经网络的柔性臂坐标测量机动态误差补偿方法。利用BP神经网络建立动态误差补偿模型,通过模拟退火算法优化权值从而解决了神经网络的收敛速度慢的问题。通过实验获得数据样本,训练所建模型后对测试数据进行误差补偿。与BP神经网络模型进行对比结果表明,补偿测试点后得出的单点重复性测量误差提高了60.85%,长度测量误差的精度提高了54.79%,证明了所提方法的有效性和可行性。(本文来源于《机械科学与技术》期刊2019年08期）

赖飞[3]（2018）在《动态背景下的背景运动补偿算法研究》一文中研究指出背景运动的存在使得在动态背景下进行运动目标检测的难度大大增加,常见的帧间差分、背景减除等方法不能得到准确的检测结果,因此在使用传统方法前消除背景运动带来的影响显得尤为重要。针对背景运动参数估计过程中涉及的特征点匹配、外点去除以及参数的鲁棒性估计做出重要研究,提出一种精确度较高的背景运动参数估计方法。通过实验对比可以看到背景补偿后检测到的运动目标准确度有明显改进。(本文来源于《现代计算机(专业版)》期刊2018年08期）

李昌,周松斌,韩威[4]（2018）在《高动态电涡流位移传感器温度实时补偿算法》一文中研究指出电涡流位移传感器在测量不同位移时有不同的温度灵敏度系数。单一的曲线拟合方法无法实现全量程的温度补偿。在温箱中收集多个指定位移处线圈电压的温飘数据,并拟合成曲线,根据这些曲线和传感器内线圈的温度可得到指定位移处线圈电压。用最小二乘法拟合指定位移和线圈电压得到一个多项式方程。把线圈电压值代入该方程可得到与温度无关的位移量,实现温度补偿。采用DMA中断和后台程序相结合的方法,使得传感器具有高动态响应。(本文来源于《现代电子技术》期刊2018年05期）

周治国,谢飞[5]（2018）在《动态补偿算法消除并网电流过零点畸变》一文中研究指出利用Matlab/Simulink搭建单极性SPWM控制单相并网逆变器模型来分析并网电流产生过零点畸变的原因,提出了一种消除过零点畸变的动态补偿算法,并具体介绍了动态补偿算法的实现步骤。实验结果证明:动态补偿算法能完全解决单相并网逆变器中存在的过零点畸变问题。(本文来源于《顺德职业技术学院学报》期刊2018年01期）

谢敏,熊靖,吉祥,柯少佳,刘明波[6]（2017）在《考虑多风电场相关性的电网动态经济调度二阶段带补偿算法》一文中研究指出大规模多风电场的并网给电网经济调度带来了巨大挑战,文中对含多风电场的电网日前动态经济调度问题进行研究。首先,引入Copula理论构建了多风电场间输出功率的联合分布。随后,建立了电网日前24h动态经济调度随机优化模型。针对约束中风电输出功率的随机性,引入二阶段带补偿算法求解,将原调度模型转化为二阶段模型:第一阶段为仅含常规变量约束,而在目标函数中增加补偿量期望值的优化模型;第二阶段为含随机变量约束,并以补偿量惩罚期望值最小为目标的优化模型;通过二阶段模型间的交替迭代求得最优解。基于IEEE 118节点系统和某省级大电网的算例对该方法的有效性进行了验证。(本文来源于《电力系统自动化》期刊2017年07期）

杜瑾,李杰,罗丹瑶,邹坤,杨雁宇[7]（2016）在《高动态GPS/INS组合导航中时间延迟软硬件补偿算法研究》一文中研究指出为了解决高动态条件下GPS/INS组合导航中由于两种导航系统时间异步,卫星导航信息滞后导致导航精度下降的问题,分别提出了利用GPS串口延迟时间段内SINS解算出的导航信息变化量来补偿延迟段内误差的硬件补偿方案和基于卡尔曼滤波对SINS频漂进行估计,采用多项式拟合得到融合点处的SINS计算伪距的软件补偿方案。通过建立模型完成了对SINS频漂量及其他误差量的闭环滤波估计及修正。设计了高动态飞行仿真试验,试验结果表明:补偿后的组合导航系统水平位置精度达到±0.12′;速度稳定后精度达到0.45 m/s。该方法缩短了误差的收敛时间,抑制了飞行状态突变的情况下滤波结果出现跳变剧烈等不利现象的发生,提高了组合导航系统的精度和性能。(本文来源于《传感技术学报》期刊2016年12期）

彭星杰,张知竹,李庆,王侃[8]（2016）在《基于鲁棒滤波理论的钒自给能探测器动态补偿算法研究》一文中研究指出先进堆芯监测系统中的钒自给能探测器信号可用于重构堆芯的叁维功率分布。由于自给能探测器对通量变化的响应存在延迟,为保证中子通量测量的准确性,需要对自给能探测器的输出响应进行动态补偿。本文基于鲁棒性滤波理论进行了钒自给能探测器响应延迟消除的算法研究,将相应滤波器的设计转化为线性矩阵不等式(LMI)的求解。数值模拟结果表明基于鲁棒滤波理论设计的3种滤波器均可以起到良好的延迟消除效果,并且可以有效抑制噪声的放大。(本文来源于《核动力工程》期刊2016年01期）

王真,高凤歧,高敏,高伟伟[9]（2015）在《高动态捷联姿态测量的改进型圆锥误差补偿算法研究》一文中研究指出高动态条件下,传统圆锥补偿算法存在不可交换性误差。为抑制圆锥误差,提出了基于角速率输出的等效旋转矢量叁子样二次迭代优化算法;并采用修正型罗德里格斯参数进行更新,推导了相应的圆锥补偿算法方程和表达式。在不同圆锥运动频率下和不同更新频率下,仿真验证得出了改进算法在精度和稳定性方面均较四元数法、叁子样算法均有提高。实测结果表明,改进算法受圆锥半角、圆锥运动频率的影响较小,在高动态条件下较传统算法性能更优。(本文来源于《科学技术与工程》期刊2015年22期）

徐晓苏,邹海军,刘义亭,田泽鑫,吴亮[10]（2015）在《基于鲁棒滤波的挠曲变形和动态杆臂补偿算法》一文中研究指出针对舰载传递对准中主/子惯导之间挠曲变形及其产生的动态杆臂问题,首先分析了主/子惯导的IMU输出关系;然后建立了子惯导的系统误差模型;最后将挠曲变形和动态杆臂视作一种能量有限的未知量测噪声,设计了H∞滤波算法。仿真实验对比了已知挠曲变形和动态杆臂时的Kalman滤波方案1和未知挠曲变形和动态杆臂时的Kalman滤波方案2、H∞滤波方案3的对准效果,结果表明:使用H∞滤波方案3的航向对准速度较慢,但最终对准精度优于使用Kalman滤波方案2,与使用Kalman滤波方案1的对准精度相当,水平精度达到0.15'以内,航向精度达到0.5'以内,运算时间减少约20%。因此所设计的H∞滤波算法对挠曲变形和动态杆臂有良好的抑制能力,满足实际舰载传递对准的要求。(本文来源于《中国惯性技术学报》期刊2015年01期）

### 动态补偿算法论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

针对柔性臂坐标测量机误差因素复杂且误差影响之间呈非线性的问题,分析了误差因素并对部分动态误差进行研究,提出了一种基于模拟退火和神经网络的柔性臂坐标测量机动态误差补偿方法。利用BP神经网络建立动态误差补偿模型,通过模拟退火算法优化权值从而解决了神经网络的收敛速度慢的问题。通过实验获得数据样本,训练所建模型后对测试数据进行误差补偿。与BP神经网络模型进行对比结果表明,补偿测试点后得出的单点重复性测量误差提高了60.85%,长度测量误差的精度提高了54.79%,证明了所提方法的有效性和可行性。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 动态补偿算法论文参考文献

[1].刘继领,戴谋军,冯雨萌,钱垂军.油压减振器小振幅动态性能测试补偿算法研究与应用[J].电力机车与城轨车辆.2019

[2].朱嘉齐,章家岩,冯旭刚.柔性臂坐标测量机动态误差补偿算法研究[J].机械科学与技术.2019

[3].赖飞.动态背景下的背景运动补偿算法研究[J].现代计算机(专业版).2018

[4].李昌,周松斌,韩威.高动态电涡流位移传感器温度实时补偿算法[J].现代电子技术.2018

[5].周治国,谢飞.动态补偿算法消除并网电流过零点畸变[J].顺德职业技术学院学报.2018

[6].谢敏,熊靖,吉祥,柯少佳,刘明波.考虑多风电场相关性的电网动态经济调度二阶段带补偿算法[J].电力系统自动化.2017

[7].杜瑾,李杰,罗丹瑶,邹坤,杨雁宇.高动态GPS/INS组合导航中时间延迟软硬件补偿算法研究[J].传感技术学报.2016

[8].彭星杰,张知竹,李庆,王侃.基于鲁棒滤波理论的钒自给能探测器动态补偿算法研究[J].核动力工程.2016

[9].王真,高凤歧,高敏,高伟伟.高动态捷联姿态测量的改进型圆锥误差补偿算法研究[J].科学技术与工程.2015

[10].徐晓苏,邹海军,刘义亭,田泽鑫,吴亮.基于鲁棒滤波的挠曲变形和动态杆臂补偿算法[J].中国惯性技术学报.2015

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f2a5b1601649b21bd46a9ee8.html