# 暖通空调节能技术在建筑工程中的应用论述

（深圳市前海能源投资发展有限公司广东省深圳市518052）

摘要：建筑工程中的暖通空调节能技术的内容非常丰富，有着较高的技术含量，想要充分发挥暖通空调节能技术在建筑工程的效用，必须对暖通空调节能技术有着充分的了解并能明白其重要的意义，树立强大的节能理念，在每个建筑的施工环节严格把关，注重节能技术的应用。只有这样，暖通空调节能技术才会真正发挥效用。

关键词：暖通空调；节能技术；建筑工程；应用论述

导言

对于现代化的建筑施工而言，暖通空调已经成为建筑施工中的一个重要组成部分。暖通空调设计自身具有较高的技术含量，再加上必须迎合当前社会发展中的节能环保发展规划，使得建筑工程施工节能技术的应用更是面临很多的困难。在这种情况下，只有不断的加强对暖通空调设计的技术分析和性能优化，才能使其真正发挥暖通空调的建筑功能调节作用。通过对设计中问题的针对性分析和处理，加强施工每个环节的把控，才能确保建筑工程中的暖通空调设计节能性，才能有助于施工企业的良好稳定发展。

1建筑暖通空调的节能技术实施中面临的一些问题

1.1缺乏整体的暖通空调节能设计分析。随着社会发展中人民生活品质的提升，人们对环保和节能的重视越来越大，建筑行业为适应当前的市场需求，不断的进行了自我节能技术的开发和探究。但从暖通空调系统的设计来说，虽然也出现了很多新颖的设计方案，但是由于设计人员的考虑角度不同，使得设计方案无法从一个统一的规则来进行效果评析，这就导致各技术方案都各有自己的优缺点。这种缺乏统一性的节能设计评析现状，也是的设计人员不能准确的把控建筑施工中的暖通空调节能设计要点，从而面临着真正的节能优化设计困局。

1.2水凝结问题一直存在。从当前的很多建筑工程中的暖通空调使用来说，普遍存在的一个问题就是水凝结露问题。而导致这种问题出现的原因主要有以下几个方面：（1）冷冻水管及阀门的总体保温性能不好，使得管道外壁的空气冷凝水经常出现滴水现象。（2）用于排放冷凝水的管道没有设置合理的坡度，风机盘管的积水盘没有安装平整，导致盘内的排水口很容易出现堵塞问题，从而出现水凝结滴漏问题。（3）积水盘下边的表面也很容易出现二次凝结导致的滴水问题。在这种情况下，我们必须严格管控管道安装过程，确保各项管道安装操作符合施工标准要求，也只有这样才能够确保管道和设备之间的连接能够保持紧密性。

1.3空调系统的水循环问题。从空调的整体运行原理不难确定，空调系统的水循环是整个水系统中央空调施工的重要环节，其施工质量和效率直接关系到整体空调系统的运行效率。但是从实际的空调水系统运行情况来看，因空调水系统的水循环问题发生的故障最多。造成这一问题的主要原因可以归纳为两个方面：一方面，空调水系统安装之后的运行过程中，没有严格按照标准要求进行定期的清理工作，导致空调水系统的一些部位因堵塞而影响整个水循环正常进行。另一方面，在建筑工程的施工过程中，各个专业之间的施工矛盾得不到有效的处理而影响施工质量，出现了各专业管道的施工错乱现象，这也势必会导致管网中存在很多气囊出现，这对管网的循环来说是非常不利的。

2建筑工程中暖通空调节能技术的应用

2.1加强系统的合理性设计，增强维护结构的保温性能。暖通空调系统的节能具有很强的系统性和综合性，整个过程极为复杂且繁琐，加强对其合理性的设计意义重大。在暖通空调系统节能设计时，应遵循最大负荷原则，满足这一原则可以最大化地降低空调系统对能源的消耗。空调的节能在很大程度上取决于建筑的维护结构，设计好建筑的维护结构，空调系统的负荷就能大幅度地降低。

2.2采取行之有效措施改进空调系统的控制水平。空调系统的设置安装，其主要目的就是为了能够提高人们生活的舒适性。对于空调系统而言，通过对温度、适度以及风速、风力和平均环境辐射温度的改变，就会对人体产生一定的作用。2.3应用热回收装置。由于在使用过程中，暖通空调系统会友大量的余热产生，而且产生的这些余热实际上是具有相当的利用价值的。所以为了不白白浪费这些余热，对于空调系统的热回收装置应当进行设计和加以充分利用，状态有差异、载热不同的流体，运用热交换装置能够实现对总热和湿热的传递，这样冷热源的能量消耗就能有所降低，同时还能充分地满足系统在改善室内湿热变化和室内环境的需求，最终达到降低空调系统的节能目的。研究发现，一般在建筑空调中，新风负荷占据40%左右，所以要想保证室内环境的卫生和干净，在空调系统的运行过程中，会有一定量的空气排出，这是无法避免的，因此就会造成能耗的散失。所以针对新风系统，还应利用热回收装置，重新投入能量，继而加强对暖通空调系统排风能量的回收。

2.4推广可再生能源空调。近些年来，人们逐渐地意识到地源热泵巨大的使用价值，针对地下浅层的地热资源，可以采用电能等高位能源的方式，使低温位可以转移到高温位能，可制冷也可以供热，具有节能、高效的特点。夏季时，暖通空调系统可通过地源热泵，把冷源从室内热量较高的地方传递到温度较低的地方。太阳能方面，暖通空调系统要积极主动地通过太阳能资源，系统可应用太阳能光电板、集热板等新技术，对太阳能集热墙进行科学合理地布置。

2.5采用现代化自控技术。暖通空调系统选择现代化自控技术，一方面达到建筑室内湿度、温度的控制需求；另一方面降低了暖通空调的热量损耗。现阶段，暖通空调系统中的中央监控软件，即是对空调系统的运行进行实时监控，对暖通空调运行情况进行分析，自动调节温湿度，利用在线监测系统，对暖通空调新风量进行控制。

结束语

总而言之，在现代建筑功能不断增强的过程中，社会对建筑的节能要求也有了新的提升。暖通空调设计作为建筑工程中的主要能耗工程部分，已成为当今建筑行业的节能发展战略规划中的重点规划内容之一。我们必须在加强暖通空调技术应用的过程中，不断的优化其节能措施和技术手段，使其能够从真正意义上来实现节能减排效果。同时，也只有将暖通空调设计不断的优化和应用才能够有建筑行业的长远稳定发展和综合经济效益的实现。

参考文献

[1]杨步云.谈暖通空调节能技术在建筑工程中的应用[J].山西建筑,2016,02:194-195.

[2]蔡武添.暖通空调节能技术在建筑工程中的应用[J].广东建材,2015,02:53-55.

[3]严丽萍.暖通空调节能技术在建筑工程中的应用研究[J].企业导报,2015,19:104+82.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f2d1df8603924ece95e46282.html