# 一种建筑用钢管连接件论文和设计-汤同芳

### 全文摘要

本实用新型提供了一种建筑用钢管连接件，属于建筑施工设备技术领域，所述转盘包括转板a、固定板和转板b，所述转板a位于固定板左端，转板a右端固定设置有转杆，其中，转杆通过轴承安装在固定板上所设置的通孔内部，所述固定板位于转板a和转板b之间，所述转板b位于固定板右端，转板b左端固定设置有转杆，转板b的左端固定焊接有固定管b，本实用新型通过将固定管a和固定管b加长，能够增加连接件与钢管之间的摩擦力，能够增强脚手架的稳定性，通过在固定管a和固定管b中间设置有圆盘，能够随意的调节固定管a和固定管b之间的夹角，使得连接件能够适用于钢管所需不同角度的连接。

### 主设计要求

1.一种建筑用钢管连接件，包括固定管a（1）、转盘（2）和固定管b（6）；所述固定管a（1）通过焊接方式与转盘（2）固定连接，固定管a（1）在使用时能够将钢管套设在其内部；所述转盘（2）位于固定管a（1）和固定管b（6）之间；所述固定管b（6）与转盘（2）通过焊接方式固定连接；其特征是：所述转盘（2）包括转板a（8）、固定板（9）和转板b（13）；所述转板a（8）位于固定板（9）左端，转板a（8）右端固定设置有转杆（14），其中，转杆（14）通过轴承（12）安装在固定板（9）上所设置的通孔（16）内部，且转板a（8）的左端固定焊接有固定管a（1）；所述固定板（9）位于转板a（8）和转板b（13）之间，且固定板（9）上左右两端均设置有通孔（16）；所述通孔（16）是固定板（9）左右两端所开的槽；所述转板b（13）位于固定板（9）右端，转板b（13）左端固定设置有转杆（14），转板b（13）的左端固定焊接有固定管b（6）。

### 设计方案

1.一种建筑用钢管连接件，包括固定管a（1）、转盘（2）和固定管b（6）；所述固定管a（1）通过焊接方式与转盘（2）固定连接，固定管a（1）在使用时能够将钢管套设在其内部；所述转盘（2）位于固定管a（1）和固定管b（6）之间；所述固定管b（6）与转盘（2）通过焊接方式固定连接；其特征是：所述转盘（2）包括转板a（8）、固定板（9）和转板b（13）；所述转板a（8）位于固定板（9）左端，转板a（8）右端固定设置有转杆（14），其中，转杆（14）通过轴承（12）安装在固定板（9）上所设置的通孔（16）内部，且转板a（8）的左端固定焊接有固定管a（1）；所述固定板（9）位于转板a（8）和转板b（13）之间，且固定板（9）上左右两端均设置有通孔（16）；所述通孔（16）是固定板（9）左右两端所开的槽；所述转板b（13）位于固定板（9）右端，转板b（13）左端固定设置有转杆（14），转板b（13）的左端固定焊接有固定管b（6）。

2.根据权利要求1所述的一种建筑用钢管连接件，其特征是：所述固定管a（1）、所述固定管b（6）的长度均设置为10~15cm。

3.根据权利要求1或2所述的一种建筑用钢管连接件，其特征是：所述固定板（9）上左右两端均设置有圆孔（15）；所述圆孔（15）设置有16~24个，通过均分方式位于固定板（9）左右两侧，且在固定板（9）左右两侧成圆形分布。

4.根据权利要求3所述的一种建筑用钢管连接件，其特征是：所述转板a（8）、所述转板b（13）上均设置有销杆（11）；所述销杆（11）通过弹簧（10）与转板a（8）和转板b（13）内壁连接，在弹簧（10）的弹力作用下，销杆（11）始终受到弹簧（10）向固定板（9）所在位置的弹力。

5.根据权利要求4所述的一种建筑用钢管连接件，其特征是：所述销杆（11）设置有四个，两两分布在转板a（8）和转板b（13）上。

6.根据权利要求1所述的一种建筑用钢管连接件，其特征是：所述固定管a（1）、所述固定管b（6）内部均设置有凸起（5）；所述凸起（5）是固定在固定管a（1）和固定管b（6）内壁的小凸起。

7.根据权利要求1所述的一种建筑用钢管连接件，其特征是：所述转板a（8）、所述转板b（13）上均设置有滑轨（18）；所述滑轨（18）固定安装在转板a（8）和转板b（13）上，且滑轨（18）设计成T型，呈圆形分布在转板a（8）和转板b（13）中间位置；所述固定板（9）左右两侧均设置有轨道（17），轨道（17）是固定板（9）左右两侧面上所开的T型槽，在固定板（9）上呈环形分布，具体与转板a（8）和转板b（13）上所设置的滑轨（18）的位置相对应。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种脚手架连接装置，具体是一种建筑用钢管连接件。

背景技术

脚手架指施工现场为工人操作并解决垂直和水平运输而搭设的各种支架。主要为了施工人员上下干活或外围安全网围护及高空安装构件等，说白了就是搭架子，脚手架制作材料通常有：竹、木、钢管或合成材料等。有些工程也用脚手架当模板使用，此外在广告业、市政、交通路桥、矿山等部门也广泛被使用。

众所周知，目前建筑工地上离不开脚手架，而脚手架在搭建过程中，需要用到大量的连接件，由于不同角度不同距离的搭接方式就需要不同的连接件，导致连接件种类和总数过多，不仅增加了成本，同时也增大了搭接脚手架时的繁琐程度，从而增加了工人师傅们的劳动强度。

实用新型内容

针对上述现有技术的不足，本实用新型要解决的技术问题是提供一种能够改变连接角度的建筑用钢管连接件。

为解决上述技术问题，本实用新型提供了如下技术方案：

一种建筑用钢管连接件，所述转盘包括转板a、固定板和转板b；所述转板a位于固定板左端，转板a右端固定设置有转杆，其中，转杆通过轴承安装在固定板上所设置的通孔内部，且转板a的左端固定焊接有固定管a；所述固定板位于转板a和转板b之间，且固定板上左右两端均设置有通孔；所述通孔是固定板左右两端所开的槽；所述转板b位于固定板右端，转板b左端固定设置有转杆，转板b的左端固定焊接有固定管b。

作为本实用新型进一步的改进方案：所述固定管a、所述固定管b的长度均设置为10~15cm。

作为本实用新型进一步的改进方案：所述固定板上左右两端均设置有圆孔；所述圆孔设置有16~24个，通过均分方式位于固定板左右两侧，且在固定板左右两侧成圆形分布。

作为本实用新型进一步的改进方案：所述转板a、所述转板b上均设置有销杆；所述销杆通过弹簧与转板a和转板b内壁连接，在弹簧的弹力作用下，销杆始终受到弹簧向固定板所在位置的弹力。

作为本实用新型进一步的改进方案：所述销杆设置有四个，两两分布在转板a和转板b上。

作为本实用新型进一步的改进方案：所述固定管a、所述固定管b内部均设置有凸起；所述凸起是固定在固定管a和固定管b内壁的小凸起。

作为本实用新型再进一步的改进方案：所述转板a、所述转板b上均设置有滑轨；所述滑轨固定安装在转板a和转板b上，且滑轨设计成T型，呈圆形分布在转板a和转板b中间位置；所述固定板左右两侧均设置有轨道，轨道是固定板左右两侧面上所开的T型槽，在固定板上呈环形分布，具体与转板a和转板b上滑轨的位置相对应。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

本实用新型，结构简单，使用方便，通过将固定管a和固定管b加长，能够增加连接件与钢管之间的摩擦力，能够增强脚手架的稳定性；通过在固定管a和固定管b中间设置有圆盘，且圆盘分为转板a、固定板以及转板b，将转板a和转板b分别固定连接固定管a和固定管b，在转板a和转板b转动时，能够带动固定管a和固定管b转动，从而能够随意的调节固定管a和固定管b之间的夹角，使得连接件能够适用于钢管所需不同角度的连接；同时在转板a以及转板b上设置有销杆，能够在调整好转板a和转板b之间的夹角后，还可以进行定位，使得连接件在起到连接作用的同时，能够更加稳定。

附图说明

图1为一种建筑用钢管连接件的主视图；

图2为一种建筑用钢管连接件的剖面图；

图3为一种建筑用钢管连接件的右视图；

图4为一种建筑用钢管连接件中固定板的右视图和左视图；

图5为一种建筑用钢管连接件中转板a的左视图；

图中：1-固定管a、2-转盘、3-挂钩片、4-螺丝、5-凸起、6-固定管b、7-连接轴、8-转板a、9-固定板、10-弹簧、11-销杆、12-轴承、13-转板b、14-转杆、15-圆孔、16-通孔、17-轨道、18-滑轨。

具体实施方式

下面结合具体实施方式对本专利的技术方案作进一步详细地说明。

下面详细描述本专利的实施例，所述实施例的示例在附图中示出，其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的，仅用于解释本专利，而不能理解为对本专利的限制。

在本专利的描述中，需要理解的是，术语“中心”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本专利和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本专利的限制。

在本专利的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”、“设置”应做广义理解，例如，可以是固定相连、设置，也可以是可拆卸连接、设置，或一体地连接、设置。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本专利中的具体含义。

请参阅图1~5，本实施例提供了一种建筑用钢管连接件，包括固定管a1、转盘2和固定管b6；所述固定管a1通过焊接方式与转盘2固定连接，固定管a1在使用时能够将钢管套设在其内部，且通过固定管a1能够与钢管固定连接，其中固定管a1的长度设置在10~15cm，通过增加固定管a1的长度，能够增大固定管a1内壁与钢管之间的摩擦力，在搭建脚手架时，能够更加安全；所述转盘2位于固定管a1和固定管b6之间，转盘2起到连接固定管a1和固定管b6的作用，且在转盘2的作用下，固定管a1与固定管b6之间的角度能够改变，从而使得转盘2能够适应脚手架在搭建过程中，钢管之间各种角度之间的连接；所述固定管b6与固定管a1结构相同，与转盘2通过焊接方式固定连接，固定管b6的长度设置在弹簧10~15cm，固定管b6能够与钢管固定连接。

所述固定管a1由两个半弧钢板构成，且两个半弧钢板通过连接轴7连接，且每个半弧钢板上还设置有挂钩片3，在连接轴7的作用下，两个半弧钢板能够打开，在固定管a1包住钢管后，通过螺丝4将挂钩片3进行连接，从而能够将两个半弧钢板连接起来；所述固定管b6由两个半弧钢板构成，且两个半弧钢板通过连接轴7连接，且每个半弧钢板上还设置有挂钩片3，在连接轴7的作用下，两个半弧钢板能够打开，在固定管a1包住钢管后，通过螺丝4将挂钩片3进行连接，从而能够将两个半弧钢板连接起来；

所述固定管a1和固定管b6内部均设置有凸起5；所述凸起5是固定在固定管a1和固定管b6内壁的小凸起，通过凸起5能够增加固定管a1、固定管b6与钢管之间的摩擦力；

所述转盘2包括转板a8、固定板9、销杆11和转板b13；所述转板a8位于固定板9左端，转板a8右端固定设置有转杆14，其中，转杆14通过轴承12安装在固定板9上所设置的通孔16内部，通过转杆14使得转板a8在固定板9左端能够转动，且转板a8的左端固定焊接有固定管a1，转板a8转动时，能够带动固定管a1转动；所述固定板9位于转板a8和转板b13之间，且固定板9上左右两端均设置有圆孔15和通孔16；所述圆孔15设置有16~24个，通过均分方式位于固定板9左右两侧，且在固定板9左右两侧成圆形分布；所述通孔16是固定板9左右两端所开的槽，能够用来安装轴承12和转杆14；所述销杆11设置有四个，两两分布在转板a8和转板b13上，销杆11能够插在圆孔15内部，从而能够将转板a8和固定板9以及转板b13和固定板9进行定位，使得钢管连接时，能够更加稳定；所述销杆11通过弹簧10与转板a8和转板b13内壁连接，在弹簧10的弹力作用下，销杆11始终受到弹簧10向固定板9所在位置的弹力，防止连接件在使用时，销杆11从圆孔15内移开，从而使得销杆11的限位功能失效；所述转板b13位于固定板9右端，转板b13左端固定设置有转杆14，转板b13的左端固定焊接有固定管b6，转板b13通过转杆14能够转动，且在转动时，能够带动固定管b6转动；

所述转板a8和转板b13上均设置有滑轨18；所述滑轨18固定安装在转板a8和转板b13上，且滑轨18设计成T型，呈圆形分布在转板a8和转板b13中间位置，滑轨18能够安装在固定板9上所设置的轨道17内，在转板a8和转板b13在转动时，转板a8和转板b13与 之间不会发生错位，以及脱落；所述固定板9左右两侧均设置有轨道17，轨道17是固定板9左右两侧面上所开的T型槽，在固定板9上呈环形分布，具体与转板a8和转板b13上滑轨18的位置相对应，滑轨18能够安装在轨道17内。

本实用新型的工作原理是：

使用时，将固定管a1和固定管b6的其中一个与钢管连接，然后根据另一根待连接钢管的位置以及角度，调整转板a8、固定板9和转板b13之间的夹角，以适应待连接钢管所需的角度；

在调整角度时，通过手工拉动销杆11，使得销杆11脱离圆孔15，然后旋转固定管a1或者固定管b6，待旋转至合适的角度时，松开销杆11，使得销杆11在弹簧10的弹力作用下，扣在圆孔15内，对转板a8与固定板9以及转板b13与固定板9的相对位置进行限位，使得脚手架在搭建时能够更加稳定；

待固定管a1、转盘2和固定管b6之间的角度调整好后，通过固定管a1和固定管b6将需要连接的钢管固定住即可。

本实用新型，结构简单，使用方便，通过将固定管a和固定管b加长，能够增加连接件与钢管之间的摩擦力，能够增强脚手架的稳定性；通过在固定管a和固定管b中间设置有圆盘，且圆盘分为转板a、固定板以及转板b，将转板a和转板b分别固定连接固定管a和固定管b，在转板a和转板b转动时，能够带动固定管a和固定管b转动，从而能够随意的调节固定管a和固定管b之间的夹角，使得连接件能够适用于钢管所需不同角度的连接；同时在转板a以及转板b上设置有销杆，能够在调整好转板a和转板b之间的夹角后，还可以进行定位，使得连接件在起到连接作用的同时，能够更加稳定。

上面对本专利的较佳实施方式作了详细说明，但是本专利并不限于上述实施方式，在本领域的普通技术人员所具备的知识范围内，还可以在不脱离本专利宗旨的前提下做出各种变化。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920110533.3

申请日:2019-01-23

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:34(安徽)

授权编号:CN209457369U

授权时间:20191001

主分类号:E04G 7/16

专利分类号:E04G7/16

范畴分类:36E;

申请人:六安职业技术学院

第一申请人:六安职业技术学院

申请人地址:237000 安徽省六安市北二十铺

发明人:汤同芳

第一发明人:汤同芳

当前权利人:六安职业技术学院

代理人:陈思聪

代理机构:34126

代理机构编号:合肥市科融知识产权代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f340e0b7c404e17233db76cc.html