# 改进的制导光缆论文和设计-张彪

### 全文摘要

改进的制导光缆，包括光导纤维，光导纤维外包覆芳纶层，芳纶层外涂覆加强层，加强层外设橡胶层，橡胶层外设外护套，外护套上涂覆防紫外线层。本实用新型在芳纶层中浸透硅胶树脂并在其外涂覆硅胶树脂加强层加以紫外线快速固化，使得芳纶层和加强层均匀致密，无漏涂裸露现象。增设的橡胶层提高制导光缆的韧性，避免扭曲损坏制导光缆，提高产品质量。外护套涂覆防紫外线层，提高制导光缆的耐候性，提高使用寿命。

### 主设计要求

1.改进的制导光缆，其特征在于：包括光导纤维，所述光导纤维外包覆芳纶层，所述芳纶层外涂覆加强层，所述加强层外设橡胶层，所述橡胶层外设外护套，所述外护套上涂覆防紫外线层。

### 设计方案

1.改进的制导光缆，其特征在于：包括光导纤维，所述光导纤维外包覆芳纶层，所述芳纶层外涂覆加强层，所述加强层外设橡胶层，所述橡胶层外设外护套，所述外护套上涂覆防紫外线层。

2.按照权利要求1所述的改进的制导光缆，其特征在于：所述芳纶层浸透硅胶树脂。

3.按照权利要求1所述的改进的制导光缆，其特征在于：所述芳纶层浸透的硅胶树脂和加强层的硅胶树脂层均进行光固化。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及改进的制导光缆。

背景技术

现有的光通信用制导光缆，是在光纤外挤制一薄层塑料保护层而成，虽挤制工艺成本较低，但其不足之处是此种光缆结构对挤塑机械设备要求较高，挤出塑料保护层强度较差，易分层，挤塑不均匀时易使光缆局部裸露或外护层产生气孔，产品硬度较高，不易弯折，降低了使用寿命。

实用新型内容

为了解决以上技术问题，本实用新型提供改进的制导光缆，包括光导纤维，光导纤维外包覆芳纶层，芳纶层外涂覆加强层，加强层外设橡胶层，橡胶层外设外护套，外护套上涂覆防紫外线层。

进一步的，芳纶层浸透硅胶树脂。

进一步的，芳纶层浸透的硅胶树脂和加强层的硅胶树脂层均进行光固化。

本实用新型在芳纶层中浸透硅胶树脂并在其外涂覆硅胶树脂加强层加以紫外光线快速固化，使得芳纶层和加强层均匀致密，无漏涂裸露现象。增设的橡胶层提高制导光缆的韧性，避免扭曲损坏制导光缆，提高产品质量。外护套涂覆防紫外线层，提高制导光缆的耐候性，提高使用寿命。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图。

图中，1.光导纤维，2.芳纶层，3.加强层，4.橡胶层，5.外护套，6.防紫外线层。

具体实施方式

如图1所示，改进的制导光缆，包括光导纤维1，光导纤维1外包覆芳纶层2，芳纶层2外涂覆加强层3，加强层3外设橡胶层4，橡胶层4外设外护套5，外护套5上涂覆防紫外线层6。

所述芳纶层2浸透硅胶树脂。

所述芳纶层2浸透的硅胶树脂和加强层3的硅胶树脂层均进行光固化。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920056196.4

申请日:2019-01-14

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209373200U

授权时间:20190910

主分类号:G02B 6/44

专利分类号:G02B6/44

范畴分类:30A;

申请人:海门通能通讯科技有限公司

第一申请人:海门通能通讯科技有限公司

申请人地址:226100 江苏省南通市海门市海门街道北海西路199号

发明人:张彪

第一发明人:张彪

当前权利人:海门通能通讯科技有限公司

代理人:卢海洋

代理机构:32243

代理机构编号:南京正联知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f3853c97a2814a2017a2ee47.html