# 基于泡沫塑料的锂离子电池负极材料制备

### 论文摘要

电极是锂离子电池中最重要的组成部分,而生产锂离子电池电极则成为生产锂离子电池过程中最重要的一步。利用废弃聚苯乙烯泡沫塑料,在惰性气氛下高温煅烧得到碳材料,对材料的结构特征分别用X射线衍射、扫描电子显微镜等进行了表征。将碳材料用于制备锂离子电池负极电极及锂离子电池原型器件。研究表明,负极材料的首次放电比容量为673mA·h/g,首次充电比容量为501mA·h/g,多次循环充放电后,库伦效率保持在90%以上。循环200次后,容量保持第2次容量的82%,电池具有良好的循环性能。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 实验

- 1.1 实验试剂及材料

- 1.2 实验仪器

- 1.3 实验详细流程

- 2 结果与讨论

- 2.1 碳材料的XRD测试

- 2.2 电子能谱分析

- 2.3 碳材料的显微形貌分析

- 2.4 碳材料做成电极后的显微形貌

- 2.5 电池性能测试

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 金圣杰

关键词: 废弃聚苯乙烯泡沫塑料,碳材料,负极,锂离子电池

来源: 科技经济市场 2019年06期

年度: 2019

分类: 经济与管理科学,工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 有机化工,电力工业

单位: 上海市延安中学

分类号: TQ328.0;TM912

页码: 12-14

总页数: 3

文件大小: 1806K

下载量: 51

### 相关论文文献

- [1].锂离子电池隔膜材料的制备及其研究进展[J]. 电池工业 2019(05)

- [2].锂离子电池:20世纪最重要的发明之一[J]. 科学通报 2019(36)

- [3].2019年诺贝尔化学奖揭晓，奖励锂离子电池研究[J]. 宁波化工 2019(04)

- [4].溶剂萃取分离废锂离子电池中的钴[J]. 江苏理工学院学报 2019(06)

- [5].内外导通的新型软包锂离子电池的结构及应用[J]. 化学工程与装备 2020(02)

- [6].动力锂离子电池管理系统的设计和应用——评《新能源技术与电源管理》[J]. 电池 2020(01)

- [7].王青松：甘坐科研“冷板凳” 为锂离子电池安全“加把锁”[J]. 高科技与产业化 2020(01)

- [8].废旧锂离子电池负极石墨闭环回收的基础研究[J]. 电源技术 2020(02)

- [9].三元锂离子电池低氧环境热失控特性研究[J]. 消防科学与技术 2020(02)

- [10].基于粒子滤波的锂离子电池剩余寿命预测[J]. 电源技术 2020(03)

- [11].无纺布隔膜用于锂离子电池的研究进展[J]. 储能科学与技术 2020(03)

- [12].为高效锂离子电池封装提供粘合剂解决方案[J]. 浙江化工 2020(04)

- [13].科思创与汉高强强联手为高效锂离子电池封装提供粘合剂解决方案[J]. 精细与专用化学品 2020(04)

- [14].废旧锂离子电池电解液处理技术现状与展望[J]. 湖南有色金属 2020(02)

- [15].科思创与汉高为高效锂离子电池封装提供黏合剂解决方案[J]. 汽车零部件 2020(04)

- [16].柯锐世在华投资首个锂离子电池工厂[J]. 汽车与配件 2020(09)

- [17].电动汽车动力锂离子电池寿命预测方法研究[J]. 电源技术 2020(05)

- [18].锂离子电池原料中磁性杂质检测[J]. 天津化工 2020(03)

- [19].美国研发锂离子电池回收方法 可降低加工成本和能耗[J]. 汽车与新动力 2020(03)

- [20].锂离子电池火灾调查办法研究[J]. 消防界(电子版) 2020(12)

- [21].基于改进鸟群算法优化最小二乘支持向量机的锂离子电池寿命预测方法研究[J]. 电气应用 2020(05)

- [22].热失控条件下21700型锂离子电池危险性分析[J]. 河南科技大学学报(自然科学版) 2020(06)

- [23].动力锂离子电池在通信行业的应用[J]. 通信电源技术 2020(08)

- [24].动力锂离子电池在通信行业的应用[J]. 通信电源技术 2020(08)

- [25].水能覆舟，亦能载舟——浅谈锂离子电池中的“水”[J]. 物理 2020(07)

- [26].基于相变材料的锂离子电池热失控分级抑制[J]. 消防科学与技术 2020(04)

- [27].韩国研发可穿戴式“蜂窝”锂离子电池[J]. 云南电力技术 2020(03)

- [28].硫酸-葡萄糖酸浸回收废旧锂离子电池中的钴[J]. 大众科技 2020(06)

- [29].氢还原-水浸工艺回收废旧三元锂离子电池中锂的试验研究[J]. 中国有色冶金 2020(04)

- [30].锂离子电池集流体的研究进展[J]. 云南化工 2020(08)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f394d60371c57ddf5be0818c.html