# 一种煤炭自动化设备用计算机控制系统终端主体结构论文和设计-冀伟朋

### 全文摘要

本实用新型公开了一种煤炭自动化设备用计算机控制系统终端主体结构，包括底板，所述底板的表面装设有终端本体，所述底板的端面上装设有支撑杆，所述支撑杆之间装设有连接网罩，所述底板内设有滑腔，所述滑腔的端侧设有滑孔。遮盖直接将上部下落重物和杂质进行格挡，有效保护终端本体不会被砸坏，连接网罩为一个U型网板结构，将各个支撑杆连起，通过连接网罩的前后均匀分布，可不妨碍终端本体上端和左右端正常与外部空气热交换，保持其良好的散热效果，同时其网格结构可有效阻止外部硬物直接撞击到终端本体上端和左右端，将抬杆的端沿从凹槽内抽出，且抬杆左右设置，便于左右侧工人抬运终端本体。

### 主设计要求

1.一种煤炭自动化设备用计算机控制系统终端主体结构，包括底板（1），其特征在于：所述底板（1）的表面装设有终端本体（2），所述底板（1）的端面上装设有支撑杆（3），所述支撑杆（3）之间装设有连接网罩（4），所述底板（1）内设有滑腔（7），所述滑腔（7）的端侧设有滑孔（8），所述滑孔（8）内插设有抬杆（10）且抬杆（10）插入滑腔（7）。

### 设计方案

1.一种煤炭自动化设备用计算机控制系统终端主体结构，包括底板（1），其特征在于：所述底板（1）的表面装设有终端本体（2），所述底板（1）的端面上装设有支撑杆（3），所述支撑杆（3）之间装设有连接网罩（4），所述底板（1）内设有滑腔（7），所述滑腔（7）的端侧设有滑孔（8），所述滑孔（8）内插设有抬杆（10）且抬杆（10）插入滑腔（7）。

2.根据权利要求1所述的一种煤炭自动化设备用计算机控制系统终端主体结构，其特征在于：所述连接网罩（4）的材质为不锈钢。

3.根据权利要求1所述的一种煤炭自动化设备用计算机控制系统终端主体结构，其特征在于：所述支撑杆（3）的上部左右侧对称设有支撑柱（5），支撑柱（5）上焊接有遮盖（6）。

4.根据权利要求1所述的一种煤炭自动化设备用计算机控制系统终端主体结构，其特征在于：所述抬杆（10）的内端焊接有滑塞（11），滑塞（11）滑动配合滑腔（7）内壁。

5.根据权利要求1所述的一种煤炭自动化设备用计算机控制系统终端主体结构，其特征在于：所述底板（1）的左右端面设有凹槽（9）。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种煤炭自动化设备用计算机控制系统终端主体结构。

背景技术

煤矿是人类在开掘富含有煤炭的地质层时所挖掘的合理空间，通常包括巷道、井硐和采掘面，煤是最主要的固体燃料，是可燃性有机岩的一种，它是由一定地质年代生长的繁茂植物，在适宜的地质环境中，逐渐堆积成厚层，并埋没在水底或泥沙中，经过漫长地质年代的天然煤化作用而形成的。

开采出来的煤矿并不能直接作为燃烧使用，需要进行脱水、硫化和去烟质的加工流程，通常采用连体式一体化煤炭自动化设备进行加工，在加工过程中，加工环节的时间为主要因素，它的设定直接影响煤炭加工后的质量，因而多借助现有的计算机控制系统终端来控制各个加工流程的时间，其采用内部存储模块和信号传送模块结合，存储模块内存储已经设定好的各个环节时间控制信息，终端本体通过数据线连接一体化煤炭自动化设备各个加工环节的控制机台，通过信号传送模块将时间控制信息自动传送到一体化煤炭自动化设备各个加工环节的控制机台，因而达到一机多控的目的，使得各个加工环节配合稳定，在加工煤炭的环境下，需要对终端本体进行防重物砸击的措施，因而在终端本体外围采用一个前后端开口的方框结构围绕，用以防止煤块下落而砸坏终端本体，存在的不足之处有：第一，采用方框结构固定在终端本体外围，由于终端本体长期运行，需要排热，因而将外围采用方框围挡，压缩了终端本体左右端和上端与外部空气热交换空间，因而降低终端本体散热效率，第二，因终端本体较大，质量较重，且在煤炭生产环境下，地面多积累大小不同的散落煤块，因而方便通过转运车移动其位置，需要两个人从其下端两侧用手抠起，然后另一只手按在其上端，然后移动，这种抬起方式在移动过程中手部易从终端本体下端滑离，造成终端本体摔落，不方便抬运。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种煤炭自动化设备用计算机控制系统终端主体结构，以解决上述背景技术中提出降低了散热效率和不方便抬运的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种煤炭自动化设备用计算机控制系统终端主体结构，包括底板，所述底板的表面装设有终端本体，所述底板的端面上装设有支撑杆，所述支撑杆之间装设有连接网罩，所述底板内设有滑腔，所述滑腔的端侧设有滑孔，所述滑孔内插设有抬杆且抬杆插入滑腔。

优选的，所述连接网罩的材质为不锈钢。

优选的，所述支撑杆的上部左右侧对称设有支撑柱，支撑柱上焊接有遮盖。

优选的，所述抬杆的内端焊接有滑塞，滑塞滑动配合滑腔内壁。

优选的，所述底板的左右端面设有凹槽。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：第一，遮盖为一个V型板状结构，可直接将上部下落重物和杂质进行格挡，有效保护终端本体不会被砸坏，连接网罩为一个U型网板结构，将各个支撑杆连起，通过连接网罩的前后均匀分布，可不妨碍终端本体上端和左右端正常与外部空气热交换，保持其良好的散热效果，同时其网格结构可有效阻止外部硬物直接撞击到终端本体上端和左右端，解决了降低了散热效率的问题，第二，抬运终端本体时，将抬杆的端沿从凹槽内抽出，且抬杆左右设置，便于左右侧工人抬运终端本体，还解决了不方便抬运的问题。

附图说明

图1为本实用新型的主视示意图；

图2为本实用新型的主视局部剖切示意图；

图3为本实用新型的连接网罩连接主视示意图；

图4为本实用新型的俯视示意图；

图5为本实用新型的遮盖连接仰视示意图；

图6为本实用新型的底板横向剖切俯视示意图。

图中：1底板、2终端本体、3支撑杆、4连接网罩、5支撑柱、6遮盖、7滑腔、8滑孔、9凹槽、10抬杆、11滑塞。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1、图2、图3、图4和图5，本实用新型提供一种技术方案：一种煤炭自动化设备用计算机控制系统终端主体结构，包括底板1，底板1为一个方形板状结构，底板1的上端面中心位置采用焊接的方式连接终端本体2的下端，底板1的表面装设有终端本体2，底板1的端面上装设有支撑杆3，底板1的上端面左右部采用焊接的方式连接支撑杆3的下端，同时支撑杆3前后均匀分布了四个，支撑杆3为U型杆状结构，前后分布的支撑杆3构成一个U型的框装结构盖在终端本体2的上侧，支撑杆3之间装设有连接网罩4，支撑杆3的内侧采用焊接的方式连接连接网罩4的前后端，连接网罩4为一个U型网板结构，将各个支撑杆3连起，连接网罩4的材质为不锈钢，连接网罩3自身强度高，不易锈蚀，且内部网孔直径为2毫米，通过连接网罩4的前后均匀分布，可不妨碍终端本体2上端和左右端正常与外部空气热交换，保持其良好的散热效果，同时其网格结构可有效阻止外部硬物直接撞击到终端本体2上端和左右端，支撑杆3的上部左右侧对称设有支撑柱5，支撑杆3和支撑柱5为熔铸一体件，支撑柱5为圆形柱状结构，支撑柱5的上端面采用焊接的方式连接遮盖6的下端面两侧，遮盖6为一个V型板状结构，可直接将上部下落重物和杂质进行格挡，有效保护终端本体2不会被砸坏，同时因其V型结构，当重物和杂质下落后，其上端内壁的下斜面会将重物和杂质引导至其上端中部的内凹内，清理时，仅仅将垃圾筒端口对应其中部前端或后端，可直接将重物和杂质拨入垃圾筒内，支撑柱5上焊接有遮盖6。

参阅图2和图6，底板1内设有滑腔7，滑腔7为一个左视截面为方形的条状内腔结构，滑腔7的端侧设有滑孔8，底板1的左右端面设有凹槽9，凹槽9为一个方形条状内凹，便于将抬杆10端沿插入凹槽9内，使得抬杆10不至于冒出底板1的左右端而影响美观，滑孔8内插设有抬杆10且抬杆10插入滑腔7，抬杆10与滑孔8配合左视截面皆为圆形，且为滑动配合，抬杆10为U型杆状结构，便于工人手持抬动终端本体2，抬杆10的内端焊接有滑塞11，滑塞11为一个方形块状结构，与滑腔7内壁呈滑动配合，通过滑塞11的阻挡，限制抬杆10脱离滑孔8，因而在抬运时，抬杆10不会从底板1上脱离，且抬杆10左右设置，便于左右侧工人抬运终端本体2，滑塞11滑动配合滑腔7内壁。

本实用新型在具体实施时：遮盖6为一个V型板状结构，可直接将上部下落重物和杂质进行格挡，有效保护终端本体2不会被砸坏，支撑杆3前后均匀分布，为U型杆状结构，前后分布的支撑杆3构成一个U型的框装结构盖在终端本体2的上侧，连接网罩4为一个U型网板结构，将各个支撑杆3连起，连接网罩4的材质为不锈钢，连接网罩3自身强度高，不易锈蚀，且内部网孔直径为2毫米，通过连接网罩4的前后均匀分布，可不妨碍终端本体2上端和左右端正常与外部空气热交换，保持其良好的散热效果，同时其网格结构可有效阻止外部硬物直接撞击到终端本体2上端和左右端， 抬运终端本体2时，将抬杆10的端沿从凹槽9内抽出，通过滑塞11的阻挡，限制抬杆10脱离滑孔8，因而在抬运时，抬杆10不会从底板1上脱离，且抬杆10左右设置，便于左右侧工人抬运终端本体2，抬杆10为U型杆状结构，便于工人手持抬动终端本体2，因而更加方便抬运终端本体2，当终端本体2被抬运到需要的位置时，将终端本体2放下来，将抬杆10重新塞入凹槽9内，使得抬杆10不至于冒出底板1的左右端而影响美观。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920068553.9

申请日:2019-01-16

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:41(河南)

授权编号:CN209693251U

授权时间:20191126

主分类号:H05K5/02

专利分类号:H05K5/02

范畴分类:39D;

申请人:冀伟朋

第一申请人:冀伟朋

申请人地址:467000 河南省平顶山市卫东区矿工东路南9号院2号楼13号

发明人:冀伟朋;沈洋洋;沈浩洋

第一发明人:冀伟朋

当前权利人:冀伟朋

代理人:李恒

代理机构:61247

代理机构编号:西安汇智创想知识产权代理有限公司 61247

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f40b29bc80c40f85bb1b8f42.html