# 使用炽灼残渣检查重金属时炽灼温度为

##### 问：请问在做铁盐检测项时，需要使用炽灼残渣项下，那么炽灼供试品时，应该用600度还是800度？

- 答：应该在800摄氏度左右的温度灼烧残渣。

- 答：好像在800摄氏度左右的温度灼烧残渣。

##### 问：重金属检测时为什么炽灼温度不能过600度

答：在做样品的重金属检测时，无论是比色法、原子吸发法或者是发射光谱法，都必须对样品进行消化，特别是样品中含有有机物，就必须把它除去。用马沸炉灼烧样品是其中的一种方法，但炽灼温度一般不超过600度，主要原因是温度太高时，所检测的重金属会由于温度太高而挥发，特别是检测原子化温度低的元素，更要注意这一点。

- 希望解答对你有帮助。

##### 问：炽灼残渣的注意点

答：供试品的取用量应根据炽灼残渣限量和称量误差决定。过多，炭化和灰化时间太长；过少，加大称量误差。一般应使炽灼残渣量为1~2mg，残渣限量一般为0.1%~0.2%，如限量为0.1%者，取样约1g；若为0.05%，取样约2g；限量为0.1%以上者，取样可在1g以下。

供试品应先缓缓加热，为了避免供试品骤然膨胀而逸出，可采用坩埚斜置方式直至完全炭化(不产生烟雾)，放冷，加硫酸后，低温加热，温度过高易使供试品飞溅，影响测定结果。含氟的药品对瓷坩埚有腐蚀，应采用铂坩埚。重金属于高温下易挥发，故若需将炽灼残渣留作重金属检查时，炽灼温度必须控制在500~600℃。置高湿炉内炽灼前，务必蒸发除尽硫酸，以免硫酸蒸气腐蚀炉膛，造成漏电事故。可采用蓝墨水与FeCl3溶液的混合液涂写供烤瓷坩埚编号。

- USP(24)、BP(1998)、JP(13)均收载此项检查，仅炽灼温度不尽一致。

##### 问：请问药典检查项中炽灼残渣的目的是什么？

答：药典中的炽灼残渣系指硫酸化灰分，以转化成硫酸盐后的重量计算。用于考查有机药物中混人的各种无机杂质，一般规定限度为0.1％。

这样小量的污染，一般不易用色谱检测，或从含量测定的结果中反映出来，因而用炽灼残渣来控制各种无机杂质，是一种简便的方法，属于纯度检查。由于方法的取用量较大(1.0～2.0g)，因而对剂量小而价格昂贵的药品，一般不作本检查。炭化后不经硫酸处理而继续灰化至完全的，称为“灰分”。

书写格式如下：

不得过0.1%（附录VIII N）。

- 一般不必注明取用量，但遇需将检查后的残渣继续供重金属(或铁盐)检查时，则应根据重金属(或铁盐)检查的需要，规定取量，个别品种的限度允许较大时，也应增写取用量，以免硬套附录取用1.0～2.0g的供试品。

- 答：你好！药典中的炽灼残渣系指取供试品1.0～2.0g或各药品项下规定的重量,置已炽灼至恒重的坩埚中,精密称定,缓缓炽灼至完全炭化，放冷至室温；除另有规定外，加硫酸0.5～1ml使湿润，低温加热至硫酸蒸气除尽后，在700～800℃炽灼使完全灰化，移置干燥器内，放冷至室温，精密称定后，再在700～800℃炽灼至恒重，即得。 如需将残渣留作重金属检查，则炽灼温度必须控制在500～600℃。其目的就是检测杂质的含量。

答：药典中应该有说明。可能是指“药典中的炽灼残渣是指硫酸化灰分，以转化成硫酸盐的重量计算，用以考查有机药品中混入的各种无机杂质，<br>

- 一般规定的限量为0.1%；这样小量的无机杂质，一般不用色谱法检测

- 答：炽灼残渣检查法是检查有机药物中混入的各种无机杂质（如金属的氧化物或盐）。

##### 问：重金属检查的原理是什么

- 答：从环境污染方面所说的重金属，实际上主要是指汞、镉、铅、铬、砷等金属或类金属，也指具有一定毒性的一般重金属，如铜、锌、镍、钴、锡等。我们从自然性、毒性、活性和持久性、生物可分解...

- 答：金属检查的原理就是看你的身体里面还有多少重金属的微量元素，然后来进行检查，这个就是它的原理。

- 答：金属它属于节它的原理的话，当然可以通过金属的稳健性，可以检查它的推荐能力就行了

- 答：重金属检查的原理是为了身体健康，因为重金属超标对身体会造成伤害了。

答：检测原理

(一)、样品经消化后，所有形态的重金属(包括砷、铅、镉、铬、汞、镍、铁、铝、锌、锰、铜等)都转化为离子型态，加入相关检测试剂后显色，在一定浓度范围内溶液颜色的深浅与重金属的含量呈比例关系，服从朗伯--比尔定律，再通过仪器进行测定得出含量值，与国家标准农产品安全质量无公害蔬菜安全要求允许限量的标准进行比较，来判断蔬菜样品重金属含量。

- 湿消化法:在食品的重金属检验中，样品前处理为食品检验的关键步骤，直接影响分析结果的精密度和准确度，选择合适的前处理方法，缩短样品的前处理时间，是在保证检验质量的同时提高检验效率的一个重要方法。湿消化法是在适量的食品样品中，加入氧化性强酸，加热破坏有机物，使待测的无机成分释放出来，形成不挥发的无机化合物，以便进行分析测定。湿法消化是应用比较广泛的一种食品样品前处理方法，该方法实用性强，几乎所有的食品都可以用该方法消化。

- 答：就是检查的原理，就是利用重金属他的有毒性质来进行检查呢

- 答：重金属检查的原理是什么？这肯定就是跟金中间所知里面的含量来检查的。

- 答：重金属检查主要是依据重金属的物理和化学性质来进行检测。

- 答：一般的话，我觉得可以看一下外表外表，颜色比较重的话就是重金属，然后还可以用那种伽马射线。

- 答：重金属检查的原理就是利用元素的跟踪来检测食品中重金属的含量。

- 答：金属检查的原理是什么？重金属检查的原理主要是检查它的原理是不是超标。

- 答：重金属检查的原理应该是利用中趋势的比重以及它的一些光子播放。

- 答：是根据重金属的元素所含的多少？然后确定重金属的检查费。

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f484543b4cfba17c4c734280.html