# X区“三低”油藏油气成藏主控因素分析和储层预测

### 论文摘要

该区油田三维区延长组长6~长8油藏是在伊陕斜坡构造背景上发育起来的、主要受岩性因素控制的岩性圈闭,钻达长6~长8油层的多数探井见工业油流,但由于储层横向变化快,物性差,含油丰度低,为“三低”油藏。针对”三低”油藏开发,特别是长6~长8油层水平井钻探提供较为准确的构造和储层分布信息。通过对延长组特别是长6~长8油层三个主要目标层系开展构造、储层物性、测井评价、储层预测及油层特征标准划分评价研究,对构造、岩性、裂缝发育情况与含油气关系、油气输导体系等油气成藏主控因素以及储层预测进行了初步的探讨。工区内延长组长6~长8油层油水分布受岩性控制,全区没有统一的油水界面,油底深度变化较大。因而,在地质规律的基础上,对区域内多口井与油气储层共同分析,表明该区内油气成藏中,广泛发育的构造断裂、裂隙起着重要的作用,但岩性对于油气的聚集起着关键性的作用。因此该区域内的油藏属于构造控制为辅岩性控制为主的复合型油气藏。

### 论文目录

- 摘要

- abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 研究的目的和意义

- 1.2 研究现状

- 1.3 技术与方法

- （1）井震结合层位精细标定技术

- （2）低幅度构造精细解释及为断裂识别和裂缝预测技术

- （3）高分辨率岩性物性地震反演技术

- （4）多属性优化技术

- （5）叠前道集优化处理与应用技术

- 第二章 区域地质特征

- 2.1 油田地质特征

- 2.1.1 地层特征

- 2.1.2 生储盖组合特征

- 2.1.3 烃源岩分布范围广、厚度大

- 2.1.4 有机质品质好成熟度高

- 2.2 构造特征

- 2.3 储层特征

- 2.3.1 油层组划分

- 2.3.2 沉积特征与砂体分布规律

- 2.3.3 长6～长8 储层分布特征

- 2.3.4 储层测井响应特征

- 2.4 地震响应特征

- 2.4.1 地层地震响应特征

- 2.4.2 储层地震响应特征

- 2.5 油页岩特征分析

- 2.5.1 地质背景

- 2.5.2 油页岩成因类型

- 2.5.3 油页岩特征

- 2.5.4 油页岩测井响应

- 第三章 构造精细研究

- 3.1 “井震”结合地层划分对比

- 3.1.1 全工区地层划分对比

- 3.2 三维地震解释

- 3.2.1 地震地质层位标定

- 3.2.2 解释技术

- 3.2.3 速度分析及构造成图

- 3.3 构造特征分析

- 3.3.1 断裂特征

- 3.3.2 构造特征

- 第四章 地震反演和储层预测方法分析

- 4.1 储层预测方法分析

- 4.1.1 地震属性分析

- 4.1.2 地震反演

- 4.2 地震反演处理

- 4.2.1 基础资料的准备

- 4.2.2 层位精细标定和子波的提取

- 4.2.3 合理地质模型建立

- 4.2.4 多井约束稀疏脉冲波阻抗反演

- 4.2.5 地质统计学反演及物性协模拟

- 第五章 油气富集规律

- 5.1 油气主控因素分析

- 5.1.1 微断裂、裂缝对油气成藏有控制作用

- 5.1.2 岩性是油气富集的主导控制因素

- 5.2 储层预测

- 5.2.1 砂体解释

- 5.2.2 储层物性参数预测

- 5.2.3 油页岩预测

- 5.3 综合评价

- 致谢

- 参考文献

- 个人简介

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 李世扬

导师: 易远元,陈伟

关键词: 三低油藏,鄂尔多斯盆地,控矿因素,储层预测

来源: 长江大学

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑

专业: 地质学,石油天然气工业

单位: 长江大学

分类号: P618.13

总页数: 81

文件大小: 10094K

下载量: 32

### 相关论文文献

- [1].基于分频属性反演的涠西南凹陷流三段储层预测[J]. 西部探矿工程 2020(02)

- [2].基于同步挤压变换的频率衰减梯度在储层预测中的应用[J]. 能源与环保 2017(03)

- [3].一体化储层预测法在D气田的应用[J]. 石油仪器 2012(06)

- [4].总口向斜周缘储层预测启示[J]. 江汉石油科技 2010(03)

- [5].灰质背景下基于敏感曲线的储层预测方法——以孤北洼陷沙三中亚段为例[J]. 中国石油勘探 2017(03)

- [6].多属性融合技术在裂缝储层预测中的应用[J]. 中国锰业 2019(02)

- [7].模型正演技术在储层预测中的应用——以春光油田春63井区为例[J]. 石油地质与工程 2018(05)

- [8].昆北切16、切4区储层预测[J]. 建材与装饰 2019(04)

- [9].分频能谱技术在储层预测中的应用[J]. 内江科技 2014(01)

- [10].八面河断裂带储层预测[J]. 江汉石油科技 2008(04)

- [11].提高气田储层预测精度技术研究[J]. 河南化工 2011(06)

- [12].基于交叉验证支持向量机储层预测方法及应用[J]. 科学技术与工程 2020(13)

- [13].90°相位变换技术在乾北地区葡萄花油层储层预测中的应用[J]. 石化技术 2016(08)

- [14].地球物理储层预测方法研究[J]. 报刊荟萃 2017(03)

- [15].自组织人工神经网络算法在储层预测中的应用[J]. 当代化工 2019(07)

- [16].复杂地质条件下密度曲线重构在储层预测中的应用[J]. 中国锰业 2019(05)

- [17].齐4井区储层预测研究[J]. 中国石油和化工标准与质量 2018(02)

- [18].地质统计随机反演与稀疏脉冲反演在储层预测中的应用对比[J]. 石油天然气学报 2014(07)

- [19].白马庙须家河薄互层储层预测方法与应用[J]. 物探化探计算技术 2012(06)

- [20].储层预测在MLQ油田的应用[J]. 中国石油和化工标准与质量 2012(10)

- [21].多元地震属性分析提高薄储层预测精度[J]. 断块油气田 2020(03)

- [22].基于波形指示反演的井震结合储层预测方法及应用[J]. 大庆石油地质与开发 2018(03)

- [23].综合利用地震属性进行快速储层预测[J]. 中国石油和化工标准与质量 2011(07)

- [24].机器学习在储层预测中的应用分析[J]. 科技与创新 2019(17)

- [25].准噶尔盆地玛湖地区三叠系百口泉组优质储层预测[J]. 石油地球物理勘探 2017(S1)

- [26].多信息储层预测地震属性提取与有效分析[J]. 石化技术 2018(04)

- [27].薄砂体储层预测研究[J]. 西藏科技 2011(12)

- [28].时频谱熵属性在春光油田储层预测中的应用研究[J]. 复杂油气藏 2020(01)

- [29].一种无井反演方法在印度河盆地储层预测中的应用[J]. 物探化探计算技术 2018(03)

- [30].一种基于时频域波形分类的储层预测方法[J]. 岩性油气藏 2018(04)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f4988ab5fedea41efe40f649.html