# 扭转刚度对功率分流传动系统均载特性的影响

### 论文摘要

考虑齿侧间隙、齿轮副间的时变啮合刚度、齿轮偏心误差、轴的扭转以及支撑刚度等,构建了面齿轮-圆柱齿轮两次功率分流传动的动力学模型。利用传动构型的力封闭特点以及将轴的扭转角位移当量转化成线位移的方法,消除了系统方程中的刚体位移。采用Runge-Kutta数值仿真法求解了动力学方程,获得了传动系统的均载系数,并研究了各传动轴扭转刚度对均载系数的影响。结果表明:输入、输出轴的扭转刚度对系统各传动级均载特性几乎没有影响;均载系数对左、右分扭轴和双联轴的扭转刚度较敏感。在双联轴满足强度要求且扭转刚度取较小值时,左、右分扭轴扭转刚度的合理匹配可进一步提高系统的动力学均载特性。

### 论文目录

- 1 传动系统动力学模型

- 2 传动系统振动微分方程

- 2.1 坐标转换

- 2.2 齿轮副啮合点沿啮合线方向的相对位移

- 2.3 传动系统的受力分析

- 2.4 传动系统的非线性动力学方程

- 3 均载系数的计算

- 4 扭转刚度对均载特性的影响分析

- 4.1 各分支均载系数分析

- 4.2 传动轴扭转刚度的影响分析

- 4.2.1 输入、输出轴的影响

- 4.2.2 双联轴的影响

- 4.2.3 分扭轴的影响

- 4.3 分扭轴扭转刚度对均载影响的综合分析

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 靳广虎,任薇,朱如鹏

关键词: 均载系数,动态响应,分流传动,齿轮传动,扭转刚度

来源: 航空动力学报 2019年11期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 机械工业

单位: 南京航空航天大学直升机传动技术重点实验室

基金: 国家自然科学基金（51475226）

分类号: TH132.41

DOI: 10.13224/j.cnki.jasp.2019.11.020

页码: 2478-2489

总页数: 12

文件大小: 907K

下载量: 154

### 相关论文文献

- [1].往复压缩机组轴系分块的扭转刚度计算研究[J]. 压缩机技术 2018(01)

- [2].铰接式车辆液压转向系统当量扭转刚度讨论[J]. 矿山机械 2008(07)

- [3].2K-V型减速机测试扭转刚度曲线的表达[J]. 机械研究与应用 2012(06)

- [4].特殊内凹形蜂窝结构等效扭转刚度研究[J]. 导弹与航天运载技术 2019(01)

- [5].基于扭转刚度的白车身减重优化[J]. 机电技术 2019(01)

- [6].扭转刚度和扭转阻尼对虚拟轨道车辆性能的影响分析[J]. 机械 2019(10)

- [7].一种全地形车橡胶扭力轴套扭转刚度建模及优化方法[J]. 北京汽车 2017(02)

- [8].基于刚度与模态分析的客车结构轻量化研究[J]. 机械设计与制造 2010(07)

- [9].薄壁钢箱梁自由扭转刚度和翘曲扭转刚度的计算[J]. 汕头大学学报(自然科学版) 2014(01)

- [10].基于精确参数化定义的复合材料桨叶剖面扭转刚度计算[J]. 航空动力学报 2012(05)

- [11].某高层住宅扭转不规则方案设计[J]. 工业建筑 2010(S1)

- [12].货车日字形焊接构架扭转刚度研究[J]. 铁道机车车辆 2009(05)

- [13].航空发动机叶片扭转刚度试验装置误差评定[J]. 实验力学 2019(01)

- [14].某住宅工程结构优化设计[J]. 住宅科技 2018(08)

- [15].双质量飞轮动态试验方法研究[J]. 武汉理工大学学报 2008(10)

- [16].谐波传动柔轮扭转刚度的研究[J]. 机械制造与自动化 2012(03)

- [17].p-扭转刚度和p-Laplace算子的第一特征值[J]. 中国科学:数学 2018(06)

- [18].某皮卡车架的有限元分析及加长优化设计[J]. 江苏科技信息 2017(16)

- [19].某高层商业中心的抗震加固设计[J]. 工程抗震与加固改造 2009(04)

- [20].橡胶隔震支座扭转刚度的研究[J]. 铁道建筑 2016(12)

- [21].周向长弧形弹簧式双质量飞轮非线性扭转刚度及扭振特性研究[J]. 内燃机工程 2015(03)

- [22].汽车车身静刚度自动化测试系统试验研究[J]. 金陵科技学院学报 2016(04)

- [23].刚度测试装置中的变刚度轴设计[J]. 轻工机械 2012(04)

- [24].架空输电线路分裂导线扭转刚度的计算[J]. 电网技术 2010(03)

- [25].高层建筑结构抗扭的概念设计[J]. 广东建材 2008(06)

- [26].传动系部件扭转刚度对后驱传动系扭振模态的影响[J]. 噪声与振动控制 2011(05)

- [27].中型载货车车身扭转刚度对车辆侧翻特性的影响[J]. 传动技术 2016(03)

- [28].含超越离合器的弧齿锥齿轮非线性动态特性分析[J]. 邵阳学院学报(自然科学版) 2017(03)

- [29].机械密封波纹管扭转刚度实验[J]. 山西建筑 2009(27)

- [30].基于动力学分析的发动机噪声控制分析[J]. 装备制造技术 2017(12)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f5ddcdf202bcc1980d25bec3.html