# 一种多泵组固定式热水高压集中式冲洗装置论文和设计-万舒臣

### 全文摘要

本实用新型公开了一种多泵组固定式热水高压集中式冲洗装置，包括顶罩，所述的顶罩下面一侧边上铰接设有底面框架，所述的顶罩的内部相对两侧面上设有液压装置，所述的液压装置的另一端与底面框架的相对两侧边相铰接，所述的底面框架上设有并排的电机一和电机二，所述的电机一的传动轴上设有水泵一，所述的电机二的传动轴上设有水泵二，所述的底面框架上且靠近水泵一和水泵二处设有管路系统。本实用新型的优点：具有结构简单、操作便捷、可调节压力、控制水柱高度等优点。

### 主设计要求

1.一种多泵组固定式热水高压集中式冲洗装置，其特征在于：包括顶罩(1)，所述的顶罩(1)下面一侧边上铰接设有底面框架(2)，所述的顶罩(1)的内部相对两侧面上设有液压装置(3)，所述的液压装置(3)的另一端与底面框架(2)的相对两侧边相铰接，所述的底面框架(2)上设有并排的电机一(4)和电机二(5)，所述的电机一(4)的传动轴上设有水泵一(6)，所述的电机二(5)的传动轴上设有水泵二(7)，所述的底面框架(2)上且靠近水泵一(6)和水泵二(7)处设有管路系统，所述的顶罩(1)靠近管路系统的侧面下边处设有缺口一(8)和缺口二(9)，所述的管路系统包括从缺口一(8)穿出的进水管(10)和从缺口二(9)穿出的出水管(13)，所述的进水管(10)的另一端设有泵一进水管(11)和泵二进水管(12)，所述的泵一进水管(11)与水泵一(6)相连通，所述的泵二进水管(12)与水泵二(7)相连通，所述的出水管(13)的另一端设有泵一出水管(14)和泵二出水管(15)，所述的泵一出水管(14)的另一端连接设有调压阀一(16)，所述的调压阀一(16)的另一端与水泵一(6)相连通，所述的泵二出水管(15)的另一端连接设有调压阀二(17)，所述的调压阀二(17)的另一端与水泵二(7)相连通，所述的进水管(10)的另一端还设有与调压阀一(16)相连通的回水管一(18)和与调压阀二(17)相连通的回水管二(19)。

### 设计方案

1.一种多泵组固定式热水高压集中式冲洗装置，其特征在于：包括顶罩(1)，所述的顶罩(1)下面一侧边上铰接设有底面框架(2)，所述的顶罩(1)的内部相对两侧面上设有液压装置(3)，所述的液压装置(3)的另一端与底面框架(2)的相对两侧边相铰接，所述的底面框架(2)上设有并排的电机一(4)和电机二(5)，所述的电机一(4)的传动轴上设有水泵一(6)，所述的电机二(5)的传动轴上设有水泵二(7)，所述的底面框架(2)上且靠近水泵一(6)和水泵二(7)处设有管路系统，所述的顶罩(1)靠近管路系统的侧面下边处设有缺口一(8)和缺口二(9)，所述的管路系统包括从缺口一(8)穿出的进水管(10)和从缺口二(9)穿出的出水管(13)，所述的进水管(10)的另一端设有泵一进水管(11)和泵二进水管(12)，所述的泵一进水管(11)与水泵一(6)相连通，所述的泵二进水管(12)与水泵二(7)相连通，所述的出水管(13)的另一端设有泵一出水管(14)和泵二出水管(15)，所述的泵一出水管(14)的另一端连接设有调压阀一(16)，所述的调压阀一(16)的另一端与水泵一(6)相连通，所述的泵二出水管(15)的另一端连接设有调压阀二(17)，所述的调压阀二(17)的另一端与水泵二(7)相连通，所述的进水管(10)的另一端还设有与调压阀一(16)相连通的回水管一(18)和与调压阀二(17)相连通的回水管二(19)。

2.根据权利要求1所述的一种多泵组固定式热水高压集中式冲洗装置，其特征在于：所述的底面框架包括边框梁(20)，所述的边框梁(20)的下面设有槽钢底座(21)，所述的槽钢底座(21)上面设有若干个电机底座梁(22)，所述的边框梁(20)内侧靠近进水管(10)和出水管(13)处设有管夹固定件(23)。

3.根据权利要求2所述的一种多泵组固定式热水高压集中式冲洗装置，其特征在于：所述的管夹固定件(23)上设有用于固定进水管(10)和出水管(13)的管夹(24)。

4.根据权利要求1所述的一种多泵组固定式热水高压集中式冲洗装置，其特征在于：所述的顶罩(1)侧面上设有若干个便于电机一(4)和电机二(5)散热的通孔(25)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及冲洗设备技术领域，具体是指一种多泵组固定式热水高压集中式冲洗装置。

背景技术

设备定期清洗是工业生产中必不可少的环节。高压水射流技术的主要用途之一，是进行工业清洗。其实质是由高压泵或增压器产生高压水流经喷头时射出高速高压水流，对清洗对象进行冲蚀、剥蚀、切除、打击以达到清洗的目的。

现有的冲洗装置基本都只是一个电机和水泵进行加压冲洗，其冲洗的压力不足，效果较差，且其因压力不足，将无法使水流达到需求高度，无法满足一些大型设备或车辆的冲洗，适用范围较小。

实用新型内容

本实用新型为了解决上述的各种问题，提供了一种结构简单、操作便捷、可调节压力、控制水柱高度的多泵组固定式热水高压集中式冲洗装置。

为解决上述技术问题，本实用新型提供的技术方案为：一种多泵组固定式热水高压集中式冲洗装置，包括顶罩，所述的顶罩下面一侧边上铰接设有底面框架，所述的顶罩的内部相对两侧面上设有液压装置，所述的液压装置的另一端与底面框架的相对两侧边相铰接，所述的底面框架上设有并排的电机一和电机二，所述的电机一的传动轴上设有水泵一，所述的电机二的传动轴上设有水泵二，所述的底面框架上且靠近水泵一和水泵二处设有管路系统，所述的顶罩靠近管路系统的侧面下边处设有缺口一和缺口二，所述的管路系统包括从缺口一穿出的进水管和从缺口二穿出的出水管，所述的进水管的另一端设有泵一进水管和泵二进水管，所述的泵一进水管与水泵一相连通，所述的泵二进水管与水泵二相连通，所述的出水管的另一端设有泵一出水管和泵二出水管，所述的泵一出水管的另一端连接设有调压阀一，所述的调压阀一的另一端与水泵一相连通，所述的泵二出水管的另一端连接设有调压阀二，所述的调压阀二的另一端与水泵二相连通，所述的进水管的另一端还设有与调压阀一相连通的回水管一和与调压阀二相连通的回水管二。

作为改进，所述的底面框架包括边框梁，所述的边框梁的下面设有槽钢底座，所述的槽钢底座上面设有若干个电机底座梁，所述的边框梁内侧靠近进水管和出水管处设有管夹固定件。

作为改进，所述的管夹固定件上设有用于固定进水管和出水管的管夹。

作为改进，所述的顶罩侧面上设有若干个便于电机一和电机二散热的通孔。

本实用新型与现有技术相比的优点在于：本实用新型在使用时，电机一、水泵一、电机二和水泵二的设置可使本实用新型在使用时压力充足，可满足于较大较高设备的冲洗；调压阀一、调压阀二、回水管一和回水管二的设置可进行压力的调节，从而使本实用新型在进行较小设备清洗时，可降低部分压力；液压装置的设置可使顶罩在要打开时可自行打开，方便快捷；进水管可连接热水供应设备，以方便其对设备冲洗的更加彻底，还可使设备被冲洗后蒸发干燥更加迅速，可方便被冲洗设备快速投入使用。

附图说明

图1为本实用新型一种多泵组固定式热水高压集中式冲洗装置的结构示意图。

图2为本实用新型一种多泵组固定式热水高压集中式冲洗装置的顶罩和底面框架结构示意图。

如图所示：1、顶罩；2、底面框架；3、液压装置；4、电机一；5、电机二；6、水泵一；7、水泵二； 8、缺口一；9、缺口二；10、进水管；11、泵一进水管；12、泵二进水管；13、出水管；14、泵一出水管； 15、泵二出水管；16、调压阀一；17、调压阀二；18、回水管一；19、回水管二；20、边框梁；21、槽钢底座；22、电机底座梁；23、管夹固定件；24、管夹；25、通孔。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型做进一步的详细说明。

结合附图1和附图2，一种多泵组固定式热水高压集中式冲洗装置，包括顶罩1，所述的顶罩1下面一侧边上铰接设有底面框架2，所述的顶罩1的内部相对两侧面上设有液压装置3，所述的液压装置3的另一端与底面框架2的相对两侧边相铰接，所述的底面框架2上设有并排的电机一4和电机二5，所述的电机一4的传动轴上设有水泵一6，所述的电机二5的传动轴上设有水泵二7，所述的底面框架2上且靠近水泵一6和水泵二7处设有管路系统，所述的顶罩1靠近管路系统的侧面下边处设有缺口一8和缺口二 9，所述的管路系统包括从缺口一8穿出的进水管10和从缺口二9穿出的出水管13，所述的进水管10的另一端设有泵一进水管11和泵二进水管12，所述的泵一进水管11与水泵一6相连通，所述的泵二进水管 12与水泵二7相连通，所述的出水管13的另一端设有泵一出水管14和泵二出水管15，所述的泵一出水管14的另一端连接设有调压阀一16，所述的调压阀一16的另一端与水泵一6相连通，所述的泵二出水管 15的另一端连接设有调压阀二17，所述的调压阀二17的另一端与水泵二7相连通，所述的进水管10的另一端还设有与调压阀一16相连通的回水管一18和与调压阀二17相连通的回水管二19。

所述的底面框架包括边框梁20，所述的边框梁20的下面设有槽钢底座21，所述的槽钢底座21上面设有若干个电机底座梁22，所述的边框梁20内侧靠近进水管10和出水管13处设有管夹固定件23。

所述的管夹固定件23上设有用于固定进水管10和出水管13的管夹24。

所述的顶罩1侧面上设有若干个便于电机一4和电机二5散热的通孔25。

本实用新型的具体实施方式：本实用新型在使用时，可控制电机一4和电机二5同时运动，从而带动水泵一6和水泵二7同时运动，从而使热水供应设备中的热水从进水管10进入，经过水泵一6和水泵二7 的同时加压，然后从出水管13中喷出，当使用过后可通过调压阀一16、调压阀二17、回水管一18和回水管二19进行压力调节泄压即可；当想要对电机和水泵进行相关部件的更换时，可控制液压装置3伸长，从而将顶罩1打开，便于对相关部件的更换和维修。

以上对本实用新型及其实施方式进行了描述，这种描述没有限制性，附图中所示的也只是本实用新型的实施方式之一，实际的结构并不局限于此。总而言之如果本领域的普通技术人员受其启示，在不脱离本实用新型创造宗旨的情况下，不经创造性的设计出与该技术方案相似的结构方式及实施例，均应属于本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920002739.4

申请日:2019-01-02

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:88(济南)

授权编号:CN209697573U

授权时间:20191129

主分类号:B08B3/02

专利分类号:B08B3/02;B08B13/00

范畴分类:26P;

申请人:济南强大科技有限公司

第一申请人:济南强大科技有限公司

申请人地址:250000 山东省济南市槐荫区西元大厦2单元1106室

发明人:万舒臣;韩大春

第一发明人:万舒臣

当前权利人:济南强大科技有限公司

代理人:王勇

代理机构:11616

代理机构编号:北京盛凡智荣知识产权代理有限公司 11616

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f61fd4fd3f9c8926b24d8204.html