# 一种新型高效泡排剂的性能评价及现场试验

### 论文摘要

针对大牛地气田部分气井产出液中凝析油含量偏高导致现用泡排剂效果差的问题,引进新型高效泡排剂,采用Q/SH4006 03—2014 《大牛地气田泡沫排水采气工艺作业规范》进行了室内性能评价、并选取3口井开展了新型高效泡排剂抗油性先导试验。测试结果表明,该泡排剂在温度为70℃、凝析油体积分数为30%的条件下,初始泡高、5min泡高以及携液率分别高达160mm、150mm、64.8%,均优于现用泡排剂,抗凝析油性能良好。现场试验表明,3口井(凝析油体积分数10%～20%)试验后,平均单井油套压差减小0.34MPa,单井产气量增加618m3/d,排水采气效果明显,表明该泡排剂对大牛地气田含凝析油气井有很好的适应性。经济核算显示,3口井试验后日增产量为1854m~3、累计增产量为7.9156×104m~3,累计创效9.18万元,投入产出比为1∶9,具有良好的经济效益。因此,该新型高效泡排剂在大牛地气田后期开发生产中具有一定的推广应用价值。

### 论文目录

- 1 前言

- 2 泡排剂性能

- 3 实验部分

- 3.1 试剂与仪器

- 3.2 实验方法

- 3.2.1 起泡、稳泡能力评价方法

- 3.2.2 携液能力评价方法

- 4 泡排剂性能评价

- 4.1 配伍性评价

- 4.2 起泡、稳泡能力评价

- 4.3 携液能力评价

- 5 矿场试验及效果评价

- 5.1 试验井基本情况

- 5.2 试验效果分析

- 6 经济效益核算

- 7 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 杨易骏,王锦昌,周瑞立,王萍,房晓军,吴伟然,徐卫峰,罗旭术,岑学齐

关键词: 凝析油,高效泡排剂,性能评价,现场试验,大牛地气田

来源: 中外能源 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 石油天然气工业

单位: 中国石化华北油气分公司石油工程技术研究院,中国石化华北油气分公司采气一厂,中国石化石油勘探开发研究院

分类号: TE377

页码: 53-57

总页数: 5

文件大小: 227K

下载量: 86

### 相关论文文献

- [1].大牛地气田乙烷回收工程技术经济分析[J]. 天然气技术与经济 2020(02)

- [2].大牛地气田冬季堵塞物中水合物含量分析[J]. 中国石油和化工标准与质量 2020(10)

- [3].大牛地气田累计产气180×10~8m~3[J]. 石油石化节能 2013(12)

- [4].低伤害凝胶暂堵压井液在大牛地气田的研究与应用[J]. 石化技术 2020(11)

- [5].大牛地气田烃类组分分析及凝液回收思路[J]. 天然气技术与经济 2019(03)

- [6].水平井产气剖面测试工艺适应性分析及在大牛地气田的应用[J]. 中外能源 2020(03)

- [7].脱贫攻坚，在使命与情怀中升华[J]. 中国石油石化 2020(20)

- [8].大牛地气田二次增压工程技术与经济分析[J]. 天然气技术与经济 2017(05)

- [9].水平井钻井液技术在大牛地气田的现场应用[J]. 内蒙古石油化工 2015(18)

- [10].鄂尔多斯大牛地气田水平井速度管排采工艺及应用效果分析[J]. 化工管理 2016(07)

- [11].水平井钻井液技术在大牛地气田的现场应用[J]. 内蒙古石油化工 2015(12)

- [12].连续泡沫排水采气在大牛地气田东区气井生产中的应用[J]. 科技促进发展 2010(S1)

- [13].中石化大牛地气田累计产天然气达200×10~8m~3[J]. 天然气工业 2014(06)

- [14].大牛地气田生活污水实现有效利用[J]. 中国石油和化工标准与质量 2013(17)

- [15].生物酶钻井液技术在大牛地气田的研究与应用[J]. 天然气技术与经济 2018(03)

- [16].大牛地气田纤维脉冲加砂压裂工艺技术研究及应用[J]. 复杂油气藏 2018(03)

- [17].利用生产数据计算大牛地气田地层压力可行性分析[J]. 重庆科技学院学报(自然科学版) 2016(03)

- [18].浅谈大牛地气田水土保持现状调查与防治措施研究[J]. 资源节约与环保 2015(04)

- [19].大牛地气田清洁生产工艺技术应用[J]. 科学家 2016(09)

- [20].大牛地气田污水治理获突破[J]. 石油石化节能 2014(01)

- [21].大牛地气田冬季生产运行管理体系分析[J]. 吉林劳动保护 2013(04)

- [22].裂缝高度控制技术在大牛地气田的应用[J]. 黑龙江科技信息 2010(20)

- [23].大位移井钻井技术在大牛地气田的应用[J]. 内江科技 2010(08)

- [24].“泡排+环空激动降压”组合复产工艺在大牛地气田的应用[J]. 中外能源 2019(07)

- [25].大牛地气田:草原上的“轻骑兵”[J]. 石油石化物资采购 2008(09)

- [26].大牛地气田液氮伴注效果分析及优化研究[J]. 重庆科技学院学报(自然科学版) 2013(06)

- [27].大牛地气田水平井钻井液技术[J]. 科技信息 2013(19)

- [28].浅谈大牛地气田天然气外输管道安全风险及保护措施[J]. 科技风 2012(18)

- [29].大牛地气田集输节能工艺[J]. 天然气与石油 2010(04)

- [30].鄂尔多斯大牛地气田天然气成本分析[J]. 理论月刊 2009(02)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f62f441b2ebbda3d4dc9bf2d.html