# 一种具有防雨功能的载物板车论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了本实用新型一种具有防雨功能的载物板车，包括载货板、扶手和车轮，载货板后端固定有扶手，载货板底端四角边缘处安装有车轮，扶手上分别设有第一水平板和第二水平板，第二水平板在第一水平板下方，第一水平板上安装有防雨装置，防雨装置包括旋钮、轴承座、折叠臂、第一卷筒、固定板、活动杆和第一防雨布，轴承座固定在第一水平板下方两端，两个轴承座之间安装有第一卷筒，第一卷筒的一端穿过轴承座和旋钮连接；第一防雨布的一端和第一卷筒固定，另一端和活动杆固定，第二水平板上设有冷藏盒，本实用新型可以实现防雨防晒功能，解决了现有的板车不具备防雨功能的问题，不会使货物受潮而造成经济损失，节省成本。

### 主设计要求

1.一种具有防雨功能的载物板车，其特征在于，包括载货板、扶手和车轮，所述载货板后端固定有所述扶手，所述载货板底端四角边缘处安装有车轮，所述扶手上分别设有第一水平板和第二水平板，所述第二水平板在所述第一水平板下方，所述第一水平板上安装有防雨装置，所述防雨装置包括旋钮、轴承座、折叠臂、第一卷筒、固定板、活动杆和第一防雨布，所述轴承座固定在所述第一水平板下方两端，所述两个轴承座之间安装有所述第一卷筒，所述第一卷筒的一端穿过所述轴承座和所述旋钮连接；所述第一防雨布的一端和所述第一卷筒固定，另一端和所述活动杆固定，所述轴承座前端固定有所述固定板，所述固定板和所述活动杆之间转动连接有所述折叠臂，所述第二水平板上设有冷藏盒。

### 设计方案

1.一种具有防雨功能的载物板车，其特征在于，包括载货板、扶手和车轮，所述载货板后端固定有所述扶手，所述载货板底端四角边缘处安装有车轮，所述扶手上分别设有第一水平板和第二水平板，所述第二水平板在所述第一水平板下方，所述第一水平板上安装有防雨装置，所述防雨装置包括旋钮、轴承座、折叠臂、第一卷筒、固定板、活动杆和第一防雨布，所述轴承座固定在所述第一水平板下方两端，所述两个轴承座之间安装有所述第一卷筒，所述第一卷筒的一端穿过所述轴承座和所述旋钮连接；所述第一防雨布的一端和所述第一卷筒固定，另一端和所述活动杆固定，所述轴承座前端固定有所述固定板，所述固定板和所述活动杆之间转动连接有所述折叠臂，所述第二水平板上设有冷藏盒。

2.根据权利要求1所述的一种具有防雨功能的载物板车，其特征在于，所述折叠臂是由多个连杆铰接而成，所述折叠臂连接处通过支杆转动连接。

3.根据权利要求1所述的一种具有防雨功能的载物板车，其特征在于，所述冷藏盒内镶嵌有半导体制冷片，所述半导体制冷片的冷端朝内，所述半导体制冷片通过开关和蓄电池电连接，所述开关和所述蓄电池均固定在所述第二水平板上。

4.根据权利要求1所述的一种具有防雨功能的载物板车，其特征在于，所述冷藏盒为保温材料制成的矩形的冷藏盒。

5.根据权利要求1所述的一种具有防雨功能的载物板车，其特征在于，所述载货板内两侧均设有第一凹槽，所述第一凹槽内滑动连接有内板，所述内板表面上设有若干第二凹槽，所述第二凹槽内设有若干伸缩杆。

6.根据权利要求1所述的一种具有防雨功能的载物板车，其特征在于，所述内板上设有把手。

7.根据权利要求1所述的一种具有防雨功能的载物板车，其特征在于，所述扶手上设有第二卷筒，所述第二卷筒上卷有第二防雨布。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型工作原理：在需要防雨防晒时，使用时，用手拉动活动杆11使 折叠臂8伸长，拉出第一防雨布12进行遮阳防雨，在不使用时，转动旋钮6带 动卷筒转动，第一防雨布12拉动活动杆11收缩，使折叠臂8收缩，拉回第一 防雨布12，实现防雨防晒功能，在要保存需要冷冻的货物时，打开冷藏盒15， 按压开关18，使蓄电池17给半导体制冷片16供电，实现制冷，当货物较多的 时候，利用把手23拉出内板21，在拉伸内板21表面的伸缩杆22，形成围栏， 可以防止货物掉落，大大提高本装置的实用性，还可以拉伸第二卷筒24上的第 二防雨布25和伸缩杆22配合，可以围住板车，有效的遮阳挡雨。

背景技术

板车是一种以其平板部分载货或载人的非机动车辆，既推车，是生活中一 种常用的工具，但是现有的手推车结构过于简单，无刹车功能，也无法对货物 进行保护，缺乏对物品的保护，特别是在雨天运输时，无法保护货物的安全， 既无法运输对湿度有敏感性的货物，也无法在烈日高空的情况下运输对温度有 敏感性的货物，使货物受潮等，造成严重的经济损失。

发明内容

针对上述现有技术，本实用新型在于提供一种具有防雨功能的载物板车， 解决上述问题。

本发明的技术方案是这样实现的：

一种具有防雨功能的载物板车，包括载货板、扶手和车轮，所述载货板后 端固定有所述扶手，所述载货板底端四角边缘处安装有车轮，所述扶手上分别 设有第一水平板和第二水平板，所述第二水平板在所述第一水平板下方，所述 第一水平板上安装有防雨装置，所述防雨装置包括旋钮、轴承座、折叠臂、第 一卷筒、固定板、活动杆和第一防雨布，所述轴承座固定在所述第一水平板下 方两端，所述两个轴承座之间安装有所述第一卷筒，所述第一卷筒的一端穿过 所述轴承座和所述旋钮连接，另一端和另一侧所述轴承座转动连接，所述第一 防雨布的一端和所述第一卷筒固定，另一端和所述活动杆固定，所述轴承座前 端固定有所述固定板，所述固定板和所述活动杆之间转动连接有所述折叠臂，所 述第二水平板上设有冷藏盒。

优选的，所述折叠臂是由多个连杆铰接而成，所述折叠臂连接处通过支杆 转动连接。

优选的，所述冷藏盒内镶嵌有半导体制冷片，所述半导体制冷片的冷端朝 内，所述半导体制冷片通过开关和蓄电池电连接，所述开关和所述蓄电池均固 定在所述第二水平板上。

优选的，所述冷藏盒为保温材料制成的矩形的冷藏盒。

优选的，所述载货板内两侧均设有第一凹槽，所述第一凹槽内滑动连接有 内板，所述内板表面上设有若干第二凹槽，所述第二凹槽内设有若干伸缩杆。

优选的，所述内板上设有把手。

优选的，所述横杆上设有第二卷筒，所述第二卷筒上卷有第二防雨布。

本实用新型的有益效果在于：

本实用新型的板车具有防雨功能，轴承座固定在第一水平板下方两端，方 便安装第一卷筒，极大的增加了便利性，第一卷筒的一端穿过轴承座和旋钮连 接，通过旋钮转动卷筒，操作简单，极大的增加了本装置的实用性，第一防雨 布的一端和第一卷筒固定，另一端和活动杆固定，保证第一防雨布始终平行伸 缩，可以有效的防雨，使用时，用手拉动活动杆使折叠臂伸长，拉出第一防雨 布进行遮阳防雨，在不使用时，转动旋钮带动卷筒转动，第一防雨布拉动活动 杆收缩，使折叠臂收缩，拉回第一防雨布，实现防雨防晒功能，还不会占用板 车空间，大大增加本装置的实用功能，冷藏盒可以用来保存需要冷冻的小型货 物，极大的提高了装置在使用上的便捷性，解决了现有的板车不具备防雨功能 的问题，不会使货物受潮而造成经济损失，节省成本。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案，下面将对实施例描述 中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本 实用新型的优选实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动 性的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本实用新型一种具有防雨功能的载物板车的第一防雨布拉伸的立体 图；

图2为本实用新型一种具有防雨功能的载物板车内板拉伸的立体图；

图3为本实用新型一种具有防雨功能的载物板车的折叠臂连接示意图。

图中，1载货板，2扶手，3车轮，4第一水平板，5第二水平板，6旋钮， 7轴承座，8折叠臂，9第一卷筒，10固定板，11活动杆，12第一防雨布，13 连杆，14支杆，15冷藏盒，16半导体制冷片，17蓄电池，18开关，19第一凹 槽，20第二凹槽，21内板，22伸缩杆，23把手，24第二卷筒，25第二防雨布。

具体实施方式

为了更好理解本实用新型技术内容，下面提供具体实施例，并结合附图对 本实用新型做进一步的说明。

一种具有防雨功能的载货板1车，包括载货板1、扶手2和车轮3，所述载 货板1后端固定有所述扶手2，载货板1为矩形的载货板1，扶手2用于推车， 所述载货板1底端四角边缘处安装有车轮3，车轮3便于滑动，方便推动板车， 所述扶手2上分别设有第一水平板4和第二水平板5，所述第二水平板5在所述 第一水平板4下方，所述第一水平板4上安装有防雨装置，所述防雨装置包括 旋钮6、轴承座7、折叠臂8、第一卷筒9、固定板10、活动杆11和第一防雨布 12，所述轴承座7固定在所述第一水平板4下方两端，轴承座7用于安装第一 卷筒9，所述两个轴承座7之间安装有所述第一卷筒9，所述第一卷筒9的一端 穿过所述轴承座7和所述旋钮6连接，转动旋钮6可以驱动第一卷筒9在轴承 座7内旋转，大大的提高了便利性，所述第一防雨布12的一端和所述第一卷筒 9固定，另一端和所述活动杆11固定，保证第一防雨布12始终平行伸缩，可以 有效的防雨，增加防雨面积，所述轴承座7前端固定有所述固定板10，用于安 装折叠臂8，折叠臂8对第一防雨布12还具有支撑作用，所述固定板10和所述活动杆11之间转动连接有所述折叠臂8，使用时，用手拉动活动杆11使折叠臂 8伸长，拉出第一防雨布12进行遮阳防雨，在不使用时，转动旋钮6带动卷筒 转动，第一防雨布12拉动活动杆11收缩，使折叠臂8收缩，拉回第一防雨布 12，实现防雨防晒功能，安装在第一水平板4上，还不会占用板车空间，大大 增加本装置的实用功能，所述第二水平板5上设有冷藏盒15，冷藏盒15可以用 来保存需要冷冻的小型货物，解决了现有的板车不具备防雨功能的问题，不会 使货物受潮而造成经济损失，节省成本。

具体的，所述折叠臂8是由多个连杆13铰接而成，所述折叠臂8连接处通 过支杆14转动连接，支杆14能确保折叠臂8来回伸缩，避免连杆13脱落而导 致折叠臂8损坏。

具体的，所述冷藏盒15内镶嵌有半导体制冷片16，所述半导体制冷片16 的冷端朝内，所述半导体制冷片16通过开关18和蓄电池17电连接，所述开关18和所述蓄电池17均固定在所述第二水平板5上，半导体制冷片16制冷，用 电量小，节省成本，蓄电池17供电，便于更换电源，板车在推动中无需外接电 源，开关18控制，操作简单。

具体的，所述冷藏盒15为保温材料制成的矩形的冷藏盒15，可以有效的保 存冷藏盒15内的温度，防止温度流失，达不到制冷效果。

具体的，所述载货板1内两侧均设有第一凹槽19，所述第一凹槽19内滑动 连接有内板21，所述内板21表面上设有若干第二凹槽20，所述第二凹槽20内 设有若干伸缩杆22，在板车货物堆积较高或者较多的时候，从第一凹槽19内拉 出内板21，在从第二凹槽20内拉出伸缩杆22，形成围栏，可以防止货物掉落， 大大提高本装置的实用性。

具体的，所述内板21上设有把手23，便于拉出内板21。

具体的，所述横杆上设有第二卷筒24，所述第二卷筒24上卷有第二防雨布 25，可以拉伸第二卷筒24上的第二防雨布25和伸缩杆22配合，可以围住板车， 有效的遮阳挡雨。

本实用新型工作原理：在需要防雨防晒时，使用时，用手拉动活动杆11使 折叠臂8伸长，拉出第一防雨布12进行遮阳防雨，在不使用时，转动旋钮6带 动卷筒转动，第一防雨布12拉动活动杆11收缩，使折叠臂8收缩，拉回第一 防雨布12，实现防雨防晒功能，在要保存需要冷冻的货物时，打开冷藏盒15， 按压开关18，使蓄电池17给半导体制冷片16供电，实现制冷，当货物较多的 时候，利用把手23拉出内板21，在拉伸内板21表面的伸缩杆22，形成围栏， 可以防止货物掉落，大大提高本装置的实用性，还可以拉伸第二卷筒24上的第 二防雨布25和伸缩杆22配合，可以围住板车，有效的遮阳挡雨。

以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型， 凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均 应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920291822.8

申请日:2019-03-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:66(海南)

授权编号:CN209126772U

授权时间:20190719

主分类号:B62B 3/02

专利分类号:B62B3/02;B62B5/00;B60P3/20

范畴分类:32C;32G;

申请人:海南恒筑建设工程有限公司

第一申请人:海南恒筑建设工程有限公司

申请人地址:570100 海南省海口市琼山区龙桥路口与凤翔路交叉路口海泰大厦1901-1房

发明人:黄春晓

第一发明人:黄春晓

当前权利人:海南恒筑建设工程有限公司

代理人:陈欢

代理机构:44202

代理机构编号:广州三环专利商标代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f657437c63456be92c6b9d92.html