# 一种用于建筑的止水带组件论文和设计-李文君

### 全文摘要

本实用新型公开了一种用于建筑的止水带组件，包括弹性伸缩孔、止水翼、挡卡、扩展边、固定铁板、螺栓孔、吸盘、固定螺栓、拉筋、U型扣和辅助网格；本实用新型的有益效果是：该建筑用的止水带组件结构简单，造价适宜，设计合理，使用较为方便，能够很好的隔绝水体的渗透，并且该组件可以简单组装和拆卸，使用较为方便，主体采用不锈钢材料，防止因为水体的氧化导致止水带锈蚀主体框架，吸盘能够很好的对固定铁板进行有效的固定，辅助网格内部也填装有隔水材料，该建筑用的止水带工作时稳定性强，适合推广使用。

### 主设计要求

1.一种用于建筑的止水带组件，包括弹性伸缩孔(1)、止水翼(2)、挡卡(3)、扩展边(4)、固定铁板(5)、螺栓孔(6)、吸盘(7)、固定螺栓(8)、拉筋(9)、U型扣(10)和辅助网格(11)；其特征在于：所述弹性伸缩孔(1)通过螺栓与止水翼(2)相连接，所述止水翼(2)的表面设置有挡卡(3)，所述止水翼(2)的边缘设置有扩展边(4)，所述扩展边(4)的内部设置有吸盘(7)，所述固定螺栓(8)通过螺栓孔(6)与固定铁板(5)相连接，所述拉筋(9)通过U型扣(10)与止水翼(2)相连接，所述扩展边(4)的表面设置有辅助网格(11)。

### 设计方案

1.一种用于建筑的止水带组件，包括弹性伸缩孔(1)、止水翼(2)、挡卡(3)、扩展边(4)、固定铁板(5)、螺栓孔(6)、吸盘(7)、固定螺栓(8)、拉筋(9)、U型扣(10)和辅助网格(11)；其特征在于：所述弹性伸缩孔(1)通过螺栓与止水翼(2)相连接，所述止水翼(2)的表面设置有挡卡(3)，所述止水翼(2)的边缘设置有扩展边(4)，所述扩展边(4)的内部设置有吸盘(7)，所述固定螺栓(8)通过螺栓孔(6)与固定铁板(5)相连接，所述拉筋(9)通过U型扣(10)与止水翼(2)相连接，所述扩展边(4)的表面设置有辅助网格(11)。

2.根据权利要求1所述的一种用于建筑的止水带组件，其特征在于：所述弹性伸缩孔(1)的内部设置有树脂止水层。

3.根据权利要求1所述的一种用于建筑的止水带组件，其特征在于：所述止水翼(2)的表面设置有防水胶。

4.根据权利要求1所述的一种用于建筑的止水带组件，其特征在于：所述挡卡(3)的下表面设置有卡销。

5.根据权利要求1所述的一种用于建筑的止水带组件，其特征在于：所述扩展边(4)的表面设置有水平U型开口。

6.根据权利要求1所述的一种用于建筑的止水带组件，其特征在于：所述吸盘(7)的表面设置有出气孔。

7.根据权利要求1所述的一种用于建筑的止水带组件，其特征在于：所述固定螺栓(8)的表面设置有螺纹，并且所述固定螺栓(8)的螺纹与螺栓孔(6)的螺孔相连接。

8.根据权利要求1所述的一种用于建筑的止水带组件，其特征在于：所述U型扣(10)的内部设置有锯齿状卡扣。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种止水带组件，具体为一种用于建筑的止水带组件，属于建筑建材领域。

背景技术

在建筑施工中，通常会在易漏水的地方添加防水材料，传统的止水带在安装的过程中,在钢筋内安装止水带难度较大，施工要求高，而且止水带在后续的施工过程中，受到震动、浇注的影响会产生形变，甚至破裂。

并且止水带在后期的维护过程中程序繁琐，浇注在水泥内的止水带容易锈蚀，更换过程繁琐，实用性不强，不利于大规模的推广与使用。

实用新型内容

本实用新型的目的就在于为了解决上述问题而提供一种用于建筑的止水带组件。

本实用新型通过以下技术方案来实现上述目的：一种用于建筑的止水带组件，包括弹性伸缩孔、止水翼、挡卡、扩展边、固定铁板、螺栓孔、吸盘、固定螺栓、拉筋、U型扣和辅助网格；所述弹性伸缩孔通过螺栓与止水翼相连接，所述止水翼的表面设置有挡卡，所述止水翼的边缘设置有扩展边，所述扩展边的内部设置有吸盘，所述固定螺栓通过螺栓孔与固定铁板相连接，所述拉筋通过U型扣与止水翼相连接，所述扩展边的表面设置有辅助网格。

优选的，为了能够对水层起到很好的隔绝，所述弹性伸缩孔的内部设置有树脂止水层。

优选的，为了防止止水翼受到氧化导致锈蚀，所述止水翼的表面设置有防水胶。

优选的，为了能够固定在止水翼的表面，所述挡卡的下表面设置有卡销。

优选的，为了可以导流扩展边表面的水分，所述扩展边的表面设置有水平U型开口。

优选的，为了能够把固定铁板紧紧吸牢，所述吸盘的表面设置有出气孔。

优选的，为了方便拆卸和安装固定铁板，所述固定螺栓的表面设置有螺纹，并且所述固定螺栓的螺纹与螺栓孔的螺孔相连接。

优选的，为了能够紧紧固定住止水翼，所述U型扣的内部设置有锯齿状卡扣。

本实用新型的有益效果是：该建筑用的止水带组件结构简单，造价适宜，设计合理，使用较为方便，能够很好的隔绝水体的渗透，并且该组件可以简单组装和拆卸，使用较为方便，主体采用不锈钢材料，防止因为水体的氧化导致止水带锈蚀主体框架，吸盘能够很好的对固定铁板进行有效的固定，辅助网格内部也填装有隔水材料，该建筑用的止水带工作时稳定性强，适合推广使用。

附图说明

图1为本实用新型所述止水带水平示意图；

图2为本实用新型扩展边和吸盘结构示意图；

图3为本实用新型弹性伸缩孔和辅助网格结构示意图；

图中：1、弹性伸缩孔，2、止水翼,3、挡卡,4、扩展边,5、固定铁板，6、螺栓孔,7、吸盘,8、固定螺栓,9、拉筋,10、U型扣，11、辅助网格。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-3，一种用于建筑的止水带组件，包括弹性伸缩孔1、止水翼2、挡卡3、扩展边4、固定铁板5、螺栓孔6、吸盘7、固定螺栓8、拉筋9、U型扣10和辅助网格11；所述弹性伸缩孔1通过螺栓与止水翼2相连接，为了能够对水层起到很好的隔绝，所述弹性伸缩孔1的内部设置有树脂止水层,所述止水翼2的表面设置有挡卡3，为了能够固定在止水翼2的表面，所述挡卡3的下表面设置有卡销,所述止水翼2的边缘设置有扩展边4，为了防止止水翼2受到氧化导致锈蚀，所述止水翼2的表面设置有防水胶,为了可以导流扩展边4表面的水分，所述扩展边4的表面设置有水平U型开口,所述扩展边4的内部设置有吸盘7，所述固定螺栓8通过螺栓孔6与固定铁板5相连接，为了能够把固定铁板5紧紧吸牢，所述吸盘7的表面设置有出气孔,为了方便拆卸和安装固定铁板5，所述固定螺栓8的表面设置有螺纹，并且所述固定螺栓8的螺纹与螺栓孔6的螺孔相连接,所述拉筋9通过U型扣10与止水翼2相连接，为了能够紧紧固定住止水翼2，所述U型扣10的内部设置有锯齿状卡扣,所述扩展边4的表面设置有辅助网格11。

工作过程：首先就是止水翼通过表面的镀层金属材料对水层有一定的阻挡，弹性伸缩孔可以很好的阻隔水体的渗入，螺栓孔设置有防水胶层，工作过程中吸盘可以很好的固定住固定铁板，挡卡上设置有导流槽，可以对水体引流，最后安装时要注意每个零件的安装顺序。

对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920010896.X

申请日:2019-01-04

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:13(河北)

授权编号:CN209384409U

授权时间:20190913

主分类号:E04B 1/66

专利分类号:E04B1/66

范畴分类:36C;36D;

申请人:李文君

第一申请人:李文君

申请人地址:063100 河北省唐山市古冶区民生大厦古冶区住房和城乡建设局

发明人:李文君;肖寒

第一发明人:李文君

当前权利人:李文君

代理人:戴凤仪

代理机构:11335

代理机构编号:北京汇信合知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f69cf207cf7689438eb40711.html