# 一种太阳能电子信息显示设备论文和设计-张蓉蓉

### 全文摘要

本实用新型涉及一种太阳能电子信息显示设备，包括底座，所述底座底部对称设有行走轮，所述底座顶部固定连接有箱体，所述箱体右侧对称连接有支撑杆，所述支撑杆底部与底座固定连接，所述支撑杆之间固定连接有握把，所述箱体顶部设有凹槽室，所述凹槽室顶部两侧对称设有安装板，所述安装板底部与箱体固定连接，所述安装板顶部均连接有太阳能板，所述凹槽室内壁两侧均对称连接有固定板，所述固定板之间设有下滑动板，所述下滑动板顶部固定连接有LED显示屏，所述清洁板位于LED显示屏前侧，所述LED显示屏顶部固定连接有上滑动板，所述凹槽室内壁一侧设有清洁板，便于进行移动，进行更全面的保护，延长了使用寿命。

### 主设计要求

1.一种太阳能电子信息显示设备，包括底座(1)，其特征在于，所述底座(1)底部对称设有行走轮(2)，所述底座(1)顶部固定连接有箱体(3)，所述箱体(3)右侧对称连接有支撑杆(4)，所述支撑杆(4)底部与底座(1)固定连接，所述支撑杆(4)之间固定连接有握把(5)，所述箱体(3)顶部设有凹槽室(6)，所述凹槽室(6)顶部两侧对称设有安装板(7)，所述安装板(7)底部与箱体(3)固定连接，所述安装板(7)顶部均连接有太阳能板(8)，所述凹槽室(6)内壁两侧均对称连接有固定板(9)，所述固定板(9)之间设有下滑动板(10)，所述下滑动板(10)顶部固定连接有LED显示屏(11)，所述LED显示屏(11)顶部固定连接有上滑动板(12)，所述凹槽室(6)内壁一侧设有清洁板(13)，所述清洁板(13)位于LED显示屏(11)前侧，所述箱体(3)内腔中固定连接有层板(14)，且位于凹槽室(6)一侧，所述层板(14)顶部固定连接有蓄电池(15)，所述太阳能板(8)通过导线与蓄电池(15)连接，所述蓄电池(15)通过导线与LED显示屏(11)连接。

### 设计方案

1.一种太阳能电子信息显示设备，包括底座(1)，其特征在于，所述底座(1)底部对称设有行走轮(2)，所述底座(1)顶部固定连接有箱体(3)，所述箱体(3)右侧对称连接有支撑杆(4)，所述支撑杆(4)底部与底座(1)固定连接，所述支撑杆(4)之间固定连接有握把(5)，所述箱体(3)顶部设有凹槽室(6)，所述凹槽室(6)顶部两侧对称设有安装板(7)，所述安装板(7)底部与箱体(3)固定连接，所述安装板(7)顶部均连接有太阳能板(8)，所述凹槽室(6)内壁两侧均对称连接有固定板(9)，所述固定板(9)之间设有下滑动板(10)，所述下滑动板(10)顶部固定连接有LED显示屏(11)，所述LED显示屏(11)顶部固定连接有上滑动板(12)，所述凹槽室(6)内壁一侧设有清洁板(13)，所述清洁板(13)位于LED显示屏(11)前侧，所述箱体(3)内腔中固定连接有层板(14)，且位于凹槽室(6)一侧，所述层板(14)顶部固定连接有蓄电池(15)，所述太阳能板(8)通过导线与蓄电池(15)连接，所述蓄电池(15)通过导线与LED显示屏(11)连接。

2.根据权利要求1所述一种太阳能电子信息显示设备，其特征在于：所述固定板(9)相对一侧均设有滑动槽，所述下滑动板(10)、上滑动板(12)两端分别位于滑动槽内部，且与滑动槽滑动连接。

3.根据权利要求1所述一种太阳能电子信息显示设备，其特征在于：所述固定板(9)上与上滑动板(12)两端分别贯通连接有限位孔(16)，所述上滑动板(12)两端限位孔(16)分别与固定板(9)的限位孔(16)与孔径大小相等。

4.根据权利要求3所述一种太阳能电子信息显示设备，其特征在于：所述限位孔(16)内壁上均设有螺纹凹槽，所述上滑动板(12)两端的限位孔(16)与固定板(9)的限位孔(16)之间通过固定螺栓连接。

5.根据权利要求1所述一种太阳能电子信息显示设备，其特征在于：所述上滑动板(12)顶部对称设有螺纹连接孔(17)，所述上滑动板(12)通过螺纹连接孔(17)活动连接有螺纹杆(18)，所述螺纹杆(18)顶部活动连接有挡雨板。

6.根据权利要求1所述一种太阳能电子信息显示设备，其特征在于：所述清洁板(13)一侧表面设有清洁毛毡，所述清洁板(13)与LED显示屏(11)相对一侧贴合。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种太阳能电子信息显示设备，属于电子信息领域。

背景技术

电子信息已经融入社会的方方面面，成为人们生活必不可少的一部分，人们了解电子信息传播需要通过多种多样的电子信息显示装置，传统的电子信息显示装置就是电子显示屏，大多数电子显示屏都是通过城市电网固定供电，极为浪费电能且笨重无法移动，户外展示信息也容易出现显示屏清洁维护保养困难，因此需要提供一种电子信息显示装置能够在节能的同时方便移动及清洁维护使用，提升市容市貌，为社会发展做贡献，为此，提供一种太阳能电子信息显示设备。

实用新型内容

本实用新型要解决的技术问题克服现有的缺陷，提供一种太阳能电子信息显示设备，可以有效解决背景技术中的问题。

为了解决上述技术问题，本实用新型提供了如下的技术方案：

一种太阳能电子信息显示设备，包括底座，所述底座底部对称设有行走轮，所述底座顶部固定连接有箱体，所述箱体右侧对称连接有支撑杆，所述支撑杆底部与底座固定连接，所述支撑杆之间固定连接有握把，所述箱体顶部设有凹槽室，所述凹槽室顶部两侧对称设有安装板，所述安装板底部与箱体固定连接，所述安装板顶部均连接有太阳能板，所述凹槽室内壁两侧均对称连接有固定板，所述固定板之间设有下滑动板，所述下滑动板顶部固定连接有LED显示屏，所述LED 显示屏顶部固定连接有上滑动板，所述凹槽室内壁一侧设有清洁板，所述清洁板位于LED显示屏前侧，所述箱体内腔中固定连接有层板，且位于凹槽室一侧，所述层板顶部固定连接有蓄电池，所述太阳能板通过导线与蓄电池连接，所述蓄电池通过导线与LED显示屏连接。

进一步而言，所述固定板相对一侧均设有滑动槽，所述下滑动板、上滑动板两端分别位于滑动槽内部，且与滑动槽滑动连接。

进一步而言，所述固定板上与上滑动板两端分别贯通连接有限位孔，所述上滑动板两端限位孔分别与固定板的限位孔与孔径大小相等。

进一步而言，所述限位孔内壁上均设有螺纹凹槽，所述上滑动板两端的限位孔与固定板的限位孔之间通过固定螺栓连接。

进一步而言，所述上滑动板顶部对称设有螺纹连接孔，所述上滑动板通过螺纹连接孔活动连接有螺纹杆，所述螺纹杆顶部活动连接有挡雨板。

进一步而言，所述清洁板一侧表面设有清洁毛毡，所述清洁板与 LED显示屏相对一侧贴合。

本实用新型有益效果：本实用新型涉及一种太阳能电子信息显示设备，通过设置行走轮，在需要移动到目标地点时，抓住握把，能够通过行走轮对箱体进行移动，通过设置安装板，能够在安装板上安装太阳能板，能够对箱体内腔中蓄电池进行充电，从而使蓄电池持续对 LED显示屏进行供电，避免了在断电情况发生使LED显示屏停止工作，通过设置固定板，能够将固定有LED显示屏的下滑动板在固定板上的滑动槽进行滑动，在需要使用LED显示屏时，上滑动板与下滑动板进行滑动上升，从而将LED显示屏上升到箱体顶部，然后通过固定螺栓将限位孔进行限位固定，便于进行移动，在不使用时，可以收回LED 显示屏，对LED显示屏在运输途中进行更全面的保护，通过设置清洁板，在LED显示屏下降时，LED显示屏前侧的屏幕会与清洁板表面进行接触贴合，从而对LED显示屏上的灰尘污渍进行清洁，通过设置螺纹连接孔，能够与螺纹杆活动连接，在下雨天，LED显示屏进行信息显示工作时，能够通过连接挡雨板对LED显示屏进行保护，延长了使用寿命。

附图说明

附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。

图1是本实用新型一种太阳能电子信息显示设备外观结构示意图。

图2是本实用新型一种太阳能电子信息显示设备的凹槽室内部结构示意图。

图3是本实用新型一种太阳能电子信息显示设备的箱体剖面结构示意图。

图4是本实用新型一种太阳能电子信息显示设备的上滑动板剖面结构示意图。

图中标号：1、底座；2、行走轮；3、箱体；4、支撑杆；5、握把；6、凹槽室；7、安装板；8、太阳能板；9、固定板；10、下滑动板；11、LED显示屏；12、上滑动板；13、清洁板；14、层板；15、蓄电池；16、限位孔；17、螺纹连接孔；18、螺纹杆。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型的优选实施例进行说明，应当理解，此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

如图1-图4所示，一种太阳能电子信息显示设备，包括底座1，所述底座1底部对称设有行走轮2，通过设置行走轮2，在需要移动到目标地点时，抓住握把5，能够通过行走轮2对箱体3进行移动，所述底座1顶部固定连接有箱体3，所述箱体3右侧对称连接有支撑杆4，所述支撑杆4底部与底座1固定连接，所述支撑杆4之间固定连接有握把5，所述箱体3顶部设有凹槽室6，所述凹槽室6顶部两侧对称设有安装板7，通过设置安装板7，能够在安装板7上安装太阳能板8，能够对箱体3内腔中蓄电池15进行充电，从而使蓄电池 15持续对LED显示屏11进行供电，避免了在断电情况发生使LED显示屏11停止工作，所述安装板7底部与箱体3固定连接，所述安装板7顶部均连接有太阳能板8，所述凹槽室6内壁两侧均对称连接有固定板9，通过设置固定板9，能够将固定有LED显示屏11的下滑动板10在固定板9上的滑动槽进行滑动，在需要使用LED显示屏11时，上滑动板12与下滑动板10进行滑动上升，从而将LED显示屏11上升到箱体3顶部，然后通过固定螺栓将限位孔16进行限位固定，便于进行移动，在不使用时，可以收回LED显示屏11，对LED显示屏 11在运输途中进行更全面的保护，所述固定板9之间设有下滑动板 10，所述下滑动板10顶部固定连接有LED显示屏11，所述LED显示屏11顶部固定连接有上滑动板12，所述凹槽室6内壁一侧设有清洁板13，通过设置清洁板13，在LED显示屏11下降时，LED显示屏11 前侧的屏幕会与清洁板13表面进行接触贴合，从而对LED显示屏11 上的灰尘污渍进行清洁，所述清洁板13位于LED显示屏11前侧，所述箱体3内腔中固定连接有层板14，且位于凹槽室6一侧，所述层板14顶部固定连接有蓄电池15，所述太阳能板8通过导线与蓄电池 15连接，所述蓄电池15通过导线与LED显示屏11连接。

更具体而言，所述固定板9相对一侧均设有滑动槽，所述下滑动板10、上滑动板12两端分别位于滑动槽内部，且与滑动槽滑动连接，所述固定板9上与上滑动板12两端分别贯通连接有限位孔16，所述上滑动板12两端限位孔16分别与固定板9的限位孔16与孔径大小相等，所述限位孔16内壁上均设有螺纹凹槽，所述上滑动板12两端的限位孔16与固定板9的限位孔16之间通过固定螺栓连接，所述上滑动板12顶部对称设有螺纹连接孔17，通过设置螺纹连接孔17，能够与螺纹杆18活动连接，在下雨天，LED显示屏11进行信息显示工作时，能够通过连接挡雨板对LED显示屏11进行保护，延长了使用寿命，所述上滑动板12通过螺纹连接孔17活动连接有螺纹杆18，所述螺纹杆18顶部活动连接有挡雨板，所述清洁板13一侧表面设有清洁毛毡，所述清洁板13与LED显示屏11相对一侧贴合。

本实用新型在使用时，在需要移动到目标地点时，抓住握把5，能够通过行走轮2对箱体3进行移动，将固定有LED显示屏11的下滑动板10在固定板9上的滑动槽进行滑动，在需要使用LED显示屏 11时，上滑动板12与下滑动板10进行滑动上升，从而将LED显示屏11上升到箱体3顶部，然后通过固定螺栓将限位孔16进行限位固定，在安装板7上安装太阳能板8，能够对箱体3内腔中蓄电池15 进行充电，从而使蓄电池15持续对LED显示屏11进行供电，在LED 显示屏11下降时，LED显示屏11前侧的屏幕会与清洁板13表面进行接触贴合，从而对LED显示屏11上的灰尘污渍进行清洁，在下雨天，LED显示屏11进行信息显示工作时，能够通过连接挡雨板对LED 显示屏11进行保护。

以上为本实用新型较佳的实施方式，本实用新型所属领域的技术人员还能够对上述实施方式进行变更和修改，因此，本实用新型并不局限于上述的具体实施方式，凡是本领域技术人员在本实用新型的基础上所作的任何显而易见的改进、替换或变型均属于本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920019909.X

申请日:2019-01-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209496572U

授权时间:20191015

主分类号:G09F 9/33

专利分类号:G09F9/33;B08B1/02;F16M11/04;F16M11/18;F16M11/22

范畴分类:15E;

申请人:江苏财经职业技术学院

第一申请人:江苏财经职业技术学院

申请人地址:223005 江苏省淮安市高教园区枚乘东路8号

发明人:张蓉蓉

第一发明人:张蓉蓉

当前权利人:江苏财经职业技术学院

代理人:曾涛

代理机构:32365

代理机构编号:泰州淘权知识产权代理事务所(普通合伙) 32365

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f6af18ec3dc04564df02fa2e.html