# 水利水电工程基础处理措施分析陈凯武

禹顺生态建设有限公司

摘要：结合基础处理施工技术的应用，能够有效提升水利水电工程整体施工建设质量水平，如果基础处理施工环节出现问题，会对施工造成非常严重的影响。本文主要分析了水利水电工程基础处理环节容易出现的问题，并针对性探讨了水利水电工程施工建设过程中，基础处理施工技术的开展措施。

关键词：水利水电工程；基础处理；施工技术

水利水电工程基础工程施工技术的选择非常重要，在水利水电工程施工建设中，需要结合现代化高新技术的应用，站在专业的角度分析水利水电工程建设施工工艺的使用，针对不同的施工条件和施工环节，选择不同的施工技术，从而提升水利水电工程施工质量水平。基础处理施工技术一般都使用在水利工程施工初期阶段，提升水利工程地基工程施工质量，才能够最终为水利工程接下来的施工打下良好的基础。

一、不良基础处理施工对于水利工程造成的影响

1.抗滑性不达标

不良基础处理施工会导致工程的地基构成结构比较差，在不良地基情况出现之后，其中往往存在古风化壳、卵石层、节理裂隙带、软弱土层以及岩体破碎带等[1]，这些因素的影响会造成地基的构成结构抗压强度不足，水利工程的混凝土重力坝重量非常大，往往都超过一千五百万吨，甚至有一些工程体系超过了两千七百万吨，因此一旦存在不良地基情况，会导致地基收到来自于混凝土重力坝的重量挤压，地基出现变形，抗滑性无法达标，最终导致出现水利水电工程坍塌的结果。

2.地基基础沉陷量不够均衡

不良地基往往其中的结构都非常复杂，并且不同的部位组成结构是不同的，甚至不同深度的结构组成也是不同的，导致在不良地基当中，不同的施工位置出现的承载力也不同，有一部分地区的承载力非常强，但是有一部分的承载力非常弱。在后期水利工程施工建设中，地下不良地基的承载力不同，重力坝落成之后会出现不同程度的沉陷量，最终导致水利水电工程整体施工外观变形，内部出现局部地基塌陷，引发一系列安全问题。

3.渗水量加大

不良地基的特点就是水的渗透力非常强大，因此在施工中可能会出现渗水量加大超出允许值的情况[2]。水利水电工程离不开水资源附近，因此水利水电工程如果常会时间受到巨大的江河流量冲刷，砂石空隙很有可能会出现渗漏问题，溶洞会出现渗流通道，加大水利水电工程的内部渗漏，对于水坝的施工安全会造成很大的影响。据统计表示，我国有超过4万座水坝都存在一定程度的渗水问题，其中不良地基造成的影响占据了很大的比例。

4.地基存在液化性

不良地基当中存在的土砂层缺少了黏性甚至没有黏性，因此当收到巨大的振动力时，有可能会减少低级的强度，最终出现地基被液化的情况，水利水电工程在建设中出现了大面积的沉陷。哪怕是水利水电工程仍然屹立在地基上，还会导致工程出现失稳滑动的情况，出现变形受到破坏。

二、水利水电工程基础处理施工技术应用措施

1.锚固技术的应用

水利水电工程施工建设一般都建设在地形比较复杂的区域当中，这也就要求水利水电工程的基础建设施工质量一定要符合要求。在地基处理施工过程中应用锚固技术，能够提升地基施工的开展效率，综合控制地形的不利影响，控制好施工周期、施工成本的管理，有效提升水利工程施工建设效率。在锚固技术实际应用过程中，施工技术人员需要熟悉建筑面积和基本地质条件，通过综合当地建设情况确定出施工参数，设计和执行微分锚固施工，这样才能够把锚固技术的施工优势充分发挥出来。

2.预应力管桩施工技术应用

在水利水电工程施工建设过程中预应力管桩施工技术的应用十分广泛，通过应用预应力管桩技术，能够提升水利水电工程地基处理的施工强度和施工稳定性。在预应力管桩施工技术应用过程中分为预张法和后张法，在实际的施工中不同的施工工艺存在很大的差异性[3]。预张法指的是在施工中需要首先针对一部分构件来施加预应力，提升构件的性能。后张法则是只有相关的构件达到了实际强度的百分之八十之后，再施加相应的应力，从而全面的提升施工强度。在预应力管桩施工技术施工过程中，施工技术人员需要首先选择使用锤击法和静压法来全面做好陈经处理工作。锤击法是通过桩锤的冲击力来控制桩体的抗力，确保桩体能够沉积到相应的深度，在施工工程中需要工作人员能够根据周围建筑物的混凝土施工情况，以及桩体的实际施工密度，安排好打桩的顺序和实践，提升锤击法在施工过程中的沉桩效果。静压法在软土施工中的应用十分广泛，需要首先分析软土的基础基本承载力，如果不能满足静压法的施工要求，就可以通过沿着打

桩机方向进行碾压和铺设路基箱体的施工方法，优化施工条件。沉桩施工中需要控制好基础的沉桩质量，这样才能够有效提升水利水电工程施工质量。

3.水泥土的应用

在水利水电地基处理施工中离不开水泥土的应用，水泥土能够提升水利水电工程建设强度和建设稳定性。在施工中按照施工要求，科学合理的应用水泥材料和相关施工材料混合在一起，成为水泥浆灌入到基础工程内部，提升工程整体的施工稳定性。这种施工技术也被称为是注浆施工方法。在地基处理和施工中水泥土的使用十分广泛，需要注意的是一定要控制好各种材料的混合比例，根据具体的施工要求控制好混合状态，从而科学合理的改善地基条件，提升水利工程施工质量。

4.水泥粉煤灰碎石桩应用

水泥粉、煤灰和碎石桩属于地基处理施工中使用最普遍的施工材料，跟其他施工材料相比较来说这几种施工材料具有很多优越性，自身的黏性比较强，因此能够有效提升建筑工程的整体施工结构强度，提升水利工程整体结构的稳定性。水利水电工程能够产生巨大的载重，因此工程地基需要承受比较大的压力，如果能够通过使用独特性的施工材料，来优化地基处理质量，能够把这种压力扩散，确保建筑整体的受力情况更加均衡，避免压力过大产生结构不稳定的情况。

5.控制好原材料和施工设备的应用

施工材料的选择一定要慎重，综合考虑到水利水电工程的整体施工成本，在成本允许的情况下，采购质量更加优秀的施工从原材料，做好施工原材料的保存和使用管理。施工企业单位设备专门的施工检验部门，定期抽查施工材料和施工设备的的质量，避免出现以次充好的情况。在施工过程中如果遇到设备故障问题一定要及时的处理，针对一部分高危施工行为需要专业的工作人员完成，严格按照施设备的使用规范要求进行使用，提升施工原材料和施工设备的性能发挥。

结语

综上所述，加强水利水电工程施工质量管理工作，做好基础处理施工环节，能够促进我国水利水电行业的快速发展，确保我国社会经济的可持续发展。

参考文献：

[1]叶健.水利水电工程基础处理施工技术探析[J].科技风，2019（10）：193.

[2]刘成.浅析水利水电工程基础施工技术[A].《建筑科技与管理》组委会.

[3]王鈺莹，仲晓雷.水利水电工程基础处理施工技术初探[J].南方农机，2019，50（05）：250.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f70c47f8881b2c2c4305b6a1.html