# 静音门窗玻璃装配构造论文和设计-程先胜

### 全文摘要

本实用新型提供一种静音门窗玻璃装配构造，包括：框型材和\/或中梃型材，所述框型材和\/或中梃型材上装配有隔音中空玻璃，所述框型材和\/或中梃型材同所述隔音中空玻璃接触面加工有隔音板装配槽；所述隔音板装配槽内设置有玻璃底部隔音板，使所述玻璃底部隔音板外侧同所述隔音中空玻璃紧密固定；所述隔音中空玻璃底部边缘一侧紧靠在所述框型材和\/或中梃型材的型材玻璃装配边上，另一侧通过玻璃压条装配固定。本实用新型所述的静音门窗玻璃装配构造，装配后隔声材料不外露，外形美观，装饰性强，可靠性强，采用该种静音玻璃装配构造，科学合理，隔声性能优越。

### 主设计要求

1.一种静音门窗玻璃装配构造，其特征在于，包括：框型材和\/或中梃型材，所述框型材和\/或中梃型材上装配有隔音中空玻璃，所述框型材和\/或中梃型材同所述隔音中空玻璃接触面加工有隔音板装配槽；所述隔音板装配槽内设置有玻璃底部隔音板，使所述玻璃底部隔音板外侧同所述隔音中空玻璃紧密固定；所述隔音中空玻璃底部边缘一侧紧靠在所述框型材和\/或中梃型材的型材玻璃装配边上，另一侧通过玻璃压条装配固定。

### 设计方案

1.一种静音门窗玻璃装配构造，其特征在于，包括：框型材和\/或中梃型材，所述框型材和\/或中梃型材上装配有隔音中空玻璃，所述框型材和\/或中梃型材同所述隔音中空玻璃接触面加工有隔音板装配槽；

所述隔音板装配槽内设置有玻璃底部隔音板，使所述玻璃底部隔音板外侧同所述隔音中空玻璃紧密固定；

所述隔音中空玻璃底部边缘一侧紧靠在所述框型材和\/或中梃型材的型材玻璃装配边上，另一侧通过玻璃压条装配固定。

2.根据权利要求1所述的静音门窗玻璃装配构造，其特征在于，

所述的型材玻璃装配边和所述隔音中空玻璃之间挤压固定有玻璃侧边隔音垫。

3.根据权利要求1或2所述的静音门窗玻璃装配构造，其特征在于，

所述的型材玻璃装配边和所述隔音中空玻璃之间采用密封胶和\/或密封胶条密封。

4.根据权利要求3所述的静音门窗玻璃装配构造，其特征在于，

所述隔音中空玻璃和所述玻璃压条之间采用密封胶条密封。

5.根据权利要求3所述的静音门窗玻璃装配构造，其特征在于，

所述框型材和\/或中梃型材内部的型腔内设置有增强型钢。

6.根据权利要求1或2所述的静音门窗玻璃装配构造，其特征在于，

所述的隔音板装配槽底部和所述玻璃底部隔音板间设置有玻璃垫块。

7.根据权利要求1或2所述的静音门窗玻璃装配构造，其特征在于，

所述框型材和\/或中梃型材内部的型腔内设置有玻璃侧边隔音垫。

8.根据权利要求1或2所述的静音门窗玻璃装配构造，其特征在于，

所述隔音板装配槽的宽度为10-80mm；

所述玻璃底部隔音板的宽度为10-80mm，厚度为3-30mm。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及建筑用门窗领域，具体而言，尤其涉及一种静音门窗玻璃装配构造。

背景技术

隔声是门窗的关键性能，在繁华街道、闹市区、机场附近等建筑对目前隔声门窗需求巨大。

传统隔声门窗在玻璃装配方面存在工序复杂、隔声性不佳、性能可靠性差等问题，不能更好的满足特定地区建筑的要求。

发明内容

根据上述提出传统隔声门窗在玻璃装配方面存在工序复杂、隔声性不佳、性能可靠性差等问题，不能更好的满足特定地区建筑的要求的技术问题，而提供一种静音门窗玻璃装配构造。本实用新型主要利用框型材和\/或中梃型材同所述隔音中空玻璃接触面加工有隔音板装配槽，在所述隔音板装配槽内设置玻璃底部隔音板，从而起到隔声静音的效果。

本实用新型采用的技术手段如下：

一种静音门窗玻璃装配构造，包括：框型材和\/或中梃型材，所述框型材和\/或中梃型材上装配有隔音中空玻璃，所述框型材和\/或中梃型材同所述隔音中空玻璃接触面加工有隔音板装配槽；所述隔音板装配槽内设置有玻璃底部隔音板，使所述玻璃底部隔音板外侧同所述隔音中空玻璃紧密固定；所述隔音中空玻璃底部边缘一侧紧靠在所述框型材和\/或中梃型材的型材玻璃装配边上，另一侧通过玻璃压条装配固定。

进一步地，所述的型材玻璃装配边和所述隔音中空玻璃之间挤压固定有玻璃侧边隔音垫。

进一步地，所述的型材玻璃装配边和所述隔音中空玻璃之间采用密封胶和\/或密封胶条密封。

进一步地，所述隔音中空玻璃和所述玻璃压条之间采用密封胶条密封。

进一步地，所述框型材和\/或中梃型材内部的型腔内设置有增强型钢。

进一步地，所述的隔音板装配槽底部和所述玻璃底部隔音板间设置有玻璃垫块。

进一步地，所述框型材和\/或中梃型材内部的型腔内设置有玻璃侧边隔音垫。

进一步地，所述隔音板装配槽的宽度为10-80mm；所述玻璃底部隔音板的宽度为10-80mm，厚度为3-30mm。

较现有技术相比，本实用新型具有以下优点：

1、外形美观；

该种静音门窗玻璃装配构造装配后隔声材料不外露，外形美观，装饰性强。

2、有效的隔声性能；

可靠性强，采用该种静音玻璃装配构造，科学合理，隔声性能优越。

3、便捷的安装性；

采用该种静音玻璃装配构造，减少液态隔音材料装配等湿作业，安装工艺便捷，可以更好的满足使用需要。

4、良好的密封性；

采用该种静音玻璃装配构造，还具有良好的密封性。

5、应用范围广泛；

本实用新型结构科学合理，既可应用于塑料门窗，又可应用于铝合金门窗、木质门窗等，提供了更加广泛的使用范围。

6、简化安装工艺，提高工作效率；

设计合理，结构非常简捷，装配工艺简单，可大批量生产。

7、综合性价比高；

采用该种一种静音门窗玻璃装配构造，综合性价比高，有利于其普及或大众化，开拓了门窗的市场空间。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图做以简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本实用新型实施例1的示意图(框型材，型材玻璃装配边和隔音中空玻璃之间采用密封胶密封)。

图2为本实用新型实施例2的示意图(框型材，型材玻璃装配边和隔音中空玻璃之间采用密封胶条密封)。

图3为本实用新型实施例3的示意图(中梃型材，型材玻璃装配边和隔音中空玻璃之间采用密封胶密封)。

图4为本实用新型实施例4的示意图(中梃型材，型材玻璃装配边和隔音中空玻璃之间采用密封胶条密封)。

图中：1、框型材，2、增强型钢，3、玻璃侧边隔音垫，4、密封胶，5、玻璃底部隔音板，6、隔音板装配槽，7、隔音中空玻璃，8、玻璃垫块，9、密封胶条，10、玻璃压条，

11、中梃型材。

具体实施方式

需要说明的是，在不冲突的情况下，本实用新型中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本实用新型。

为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。以下对至少一个示例性实施例的描述实际上仅仅是说明性的，决不作为对本实用新型及其应用或使用的任何限制。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

需要注意的是，这里所使用的术语仅是为了描述具体实施方式，而非意图限制根据本实用新型的示例性实施方式。如在这里所使用的，除非上下文另外明确指出，否则单数形式也意图包括复数形式，此外，还应当理解的是，当在本说明书中使用术语“包含”和\/或“包括”时，其指明存在特征、步骤、操作、器件、组件和\/或它们的组合。

除非另外具体说明，否则在这些实施例中阐述的部件和步骤的相对布置、数字表达式和数值不限制本实用新型的范围。同时，应当清楚，为了便于描述，附图中所示出的各个部分的尺寸并不是按照实际的比例关系绘制的。对于相关领域普通技术人员己知的技术、方法和设备可能不作详细讨论，但在适当情况下，所述技术、方法和设备应当被视为授权说明书的一部分。在这里示出和讨论的所有示例中，任何具体值应被解释为仅仅是示例性的，而不是作为限制。因此，示例性实施例的其它示例可以具有不同的值。应注意到：相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项，因此，一旦某一项在一个附图中被定义，则在随后的附图中不需要对其进行进一步讨论。

在本实用新型的描述中，需要理解的是，方位词如“前、后、上、下、左、右”、“横向、竖向、垂直、水平”和“顶、底”等所指示的方位或位置关系通常是基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，在未作相反说明的情况下，这些方位词并不指示和暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位或者以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型保护范围的限制：方位词“内、外”是指相对于各部件本身的轮廓的内外。

为了便于描述，在这里可以使用空间相对术语，如“在……之上”、“在……上方”、“在……上表面”、“上面的”等，用来描述如在图中所示的一个器件或特征与其他器件或特征的空间位置关系。应当理解的是，空间相对术语旨在包含除了器件在图中所描述的方位之外的在使用或操作中的不同方位。例如，如果附图中的器件被倒置，则描述为“在其他器件或构造上方”或“在其他器件或构造之上”的器件之后将被定位为“在其他器件或构造下方”或“在其位器件或构造之下”。因而，示例性术语“在……上方”可以包括“在……上方”和“在……下方”两种方位。该器件也可以其他不同方式定位(旋转90度或处于其他方位)，并且对这里所使用的空间相对描述作出相应解释。

此外，需要说明的是，使用“第一”、“第二”等词语来限定零部件，仅仅是为了便于对相应零部件进行区别，如没有另行声明，上述词语并没有特殊含义，因此不能理解为对本实用新型保护范围的限制。

如图所示，本实用新型提供了一种静音门窗玻璃装配构造，包括：框型材1和\/或中梃型材11，所述框型材1和\/或中梃型材11上装配有隔音中空玻璃7，所述框型材1和\/或中梃型材11同所述隔音中空玻璃7接触面加工有隔音板装配槽6；所述隔音板装配槽6内设置有玻璃底部隔音板5，使所述玻璃底部隔音板5外侧同所述隔音中空玻璃7紧密固定。

当所述静音门窗玻璃装配构造的主体为中梃型材11，所述隔音板装配槽6于所述中梃型材11两端分别加工有一个，如图3和图4所示。

所述隔音中空玻璃7底部边缘一侧紧靠在所述框型材1和\/或中梃型材11的型材玻璃装配边上，另一侧通过玻璃压条10装配固定。所述隔音中空玻璃7和所述玻璃压条10之间采用密封胶条9密封。

优选的，所述的型材玻璃装配边和所述隔音中空玻璃7之间挤压固定有玻璃侧边隔音垫3，使玻璃侧边隔音垫3同所述的型材玻璃装配边和所述隔音中空玻璃7有效接触。

所述的型材玻璃装配边和所述隔音中空玻璃7之间采用密封胶4和\/或密封胶条9密封。

优选的，所述框型材1和\/或中梃型材11内部的型腔内设置有玻璃侧边隔音垫。

优选的，所述框型材1和\/或中梃型材11内部的型腔内设置有增强型钢2。所述的隔音板装配槽6底部和所述玻璃底部隔音板间设置有玻璃垫块8。

优选的，所述隔音板装配槽6的宽度为10-80mm；所述玻璃底部隔音板5的宽度为10-80mm，厚度为3-30mm。

本实用新型所述的静音门窗玻璃装配构造，包括框、扇、梃等主型材及辅助型材，玻璃、五金附件等材料及配合结构，在框型材和\/或梃(扇)型材的底部加工隔音板装配槽6，并装配玻璃底部隔音板5，使玻璃底部隔音板5同隔音中空玻璃7的底部及隔音板装配槽6有效接触。

实施例1(框型材，型材玻璃装配边和隔音中空玻璃之间采用密封胶密封)

如图1所示，本实用新型提供了一种静音门窗玻璃装配构造，包括：框型材1，所述框型材1上装配有隔音中空玻璃7，所述框型材1同所述隔音中空玻璃7接触面加工有隔音板装配槽6；所述隔音板装配槽6内设置有玻璃底部隔音板5，使所述玻璃底部隔音板5外侧同所述隔音中空玻璃7紧密固定；所述隔音中空玻璃7底部边缘一侧紧靠在所述框型材1的型材玻璃装配边上，另一侧通过玻璃压条10装配固定。

所述的型材玻璃装配边和所述隔音中空玻璃7之间挤压固定有玻璃侧边隔音垫3。所述的型材玻璃装配边和所述隔音中空玻璃7之间采用密封胶4密封。所述隔音中空玻璃7和所述玻璃压条10之间采用密封胶条9密封。

所述框型材1内部的型腔内设置有增强型钢2。所述的隔音板装配槽6底部和所述玻璃底部隔音板间设置有玻璃垫块8。

所述隔音板装配槽6的宽度为10mm；所述玻璃底部隔音板5的宽度为10mm，厚度为3mm。

实施例2(框型材，型材玻璃装配边和隔音中空玻璃之间采用密封胶条密封)

如图2所示，本实用新型提供了一种静音门窗玻璃装配构造，包括：框型材1，所述框型材1上装配有隔音中空玻璃7，所述框型材1同所述隔音中空玻璃7接触面加工有隔音板装配槽6；所述隔音板装配槽6内设置有玻璃底部隔音板5，使所述玻璃底部隔音板5外侧同所述隔音中空玻璃7紧密固定；所述隔音中空玻璃7底部边缘一侧紧靠在所述框型材1的型材玻璃装配边上，另一侧通过玻璃压条10装配固定。

所述的型材玻璃装配边和所述隔音中空玻璃7之间挤压固定有玻璃侧边隔音垫3。所述的型材玻璃装配边和所述隔音中空玻璃7之间采用密封胶条9密封。所述隔音中空玻璃7和所述玻璃压条10之间采用密封胶条9密封。

所述框型材1内部的型腔内设置有增强型钢2。所述的隔音板装配槽6底部和所述玻璃底部隔音板间设置有玻璃垫块8。所述框型材1内部的型腔内设置有玻璃侧边隔音垫。

所述隔音板装配槽6的宽度为80mm；所述玻璃底部隔音板5的宽度为80mm，厚度为30mm。

实施例3(中梃型材，型材玻璃装配边和隔音中空玻璃之间采用密封胶密封)

如图3所示，本实用新型提供了一种静音门窗玻璃装配构造，包括：中梃型材11，所述中梃型材11上装配有隔音中空玻璃7，所述中梃型材11同所述隔音中空玻璃7接触面加工有隔音板装配槽6；所述隔音板装配槽6于所述中梃型材11两端分别加工有一个。

所述隔音板装配槽6内设置有玻璃底部隔音板5，使所述玻璃底部隔音板5外侧同所述隔音中空玻璃7紧密固定；所述隔音中空玻璃7底部边缘一侧紧靠在所述中梃型材11的型材玻璃装配边上，另一侧通过玻璃压条10装配固定。

所述的型材玻璃装配边和所述隔音中空玻璃7之间挤压固定有玻璃侧边隔音垫3。所述的型材玻璃装配边和所述隔音中空玻璃7之间采用密封胶4密封。所述隔音中空玻璃7和所述玻璃压条10之间采用密封胶条9密封。

所述中梃型材11内部的型腔内设置有增强型钢2。所述的隔音板装配槽6底部和所述玻璃底部隔音板间设置有玻璃垫块8。

所述隔音板装配槽6的宽度为30mm；所述玻璃底部隔音板5的宽度为30mm，厚度为10mm。

实施例4(中梃型材，型材玻璃装配边和隔音中空玻璃之间采用密封胶条密封)

如图4所示，本实用新型提供了一种静音门窗玻璃装配构造，包括：中梃型材11，所述中梃型材11上装配有隔音中空玻璃7，所述中梃型材11同所述隔音中空玻璃7接触面加工有隔音板装配槽6；所述隔音板装配槽6于所述中梃型材11两端分别加工有一个。

所述隔音板装配槽6内设置有玻璃底部隔音板5，使所述玻璃底部隔音板5外侧同所述隔音中空玻璃7紧密固定；所述隔音中空玻璃7底部边缘一侧紧靠在所述中梃型材11的型材玻璃装配边上，另一侧通过玻璃压条10装配固定。

所述的型材玻璃装配边和所述隔音中空玻璃7之间挤压固定有玻璃侧边隔音垫3。所述的型材玻璃装配边和所述隔音中空玻璃7之间采用密封胶条9密封。所述隔音中空玻璃7和所述玻璃压条10之间采用密封胶条9密封。

所述中梃型材11内部的型腔内设置有增强型钢2。所述的隔音板装配槽6底部和所述玻璃底部隔音板间设置有玻璃垫块8。所述中梃型材11内部的型腔内设置有玻璃侧边隔音垫。

所述隔音板装配槽6的宽度为50mm；所述玻璃底部隔音板5的宽度为50mm，厚度为18mm。

最后应说明的是：以上各实施例仅用以说明本实用新型的技术方案，而非对其限制；尽管参照前述各实施例对本实用新型进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822271104.2

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:91(大连)

授权编号:CN209483076U

授权时间:20191011

主分类号:E06B 3/64

专利分类号:E06B3/64;E06B5/20

范畴分类:36F;

申请人:大连实德科技发展有限公司

第一申请人:大连实德科技发展有限公司

申请人地址:116317 辽宁省大连市长兴岛临港工业区蚊嘴街55号

发明人:程先胜;范怀瑾;蒋跃萍;车忠秋;孙健;杨飞虎;韦群

第一发明人:程先胜

当前权利人:大连实德科技发展有限公司

代理人:王志强;李洪福

代理机构:21212

代理机构编号:大连东方专利代理有限责任公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f7384e182358ffd7b52bff7f.html