# 大气环境污染因素及其治理措施分析靳晓杰

河南省洛阳市孟津县环境保护局471100

摘要：针对环境工程中大气污染的处理和治理首先需要了解大气中污染物的主要污染源头，从而根据详细的数据信息制定行之有效地解决方案和措施，科学的调整能源和产业结构，研发更清洁的新能源，提升能源的利用率，同时转变传统生产模式，通过完善的大气污染治理法律法规，达到治理大气污染的目的，使我国生态环境和人们生活环境得到明显的改善。基于此，本文就针对大气环境污染因素及其治理措施进行分析。

关键词：大气环境；污染因素；治理措施

引言

城市大气污染与人类的健康息息相关，大气污染危害较大，只有做好城市大气污染防治工作，才能为城市可持续发展营造良好的外部环境，保证市民身体健康。针对不同的城市大气污染成因分析，结合城市发展实际，采取有针对性的解决措施，才能从根本上解决好城市大气污染难题，实现绿色、可持续性的发展。

1大气污染的成因

1.1工业生产

现阶段我国经济还处于工业化发展阶段，各种工业企业在生产过程中向大气中排放大量的生产废气，其排放量约占整个大气污染总量的五分之一左右，是最严重的污染源头。针对工矿区而言其排放点相对比较集中，有害气体成分浓度较高，是环境工程大气治理的重点。

1.2燃料燃烧

随着我国城市化建设的飞速发展，对于城市居民日常生活而言天然气的使用已全面普及，但相比于我国人们分布比例而言煤炭的使用仍占很大的比例。煤炭的燃烧过程中产生大量的烟气，同时高硫煤在煤炭市场的主导地位始终没有动摇，在经济和利益的驱使下，大多数企业和个人仍选择价格相对低廉的高硫煤使用，这就造成没到冬季采暖高峰期，我国大气环境中二氧化硫的排放量居高不下最主要的原因。

1.3自然污染源

火山喷发、山林火灾、海啸、大气圈空气运动、土壤和岩石风化等都属自然污染源，虽然只是大气污染小部分，但也需引起重视。如火山爆发过程中会产生硫化物，进入空气中就会形成化学活性云，同人类活动释放的氯气发生反应，使臭氧消耗速度加剧。

2大气环境污染因素

2.1气象因素

风和湍流。实际上，风可以冲淡稀释污染物，在其他条件保持不变情况下，风速与大气中污染物浓度呈负相关。湍流则是不同尺度下流体不规则运动结果。湍流运动会使空气中气体混合，进入大气中污染物在湍流作用下分散稀释。风速越大，湍流越强，扩散稀释速度加快，污染物浓度就越小。

辐射与云的作用。当太阳辐射到地面上时，会增加地表温度，使得温度层结递减，大气中不稳定状态加剧，污染物扩散稀释速率加快。在地面辐射冷却过程中，近地层气温降低，进而出现逆温，在稳定大气状态下，大气对污染物扩散稀释能力减弱。空气中水气是云发生、发展的组成者，可以阻碍太阳辐射及地面向宇宙的辐射，有效抑制气温随高度变化，削弱了白天温度垂直递减率和夜间逆温作用。

2.2人口递增和人们环保意识弱

人口数量快速增加，能源消耗量呈现快速上涨趋势，加剧大气环境污染。一部分社会民众环保意识差，如对环境保护工作艰难性和紧迫性认识不足，不清楚政府现有环境保护政策，阻碍大气环境污染治理工作顺利开展。

2.3汽车尾气排放量增加

随着机动车数量的快速增加，排放到空气中的汽车尾气对临近地面空气层的污染最为严重，再加上临近地面环境容量小，应科学有效掌控汽车尾气排放，严格根据大气环境治理规定进行防治，从根本上提升大气环境质量。

2.4工业结构和能源消费布局不合理

在所有大气污染物排放行业中，电力和供热行业对煤炭使用量最多，在大气污染物排放量上也占据领先地位。煤炭燃烧过程中产生大量二氧化硫，若不能对供热和电力行业的能源消耗结构改变，排放到大气中的二氧化硫量会持续增加，大气环境污染更为严重。

2.5未合理控制冬季污染源

对于北方地区，冬季采暖会使用到分散锅炉和燃烧小型锅炉，锅炉燃烧污染物排放到空气中，空气污染严重。再加上我国冬季的污染物排放没有得到合理控制，排放到大气中污染物量依旧持续增长。

3大气环境污染治理措施

3.1大力宣传提升大众环保意识

除去工业化生产的大气污染源外居民的日常生活也会向大气环境中排放大量的废气，其中包括汽车的尾气排放、供热用能源消耗等都会对大气造成污染，这也是我国环境污染始终未明显改善的原因之一。

通过宣传的力度加强居民的环保意识，充分认识环境保护需要从人人做起，需要从细微出做起的理念，同时认识环境保护的重要性，重视环境保护需要环保部门、企业厂家、家庭个人的共同努力。加强环境工程中大气污染的宣传和教育工作，通过多种新形势的学习和宣传，是更多居民认识到环境保护的作用和意思，自觉自律的参与到大气保护中来，不断改善和提升大气质量，创造很好的居住生活环境。

3.2先进设备的推广及应用

煤炭等固体燃料在燃烧过程中向大气中排放大量的颗粒污染物，减低此类污染物对大气环境的影响需要利用静电法、干湿法等过滤法进行颗粒的有效处理。干法去除污染物常用设备包括重力沉降室、惯性除尘器、旋风除尘器等，而湿法则包含喷雾塔、泡沫除尘器等设备。通过干式静电除尘器和湿式静电除尘器等设备对大气环境中的颗粒污染物进行去除则属于静电法。在工业生产中积极推广和使用高效的除尘设备有助于减低从大气中排放尾气的颗粒污染物含量，有效提升控制质量达到治理大气污染的目的。

3.3开发新能源，改善能源结构

现阶段我国大气污染的主要成因在于工业生产中能源燃烧废气，最有效地方法在于从根本上解决能源污染问题，加大在新能源的研发和能源利用技术的投入，通过先进的科技改善传统的工业生产模式，引用节能清洁技术。加强节约型、节能型、环保型新能源和新材料的使用，同时将造成严重污染的原材料和能源进行严格的检测，不达标则必须淘汰。同时对能源废弃物进行科学合理地处理，有效降低污染物的排放量。积极开放新能源和再生能源，未出大气环境，促进进行健康、环保、可持续的发展。通过检测数据调查特定区域内的污染物种类、数量、时空分布等信息，通过数据分析和调查结果在制定最佳大气污染控制方案，从源头入手整合产业结构，对不配合整改的企业惊醒关、停、并、转等处理和出发，实现产业结构的合理化升级。

3.4合理做好城市发展规划布局

结合城市发展实际，合作做好发展规划，科学做好工业布局。就宜春市来说，

首先是要严控高耗能、高排放行业盲目扩张，积极培育战略性新兴产业，改造提升传统支柱产业，提升产业竞争力。其次是加快淘汰落后产能和设备。引导鼓励企业加大技术改造和新产品开发投入力度，加快调整产品结构，主动淘汰落后工艺装备。再次是调整优化能源结构。开展煤炭清洁利用技术试点示范，降低煤炭直接燃烧利用比重。大力发展节能环保产业。组织开展大气灰霾治理，尽快出台全市燃煤锅炉整治工作方案，继续实施节能产品惠民工程。

结束语

总之，大气环境保护同人们日常生活联系密切，保护大气环境是每个人责任和义务，应将大气环境保护作为己任，认识保护大气环境意义。国家和政府部门应加大监测和治理力度，针对大气污染问题采取有效治理对策，严格控制交通污染，加大环境保护宣传，确保大气环境保护工作顺利开展。

参考文献：

[1]冯贵霞.中国大气污染防治政策变迁的逻辑[D].山东大学，2016.

[2]陈宇.中国城市大气污染的影响因素研究[D].浙江大学，2016.

[3]何为.城市大气环境治理创新模式及方法研究[D].天津大学，2016.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f739600b865ba3a2392f5bfc.html