# 精密滚珠丝杠螺母副热平衡-温升特性仿真研究

### 论文摘要

滚珠丝杠单元热特性仿真建模是精密机床直线进给系统热平衡优化设计与热误差抑制方法的基础.目前的建模方法中,对于滚珠螺母副的相对运动环节多采取不同程度的简化措施,这是造成现有模型仿真精确性欠佳的关键原因.本文在充分考虑丝杠螺母副相对移动效果的基础上,构建出一种精密滚珠丝杠单元瞬态热平衡-温升特性有限元仿真模型.首先,利用APDL定义了滚珠螺母与丝杠的位移-时间关系,从而在瞬态仿真建模中实现了滚珠螺母-丝杠结构的往复线性相对运动效果;其次,综合考虑了滚珠螺母-丝杠摩擦生热、滚珠-螺母与滚珠-丝杠间接触热阻及中空循环液-丝杠螺母副的流-固耦合换热效应等因素,构建起精密滚珠丝杠螺母副的热平衡-温升特性仿真模型;基于该模型重点研究了精密滚珠丝杠单元在不同循环换热条件下循环冷却液换热功率与丝杠螺母副生热功率的平衡匹配特性,及其对滚珠丝杠螺母副温升特性的影响.最终,通过对比试验验证了该仿真建模方法的准确性.研究结果表明:循环冷却液换热量不仅来源于螺母副生热,也来源于丝杠其他结构;只有当循环液换热功率增大至螺母副生热功率的1.5倍左右时,螺母副生热才可能被冷却液完全吸收,其温度值开始低于环境温度.该结论可以为滚珠丝杠单元的热平衡优化设计提供理论依据.

### 论文目录

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 商鹏,高长建,韩忠建,刘腾,高卫国,张建军,张大卫

关键词: 滚珠丝杠,螺母副,接触热阻,流固耦合

来源: 天津大学学报(自然科学与工程技术版) 2019年07期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑,信息科技

专业: 金属学及金属工艺,自动化技术

单位: 河北工业大学机械工程学院,天津大学装备设计与制造技术天津市重点实验室

基金: 国家自然科学基金资助项目(51775375),天津市自然科学基金重点项目(18JCZDJC38700),国家科技重大专项项目(2018ZX04031002)~~

分类号: TG659

页码: 725-732

总页数: 8

文件大小: 1042K

下载量: 152

### 相关论文文献

- [1].基于ANSYS的滚珠丝杠螺母副的动力学分析[J]. 智能制造 2016(07)

- [2].滚珠丝杠螺母副载荷分布的计算方法[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2019(12)

- [3].数控车床改造中滚珠丝杠螺母副的选用校核[J]. 广西轻工业 2008(10)

- [4].数控机床滚珠丝杠螺母副常见故障分析[J]. 金属加工(冷加工) 2018(08)

- [5].滚珠丝杠螺母副的计算和选型[J]. 科技视界 2013(10)

- [6].精密滚珠丝杠螺母座加工新技术[J]. 机械工程师 2008(09)

- [7].滚珠丝杠螺母副动态特性参数辨识与试验研究[J]. 制造技术与机床 2018(10)

- [8].数控车床滚珠丝杠螺母副的诊断与维修两例[J]. 新课程(下) 2012(12)

- [9].数控机床滚珠丝杠螺母传动副间隙的测量与调整[J]. 科技创新导报 2011(36)

- [10].滚珠丝杠螺母副热态特性建模方法[J]. 中国机械工程 2020(20)

- [11].滚珠丝杠螺母副间隙的消除方法分析[J]. 产业与科技论坛 2014(23)

- [12].滚珠丝杠螺母副的故障诊断与维修[J]. 装备制造技术 2012(12)

- [13].滚珠丝杠螺母副附加摩擦力矩分析计算和研究[J]. 制造技术与机床 2020(09)

- [14].基于激光三角法的滚珠丝杠螺母内滚道型面检测[J]. 组合机床与自动化加工技术 2018(07)

- [15].滚珠丝杠螺母内滚道位置度的测量[J]. 机械设计与研究 2015(04)

- [16].基于Pro/E的滚珠丝杠螺母副的建模与装配[J]. 机械工程与自动化 2011(04)

- [17].滚珠丝杠螺母内滚道型面的检测方法[J]. 组合机床与自动化加工技术 2019(05)

- [18].高速立式加工中心滚珠丝杠螺母副动态特性分析[J]. 机械设计与制造工程 2015(04)

- [19].Z轴滚珠丝杠螺母副装配前的检测与调整——华中HNC-21T系统CK6136数控车床[J]. 包头职业技术学院学报 2010(01)

- [20].自动送料机械手的设计[J]. 现代机械 2012(03)

- [21].丝杠刚度受支撑方式影响的变化规律研究[J]. 机械研究与应用 2010(01)

- [22].数控机床滚珠丝杠间隙的消除[J]. 机械工程师 2013(12)

- [23].不同支撑方式丝杠刚度的变化规律研究[J]. 机床与液压 2010(24)

- [24].基于Virtools的滚珠丝杠课件的开发与实现[J]. 福建广播电视大学学报 2013(02)

- [25].研磨机的主要零部件的设计计算[J]. 延安职业技术学院学报 2013(01)

- [26].基于DSC的焊枪摆动控制系统研究[J]. 热加工工艺 2011(17)

- [27].CK0625数控车床伺服轴滚珠丝杠螺母脱落故障的维修及改进[J]. 中国设备工程 2011(06)

- [28].单螺母滚珠丝杠副轴向刚度的分析研究[J]. 武汉理工大学学报 2009(24)

- [29].基于DSP的焊接摆动器研制[J]. 电焊机 2009(10)

- [30].设计滚珠丝杠选用课件 促进学生学习兴趣[J]. 科技创新导报 2014(08)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f74dfb1b1a3ec3c4be98fdcb.html