# 一种塔式起重机的卷筒论文和设计-王凤娟

### 全文摘要

本实用新型涉及塔式起重机组成部件技术领域，且公开了一种塔式起重机的卷筒，包括卷轴，所述卷轴外轴壁上固定套接有卷筒，所述卷筒环形侧壁上套设有耐磨套，所述耐磨套内环形侧壁上对称开设有滑槽，所述滑槽内滑动连接有滑块，两个所述滑块相向的一端穿过对应滑槽槽口并相向延伸，且共同固定连接在卷筒环形侧壁上，所述卷轴的外轴壁上固定套接有第一侧板，所述卷轴远离第一侧板的轴壁上套设有第二侧板，所述第一侧板和第二侧板相向的一侧对称开设有与耐磨套相匹配的安装槽。本实用新型便于耐磨套的更换，能够将耐磨套和钢丝绳同时且整体更换，避免钢丝绳卷绕设备卷绕的比较乱，钢丝绳容易松散，使得钢丝绳卷绕均匀。

### 设计方案

1.一种塔式起重机的卷筒，包括卷轴（1），所述卷轴（1）外轴壁上固定套接有卷筒（2），其特征在于，所述卷筒（2）环形侧壁上套设有耐磨套（3），所述耐磨套（3）内环形侧壁上对称开设有滑槽（4），所述滑槽（4）内滑动连接有滑块（5），两个所述滑块（5）相向的一端穿过对应滑槽（4）槽口并相向延伸，且共同固定连接在卷筒（2）环形侧壁上，所述卷轴（1）的外轴壁上固定套接有第一侧板（6），所述卷轴（1）远离第一侧板（6）的轴壁上套设有第二侧板（7），所述第一侧板（6）和第二侧板（7）相向的一侧对称开设有与耐磨套（3）相匹配的安装槽（8），位于所述第一侧板（6）上的安装槽（8）槽底与卷筒（2）的一端固定连接，所述卷轴（1）靠近第二侧板（7）的轴壁上设有螺纹，所述卷轴（1）上螺纹连接有紧固螺母（9），所述紧固螺母（9）靠近第一侧板（6）的一侧与第二侧板（7）对应的侧壁相抵，位于所述第二侧板（7）上的安装槽（8）槽底呈环形均匀等距的固定连接有若干个抵块（10），所述抵块（10）远离紧固螺母（9）的一端与耐磨套（3）相抵。

2.根据权利要求1所述的一种塔式起重机的卷筒，其特征在于，所述第一侧板（6）的上端固定连接有固定块（11），所述固定块（11）的另一端固定连接有安装板（12），所述安装板（12）靠近卷筒（2）的一侧开设有活动槽（13），所述活动槽（13）内滑动连接有活动块（14），所述活动块（14）靠近卷筒（2）的一端穿过活动槽（13）槽口并向外延伸，且安装有滑轮（15），所述安装板（12）靠近固定块（11）的侧壁上安装有电机（16），所述电机（16）的输出端通过联轴器连接有往复丝杆（17），所述往复丝杆（17）的另一端穿过活动槽（13）槽壁并向活动槽（13）内延伸，且通过轴承与活动槽（13）对应的槽壁转动连接，所述活动块（14）上开设有螺纹孔，所述活动块（14）与往复丝杆（17）螺纹连接。

3.根据权利要求1所述的一种塔式起重机的卷筒，其特征在于，所述耐磨套（3）靠近紧固螺母（9）的侧壁上固定连接有把手。

4.根据权利要求1所述的一种塔式起重机的卷筒，其特征在于，所述卷筒（2）靠近紧固螺母（9）的一端对称开设有固定槽（18），位于所述第二侧板（7）上的安装槽（8）槽底对称固定连接有固定杆（19），所述固定杆（19）与固定槽（18）滑动连接。

5.根据权利要求1所述的一种塔式起重机的卷筒，其特征在于，所述卷筒（2）、第一侧板（6）和第二侧板（7）上均涂有防锈漆。

6.根据权利要求1所述的一种塔式起重机的卷筒，其特征在于，所述滑块（5）靠近滑槽（4）槽底的一端开设有滚珠槽（20），所述滚珠槽（20）内滚动连接有滚珠（21），所述滚珠（21）远离滚珠槽（20）槽底的一端穿过滚珠槽（20）的槽口并向外延伸，且与滑槽（4）槽底滚动连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及塔式起重机组成部件技术领域，尤其涉及一种塔式起重机的卷筒。

背景技术

塔式起重机是建筑工地常用的设备之一， 其用于起吊各种建筑材料和施工机械，能大大提高建筑施工的效率。卷筒是塔式起重机的重要组成部分，其用于卷绕钢丝绳。现有的卷筒表面长时间受钢丝绳摩擦，容易造成磨损而影响结构强度，避免卷筒和侧板的全部更换，通常在卷筒的表面套接耐磨套，增加卷筒的使用寿命，但是现有的耐磨套更换较为麻烦，且不能实现将耐磨套和钢丝绳同时且整体更换，钢丝绳卷绕设备卷绕的比较乱，钢丝绳卷绕不均匀，容易松散。

实用新型内容

本实用新型的目的是为了解决现有技术中耐磨套更换较为麻烦和钢丝绳卷绕不均匀，容易松散的问题，而提出的一种塔式起重机的卷筒。

为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

一种塔式起重机的卷筒，包括卷轴，所述卷轴外轴壁上固定套接有卷筒，所述卷筒环形侧壁上套设有耐磨套，所述耐磨套内环形侧壁上对称开设有滑槽，所述滑槽内滑动连接有滑块，两个所述滑块相向的一端穿过对应滑槽槽口并相向延伸，且共同固定连接在卷筒环形侧壁上，所述卷轴的外轴壁上固定套接有第一侧板，所述卷轴远离第一侧板的轴壁上套设有第二侧板，所述第一侧板和第二侧板相向的一侧对称开设有与耐磨套相匹配的安装槽，位于所述第一侧板上的安装槽槽底与卷筒的一端固定连接，所述卷轴靠近第二侧板的轴壁上设有螺纹，所述卷轴上螺纹连接有紧固螺母，所述紧固螺母靠近第一侧板的一侧与第二侧板对应的侧壁相抵，位于所述第二侧板上的安装槽槽底呈环形均匀等距的固定连接有若干个抵块，所述抵块远离紧固螺母的一端与耐磨套相抵。

优选的，所述第一侧板的上端固定连接有固定块，所述固定块的另一端固定连接有安装板，所述安装板靠近卷筒的一侧开设有活动槽，所述活动槽内滑动连接有活动块，所述活动块靠近卷筒的一端穿过活动槽槽口并向外延伸，且安装有滑轮，所述安装板靠近固定块的侧壁上安装有电机，所述电机的输出端通过联轴器连接有往复丝杆，所述往复丝杆的另一端穿过活动槽槽壁并向活动槽内延伸，且通过轴承与活动槽对应的槽壁转动连接，所述活动块上开设有螺纹孔，所述活动块与往复丝杆螺纹连接。

优选的，所述耐磨套靠近紧固螺母的侧壁上固定连接有把手。

优选的，所述卷筒靠近紧固螺母的一端对称开设有固定槽，位于所述第二侧板上的安装槽槽底对称固定连接有固定杆，所述固定杆与固定槽滑动连接。

优选的，所述卷筒、第一侧板和第二侧板上均涂有防锈漆。

优选的，所述滑块靠近滑槽槽底的一端开设有滚珠槽，所述滚珠槽内滚动连接有滚珠，所述滚珠远离滚珠槽槽底的一端穿过滚珠槽的槽口并向外延伸，且与滑槽槽底滚动连接。

与现有技术相比，本实用新型提供了一种塔式起重机的卷筒，具备以下有益效果：

1、该塔式起重机的卷筒，通过设置卷轴、卷筒、耐磨套、滑槽、滑块、第一侧板、第二侧板、安装槽、紧固螺母和抵块，当需要更换耐磨套时，转动紧固螺母，使得紧固螺母脱离卷轴，拉动第二侧板做远离第一侧板的运动，固定杆脱离固定槽，拉动耐磨套，滑块逐渐远离紧固螺母，使得耐磨套脱离卷筒，安装另一个耐磨套时，将滑槽对准滑块的位置，推动耐磨套做靠近第一侧板的运动，将第二侧板通过紧固螺母固定，便于耐磨套的更换，能够将耐磨套和钢丝绳同时且整体更换。

2、该塔式起重机的卷筒，通过设置固定块、安装板、活动槽、活动块、滑轮、电机和往复丝杆，启动电机，带动往复丝杆转动，由于往复丝杆与活动块螺纹连接，活动块在活动槽内运动，钢丝绳与滑轮远离卷筒的环形侧壁相接触，活动块在往复丝杆上做往复运动，带动钢丝绳做往复运动，避免钢丝绳卷绕设备卷绕的比较乱，钢丝绳容易松散，使得钢丝绳卷绕均匀。

该装置中未涉及部分均与现有技术相同或可采用现有技术加以实现，本实用新型便于耐磨套的更换，能够将耐磨套和钢丝绳同时且整体更换，避免钢丝绳卷绕设备卷绕的比较乱，钢丝绳容易松散，使得钢丝绳卷绕均匀。

附图说明

图1为本实用新型提出的一种塔式起重机的卷筒的结构示意图；

图2为图1中A部分的放大图。

图中：1卷轴、2卷筒、3耐磨套、4滑槽、5滑块、6第一侧板、7第二侧板、8安装槽、9紧固螺母、10抵块、11固定块、12安装板、13活动槽、14活动块、15滑轮、16电机、17往复丝杆、18固定槽、19固定杆、20滚珠槽、21滚珠。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

参照图1-2，一种塔式起重机的卷筒，包括卷轴1，卷轴1外轴壁上固定套接有卷筒2，卷筒2环形侧壁上套设有耐磨套3，耐磨套3内环形侧壁上对称开设有滑槽4，滑槽4内滑动连接有滑块5，两个滑块5相向的一端穿过对应滑槽4槽口并相向延伸，且共同固定连接在卷筒2环形侧壁上，卷轴1的外轴壁上固定套接有第一侧板6，卷轴1远离第一侧板6的轴壁上套设有第二侧板7，第一侧板6和第二侧板7相向的一侧对称开设有与耐磨套3相匹配的安装槽8，位于第一侧板6上的安装槽8槽底与卷筒2的一端固定连接，卷轴1靠近第二侧板7的轴壁上设有螺纹，卷轴6上螺纹连接有紧固螺母9，紧固螺母9靠近第一侧板6的一侧与第二侧板7对应的侧壁相抵，位于第二侧板7上的安装槽8槽底呈环形均匀等距的固定连接有若干个抵块10，抵块10远离紧固螺母9的一端与耐磨套3相抵，当需要更换耐磨套3时，转动紧固螺母9，使得紧固螺母9脱离卷轴1，拉动第二侧板7做远离第一侧板6的运动，固定杆19脱离固定槽18，拉动耐磨套3，滑块5逐渐远离紧固螺母9，使得耐磨套3脱离卷筒2，安装另一个耐磨套3时，将滑槽4对准滑块5的位置，推动耐磨套3做靠近第一侧板6的运动，将第二侧板7通过紧固螺母9固定，便于耐磨套3的更换，能够将耐磨套3和钢丝绳同时且整体更换。

第一侧板6的上端固定连接有固定块11，固定块11的另一端固定连接有安装板12，安装板12靠近卷筒2的一侧开设有活动槽13，活动槽13内滑动连接有活动块14，活动块14靠近卷筒2的一端穿过活动槽13槽口并向外延伸，且安装有滑轮15，安装板12靠近固定块11的侧壁上安装有电机16，电机16的输出端通过联轴器连接有往复丝杆17，往复丝杆17的另一端穿过活动槽13槽壁并向活动槽13内延伸，且通过轴承与活动槽13对应的槽壁转动连接，活动块14上开设有螺纹孔，活动块14与往复丝杆17螺纹连接，启动电机16，带动往复丝杆17转动，由于往复丝杆17与活动块14螺纹连接，活动块14在活动槽13内运动，钢丝绳与滑轮15远离卷筒2的环形侧壁相接触，活动块14在往复丝杆17上做往复运动，带动钢丝绳做往复运动，避免钢丝绳卷绕设备卷绕的比较乱，钢丝绳容易松散，使得钢丝绳卷绕均匀。

耐磨套3靠近紧固螺母9的侧壁上固定连接有把手，便于耐磨套3的移动。

卷筒2靠近紧固螺母9的一端对称开设有固定槽18，位于第二侧板7上的安装槽8槽底对称固定连接有固定杆19，固定杆19与固定槽18滑动连接，使得第二侧板7与卷筒2连接的更加稳固。

卷筒2、第一侧板6和第二侧板7上均涂有防锈漆，避免雨天该装置因淋雨而生锈。

滑块5靠近滑槽4槽底的一端开设有滚珠槽20，滚珠槽20内滚动连接有滚珠21，滚珠21远离滚珠槽20槽底的一端穿过滚珠槽20的槽口并向外延伸，且与滑槽4槽底滚动连接，减小滑块5与滑槽4的摩擦力，便于滑块5的移动。

本实用新型中，当需要更换耐磨套3时，转动紧固螺母9，使得紧固螺母9脱离卷轴1，拉动第二侧板7做远离第一侧板6的运动，固定杆19脱离固定槽18，拉动耐磨套3，滑块5逐渐远离紧固螺母9，使得耐磨套3脱离卷筒2，安装另一个耐磨套3时，将滑槽4对准滑块5的位置，推动耐磨套3做靠近第一侧板6的运动，将第二侧板7通过紧固螺母9固定，便于耐磨套3的更换，能够将耐磨套3和钢丝绳同时且整体更换，启动电机16，带动往复丝杆17转动，由于往复丝杆17与活动块14螺纹连接，活动块14在活动槽13内运动，钢丝绳与滑轮15远离卷筒2的环形侧壁相接触，活动块14在往复丝杆17上做往复运动，带动钢丝绳做往复运动，避免钢丝绳卷绕设备卷绕的比较乱，钢丝绳容易松散，使得钢丝绳卷绕均匀。

以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920668441.7

申请日:2019-05-10

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:41(河南)

授权编号:CN209890137U

授权时间:20200103

主分类号:B66D1/30

专利分类号:B66D1/30;B66D1/36

范畴分类:申请人:新乡市豫飞机械制造股份有限公司

第一申请人:新乡市豫飞机械制造股份有限公司

申请人地址:453000 河南省新乡市新长北线与榆东路交叉口东北角起重公司院内（1）号房

发明人:王凤娟;王增莹;王立建

第一发明人:王凤娟

当前权利人:新乡市豫飞机械制造股份有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f757568e9639bf2fa356b587.html